Государственный комитет СССР по народному образованию

Ю. И. НЕСТЕРОВ, Е. А. ЧЕРДАКОВ,

В. П. ГРИГОРЬЕВ

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ  ОЦЕНКА ТЕХНОЛОГИЧНОСТИ

КОНСТРУКЦИЙ ИЗДЕЛИЙ РЭА И ЭВА

Издательство МГТУ

1990

БЕК 65.9(2)304.15 Н56

Н56

Н56	Нестеров Ю.И., Чердаков Е.А., Григорьев В.П. Экономическая оценка технологичности конструкций изделий РЭА и .ЭВА: Методические указания для курсового проектирования по курсу "Технология приборостроения и производства ЭВА" /Под ред. Б.И.Белова. - М.: Изд-во МГТУ, 1990. - 48 е., ил.

ISBN      5-7038-0490-6

Изложены метода оценки технологичности конструкций изделий РЭА и ЭВА, даны практические рекомендации по обосновании вариантов технологических процессов сборки и монтажа модулей и изготовления деталей РЭА и ЭВА по критериям минимальной трудоемкости и экономической целесообразности. Приведены примеры расчетов.

Для студентов старших курсов приборостроительных специальностей.

Табл. 15. Ил. I. Библиогр. 4 назв.

Рецензент В.Г.Ковалев

ББК 65.9(2)304.15

Редакция заказной литературы

Юрий Иванович Нестеров

Евгений Александрович Чердаков

Виктор Петрович Григорьев

Экономическая оценка технологичности

конструкций изделий РЭА и ЭВА

'

Редактор Е.Н.Ставицкая

Корректор Л.И.Малютина

ISbN   5-7038-0490-6	©     МГТУ им. Н.Э.Баушна, 1990.

Подписано в печать 26.10.90. Формат 60х84/16.Бумага тип. № 2.
Печ.л. 3,0. Усл.печ.л. 2,79.     Уч.-изд.л. 2,67. Тираф 300 экз.
Заказ № 1107	                      Бесплатно.                                                     	Изд. №69.

Издательство МГТУ, типография МГТУ.

107005, Москва, Б-5, 2-я Бауманская, 5.

- ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ОЦЕНКИ ТЕХНОЛОГИЧНОСТИ

КОНСТРУКЦИИ ИЗДЕЛИЙ ЭВА И РЭА

Конструктор, обеспечивая в процессе разработки конструкции изделия необходимые потребительские свойства, должен гарантировать также ее конструктивные свойства, которые предопределяют уровень затрат ресурсов на создание, изготовление, техническое обслуживание и ремонт изделия.

Технологичность конструкции изделий (ТКИ) - это совокупность свойств изделия, определяющих приспособленность его конструкции к достижению оптимальных затрат ресурсов при производстве и эксплуатации для заданных показателей качества, объема выпуска и условий выполнения работ.

Взаимосвязь ТКИ с другими свойствами, характеризующими качество изделия, отражает единство противоречия сторон в изделии как продукте труда, обусловленных противоречиями между активными элементами производства и эксплуатации и противодействующим элементом - изделием.

Эти внутренние противоречия выступают источником непрерывного развития и совершенствования конструкции изделия, учитываются при его проектировании и разрешаются (минимизируются) при достижении конкурентного равновесия между техническими требованиями к его изготовлению и эксплуатации. Такая оптимизация является обязательной при определении базовых показателей ТКИ.

Количественную оценку ТКИ, основанную на инженерно-расчетных методах оценки, проводят по конструктивно-технологическим признакам, которые существенно влияют на выполнение основных требований, предъявляемых к ТКИ.

Количественная оценка ТКИ по планируемым показателям возможна, когда изделие разрабатывают по самостоятельному техническому заданию, которым установлены базовые показатели ТКИ, или при возникновении альтернативы ТКИ для выбора лучшего конструктивного решения из ряда равноценных по рассматриваемым свойствам.

Принципиальная схема опенки ТКИ представлена на рисунке.

2. МЕТОД КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ ТКИ ЭВА И РЭА

2.1. Показатели ТКИ

В соответствии с ГОСТ 22851-87 показатели ТКИ относятся к группе показателей качества выпускаемой предприятием продукции.

Составляющие изделия условно делят на две группы, характеризующиеся общностью технологических задач: механические и радиоэлектронные. Механические единица - его детали и сборочные единицы, изготовляемые по технологии машиностроение (методами формообразования). К этой группе относятся несущие конструкции (шкафы, рамы, панели и т.п.), металлические, пластмассовые и другие детали.

К радиоэлектронным составным частям изделия относятся детали и оборочные единицы, изготовляемые по технологии производства радиоэлектронных устройств. К этой группе относятся электрорадиотехнические устройства, электрорадиоэлементы (ЭРЭ), микросборки, печатные  платы и т.п.

Для характеристики механических и радиоэлектронных составных частей используют комплексный показатель технологичности Ктех.м.  и Ктех.рд соответственно. Показатели технологичности разрабатываемой конструкции определяют с целью технико-экономического анализа вариантов конструкции в процессе разработки изделия, разработки организационных и технических мероприятий по повышению технологичности конструкций изделий, а также для систематизации показателей технологичности конструкций типовых изделий, необходимых для определения базовых показателей при разработке новых изделий.

2.2. Определение базовых технико-экономических показателей

Определение базовых показателей основывается на статистических данных ранее созданных конструкций изделий-аналогов или типовых представителей изделий, которые по конструктивно-технологическим признакам или функциональному назначению являются близкими к разрабатываемому изделию.

I. Базовый показатель трудоемкости изготовления разрабатываемого изделия  Ти.б.      определяют по формуле

Где Та - трудоемкость изготовления изделия-аналога, определенная на основе статистических данных или по формулам (I), (2), нормо-ч;   Ксл= 1,02... 1,20 - коэффициент сложности, учитывающий степень технического совершенства разрабатываемого изделия по сравнению с изделием-аналогом;   Кст - коэффициент снижения трудоемкости;  KN- коэффициент, устанавливающий изменение трудоемкости изготовления при изменении программы выпуска разрабатываемого изделия.

Коэффициент снижения трудоемкости Кст, показывающий рост производительности труда в результате совершенствования технологии производства к периоду изготовления разрабатываемого изделия, определяют по формуле

где Кп.т - планируемый среднегодовой poст производительности труда на предприятии-изготовителе за период времени t , %;

t- период времени от начала проектирования до запуска изделия в производство, года.

2.  Базовый показатель технологичности Ктех.б. вычисляют по формуле

где Ктех.б.- комплексный показатель технологичности изделия-аналога;  К1= 1,1...2,5 - корректирующий коэффициент, показывающий отличие разрабатываемой конструкция изделия от изделия-аналога по степени технологического совершенства и типу производства.

3. Базовый показатель удельной трудоемкости изготовления
изделия Туд.иб  равен

4. Базовый коэффициент применяемости Кпр.б выбирают равным 60...80 %.

2.3. Определение технико-экономических показателей технологичности разрабатываемых конструкций изделий

I. Трудоемкость изготовления изделия Ти для различных видов работ в общем вида определяют по формуле

где Tj - трудоемкость j -го вида работ, нормо-ч.

При большом количестве составных частей в изделии трудоемкость его изготовления Ти определяют укрупнено по типовым представителям составных частей изделия:

Здесь Теi - трудоемкость изготовления и оборки i -ой оборонной единицы, нормо-ч, определяемая по формуле

где Тgк. - трудоемкость изготовления к-й детали, входящей в состав i -ой сборочной единицы изделия, нормо-ч;     n gк  - количество к-х деталей, шт.;

Тс.у  - трудоемкость узловой сборки, нормо-ч; nej - количество i-х сборочных единиц, шт.; Тgi -трудоемкость изготовления i-й детали, являющейся составной частью изделия и не входящей в состав сборочной единицы при подсчете  Тei , нормо-ч;   ngi - количество i-х деталей, шт.;

Toc- трудоемкость общей сборки изделия, нормо-ч; тр - трудоемкость регулировочных и контрольно-испытательных работ по изделию, нормо-ч.

Для определения технологической себестоимости изделия Ст используют формулу

где  См - стоимость материалов, затраченных на изготовление изделий, р.;

Cз - заработная плата производственных рабочих о начислениями, р.;  Сцр- цеховые расходы, включающие расходы на топливо, потребляемую оборудованием электроэнергию, на ремонт и амортизацию оборудования, инструмента, приспособлений, на вспомогательные материалы, предусмотренные технологическими процессами изготовления изделия, р.

Удельная трудоемкость изготовления изделия

где Рн - номинальное значение основного технического параметра изделия.

Основные технические параметры изделия установлены в стандартах информационного обеспечения. Относительная трудоемкость заготовительных работ

где Тз.р - трудоемкость заготовительных работ, нормо-ч. К заготовительным работам, выполняемым обработкой резанием, относятся отрезные операции.

Относительную трудоемкость обработки резанием определяют по формуле

где Т0.р - трудоемкость обработки резанием (без учета заготовительных работ, выполняемых обработкой резанием, и обработки печатных плат), нормо-ч.

Относительную трудоемкость сборочно-монтажных работ ( включая сварку и

определяют следующим образом:

где Тс - трудоемкость сборочно-монтажных работ, нормо-ч.

Формула для нахождения относительной трудоемкости изготовления деталей методами литейного производства имеет вид

где Тл - трудоемкость литейных работ, нормо-ч. К литейным работам следует относить технологические процессы и способы литья.

Относительную трудоемкость изготовления деталей холодной штамповкой вычисляют по формуле

где   Тш - трудоемкость изготовления деталей холодной штамповкой, нормо-ч.

Относительную трудоемкость изготовления деталей из полимерных материалов (включая резину) определяют по формуле

где Тп - трудоемкость работ по формообразованию деталей из полимерных материалов (включая резину), нормо-ч.

Относительную трудоемкость работ, связанных о термообработкой, вычисляют по формуле

где Тт - трудоемкость работ, связанных о термообработкой, нормо-ч.

Формула для нахождения относительной трудоемкости работ, связанных с нанесением покрытий, имеет вод

где  Тпк - трудоемкость работ, связанных с нанесением покрытий, нормо-ч.

Относительную трудоемкость регулировочных и контрольно-испытательных работ определяют по формуле

где  Тр - трудоемкость регулировочных и контрольно-испытательных работ, нормо-ч.

Относительная трудоемкость работ по изготовлению печатных

плат

где Тп.п- трудоемкость работ по изготовлению печатных плат без учета трудоемкости сборочно-монтажных работ, нормо-ч.

Относительная себестоимость покупных комплектующих изделий

где Сп.к - стоимость покупных комплектующих изделий, р.; Си -себестоимость покупных изделий, р.

Наконец, относительную технологическую себестоимость изделия вычисляют по формуле

Основные этапы технико-экономической оценки технологичности конструкции изделия и детали приведены в табл. I и 2 соответственно. Коэффициенты точности обработки детали Кт.ч.g и шероховатости Кш определены о учетом данных, приведенных в табл. 3.

3. МЕТОДЫ РАСЧЕТА ТРУДОЕМКОСТИ ИЗДЕЛИЯ КАК ПОКАЗАТЕЛЯ ТКИ

При сравнительном анализе вариантов конструкции изделия необходимо обеспечить выполнение следующих требований: сравниваемые варианты конструкции должны иметь примерно равные абсолютные массы, однотипную характеристику применяемых материалов; существующие или предполагаемые условия выполнения работ в производстве для сравниваемых вариантов конструкции должны быть одинаковыми или приведены к одинаковому организационно-техническому уровню.

3.1. Метод многофакторного анализа

Трудоемкость изделия определяют по формуле

Здесь Ти - исходный показатель трудоемкости изделия базовой конструкции в определенных условиях выполнения работ;  К0 - корректирующий коэффициент, учитывающий влияние конкретных условий выполнения работ:

где КN*,Кго,Кс   - коэффициенты, учитывающие изменение трудоемкости в зависимости от программы выпуска изделий, Кго - продолжительности выпуска изделий, считая от года освоения его в производстве, и серийности производства изделия соответственно;

Кт - коэффициент, учитывающий технологическую оснащенность выполнения работ. С увеличением программы выпуска изделий происходит изменение технологических факторов, влияющих на величину трудоемкости. Значения коэффициента  КN*, в зависимости от отношения базовой и фактической программ выпуска Nб /Nф ,  определяют из табл. 4 [4].

Продолжительность выпуска изделий учитывают следующим об-
разом. Если обозначить порядковый номер года выпуска изделия nб,
а соответствующее ему значение трудоемкости Ти, то для порядкового номера n.(n>nб)

где β для изделий ЗВА и РЭА принимают в пределах 0,28...0,38.

Влияние типа производства на трудоемкость изделия объясняется тем, что при изменении объема выпуска изделия в определенных интервалах возникает необходимость перехода от одних процессов изготовления к другим, более производительным. Так, с увеличением программы выпуска становится экономически целесообразным использовать в качестве заготовок специальные прогрессивные профили проката с минимальными припусками на обработку, более производительные средства технологического оснащения процессов изготовления, сборки и монтажа изделий.

При определении трудоемкости изделия может быть введено понятие расчетной серийности Ср, учитывающей влияние таких

факторов, как уровень технологической оснащенности, повторяемости и унификации деталей. В этом случае коэффициент Кс определяется по формуле

Здесь γ выбирают равным 0,2...0,3, а расчетную серийность с учетом повторяемости и унификации деталей определяют по формуле

где  Nи  - программа выпуска изделий в год, шт.; Кп - коэффициент, учитывающий повторяемость деталей;	Kу.н.i – коэффициент унификации с I -м изделием ( i =I, 2,…,d); Ni - программа выпуска i-го изделия в год, шт.

Повторяемость деталей определяется как отношение количества оригинальных, унифицированных и стандартных деталей, изготавливаемых на предприятии (без учета крепежа), к числу их наименований.

Значения коэффициента повторяемости Кп при определении расчетной серийности находят по значениям повторяемости:

| Повторяемость, не более | 1.5 | 2,5 | 4 | 7 | 10 | 16 | 30 | 40 | 50 | 70 | 85 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение К | 1.0 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 7.0 | 8,0 | 10,3 | 13,0 | 15,0 | 16,0 |

Технологическую оснащенность выполнения работ учитывают с  помощью коэффициента Кт0, который в зависимости от сроков освоения для РЭА составляет:

3.2. Метод удельного нормирования

Этот метод основан на предварительном нормировании удельной
трудоемкости конструктивных аналогов изделия. Принимают, что
удельный норматив трудоемкости одинаков для аналога и нового изделия. Тогда трудоемкость изготовления нового изделия определяют
по формуле

где   Тауд   - удельная трудоемкость изготовления изделия-аналога, Р-главный технический параметр изделия, или полезный эффект, реализуемый при использовании изделия по назначению.

При вычислении удельного норматива раздельно по видам производств

Значения Туда и  Тудаj устанавливают на основе сопоставления нового изделия с подобным ранее выпускавшимся или выпускаемым в данное время. При этом изделия группируют по признакам их конструктивной и технологической однородности.

При создании изделий ЭВА и РЭА, особенно многоблочных ЭВА и РЭА, включающих рабочие места, шкафы, стойки, пульты управления, трудоемкость каждого изделия анализируют отдельно. При определении трудоемкости изготовления изделий. РЭА и ЭВА учитывают следующие основные виды работ: производство несущей конструкции ( получение заготовок, механическая обработка, сборка, нанесение покрытий и т.п.); внутриблочный и межблочный монтаж; настройку и регулирование аппаратуры; прочие работы (изготовление тары, консервация, транспортирование и т.п.).

В качестве основного фактора для укрупненного определения трудоемкости изготовления изделия может быть принят типовой элемент замены (ТЭЗ).

Удельную трудоемкость изготовления изделия-представителя по i -му основному виду работ   Тудi определяют как отношение суммы трудоемкостей по данному виду работ Тij к числу элементов Nj, характеризующих соответствующий фактор:

где   i - вид работ;   j - порядковый номер изделия-представителя; J - число изделий-представителей одного класса.

Трудоемкость нового изделия  по всей совокупности основных видов работ рассчитывают по формуле

Здесь Тудср - средняя удельная трудоемкость изготовления

изделий-представителей одного класса по основным видам работ,

определяемая как

Фактором, характеризующим трудоемкость, является число конструктивных элементов изделия, зависимых от его класса.

Для ЭВА и РЭА следует выбирать следующие конструктивные элементы:

Пример. Из данных анализа структурного соотава трех блоков управления (Б-1, Б-2, Б-3) одного класса и статистических данных предприятий-изготовителей известны трудоемкость изделия по основным видам работ  и фактор Nj (число ТЭЗ), влияющий на трудоемкость изделия, где  j = I, 2, 3 [4]. В конструкторской документации на новое изделие блока управления б-4 установлено, что  n4 = 6. Найти трудоемкость изготовления этого изделия.

Определим удельную трудоемкость каждого блока управления по основным видам работ     и среднюю удельную трудоемкость блоков управления по основным видам работ (табл.5).

Таблица 5

Значения трудоемкости в зависимости от вида работ, нормо-ч

Примечание. В скобках приведены значения удельной трудоемкости Тудij.

Используя данные, приведенные в табл. 5, для нового изделия находим

=6(154+85+17,8+28,0) = 171 нормо-ч.

В табл. 6, 7 приведены характеристика элементной базы ТЭЗ и трудоемкость работ при их сборке.

3.3. Исходные данные для расчета трудоемкости сборки и монтажа модулей I уровня ЗВА и РЗА на механизированных участках

Для расчета трудоемкости необходимо задать следующие исходные данные:

Годовой фонд времени, нормо-ч:

одного рабочего   		1840 (i860)

рабочего места без оборудования		4140 (3680)

рабочего места на конвейере   		3965

оборочно-монтажного оборудования		4000

Режим работы		двухсменный

Производительность, трудоемкость и годовой фонд времени работы оборудования выбирают из табл. 6.

Данные, характеризующие годовой фонд времени работы оборудования (рабочих мест) в производстве ЗВА, представлены в табл. 9, а состав и технические характеристики производственных участков комплексно-механизированного цеха сборки - в табл. 10. Расчет выполняют на базе типовых представителей ТЭЗ (см. табл. 7).

Таблица 7

Таблица 9

Действительный годовой фонд времени работы оборудования (рабочих мест), нормо-ч

| Наименование оборудования и рабочих мест | Односменная работа | двухсменная работа | Трехсменная работе |
| --- | --- | --- | --- |
| Оборудование: |
| сборочно-монтажное | 2030 | 4015 | 5960 |
| Механическое | 2030 | 4015 | 5960 |
| Регулировочное | 2030 | 4015 | 5960 |
| Для механических испытаний блоков, узлов, изделий | - | 4015 | - |
| Автоматы и полуавтоматы | 1935 | 3725 | - |
| Рабочие места на конвейере | 1970 | 3935 | 590 |
| Рабочие места без оборудования | 2070 | 4140 | 6210 |

Таблица 10

Состав и технические характеристики производственных участков комплексно-механизированного цеха сборки ячеек ЭВА

| Наименование установки | Обозначение | Габаритные размеры, мм | Производительность, шт./ч | Ориентировочная стоимость, тыс./р. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 2 |  | 4 | 5 | 6 |
| Автомат для формовки, обрезки выводов микро-схем в корпусах типа 4 на 14 выводах к укладки их в кассету | ГГ-2417 | 1200x700x1200 | 1800 | 4,5 | Конструкция напольная, содержит 18 кассет по 50 микросхем в каждой кассете. Питание от сети 220 В, 50 Гц |
| Установка для подготовки и сборки микросхем в круглых корпусах | ГГ-2122 | 450x405x335 | 200 | 3,1 | Формовка выводов по квадрату 7,5x7,5 или 10x10 мм, шаг между выводами 2,5 .±0,2 мм. Высота обрезки: 5,4; 5,9; 6,4 мм |
| Полуавтомат для подготовки к сборке микросхем в плоских корпусах (типа I) со штыревыми выводами и укладки их в кассету | ГГ-2126 | 670x375x290 | 11ОО | 4,6 | Конструкция настольная. Высота подрезки: 3,4; 3,9; 4.4 мм |

Продолжение табл. 10

| I | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полуавтомат для подготовки элементов с цилиндрической Форме корпуса и укладки их в кассету | ГГ-2420 | 600x500x800 | 3000 | 4,0 | Производит рихтовку и обрезку выводов, загрузку из вибробункера типа |
| Установка для рихтовки и обрезки выводов транзисторов и укладки в кассету | ГГ-2293 | 295x215x275 | 300 | 0,5 | Конструкция настольная |
| Автомат для лужения выводов микросхем с планарными выводами | ГГ-2405 | 920x810x1360 | 900 | 13,8 | Загрузка из кассеты, выгрузка в кассету. Время разогрева припоя - 30 мин |
| Полуавтомат для лужения штырьковых выводов микросхем | ГГ-2166 | 860x940x1230 | 600 | 7,8 | Загрузка из кассеты, выгрузка в кассету. Емкость кассеты 90 микросхем. ^ Пределы регулирования температуры припоя 0...400 6С |
| Автомат для напрессовки припоя па планарные выводы микросхем | ГГ-2631 | 900x400x1500 | Г200 | - | Загрузка из кассеты, выгрузка в кассету. Число кассет загрузки и выгрузки - по 18 каждых. Емкость кассеты 50 микросхем |

4. ОБОСНОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ВАРИАНТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ЙЗГ0Т0ВЛЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ ЭВА И РЭА МЕТОДОМ ХОЛОДНОЙ ЛИСТОВОЙ ШТАМПОВКИ

4.1. Общие принципы экономического обоснования выбора варианта технологического процесса

Для успешного решения задачи максимального использования материальных и трудовых ресурсов необходимо обосновать экономическую целесообразность разрабатываемых технологически, процессов (ТП) изготовления деталей.

Количественным показателем эффективности использования этих ресурсов в условиях действующего предприятия является технологическая себестоимость.

Технологическая себестоимость детали представляет собой часть цеховой себестоимости, т.е. затраты цеха ( в данном случае штамповочного), связанные с изготовлением данной детали и вычисленные без учета общецеховых накладных расходов (заработной платы административно-технического персонала, освещения, охраны труда' и др.), расходов на амортизацию и эксплуатацию здания цеха, подъемно-транспортных средств и т.п.

Вместе с тем себестоимость включает затраты прошлого труда, овеществленного в средствах производства (затраты на материалы, амортизацию оборудования и оснастки, электроэнергию и др.), и затраты живого труда в виде доли заработной платы рабочих, наладчиков и других категорий работающих, занятых в изготовлении данной детали. Измеряется себестоимость в денежном выражении.

Для разных вариантов ТП штамповки структура технологической себестоимости может быть совершенно различной. Например, при изготовлении небольшой партии деталей на специальных штампах затраты живого труда будут минимальными, а затраты на амортизацию оснастки(штампов) - преобладающими. При изготовлении этой же партии деталей на комплекте универсальных штампов инструкции В.М. Богданова затраты живого труда (штамповщиков и наладчиков) будут весьма значительными, а затраты на амортизацию и эксплуатацию штампов сравнительно небольшими.

При вырезке малогабаритных деталей из недорогого материала (например, углеродистой стали) применение штампов с эластичной матрицей может оказаться более рациональным, чем упрощенного

вырезного штампа о сопряженными рабочими частями, так как увеличенный расход материала во втором варишгге незначительно влияет на технологическую себестоимость. Однако при штамповке такой яа детали из дорогостоящего материала (специальных сплавов, содержащих редкие элементы), увеличенный расход материала может сделать этот вариант штамповки нецелесообразным, несмотря на то что упрощенный вырезной штамп стоит гораздо дороже, чем шаблон.

Большое влияние на величину составляющих технологической себестоимости оказывают конструктивные характеристики штампуемой детали. Пробивка нескольких, например 8 или 10, отверстий в листовой детали типа шасси на координатно-револьверном прессе обойдется гораздо дешевле, чем при использовании упрощенного пробивного штампа, даже при сравнительно большой программе выпуска (2...3 тыс. в год). Но если число отверстий в аналогичной по назначения детали будет равно 400 или 500, трудоемкость штамповки по элементам возрастет настолько, что применение специального пробивного штампа сделается экономически оправданным.

В качестве примера, показывающего зависимость структуры технологической себестоимости от варианта ТП, рассмотрим случай серийного изготовления несложной детали типа планки с отверстиями тремя способами: слесарно-механическим, поэлементной штамповкой, на комплекте универсальных штампов Богданова и с помощью стационарного штампа (табл. II)  [2],

Относительные значения элементов технологической себестоимости изготовления листовой детали при разных вариантах приведены в табл. II.

Таблица II

Элементы технологической себестоимости

| Способ изготовления | Заработная плата в процентах к общей себестоимости, % | Степень амортизации и эксплуатации, % |
| --- | --- | --- |
|  | основного рабочего | наладчика | оборудования | оснастки |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Слесарно-механическая обработка | 88 | 3 | 5 | 4 |
| Штамповка: |
| На универсальных штампах Богданова | 54 | 12 | 20 | 14 |
| на стационарном штампе | 4 | 5 | 7 | 84 |

Примечание. Затраты на материал не приведены, так как для всех способов они практически одинаковы.

Структура технологической себестоимости зависит татае от программы выпуска деталей. При использовании специальных штампов доля затрат на их амортизацию а эксплуатацию будет уменьшаться по мере увеличения программы выпуска деталей от минимальных значений (например, несколько сотен деталей) до значений, определяющихся полной стойкостью штампа. Напротив, при поэлементной штамповке увеличение программы выпуска деталей сверх известных значений практически не отражается на структуре себестоимости.

Что касается абсолютной величины технологической себестоимости, то в первом случае она будет резко уменьшаться по мере увеличения программы выпуска деталей, а во втором - незначительное уменьшение будет иметь место только до некоторых определенных значений программы выпуска, что будет показано ниже.

4.2. Расчет элементов технологической себестоимости

Для расчета технологической себестоимости штампованной детали  Ст используют формулу

где М  - стоимость материала; З - заработная плата штамповщика (с доплатами и начислениями); У - затраты на установку и .переналадку штампа (заработная плата установщика); Ш - затраты на эксплуатацию и амортизацию штампов; П  - затраты на эксплуатацию и амортизацию прессов.

Остальные элементы в условиях мелкосерийного и серийного штамповочного производства практически одинаковы для различных вариантов ТП и в расчет не включены.

Стоимость материала детали определяют но следующей формуле:

где Mg - стоимость материала, топ.; G - масса заготовки детали, кг; Ц - цена 1 кг материала, р.;  nn - количество деталей в партии при заданной годовой программе выпуска, шт.; nH - количество деталей, необходимых для нападки штампов, шт. (табл. 12).

Таблица 12

Количество деталей nH, затрачиваемых на наладку штампов

| Операция | Характеристика детали | nH , шт. |
| --- | --- | --- |
| I | 2 | 3 |
| Комплексная штамповка |  |
| Вырезка, пробивка, совмещенные вырезка и пробный. | Произвольная | 2…3 |
| Последовательные вырезка и пробивка | Простая (2 шага) Повышенной сложности (3...4 шага) | 3...4 |
| Гибка | Простая Средней сложности Сложная | 2….3 4…5 6...8 |
| Вытяжка | Простая (цилиндрическая) Средней сложности Сложная | 6...8 8...10 10...12 |
| Совмещенные вырезка и вытяжка | Простая Средней сложности Сложная | 6...8 8...10 10...12 |
| Последовательные вырезка и вытяжка | Простая Средней сложности Сложная | 10...12 12...16 16...20 |

Окончание табл. 12

Стоимость материала на годовую программу выпуска деталей, равна

где  МN - стоимость материала, р.;   gп- число партий деталей, выпускаемых за год (обычно 4 или 12); N - годовая программа выпуска деталей, шт.

Цену 1 кг материала берут из ценников. Для некоторых наиболее широко применяемых материалов значения Ц, приведены в табл. 13.

Таблица 13

Цена на листовой металл, р./кг

| Марка материала | Сортамент | Толщина материала, мм |
| --- | --- | --- |
|  |  | 0,3 | 0,5 | 1.0 | 2,0 | 3,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 7 |
| Сталь 08кп, 10кп, 15кп, 20кп, горячекатаная | Лист | - | 0,15 | 0,14 | 0,13 | 0,11 |
| То же, холоднокатаная | « | - | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0,14 |
| То же, для весьма глубокой вытяжки | « | - | 0,19 | 0.16 | 0.17 | 0.I5 |

Окончание табл. 13

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сталь 10 и 20 | Лента | 0,29 | 0,25 | 0,23 | 0,14 | 0,13 |
| Сталь 65Г | « | 0,37 | 0,32 | 0,27 | 0,24 | 0,24 |
| Сталь ЗОХГСА | Лист | - | 0,27 | 0,25 | 0,23 | 0,20 |
| Сталь 12X13 | « | - | 0,27 | 0,26 | 0,24 | 0,21 |
| Стать I2XI8H9 | « | - | 0,65 | 0,64 | 0,63 | 0,63 |
| Сталь I2XI8HI0T | « | - | I,11 | 1,09 | 1,06 | 1,04 |
| Латунь ЛС59-1 | « | - | 1,12 | 1,08 | 1,06 | 1,03 |
| Латунь I63M | « | 1,19 | 1,06 | 1,01 | 0,98 | 0,96 |
| Латунь Л63М | Лента | - | 0,89 | 0,88 | - | - |
| Бронза БрБ2М |  | 10,94 | 10,59 | ' - | - | - |
| Бронза БР010Ф1 |  | 2,48 | 2,32 | 2,20 | - | - |
| Сплав АДГ | Лист | 1,22 | 0,93 | 0,88 | 0,87 | 0,81 |
| Сплав АМцМ | « | 1,20 | 1,20 | 1,03 | 1,00 | 1,01 |
| Дуралюмин ДТАМ | « | - | 1,10 | 0,91 | 0,87 | 0,86 |
| Дуралюмин Д16АМ | « | - | 0,90 | 0,74 | 0,72 | 0,70 |
| Сплав АМгМ | « | - | 1,53 | 1,25 | 1,21 | 1,21 |
| Сплав 395М | “ | - | 0,93 | 0,82 | 0,82 | 0,82 |

Значения G берут из карты технологического процесса. Для приближенных расчетов при отсутствии подробно разработанного ТП

где В и L - размеры заготовки или при вырезке детали из полосы (ленты) ширина полосы (ленты) и шаг подачи соответственно, мм; t - толщина материала, мм; ρ - плотность материала, г/см3.

Значения ρ для различных материалов приведены ниже:

Сталь углеродистая		7,85

Латунь		8,5

Медь 		8,9

Бронза БрО10Ф1		8,7

Бронза БрБ2		8,8

Дуралюмин		2,8

Пример. Определить стоимость материала, если годовая программа запуска деталей составляет 300 шт. при числе партий gn = 4. Размера заготовки 160x125 мм, толщина 2 мм, сталь марки 10кп, ρ=7,85 г/ см3;

Ц = 0,13 р./кг. Операции: вырезка, совмещенная с пробивкой, и простая гибка.

По табл. 12 принимаем  n н = 5.

Определим массу заготовки

Стоимость материала для выполнения годовой программы выпуска изделий

Для некоторых наиболее широко применяемых материалов значение Мg можно приближенно определить, если известны площади заготовки и ее толщина. Вычисляют стоимость I м2 (в рублях) или 100 см2 (в копейках) данного материала по формуле

где  Ц0 - стоимость; t - мм. Значения коэффициентов См и Км в зависимости от марки толщина заготовки, и сортамента материала приведены ниже:                                                       См              Км

Сталь 10, 10кп, 20; лист холоднокатаный ..........    0,2       1,0

Сталь 10, лента 		0,6	0,8

Сталь 65Г, лента 		0,3	1,8

Сталь ЗОХГСА, лист 		0,3	1,65

Сталь I2XI8H9, лист 		0,0	5,0

Сплав АДГ, лист 		0,3	2,1

Дуралюмин Д16, лист 		0,3	1,85

Сплав АМц		0,0	2,8

Латунь Л63, лист 		1,0	8,0

Бронза БрО1ОФ1 		1,0	18,0

Стоимость   Мg  определяют по формуле

Заработная плата основных производственных рабочих в себестоимости детали составляет

где ay - часовая тарифная ставка рабочего, соответствующая разряду работ на данной операции с доплатами и начислениями

в фонд социального страхования, р.; Тш-к – норма штучно-калькуляционного времени на операцию, ч.

Часто расчет заработной платы ведут на годовую программу выпуска деталей:

Часовые тарифные ставки ач определяют по тарифно-квалификационному справочнику, например:

Обычно работа на специальных штампах при небольших размерах деталей ( примерно до 150…200мм) тарифицируется 2-м.ю а при больших размерах деталей – 3-м разрядом. Работа на универсальных штампах тарифицируется 3-м, а на координатно-револьверных прессах- 4-м разрядом.

Значения Тш-к находят по нормативам для соответствующих операций. В общем случае трудоемкость изготовления каждой детали зависит от числа операций и переходов, от размеров и сложности детали, от требований к ее точности.

Для каждого перехода с фиксацией детали или заготовки по упорам и линейкам нормы штучного времени можно вычислить следующим образом:

где С, К, Nр – коэффициенты, зависящие от выполняемой операции и размеров детали (табл. 14).

Заработную плату наладчика (установщика штампов), представляющую затраты на установку штампов и наладку оборудования для одной детали, определяют по формуле

где ач.у - часовая тарифная ставка наладчика с доплатами и начислениями на данной операции, р.; Ту.о - длительность установки штампов и наладки оборудования на каждой данной операции, ч.

Затраты на программу

Работа наладчика тарифицируется 4-м и 5-м разрядами в зависимости от сложности штампа и применяемого оборудования.

Время на установку специальных штампов и переналадку оборудования (в минутах) составляет

Коэффициенты К’т и Кт выбирают в зависимости от типа штампа и пресса. Ниже приведены значения коэффициентов К’т и Кт  для некоторых из них:

Пакетный штамп с механическим	         К’т     Кт

креплением к групповому блоку  ……..	8	0,016

Стационарный на блоке штамп, пресс

простого действия	……………….	10	0,02

Стационарный штамп, пресс двойного

действия	……………….	12	0,03

4.3. Затраты на амортизацию и эксплуатацию технологической оснастки

По характеру перенесения стоимости на обрабатываемую деталь штампы подразделяются на специальные, универсальные и групповые. Соответственно различаются и способы расчета затрат на их амортизацию и эксплуатацию.

Затраты на специальные штампы относят к себестоимости конкретной детали с учетом количества используемых штампов в операции. Затраты определяют в рублях на деталь-операцию:

где Сш - стоимость изготовления штампа, р.;  Рш стоимость ремонта и переточек штампа, р.; Тэ - срок погашения стоимости штампа (принятый срок составляет 2 года), лет. Эта формула применила, если   TэN <ДШ, где Дш,- полная стойкость штампа. В условиях мелкосерийного производства подавляющее большинство специальных штампов не используют до полного износа. Затраты на программу выпуска деталей, р. /год:

Затраты на поддержание штампа в рабочем состоянии зависят m типа штампа и длительности его эксплуатации (т.е. от количества изготовленных на нем деталей). Точное определение Рш весьма сложно, так как для его расчета необходимо знать число переклифовок, число мелких и средних ремонтов штампа и их стоимость. Однако, для приближенных расчетов можно воспользоваться упрощенной  зависимостью вида

где ω - коэффициент, зависящий от типа штампа и выражающий долю затрат на его эксплуатацию от стоимости штампа (его изготовления). Значения коэффициента ω для штампов различных типов приведены ниже:

ω

Вырезной    		0,5

Пробивной		0,6

Разделительный:

последовательного действия		0,5

совмещенного действия  		0,6

Гибочный для детали:

простой		0,2

сложной		0,3

Вытяжной для детали:

простой   		0,25

сложной   		0,4

Пластинчатый	    0,25...0,3

Ленточно-ножевой   		~ 0,3

Затраты на амортизацию и эксплуатацию универсальных штампов и сменного универсального инструмента отличается от этих же затрат для специальных штампов тем, что сроки эксплуатации, а следовательно, сроки переноса стоимости универсальных штампов на стоимость изготовляемых деталей составляют от 5 до 10 лет. Эти затраты должны переноситься на стоимость изготовляемых деталей пропорционально времени использования каждого универсального штампа для изготовления каждой данной детали.

В общем случае затраты рассчитывают по формуле

где  Сшу.  - стоимость изготовления универсального штампа, р.;

ω = 0,25...0,3;  Тш-к - штучно-калькуляционное время на данную операцию, ч; Тэ = 5...I0 лет; Фg - действительный годовой фонд работы оборудования, ч;  К - коэффициент использования штампа за период его эксплуатации. Значения Ки будут различны в зависимости от типа штампа. Для штампов с постоянными рабочими частями ( обрезка по прямой или по дугам, гибка) Ки = 0,5...О.6; для оснований со сменными матрицами и пуансонами 0,1...0,2; для сменных пакетов, предназначенных для пробивки отверстия и подобных операций, 0,05...0,1.

Таблица 15

Плановая расчетная цеховая стоимость типовых штампов для радиотехнической и приборостроительной промышленностей, р. [1]

| Тип штампа | Сложность детали | Габаритные размеры матрицы, мм |
| --- | --- | --- |
|  |  | 60x50, | 160x100, | 250x160, | 400x320, |
|  |  | 125x100 | 200x160 | 400x320 | 600x500 |
| I | 2 | 3 | 4 |  | 6 |
| Вырезной | Простая | 40...50 | 60...70 | 120... 160 | 200...260 |
|  | Сложная | 60...70 | 80... 100 | 200...260 | 350...420 |
|  | Весьма сложная | 120... 150 | 180...220 | 350...420 | 500...570 |
| Пробивной | Простая | 25...30 | 40...50 | 90... 120 | 150.. .200 |
| Пробивной многопуансонный (20...100 отверстий) |  |  |  | 180...450 | 360...800 |
| Совмещенный | Простая | 60...75 | 80... ВО | 180...250 | 300...400 |
|  | Сложная | 150...180 | 210...260 | 450...500 | 600... 750 |
|  | Весьма сложная | 240...300 | 320...400 | 600...700 | 800...1000 |
| Совмещенный для вырезки вытяжки | - | 80.. .150 | 160...240 | 260...320 | 500...600 |
| Последовательный | Простая Сложная Весьма сложная | 50...60 90...110 180...250 | 70...90 125...160 260...340 | 160...200 300...350 440...600 | 250...300 450...550 600...900 |
| Гибочный с прижимом | Простая | 20...30 | 30...50 | 60...100 | 100...200 |
| Гибочный клиновой | - | 90... 150 | 160...260 | 300...400 | 420...600 |
| Вытяжной без прижима | - | 20.. .30 | 30...40 | 65...100 | ПО... 160 |
| Вытяжной с прижимом | - | 50...70 | 70...100 | 120...220 | 250...350 |
| Последовательный | Простая Сложная Весьма сложная | 50...60 90…110 180...250 | 70...90 125...160 260...340 | 160...200 300...350 440...600 | 250...300 450...550 600...900 |
| Гибочный с прижимом | Простая | 20...30 | 30...50 | 60...100 | 100...200 |
| Гибочный клиновой | - | 90... 150 | 160...260 | 300...400 | 420...600 |
| Вытяжной без прижима | - | 20.. .30 | 30...40 | 65...100 | ПО... 160 |
| Вытяжной с прижимом | - | 50...70 | 70...100 | 120...220 | 250...350 |

4.4. Затраты на амортизацию и эксплуатацию технологического оборудования

В состав этих затрат входят:

- амортизационные отчисления на полное восстановление и капитальный ремонт эксплуатируемого оборудования;

- расходы на мелкий и средний ремонт, а также модернизацию оборудования;

- расхода на потребляемую оборудованием электроэнергию, сжатый воздух и пр.

Амортизационные отчисления на восстановление и капитальный ремонт универсального оборудования» приходящиеся на деталь-операцию, определяют по формуле

где С0 - балансовая стоимость оборудования, р.; Сл  - остаточная стоимость оборудования на момент его ликвидации (стоимость металлолома, за исключением отдельных пригодных для эксплуатации узлов), р.; ε - общая норма ежегодных амортизационных отчислений на полное восстановление (капитальный ремонт) оборудования данного типа, %;   Kз - коэффициент загрузки оборудования. Для годовой программы выпуска изделий

При расчете технологической себестоимости затраты на амортизацию и эксплуатацию кривошипных прессов простого и двойного действия можно определить упрощенно [1]:

где Р - номинальное усилие пресса, Н. Значения коэффициентов

К1 и К2     для различных прессов приведены ниже:

К1            К2

Эксцентриковый или коленчатый

с одним шатуном	…………….       0,10   	0,0025

Коленчатый с двумя шатунами   	       0,10   	0,004

Коленчатый двойного действия 	       0,18	         0,006

Для прессов других типов (Фрикционных, гидравлических и пр.) расчеты выполняют по формулам (3)...(5). Пересчет П на Пg-o или ПN   проводит по формулам

Зшчония коэффициентов К, и К, действительны для прессов усилием до 2,50 МН.

4.5 Методика расчета технологической себестоимости, для случая использования специальных штампов [1]

1.	Задают годовую программу выпуска N.

2.	Принимают годовое число партий деталей gо равным 4 или 12.

3.	Определяют число деталей в партии:

- Вычисляют стоимость материала на деталь Mg, причем исходные данные берут из технологического процесса.

- Определяют стоимость материала на программу выпуска деталей

6.	Определяют трудоемкость на деталь-операцию  Тg-o

7.	Определяют трудоемкость изготовления детали по всем
операциям технологического процесса

8.	Рассчитывают трудоемкость программы выпуска деталей

9.	Определяют заработную плату штамповщика на деталь-опе-
рацию по формуле

- Находят заработную плату штамповщика, приходящуюся на одну деталь Зg.

- Вычисляют заработную плату штамповщика для программы выпуска деталей ЗN   по формуле

- Определяют трудоемкость установки штампа для партии деталей Туп.

- Рассчитывают заработную плату наладчика, приходящуюся на деталь, по формуле

- Вычисляют заработную плату наладчика для программы выпуска детали:

- Выбирают стоимость специального штампа Сш  (см. табл. 15).

- Определяют стойкость специального штампа до полного износа        (по аналогичной детали).

- Рассчитывают затраты на амортизацию и эксплуатацию штампа, приходящиеся на деталь-операцию:

18.	Определяют эти затраты для программы выпуска изделий:

- Затраты на амортизацию и эксплуатацию всех штампов, приходящиеся на деталь, определяют по формуле

- Вычисляют затраты на амортизацию и эксплуатацию всех штампов для программы выпуска изделий:

- Определяют затраты на амортизацию и эксплуатацию пресса на деталь-операцию:

- Определяют затраты на амортизацию и эксплуатацию пресса на одну операцию для программы выпуска изделий:

23.	Вычисляют затраты на амортизацию и эксплуатацию всех
пресоов, приходящиеся на деталь:

.24. Определяют затраты на амортизацию и эксплуатацию всех прессов для программы выпуска изделий:

25. Рассчитывают технологическую себестоимость детали и программы выпуска деталей:

ЛИТЕРАТУРА

- Андреева В.Н., Вайтрауб Д.А., Губанова Г.А. Холодная штамповка в мелкосерийном производстве. - Л.: Машиностроение, 1980. - С. 172.

- Романовский В.П. Справочник по холодной штамповке. -Л.; Машиностроение, 1979. - 764 с.

- ОСТ 4091.175-81. Отраслевая система ТОП. Методы количественной оценки ТКИ РЗА.

4.	Технологичность конструкций изделий: Справочник

/ Алферова Т.К., Амиров Ю.Д., Волков П.И. и др.; Под ред. Ю.Д.Амирова. - М.: Машиностроение, 1985. - 368 с.

СОДЕРЖАНИЕ

# Text boxes

| Типовой представитель | Условное обозначение | Габаритные размер, мм | Количество устанавливаемых элементов, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | микросхем | резисторов | диодов |
|  |  |  | штырьковых | планерных | 1,125 | 0,25 | 0,5 | мон | Д9 | Д237 |
| Узел на микросхемах в корпусах типа I на J2 выводов | А | 240x175 | 45 | — | 7 | - | - | - | - | - |
| Узел на микросхемах в корпусах типа 3 на К выводов | Г | 240x175 | 45 | - | 7 | - | - | - | - | - |
| Узел на микросхемах в корпусах типа 4 на 14 выводов | Д | 240x175 | - | 70 | 4 | - | - | - | - | - |
| Узел на дискретных радиоэлементах | Е | 240x175 | - | - | 17 | 10 | 10 | 2 | 10 | 2 |
| Узел на дискретных радиоэлементах и микросхемах в корпусах типа I | 3 | 240x175 | 10 | - | 19 | 10 | - | - | 16 | 2 |

Таблица 6

Характеристика элементной базы ТЭЗ

| Условное обозначение узла | Подготовка плат | Подготовка ЭРЭ и микросхем | Монтаж | Сборка | Ремонт | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Расконсервация | Лужение | Консервация | Рихтовка, зачистка, формовка и т.д. | Лужение | Установка на плату | Пайка |  |  |  |
|  |  | Серийное производство |  |  |  |  |
| А | 1.2 | 10,7 | 0,2 | 6,7 | 5,3 | 12,4 | 3,9 | 3,1 | 11,2 | 54,7 |
| Г | 1.2 | 10,7 | 0,2 | 17,5 | 5,3 | 12,4 | 3,9 | 3,1 | 11,2 | 65,5 |
| д | 1.2 | 10,8 | 0,2 | 10,8 | 8,3 | 11,9 | 40,6 | 4,4 | 6,5 | 94,7 |
| Е | 1.2 | 10,7 | 0,2 | 35,0 | 2,9 | 8,9 | 0.7 | - | - | 59,7 |
| 3 | 1.2 | 10,7 | 0,2 | 34,0 | 3,9 | 11,6 | 3,9 | 3.1 | Н,2 | 79,8 |
|  |  |  | Мелкосерийное производство |  |  |  |  |
| А | 0.7 | 10,8 | 0,2 | 12,8 | 5,7 | 14,6 | 4,5 | 3,1 | 11,2 | 63,6 |
| Г | 0.7 | 10,8 | 0,2 | 31.7 | 6,9 | 17,7 | 4.1 | 3,1 | 11,2 | 86,4 |
| Д | — | - | - | - | - | - | — | _ | _ | - |
| Е | 0.7 | 10,8 | 0,2 | 24,6 | 2,9 | 7,1 | — | — | — | 46,3 |
| 3 | 0,7 | 10,8 | 0,2 | 27,7 | 4,3 | 8,6 | 4.5 | 3,1 | 11,2 | 71,1 |

Трудоемкость по видам работ на один узел, мин

| I | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Групповое лужение выводов ЭРЭ и транзисторов | Автомат | Г20 | 18,6...20,2 | 4000 |
| Лужение ПП | Полуавтомат | 350 | 1,6...1,8 | 4000 |
| Лужение выводов микросхем | « | 1200 | 6,9...7,3 | 4000 |
| Лужение проводов | Установка | 70 | 5,7...6,9 | 4000 |
| Отмывка остатков флюса | « | 1000 | 15,2.•.16,3 | 4000 |
|  | Участок сборки ПП |  |  |
| Установка ЭРЭ на Ш по заданной программе | Автомат, полуавтомат | 3600 | 1Г232...Г2560 | 4000 |
| Установка микросхем на ПП | Устройство | 3600 | - | 4000 |
| Установка малогабаритных транзисторов | « | 2400 | - | 4000 |
| Установка микротранзисторов | « | 2400 | - | 4000 |
|  | Участок пайки ПП |  |  |
| Пайка на механизированной линии (флюсование, пайка, предварительная отмывка) | Линия | 900 | 1,6...2,3 | 4000 |
| Отмывка масок, про-веока качества пай-ки, устранение де-фектов пайки |  |  |  | 3680 |
| Окончательная отмывка флюса на ПП | Установка | 1000 | 2,8,..3,2 | 4000 |
| Участок доработки ПП |  |  |
| Установка транзисторов, распайка выво-доз транзисторов, пайка выводов диодов |  |  | 40, 76... 52,3 | 3680 |

Продолжение табл. 8

| I | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Приклейка | - | - | 23,7...24,2 | 3680 |
| Установка и расклепка ручек | - | - | 6,97...7,3 | 3680 |

Окончание табл. 8

| I | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Поэлементная штамповка |
| Вырезка, пробивка, обрезка на 1-й операции | Простая Средней сложности Сложная | 2…3 3...4 5...8 |
| Гибка | Простая Средней сложности Сложная | 3...4 4...5 6...8 |