МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО И СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ РСФСР

М.Т. Прасов, В.А. Голенков, Э.В. Мысловский

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ИЗДЕЛИЙ ЭВС

Орел, 1991

Прасов М.Т., Голенков В.А., Мысловский Э.В.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ИЗДЕЛИЙ ЭВС

Учебное пособие

Редактор Л. В. Константинова

Корректор Т.П. Тарасова

Подп  к печати 15.02.91. Заказ 4298. Формат 60x841/ie. Бумага тип. № 2. Печать оперативная. Уч.-изд. л. 5,0. Усл. печ. л. 5,3. Тираж 200 экз. ПООУВМ, Орел.

План выпуска внутривузовской литературы на 1991 г. Позиция 1184. Московский институт приборостроения. Москва, Стромынка, 20,

МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО И СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ РСФСР

М.Т. Прасов, В.А. Голенков, Э.В. Мысловский

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ИЗДЕЛИЙ ЭВС

Учебное пособие

Орел,  ул. Ленина,  1,  ППО  «Полиграфист». Заказ №4298       ТиР-   200 ЭК3,

3

ВВЕДЕНИЕ

Повышение научно-технического уровня разработок и изготовления электронных вычислительных средств (ЭВС) ставит перед высшей школой задачу дальнейшего повышения качества подготовки специалистов с максимальным приближением методов обучения будущих инженеров к решению практических задач.

Для решения современных технологических задач инженеру необходимо обладать фундаментальной подготовкой в самых различных областях науки и техники, причём круг вопросов, подлежащих изучению, непрерывно расширяется.

При проектировании технологических процессов ЭВС одним из центральных является вопрос выбора технологического оборудования, оснастки, инструмента, контрольно-измерительных приборов. Особые трудности возникают в случае проектирования технологических процессов при сборке электронной аппаратуры, которые имеют в своём составе большую номенклатуру и конструктивное разнообразие обрабатываемых сборочных единиц, большую совокупность различных операций, сравнительно низкий уровень автоматизации и т.д.

Анализ современной научно-технической литературы, учебных пособий и др. в области проектирования технологических процессов электронных вычислительных средств позволяет сделать вывод о недостаточности системного подхода и методических рекомендаций по их разработке.

В настоящем учебном пособии, написанном исходя из основных положений учебников " Технология и автоматизация производства •радиоэлектронной аппаратуры: Учебник для вузов  /И.П. Бушманский, О.М. Даутов, А.П. Достанко и др. ; Под ред. А.П. Достанко, Ш.М. Чаб-дарова. -М : Радио и связь, 1989, "Технология ЭВА, оборудование и автоматизация" / Алексеев В.Г., Гриднев В.Н., Нестеров Ю.И. и др. -М. :3ысш. шк., 1984   и др., содержатся методические указания студентам по организации и выполнению курсового и дипломного проектирования технологических процессов ЭВС на основе системного подхода с учётом требований стандартов ЕСТПП, ЕСТД и др.

4

I. ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ПРОИЗВОДСТВА ЭВС.

I.I. Построение и задачи технологической подготовки производства.

Технологическая подготовка производства (ТПП) электронных вычислительных средств (ЭВС) в общем включает в себя большой комплекс взаимосвязанных работ, состав и последовательность выполнения которых зависит от специфики конструкций изделий и типа производства.

В основе организационного построения и управления технологической подготовкой производства лежит единая система технологической подготовки производства (ЕСТПП). ЕСТПП является составной частью Государственных общетехнических систем стандартов, к которым относятся: Единая система технологической документации (ЕСТД); Единая система конструкторской документации (ЕСКД); Единая система программной документации (ЕСПД); Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ) и др.

Основное назначение ЕСТПП - обеспечить:

- единый для всех предприятий и организаций системный подход к выбору и применению методов и средств ТПП;

- освоение производства заданного качества в минимальные сроки с минимальными трудовыми и материальными затратами на ТПП;

- организацию производства высокой степени гибкости, допускающую возможность непрерывного его совершенствования и быструю переналадку на выпуск новых изделий.

Обеспечение технологичности конструкции ЭВС предусматривает отработку конструкции изделия на технологичность. Для этой цели ГОСТ 14.201-83 ЕСТПП предусматривает технологический контроль конструкторской документации на всех стадиях её разработки: техническое задание, техническое предложение, эскизный проект, технический проект, рабочая документация. При этом решаются следующие задачи : определение технологических требований к изделию (деталям по видам производства, сборочным единицам и т.п.) ; проведение технологического контроля конструкторской документации ; определение номенклатуры показателей и оценка уровня технологичности конструкции изделия.

Разработка технологических процессов включает обеспечение производства технологическими процессами, отвечающими современному уровню применения прогрессивных методов обработки и технологического контроля. Обязательным этапом, предшествующим разработке технологических процессов согласно ГОСТ 301-83, предусматривается группирование изделий по конструктивный и технологическим признакам с учетом организации производства. Разработка технологических процессов решает следующие основные задачи: определение необходимого объема и состава технологической документации для обеспечения выпуска изделий заданного качества; разработка типовых, групповых и единичных технологических процессов на изготовление, сборку, контроль и испытание сборочных единиц ; подготовка исходных данных для автоматизированной разработки управляющих программ  оборудования и др.

Обеспечение производства средствами технологического оснащения решает задачи по обеспечению производства: технологическим оборудованием и оснасткой; средствами механизации и автоматизации; средствами контроля и испытаний.  На этой стадии решаются следующие задачи:

-	стандартизация средств технологического оснащения (СТО);

-	разработка конструкторской документации на СТО с учетом типа производства;

- разработка технологических процессов изготовления СТО;

- изготовление и внедрение СТО.

Организация и управление ТПП предусматривает рациональную последовательность работ по управлению процессом ТПП, включает планирование и распределение работ по разработке технологических процессов деталей и сборочных единиц между специализированными технологическими бюро, выявляет узкие места в ТПП, принимает решения по их ликвидации, осуществляет контроль за выполнением этапов работ по ТИП.

К дополнительным задачам ТПП следует отнести: конструкторско-технологический анализ изделия ; организационно -технический анализ  производства ; определение материальных и трудовых нормативов.

Конструкторско-технологический анализ включает решение комплекса задач по расчету применяемости сборочных единиц в изделии,   анализу состава нового изделия, разработке маршрутной технологии его изготовления, а также разработке ведомости: применяемости стандартных, покупных, оригинальных сборочных единиц и получаемых по кооперации и др.

Организационно-технически*: анализ производства предусматривает изучение технических возможностей производства, его готовности к выпуску изделия с заданными технико-экономическими характеристиками. Проводится расчёт необходимых производственных мощностей, разрабатываются производственно-технические планировки для организации выпуска нового изделия и т.д.

Определение материальных и трудовых нормативов предусматривает разработку технически обоснованных нормативов на изготовление изделия с учётом достижения заданных технико-экономических показателей. Решаются задачи расчета подетальных норм расхода материалов и составление ведомостей материалов на изделие, расчёт трудоемкости изготовления сборочных единиц и деталей по видам техпроцессов, разрабатываются мероприятия по снижению трудоемкости изделия.

Технологическая подготовка производства - совокупность современных методов организации, управления и решения технологических задач на основе комплексной стандартизации, автоматизации, экономико-математических моделей и средств технологического оснащения, которые должны обеспечить технологическую готовность предприятия - изготовителя к выпуску нового изделия. Сократить сроки ТПП можно при условии, что все      работы по её проведению осуществляются параллельно разработке изделия.

Современная ТИП сложных изделий ЭВС должна быть автоматизированной и рассматриваться как составная часть АСЗТП - единой системы автоматизации конструкторских, технологических разработок, а также управления технологическими процессами.

1.2. Организация технологической подготовки производства

Организации ТПП и её совершенствованию в настоящее время уделяется особое внимание. Это связано с необходимостью максимального сокращения срока разработки и освоения в производстве ЭВС новых поколений.

В основу организации ТПП положены принципы: системности;

стандартизации и типизации; комплексной автоматизации; специализации и др.

Принцип системности определяет подход к ТПП как к комплексу взаимосвязанных элементов, образующих систему с другими системами более высокого уровня, обеспечивая при этом наиболее благоприятную, с технико-экономической точки зрения, реализацию конечной функции.

Принцип стандартизации и типизации обеспечивает упорядочение и регламентацию этапов ТПП, создаёт предпосылки для специализации производства, механизации и автоматизации работ по ТИП. Объектами стандартизации и типизации служат технологические процессы изготовления, контроля и испытания, методы организации проведения и управления ТПП, средства технологического оснащения, формы документов, классификаторы технико-экономической информации, нормативные значения показателей технологичности и др.

Принцип комплексной автоматизации предусматривает проведение автоматизации следующих работ: конструкторско-технологический анализ ; разработку технологических процессов; разработку средств технологического оснащения; разработку нормативных документов материальных и трудовых ресурсов; разработку программ управляющих производством, цехом или участком и др.

Принцип специализации рассматривает организацию специализированных участков, цехов или производств при изготовлении изделий ЭВС, включая проектирование технологических процессов и средств технологического оснащения.

Службы, участвующие в ТПП, представляют совокупность подразделений с соответствующими правами обязанностями, которые выполняют конкретные функции ТПП на предприятии.

Технологической подготовкой производства новых изделий руководит главный инженер предприятия.

Структура и состав основных служб (подразделений), участвующих в ТПП на предприятиях в каждом конкретном случае определяются на основе действующих в отрасли нормативных документов в зависимости от типа производства, объёма выпуска и вида продукции.

Схема основных служб (подразделений), участвующих в ТПП приведена на рис. I.I.

Рис. I.I. Схема основных служб, участвующих в ТПП.

Эти службы обеспечивают технологическую готовность к производству изделий в соответствии с заданными технико-экономическими показателями, устанавливающими технический уровень и трудовые затраты.

Службы ТПП должны обеспечить: оперативность - своевременное выполнение возложенных на них функций по выполнению работ в соответствии с планом ТШ; оптимальность - разработка технических, организационных, экономических решений и других вопросов для получения высоких результатов с наименьшими затратами трудовых, материальных и др. ресурсов; надёжность обеспечения и достоверность документов, разработанных в процессе ТШ; системность - решение задач по ТПП как комплекса взаимосвязанных элементов, образующих систему внедрения передовой техники и технологии, направленной на снижение трудоёмкости и себестоимости изделия.

При построении организационной структуры служб ТПП необходимо учитывать:

- рациональное распределение функций между службами ТПП исключая дублирование работ;

- совершенствование документооборота и наличие излишней информации;

-гибкость организационной структуры ТПП.

Основное   содержание работ по ТПП следующее:

| Стадии проектирования и изготовления | Основное содержание работ |
| --- | --- |
| Техническое задание | Установление технических требований к разрабатываемому изделию по показателям технологичности. Установление предприятия изготовителя изделия. |
| Техническое предложение | Проведение на предприятии анализа уровня производства. |
| Эскизный проект | Разработка плана мероприятий по повышению уровня производства. |
| Технический проект | Определение номенклатуры технологических процессов по видам производства. |
| Рабочая документация | Разработка прогрессивных технологических процессов изготовления, контроля, испытания сборочных единиц и изделия в целом. Разработка конструкторской документации на специальное технологическое оборудование, оснастку, инструмент. Разработка ведомостей потребности на материалы и комплектующие изделия. Расчёт плановой трудоёмкости. |
| Изготовление изделия | Изготовление средств механизации, оснастки. Внедрение разработанных технологических процессов. Проверка технико-экономических показателей технологичности изделия. Аттестация технологических процессов и технического уровня производства. |

Технологическая подготовка производства  ЭВС должна содержать оптимальные решения не только задач обеспечения технологичности изделия, проектирования и постановки производства, но также возможности быстрого влияния на проведение изменений в системе производства, с целью дальнейшего улучшения технологичности изделий.

1.3. Выбор изделия ЭВС как объекта ТПП.

Изделие ЭВС, как объект ТПП, представляет собой совокупность различных элементов, объединённых в сборочные единицы, устройства и имеют определённое функциональное назначение.

Конструктивно-технологические особенности ЭВС включают функционально-узловой принцип конструирования, минимальные габаритные размеры, ремонтопригодность, защиту от внешних воздействий, высокую степень унификации и стандартизации. Конструкции ЭВС включают большое число соединённых между собой электрорадиоэлементов (ЭРЭ), таких как интегральные микросхемы различной степени интеграции, микросборки, микропроцессоры и др. В конструкции ЭВС широко используют печатные платы, выполняющие функции несущей конструкции и электрического соединения элементов.

Рост микроминитюаризации электронной аппаратуры в конструкции Э ЭВС значительно повышает требования к технологической подготовке производства, качеству технологических процессов и средствам технологического оснащения. Поэтому выбор изделия ЭВС как объекта ТПП с использованием прогрессивных методов и средств механизации и автоматизации инженерно-технических работ имеет чрезвычайно важное значение.

Выбор объекта подлежащего ТПП проводят на стадии разработки технического задания (ТЗ) и уточняется на стадии разработки технологических процессов. При выборе объекта осуществляют:

- изучение и анализ на технологичность конструкции изделия ЭВС;

- изучение и анализ существующей на предприятии ТПП;

- технологическое оснащение изготовления изделия;

-экономическое обоснование выбора технических решений ТПП.

При автоматизации ТПП необходимо выполнение следующего неравенства:

Где Tзад - заданное время изготовления изделия при автоматизации технологических операций;

n - количество технологических операций изготовления изделия.

Ti - время изготовления изделия без учёта автоматизации технологических операций

В соответствии с ГОСТ 14.004-83 современное производство подразделяется на различные типы: единичное, серийное, массовое.

Единичное производство характеризуется большой номенклатурой и малым объёмом выпуска одинаковых изделий. При единичном производстве на рабочих местах выполняются разнообразные технологические операции, используется универсальное точное оборудование и др., квалификация рабочих должна быть высокой, так как от неё в значительной мере зависит качество выпускаемой продукции.

Серийное производство характеризуется ограниченной номенклатурой изделий и сравнительно большим объёмом выпуска.

Массовое производство характеризуется малой номенклатурой и большим объёмом выпуска изделий, непрерывно изготавливаемых в течение продолжительного времени, на большинстве рабочих мест выполняется одна рабочая операция.

Тип производства можно характеризовать коэффициентом закрепления операций:

где   Кто- количество технологических операций;

Пр.м.- количество рабочих мест для выполнения технологических  операций.

Значение коэффициента Кс для типов производств ориентировочно принимается равным:

Кс≤1- соответствует массовому производству;
- соответствует серийному производству; 
    - соответствует мелкосерийному производству.
При проектировании технологических процессов расчет коэффициента закрепления операций	часто называют коэффициентом серийности и его расчет можно проводить по следующей методике:

где     R    - ритм (такт) выпуска изделий;

tшт.ср. - среднее штучное время для выполнения технологической операции единицы продукции.

Ритм выпуска изделий можно определить по формуле:

,

где Тпл - плановый фонд времени, например, месячный или годовой фонд времени;

N- количество изделий, выпущенных за плановый период, шт.

Среднее штучное время tшт.ср определяют как среднее арифметическое штучного времени, затраченного по всем технологическим операциям изготовлении изделия:

где tiшт  - штучное время	 i-ой операции;

n    - число технологических операций.

Для нахождения tшт по отдельным операциям можно использовать данные аналогичного технологического процесса изделия аналога или  производят укрупнённое нормирование нового технологического процесса.

После расчёта коэффициента серийности и определения типа производства является расчет размера партии одновременно запускаемых в производство изделий, которая может быть определена по формуле:

где  Nр - расчётная годовая программа выпуска изделий,шт. ;   b  - количество дней для нормативного запаса изделий (периодичность запуска);

FA - действительный годовой фонд времени (количество рабочих дней в году).

Затраты времени на ТПП будут значительно сокращены, если при конструировании ЭВС будут применяться конструктивы обеспечивающие более эффективные технико-экономические и эксплуатационные показатели изделия, а детали и сборочные единицы будут заимствованы из уже освоенных или стандартизированных конструкций.

Важным параметром при технологической подготовке производства является количество оригинальных деталей   Пор., которые определяют по формуле:

Пор = Поб. – Пст.  ,

где     Поб. - общее количество деталей, сборочных единиц в изделии;

Пст. - стандартизованные и заимствованные детали, сборочные единицы в изделии.

Определение типа производства и выбор изделия как объекта ТПП является важной задачей при проектировании технологических процессов, средств технологического оснащения, контроля, испытаний и  т.д.

2. АНАЛИЗ КОНСТРУКЦИЙ ЭВС НА ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ

2.1. Отработка конструкторской документации ЭВС на технологичность

В соответствии с ГОСТ 14.205-83 под технологичностью конструкции изделия понимают, совокупность технических и других характеристик изделия, определяющих их приспособленность к достижению оптимальных затрат при производстве, эксплуатации и ремонте для заданных показателей качества. Поэтому технологичность конструкции изделия включает не только качество разработки  технологических процессов, а также качество разработки конструкторской документации, экономичность включая материальные и трудовые затраты в процессе производства и эксплуатации изделия.

ГОСТ 14.201-83   - «Общие правила обеспечения технологичности конструкции   изделий» предусматривает основные пути отработки конструкции на технологичность, однако не учитывает особенности отработки на технологичность на уровне предприятия.

Отработка конструкции изделий ЭВС на технологичность предполагает выполнение задач - обеспечение технологичности конструкций ЭВС и управление уровнем технологичности конструкции по стадиям  разработки конструкторской документации (КД).

Обеспечение технологичности конструкции изделия, предусматривает  взаимное решение конструкторских и технологических

"проектирование - эксплуатация" включающего разработку КД, технологических процессов, изготовления, испытания опытных образцов, эксплуатации, направленных на повышение производительности труда, снижение материальных и трудовых затрат и др.

Контроль уровня технологичности конструкции проводится с целью получения оптимального базового показателя технологичности конструкции ЭВС на стадиях разработки конструкторской документации и технологических процессов (эскизный проект, рабочая документация и т.д.).

При проведении отработки конструкции изделия ЭВС на технологичность следует учитывать:

вид изделия, степень новизны и сложности;

перспективность изделия, объём его выпуска;

передовой опыт предприятия-изготовителя и других аналогичных предприятий;

связь достигнутых показателей технологичности с другими показателями качества изделия.

Отработку на технологичность конструкции ЭВС проводят в первую очередь предприятие-разработчик и предприятие-изготовитель, а также головные организации по технологическому направлению в отрасли.

В настоящее время при отработке на технологичность конструкции изделий ЭВС применяется преимущественно количественная оценка, а в ряде случаев также применяют качественную оценку.

Качественная оценка характеризует технологичность конструкции обобщённо. Оценку осуществляют с помощью типовых качественных характеристик на различных стадиях разработки конструкторской документации и технологических процессов.

Количественная оценка ведется с помощью показателей технологичности. Численное значение каждого показателя технологичности характеризует степень удовлетворения требований к технологичности конструкции по одному какому-либо признаку или же по комплексному(совокупности нескольких признаков).

Показатели технологичности подразделяются на основные и дополнительные.

Основные показатели характеризуют важнейшие признаки конструкции изделия ЭВС. К ним относят трудоёмкость изготовления изделия и его себестоимость, показатели стандартизации и унификации, другие комплексные показатели характеризующие технологичность конструкции.

Значения основных показателей делятся на базовые и достигнутые. Базовые значения основных показателей вносятся в техническое задание на разработку конструкции изделия. Достигнутые значения основного показателя технологичности - это значение, полученное на данной стадии  разработки конструкторской документации.

дополнительные показатели технологичности характеризуют технологичность конструкции изделия по какому-то одному признаку, например относительная трудоёмкость различного рода работ (сборочно-монтажные, регулировочные и  т.д.).

Номенклатура базовых и достигнутых показателей устанавливается в каждом конкретном случае при ТПП отраслевыми стандартами, а также ГОСТ 14.201-83.

2.2. Методика расчёта основных показателей и уровня технологичности конструкции изделия ЭВС.

Методика расчета основных показателей технологичности конструкции изделия предполагает использование статистических данных о раннее созданных конструкциях, имеющих общие конструктивно-технологические признаки, с вновь разрабатываемой, использование аналогов или типовых представителей.

При разработке технического задания на изделие для обеспечения показателей технологичности в общем случае проводят:

сбор информации о технологичности конструкции изделий - аналогов;

установление требований к технологичности разрабатываемой конструкции изделия;

количественный анализ ранее разработанных базовых конструкций с целью установления базовых показателей и уровня технологичности для сопоставления и оценки уровня технологичности вновь разрабатываемых изделий;

качественный анализ вновь разрабатываемых конструкций по стадиям проектирования с установлением их уровня технологичности, на основе сравнения различных вариантов;

выбор номенклатуры базовых показателей технологичности;

расчёт значений базовых показателей технологичности.

Классификация показателей технологичности конструкций, виды технологичности, главные факторы, определяющие требования к

технологичности конструкции изделия и способы её оценки приведены на рис 2. I.

Рис. 2.1.   Классификация технологичности конструкций

Номенклатура показателей технологичности и методика их оценки устанавливаются в зависимости от вида изделия, типа производства, стадии разработки КД отраслевыми стандартами и стандартами предприятия-изготовителя ЭВС[9].

Рассмотрим методику расчёта основных, рекомендуемых ГОСТ 14.201-83 количественных показателей технологичности конструкции изделий ЗВС.

Трудоёмкость изготовления изделия – Ти. При разработке ТЗ на ОКР, значение трудоёмкости изготовления вносится в него, как базовый показатель технологичности Тб.и. и контролируется на каждом этапе разработки рабочей документации.

Обычно трудоёмкость изготовления изделия Ти  можно определить:

где   Тj- трудоёмкость изготовления по     j -му виду работ;

j   - виды работ ( j = 1,2,3 ...    ).

При большом количестве составных частей в изделии трудоёмкость изготовления изделия  Ти можно определит по типовым представителям составных частей изделия [1,4].

,

где  Tie - трудоёмкость изготовления      с i-й сборочной единицы;

Nie - число  i-x сборочных единиц;

Tig - трудоёмкость изготовления  I -й детали являющейся составной частью изделия и не вошедшей в состав сборочной единицы  при подсчете

nig – число i-х деталей;

Tco - трудоёмкость общей сборки изделия;

Tp - трудоёмкость регулировочных и контрольно-испытательных работ по изделию.

Трудоёмкость изготовления изделия Ти можно насчитать с определённой точностью выбирая в качество типовых представителей наиболее характерные для данного изделия сборочные единицы, на стадии разработки рабочей документации.

Уровень технологичности конструкции изделия ЭВС по трудоемкости можно определить по формуле

где  Ти  - расчётная трудоёмкость изготовления изделия;

Тб.и - базовый показатель трудоёмкости изготовления изделия, определяется на стадии разработки ТЗ.

Технологическая себестоимость изделия ЭВС определяется по формуле

где    См - стоимость материалов затраченных на изготовление изделия;

С3 - заработная плата производственных рабочих;

Сц.р - цеховые расходы.

Уровень технологичности конструкции изделия ЭВС по себестоимости изготовления определяется по формуле

где   Си - расчётная технологическая себестоимость изготовления изделия;

Сб.п - базовый показатель трудоёмкости изготовления изделия.

При оценке технологичности конструкции изделия важную роль играет комплексный технический показатель технологичности конструкции Кт. При разработке ТЗ на ОКР значение комплексного показателя технологичности конструкции изделия вносится в него как базовым Kт.б.

Расчёт комплексного показателя технологичности конструкции Кт    можно определить следующим образом

где Кi - базовый показатель технологичности конструкции (детали, сборочной единицы и т.п.),  если Кi=О, то изделие полностью нетехнологично по данному показателю, если Кi=I, то изделие обладает 100-процентной технологичностью по данному показателю;

ϕi -коэффициент значимости базового показателя технологичности, и рассчитывается по формуле

i - порядковый номер показателя в ранжированной

последовательности;

n - число базовых показателей, определяемых на стадии разработки изделия. В базовые показатели технологичности  Кi   выбираются как правило показатели, оказывающие наибольшее

влияние на технологичность конструкции ЭВС и  ранжируются последовательно по значимости коэффициента ϕi, а также указывается необходимость определения показателей на различных стадиях разработки конструкции изделий. Значение относительных частных показателей технологичности    Ki     находятся в пределах 0≤Ki≤1,при этом рост показателя	соответствует более высокой технологичности изделия. Выражение для расчёта относительного частного показателя может иметь вид либо Ki=a|b,либо разности Ki=1-a|b. Первое выражение применяется в тех случаях, когда величина a стремится к b, что соответствует повышению технологичности изделия, второе - когда величина a стремится к b снижает  трудоёмкость.

Приведём расчёт основных частных показателей технологичности изделий ЭВС, который может быть разделён на две части - конструкторских и технологических показателей. Конструкторские показатели технологичности изделий ЭВС.

Коэффициент применяемости деталей определяется по формуле

где NT.op. - число типоразмеров оригинальных деталей в изделии;

NT   - общее число типоразмеров деталей в изделии без учёта нормализованного крепежа. Коэффициент применяемости электрорадиоэлементов (ЭРЭ) определяется по формуле

NT.opЭРЭ- число оригинальных ЭРЭ в изделии;

NT.ЭРЭ - общее число ЭРЭ в изделии.

Коэффициент применяемости интегральных микросхем ИС в изделии определяется по формуле

где Nсх.ис- общее число микросхем в изделии;

Nэрэ- общее число ЭРЭ в изделии.	ч

Коэффициент повторямости деталей и сборочных единиц определяется по формуле

Где  - общее число типоразмеров деталей в изделии, без учета нормализованного крепежа;

- число типоразмеров сборочных единиц в изделии;

где   N0 - число оригинальных деталей ; Nу - число унифицированных деталей; Nз - число заимствованных деталей; Nn - число покупных деталей ; Nст. - число стандартных деталей.

где	- число сборочных единиц в изделии;

- соответственно число сборочных единиц оригинальных, унифицированных, заимствованных, покупных и стандартных.

Коэффициент повторяемости печатных плат определяется по формуле:

где Nтп - число типоразмеров печатных плат в изделии;

Nn — общее число печатных плат в изделии.

Типоразмер печатной платы определяется габаритными размерами и материалами используемые в конструкции плат без учёта различий в рисунке проводников.

Коэффициент сложности сборочных единиц определяется по формуле

где Nт.сб - число типоразмеров сборочных единиц в изделии, требующих регулировки в составе изделия с применением специального оборудования;

Технологические показатели технологичности изделия ЭВС.

Коэффициент автоматизации и механизации подготовки ЭРЭ к монтажу определяется по формуле

где Nмп.эрэ   - число ЭРЭ, подготовка которых к монтажу может осуществляться механизированным или автоматизированным способом, в это число включаются ЭРЭ, не требующие специальной подготовки к монтажу (разъём, реле, гнёзда и т.д.).

Коэффициент автоматизации и механизации монтажа изделия определяется по формуле

где   Naм - число монтажных соединений, которые могут осуществляться механизированным или автоматизированным способом;

Nм - общее число монтажных соединений в изделии.

Коэффициент автоматизации и механизации операций настройки и контроля электрических параметров

где Nм.нк - число операций настройки и контроля, которые можно осуществить механизированным и автоматизированным способом, сюда включаются операции, не требующие средств механизации и автоматизации;

Nнк   - общее число операций настройки и контроля в изделии.

Коэффициент использования материалов определяется по формуле

где   Рт - масса изделия без учета комплектующих;

Ртм- масса материала, израсходованного на изготовление изделия.

Коэффициент применения типовых технологических процессов определяется по формуле

где Nт.пр - число типовых технологических процессов, применяемых для изготовления изделия;

Nпр -общее число технологических процессов, применяемых для изготовления изделия.

Значение комплексного показателя технологичности   Кт   может находиться в пределах 0-1. Единица означает 100-процентную технологичность изделия и полную пригодность для автоматизированной сборки изделия, нуль - не технологичность. При   Кт>0,5 изделие считается технологичным, но необходимо внести изменения в конструкцию изделия дня повышения его технологичности с целью изготовления его в серийном производстве. При Кт≤0,5 изделие считается мало технологичным, необходимы коренные изменения в-конструкции и технологических процессах сборки, такие изделия при необходимости должны изготавливаться на мелкосерийном или единичном производстве.

Уровень технологичности конструкции изделия Ку определяется как отношение достигнутого комплексного показателя технологичности конструкции Кт к значению базового показателя технологичности изделия Кт.б, заданного в ТЗ по формуле

Уровень технологичности конструкции вновь разрабатываемого или осваиваемого изделия считается удовлетворяющим при   Ку >1

В соответствии с ГОСТ 14.201-83 и отраслевым стандартом 0СТ4 ГО.091.219 предусматривается выбор состава базовых конструкторских и технологических показателей технологичности конструкции изделия в количестве не более  7 показателей. В выбираемые должны включаться показатели, оказывающие наибольшее влияние на технологичность конструкции изделия.

В таблице 2.1 приведены характерные базовые показатели технологичности изделия Кi и коэффициенты значимости , их порядковые номер в ранжировании последовательности, а также их

определение на различных стадиях разработки ЭВС, где в строках таблицы приняты следующие обозначения :  +  - показатель определяется обязательно, 0 - показатель определяется по усмотрению разработчика, оговаривается в ТЗ,- - показатель не определяется.

Анализ оцениваемого по показателям технологичности изделия с тем или иным аналогом изделия должен осуществляться на основе данных принятых схемно- и конструктивно-технологических  решений.

Таблица 2.1

| Порядковый № | Показатель технологичности | Коэ. Зна-чи-мос-ти | Эскизный проект | Технич. проект | Рабочая документация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Опыт образец | Устан. серия | Серийн. производство |
| 1. | Коэффициент автоматизации и механизации монтажа изделия Кам | 1,000 | - | 0 | + | + | + |
| 2. | Коэффицент применяемости микросхем в изделии Кпр.ис | 1,000 | 0 | 0 | + | + | + |
| 3. | Коэффициент применяемости ЭРЭ Кпр.ЭРЭ | 0,750 | 0 | 0 | + | + | + |
| 4. | Коэффициент автоматизации и механизации операций настройки и контроля Км.нк | 0,500 | - | 0 | + | + | + |
| 5. | Коэффициент автоматизации и механизации подготовки ЭРЭ к монтажу Кмп | 0.300 | 0 | + | + | + | + |
| 6. | Коэффициент повторяемости печатных плат Кпов.п. | 0.187 | 0 | 0 | + | + | + |
| 7. | Коэффициент сложности сборочных единиц Кс.сб. | 0,110 | - | - | + | + | + |

Величина коэффициента значимостиi принимается для каждого показателя технологичности соответствующей строки таблицы независимо от полноты состава

определяемых показателей на различных стадиях разработки.

Расчёт нормативного комплекса показателя   технологичности производится по формуле

где   Ка - комплексный показатель изделия-аналога;

Ксл.-коэффициент сложности (технического совершенства) нового изделия по сравнению с изделием-аналогом;

Кту - коэффициент, учитывающий изменение технологического уровня основного производства завода-изготовителя нового изделия по отношению к заводу-изготовителю изделия-аналога;

Коп, Кот - коэффициенты, учитывающие применение уровня организации производства и труда завода-изготовителя нового изделия по отношению к заводу-изготовителю изделия-аналога;

Кпр- коэффициент, учитывающий изменение типа производства, т.е. отношение коэффициента серийности нового изделия к тому же коэффициенту по изделию-аналогу.

В курсовых и дипломных проектах коэффициент сложности нового изделий определяется в зависимости от конструкции блоков ЭВС и значений основных технических параметров в пределах 1,02 - 1,2.

Расчёт коэффициентов Кту, Коп, Кот, Кпр производится по формуле

где Пнj, Пaj - значения соответствующих показателей технического уровня, организации производства, труда и серийности производства для нового изделия (Пн) и для изделия-аналога (Пa)[2].

При отсутствии информации по отдельным характеристикам соответствующие поправочные коэффициенты можно принимать равными единице.

Контроль показателей технологичности ведётся на различных стадиях определёнными подразделениями предприятия-изготовителя и предприятия-разработчика.

Пример I. Раcчитать комплексный показатель технологичности устройства контролера ЭВМ СМ 1810.51. Для оценки Кт выбрана следующая последовательность частных показателей технологичности:

Исходные данные устройства вносятся в таблицу 2.2.

Таблица 2.2.

Расчет относительных показателей технологичности устройства:

Коэффициент автоматизации и механизации монтажа

Коэффициент применяемости микросхем

Коэффициент применяемости ЭРЭ

Коэффициент автоматизации и механизации операций настройки и контроля электрических параметров

Коэффициент автоматизации и механизации подготовки ЭРЭ к монтажу

Коэффициент повторяемости печатных плат

Коэффициент сложности сборочных единиц

В случае получения относительного частного показателя технологичности Ki≤0,5, это означает, что он мало технологичен и нужно принимать меры по его улучшению конструкторских и технологических характеристик.

Определим комплексный показатель технологичности устройства, при этом коэффициент значимости   ϕi берем из таблицы 2.1.

В данном случае    Кт=0.7 характеризует, что устройство технологично.

Пример 2. Расчёт нормативного комплексного показателя технологичности новой конструкции электронного блока на этапе серийного производства. Изделие-аналог имеет на этапе опытного образца комплексный показатель технологичности  равный 0,7

Порядок расчёта.

1.	Определяем коэффициент сложности (технического совершенства) нового изделия по сравнению с аналогом по параметру Р-уровню комплексной микроминиатюризации. Данный достигнутый уровень комплексной миниатюризации изделия-аналога Ка=0,6; расчётный уровень комплексной микроминиатюризации для нового изделия Рн=0,7.

Коэффициент сложности нового изделия рассчитаем по формуле

- Определяем коэффициенты изменения уровня организации производства Kоп, труда   Kот и серийности производства    Kпр. Принимаем все коэффициенты  Kоп , Kот , Kпр равными единицы.

- Нормативный комплексный показатель  технологичности новой конструкции определим по формуле

Оценка уровня технологичности нового изделия определяется как отношение достигнутого нормативного показателя Кнк к нормативному показателю изделия-аналога   Кна. Это отношение должно удовлетворять условие       Кнк/Кна≥1.

Уровень технологичности может определяться по одному или нескольким частным и комплексным показателям, принятым в качестве критериев технологичности конструкции в техническом задании на проектирование изделия.

Результатом количественной оценки технологичности конструкции изделия может быть целевая функция  Z      заданная по результатам расчёта нормативных: показателей технологичности, например,  Кa,Ксл, КтУ, Коп, Кот, Кпр, и т.п., пригодных для принятия решения по совершенствованию конструкции и технологии изготовления изделия.

Наиболее распространены методы абсолютной, относительной и разностной оценок технологичности конструкции изделия, т.е. оценки, выполняемой по результатам вычислений следующих показателей [14].

абсолютный показатель - основного или комплексного Кт;

сравнительного показателя уровня технологичности Ку=К/Кб, где   Кб - базовый показатель;

разностного показателя

Для рассматриваемых случаев  целевая функция обеспечения технологичности конструкции изделия должна определяться  соответственно

где Za, Zc        - целевые функции изделия аналога и проектируемого изделия;

Zp’, Zp”- целевые функции разностного показателя технологичности изделий;

: -   знак раскрытия содержания показателей;

→ - знак логического следования.

При большом числе оцениваемых в изделии блоков ЭВС и частных показателей целесообразно рассчитывать комплексный показатель технологичности конструкции изделия с помощью ЭВМ по алгоритму, приведённому на рис. 2.2.

Рис.2.2. Схема алгоритма обеспечения технологичности конструкции изделия.

2.3. Контроль технической документации на технологичность на стадии разработки

На различных этапах разработки технической документации в централизованном порядке производят контроль изделия на технологичность Как правило, контроль на технологичность проводят на стадиях разработки технического задания (ТЗ) и рабочей документации (ОКР).

На стадии разработки и согласования ТЗ контроль его на технологичность ведут в головном предприятии по направлению специализации изделий ЭВС, куда его направляют вместе с расчётом базовых показателей технологичности изделия. В ходе контроля ТЗ должны рассматриваться: обоснованность численных значений базовых показателей; содержание основных стадий и этапов работ при создании изделия. При контроле ТЗ необходимо руководствоваться различной нормативно-технической документацией, а также стандартами отрасли и предприятия.

Рассмотрим экспертизу технического задания на технологичность, обратим основное внимание на комплексный показатель технологичности Кт. Обычно по каждому направлению техники в отрасли разрабатываются отраслевые стандарты информационного обеспечения, которые включают в себя перечень частных показателей технологичности для каждого вида продукции, в пределах которых должны находиться  Кт данного изделия. Инженер-эксперт рассматривает расчёт  Ктб, заложенный в ТЗ, и сравнивает его расчётное значение с допустимыми значениями этого коэффициента в отраслевом стандарте информационного обеспечения. Если расчёт проведен правильно и значения Ктб находятся в пределах, рекомендуемых в отраслевом стандарте на данный вид изделия, то будущая конструкция изделия обещает быть технологичной. В противном случае, когда Ктб окажется ниже допустимых пределов значения, то необходимо пересмотреть ТЗ, заменив при расчёте   Ктб аналог сравниваемого изделия, или заранее предусмотреть в будущей конструкции и технологии изготовления такие решения, которые позволят изготавливать технологичную продукцию.

На стадии разработки рабочей документации (ОКР) контроль технологичности вновь разрабатываемого изделия ведётся сравнением базовых показателей технологичности, заложенных в ТЗ на разработку изделия, с показателями технологичности, например, показателями трудоёмкости Ти комплексному показателю технологичности Кт и др., достигнутыми у изделия на стадии разработки рабочей документации. Причём вновь разработанная конструкция будет технологичной, если

Если эти условия не выполняются, изделие считается не технологичным, необходимо провести соответствующие изменения в конструкторскую документацию и технологию изготовления изделия.

3. ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ТЕХНОЛООТЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ ЭВС

3.1. Конструктивно-технологические особенности изделий ЭВС.

Изделия ЭВС представляют собой совокупность различных деталей (электрорадиоэлементов, интегральных схем, деталей механической и химической обработки, покупных изделий и т.п.), объединённых в блоки и устройства и предназначены для кодирования, преобразования и обработки различной информации [12;13].

Элементы (детали), рассчитанные на совместную работу в изделии ЭВС различаются по функциональным, техническим и конструктивно - технологическим признакам.

Блоки и устройства, входящие в изделие ЭВС, представляют собой автономную часть и имеют, как правило, определенное функциональное назначение (процессор, оперативное запоминающее устройство и т.д.). Назначение ЭВМ определяет состав устройств и технические требования к ним (быстродействие, объём памяти и т.д.).

Кроме технических к изделиям ЭВС относятся также и конструктивно-технологические требования, к которым предъявляют соблюдение функционально-узлового принципа конструирования, технологичности конструкции, эксплуатационные и др. требования, которые в значительной мере зависят от назначения ЭВМ.

Функционально-узловой принцип конструкции ЭВС основан на объединении функционально законченных схем в узлы и их модульной компоновке. Базовые конструкции ЭВМ имеют несколько уровней модульности, предусматривающих объединение простых модулей в более сложные.

В конструкции ЭВМ можно выделить пять уровней: уровень 0 - на этом уровне находятся конструктивно неделимые детали, элементы ИС, ЭРЭ и т.п.;

уровень I - на этом уровне элементы уровня "О" объединяются в типовые конструктивные единицы, имеющие функционально законченный элемент или узел ЭВМ, который по конструктивному оформлению, технологии изготовления является самостоятельным и служит   исходной сборочной единицей ЭВМ. Такие типовые конструктивные единицы должны быть   взаимозаменяемые. В качестве типовой конструктивной единицы могут служить модули, ячейки, типовые элементы замены (ТЭЗ) и т.п.;

уровень II - на этом уровне объединяются типовые конструктивные единицы, ТЭЗ и по конструктивно-технологическому признаку в виде блоков;

уровень III - на этом уровне проводится конструктивное объединение типовых конструктивных единиц, ТЭЗ    уровня II в виде стойки или шкафа;

уровень IV - на этом уровне конструктивно объединяются с помощью электрических соединений нескольких стоек или шкафов, в так называемые комплексы.

Такой иерархический подход к конструкции и компоновки ЭВМ требует решения задач, связанных с выбором оптимального числа разнотипных ЭРЭ, типоразмеров корпусов ИС, а также элементов, не требующих дополнительного крепления на печатных платах, это позволяет: автоматизировать разработку конструкторской и технологической документации и применить типовые технологические процессы; унифицировать оснастку и стендовое оборудование; организовать специализированное производство; повысить надёжностные и эксплуатационные характеристики.

Компоновка узлов ЭВМ производится модульным принципом следующим образом: ИМ, ЭРЭ → ТЭЗ → блок (панель) →рама (каркас) →стойка (шкаф).

Итак, основной конструктивной сборочной единицей ЭВМ является ТЭЗ, который состоит из печатной платы на одной или двух сторонах которой могут быть размещены ИС, ЭРЭ и т.д. ЭРЭ и ИС располагают на печатной плате рядами с ориентацией по одной или двум координатам. Целесообразно располагать элементы одного типа в одном направлении.

Варианты установки ИС и ЭРЭ на печатную плату определяются конструкцией корпусов, характером расположения выводов и их размерами.

3.2. Технологические операции изготовления изделий ЭВС

Технологический процесс изготовления основной конструктивной сборочной единицы ТЭЗ можно разделить на следующие этапы: входной контроль комплектующих изделий; подготовку комплектующих элементов к монтажу, установку навесных элементов на печатную плату, получение контактных соединений выводов элементов с печатным монтажом; контроль монтажа и функциональных параметров ТЭЗ

Входной контроль комплектующих изделий - это технологический процесс проверки ЭРЭ, ИС и др. элементов по параметрам, определяющим их работоспособность перед использованием их в изготовлении ТЭЗ. Необходимость входного контроля элементов вызвана воздействием различных механических и климатических факторов при транспортировке и хранении, которые приводят к ухудшению качественных показателей параметров, а также недостоверным контролем на предприятии-изготовителе. Статистический анализ показывает, что затраты на обнаружение бракованного элемента на входном контроле значительно меньше затрат, связанных с обнаружением его в процессе сборки, регулировки и эксплуатации ТЭВ.

При входном контроле комплектующие элементы подвергаются испытаниям, объём и условия проведения которых устанавливаются для каждого типа элемента и определяются разработчиком ТЭЗ. Технологические операции входного контроля можно составить исходя из следующих основных видов испытаний: проверка внешнего вида; контроль габаритных и установочных размеров; проверка электрических параметров в нормальных климатических условиях до и после проведения электротермотренировки; проверка динамических параметров при нормальных климатических условиях и повышенной рабочей температуры.

Входной контроль комплектующих элементов может быть выборочным и сплошным (100-процентным).

Контрольно-измерительная аппаратура, используемая для входного контроля, должна соответствовать требованиям методик испытаний, приведенных в ТУ или ГОСТ на соответствующие элементы. Общими требованиями к такой аппаратуре являются:

достоверность измерения параметров, высокая производительность, минимальная стоимость и простота в эксплуатации и т.п.

Подготовка комплектующих элементов к монтажу состоит в основном из подготовки ИС и ЭРЭ, включающие следующие операции: рихтовку, формовку, обрезку и лужение выводов, укладку элементов в технологическую тару.

Рихтовку, формовку и обрезку выводов резисторов, диодов, конденсаторов и т.п., а также выводов транзисторов осуществляют с помощью технологической оснастки, рабочая часть которой представляет инструмент (пуансон, матрицу), как правило, соответствующей форме выводов ЭРЭ с пневматическим приводом и набором сменных таких инструментов.

Укладку элементов ЭРЭ в технологическую тару производят для возможности механизации и повышения производительности труда. Тарой служит липкая лента, в которую вклеивают ЭРЭ преимущественно с осевыми выводами. При автоматизированной сборке изделий ЭВС ЭРЭ размещают в ленте в соответствии с программой их установки на печатной плате. ИС размещают в специальные кассеты, причём каждая кассета содержит ИС одного типа.

Для проведения технологических операций подготовки ЭРЭ к монтажу в настоящее время разработано многочисленное технологическое оборудование. Выбор конкретного типа оборудования определяется условиями производства и экономической эффективностью. Например, в мелкосерийном производстве подготовка ЭРЭ осуществляется пооперационно с ручной подачей элементов, при серийном производстве - на установках комплексной подготовки, объединяющей две и более операций с автоматической подачей элементов в зону обработки.

Установка навесных элементов на печатную плату состоит из подачи их в зону установки, ориентации выводов относительно монтажных отверстий или контактных площадок и фиксации ЭРЭ и ИС в требуемом положении. В зависимости от характера производства и конструктивных особенностей изделий ЭВС установку можно выполнять вручную, механизированным и автоматизированным способом, например, см.рис.3.

При ручной установке ЭРЭ и ИС целесообразно подавать подготовленными с облуженными, формованными и обрезанными выводами, уложенными по номиналам в технологическую тару.

Рис 3. Способы установки ЭРЭ и ИС на печатную плату

Механизированная установка включает рабочее место с использованием сборочного стола с индексацией адреса, установочного механизма и магазина с уложенными ЭРЭ и ИС.

Автоматизированная установка ЭРЭ осуществляется на автоматических устройствах с высокой точностью позиционирования    ∆δ (+ 0,025 мм) при помощи шаговых двигателей, управляемых от ЭВМ. Одновременно автоматизируется весь комплекс работ по установке и фиксации ЭРЭ и ИС на плате. Совершенствование автоматизированного оборудования ведут по пути повышения универсальности и расширения технических возможностей.

Способы установки ЭРЭ и ИС на печатные платы необходимо выбирать исходя из типа производства, программы выпуска и экономической целесообразности.

Получение контактных соединений выводов элементов с печатным монтажом осуществляют преимущественно пайкой. Технологический процесс пайки в основном состоит из следующих операций: нанесение и сушка флюса, предварительный нагрев платы и ЭРЭ, пайка, обрезка выводов, очистка. Нанесение флюса на поверхность платы осуществляется различными способами, выбор которых определяется технологической схемой пайки, способом закрепления выводов в отверстиях платы и может осуществляться волной, пеной или распылением флюса при серийном и массовом производстве, а также кистью, накатыванием, погружением т.п. при мелкосерийном и единичном производстве.

Предварительный нагрев платы осуществляют с целью уменьшения теплового удара при последующей пайке за счёт удаления газов и паров, которые отрицательно влияют на качество монтажных соединений. Предварительный нагрев платы с установленными элементами обычно проводят в два этапа: сначала при температуре кипения удаляют растворитель флюса, а затем плату нагревают до температуры I20...I50°C

Пайку печатной платы и ЭРЭ со  штыревыми выводами проводят волной припоя на автоматизированных установках модульного типа, которые могут включать следующие модули: флюсователь (пенный или распылительный), подогреватель флюса, подогреватель платы, пайки волной, обрезки выводов и др.

После пайки на поверхности печатной платы остаётся некоторое количество флюса и различных химических веществ, которые способны вызвать коррозию контактных соединений и ухудшить диэлектрические характеристики используемых материалов. Поэтому после пайки предусматривается очистка смонтированных печатных плат. Обычно применяют промывку печатных плат в различных моющих средах с использованием мягких щёток или кистей на специальных вибрационных и других установках.

Контроль монтажа и функциональных параметров ТЭЗ производят на специальных участках, оснащенных необходимыми установками контроля. При установке элементов ЭРЭ на печатную плату не допускается нарушения целостности контактных площадок и печатных проводников платы. Количество и характер отдельных допустимых дефектов, а также порядок их исправления устанавливается на каждое конкретное изделие ЭВС. Контроль функциональных параметров ТЭЗ производят на специальных стендах контроля и автоматизированных системах контроля с помощью диагностических тестов.

3.3. Разработка технологических процессов изготовления изделий ЭВС

Под разработкой технологических процессов изделий ЭВС следует понимать проектную деятельность разработчика, направленную на преобразование входной информации о заданной конструкции изделия в результирующую информацию о технологии изготовления этого изделия. В процесс разработки технологических процессов разработчику

приходится решать целый комплекс вопросов, направленных на получение требуемых показателей технологичности конструкции. При этом необходимо учитывать характеристики разрабатываемого изделия,   а также процессы производства и их взаимодействие.

Технологический процесс - это действие, направленное на изменение и (или) определение состояния предмета труда.

Технологические процессы могут разрабатываться на изделие, его составные части, методы обработки, формообразование, сборку, регулировку и делятся на технологические операции.

Технологическая операция- это законченная часть технологического процесса, выполняемая на одном рабочем месте и является основным звеном производственного планирования и учёта.

Технологические процессы и операции по организации производства делятся на три группы:  единичные, типовые, групповые.

Единичный технологический процесс - представляет процесс изготовления изделия одного наименования, типоразмера и исполнения, независимо от типа производства.

Типовой технологический процесс - это процесс изготовления группы деталей (сборочных единиц) с общими конструктивными и технологическими признаками.

Групповой технологический процесс - это процесс изготовления группы деталей с различными конструктивными, но общими технологическими признаками.

При разработке технологических процессов исходную информацию подразделяют на базовую, руководящую и справочную.

Базовая информация включает данные, содержащиеся в конструкторской документации на изделие и программу его выпуска.

Руководящая информация включает данные, содержащиеся в следующих документах: стандартах ЕСТПП; отраслевых стандартах, устанавливающих требования к технологическим процессам, оснастку и оборудование; классификаторах технико-экономической информации; документации по технике безопасности и промышленной санитарии и др.

Справочная информация включает данные, содержащиеся в следующих документах: технологической документации опытного производства; описаниях прогрессивных методов изготовления; методических материалах по управлению технологическими процессами и т.п.

Основные этапы разработки технологических процессов, задачи, решаемые на каждом этапе, документы, обеспечивающие решение этих задач, регламентируются ГОСТ 14.301-83 и приведены в таблице

Таблица

Продолжение таблицы

Необходимость каждого этапа разработки технологических процессов, состав задач, виды основных документов и последовательность их решения определяются в зависимости от вида изделия и типа производства.

Общие правила разработки технологических процессов рассмотрены в третьей группе стандартов Единой системы технологической подготовки производства (ЕСТПП), так например:

Р50.54-93-88 ЕОТПП Общие правила разработки технологических процессов ; Р 50-609-40-88 ЕСТПП. Правила разработки процессов контроля и т.д.

Для проектирования могут устанавливаться следующие виды рабочих технологических процессов: унифицированный технологический процесс (УТП, который может быть типовым или групповым); единичный технологический процесс (ЕТП). По степени регламентации действия, устанавливаемой в документации, технологические процессы могут быть: маршрутными и маршрутно-операционными.

При проектировании рабочих технологических процессов рекомендуется соблюдать следующую последовательность работ:

-	разработка технического задания на технологический процесс;

- группирование деталей и сборочных единиц по конструктивным и технологическим признакам с учётом организации производства;

- анализ исходных данных для проектирования технологического процесса;

- количественная оценка групп деталей и сборочных единиц;

- подбор действующего УТЛ или поиск аналога ЕТП;

- выбор исходной заготовки и методов её изготовления;

- разработка технологических маршрутов;

- разработка технологических операций;

-	выбор и разработка нестандартных средств технологического оснащения (СТО);

- трудовое нормирование технологического процесса;

- расчёт экономической эффективности;

- метрологическая экспертиза и нормоконтроль ТП.

По назначению каждый вид технологического процесса УТП или ЕТП может быть охарактеризован как рабочий или перспективный процесс.

Рабочий технологический процесс применяется для изготовления конкретного изделия в соответствии с требованиями конструкторской документации.

Перспективный технологический процесс используется как информационная основа для разработки технологических процессов на изготовление изделий при технической реконструкции производства и вновь строящихся предприятий.

3.4. Классификация и кодирование технологических операций

Разработка типовых технологических процессов осуществляется на основе классификации объектов производства по признакам, содержащимся в конструкторской документации на отдельные группы, для которых возможна разработка общих технологических процессов или операций.

При разработке технологических процессов имеют место следующие особенности: во-первых разработка типовых технологических процессов для группы однородных деталей по конструктивно-технологическим признакам, во-вторых по возможности механизации и автоматизации процессов при их разработке.

Механизация инженерного труда при разработке технологических процессов означает, что часть не творческого труда инженера-технолога, например ручное заполнение маршрутной или операционной карт можно выполнять с помощью различных печатающих устройств или ЭВМ.

Автоматизация инженерного труда при разработке технологических процессов означает, что основную часть маршрутной или операционной технологии на изделие можно выполнять по специальной программе на ЭВМ с учётом дополнительной информации о изделии, введенной в память ЭВМ. Для решения этих задач необходимо осуществить в масштабах отрасли или предприятия классификацию и кодирование технологических операций и переходов, а также классификацию и кодирование деталей по конструктивно-технологическим признакам.

Для классификации и кодирования технологических операций разработан Классификатор технологических операций машиностроения и приборостроения (КТО), который включает 25 таблиц [5,6]. В каждой таблице приведены операции по виду технологии изготовления, например по литейному производству (код II), обработке давлением (код 21) и т.д. Каждой операции присвоен четырёхзначный код.

XX   XX

Вид технологического процесса

Наименование операции

В процессе производства является недостаточным использование только технологических операций, поэтому для дальнейшей детализации рассматривают технологические процессы, которые входят составной частью в данную технологическую операцию. Для

этого также на отраслевом уровне или на уровне предприятия необходимо разработать классификаторы кодирования операций и переходов для различных видов работ: штамповка, обработка давлением, сборка и монтаж, регулировка и т.д. Тогда структура кода для каждого технологического перехода будет шестизначной, а иногда и семизначной, например

XXXX	XX

Код технологической операции по КТО

Порядковый номер технологической операции или перехода

Для разработки типовых и групповых технологических процессов кроме системы классификации и кодирования технологических операций и переходов необходимо иметь систему классификации и кодирования деталей, используемых по конструктивным и конструктивно-технологическим признакам.

Классификация и кодирование деталей по конструктивным признакам осуществляется по классификатору ЕСКД [6], классы 71-76. Данный классификатор включает в себя детали различной конструкции. Шестизначная структура кода для каждой конкретной детали, в которой определён класс, подкласс, группа, подгруппа и вид, к которому относится данная деталь.

Классификация и кодирование деталей по конструктивно-технологическим признакам  осуществляется четырнадцатью знаками по технологическому классификатору деталей машиностроения и приборостроения [11]. Кодовое обозначение состоит из двух частей: постоянная - шесть знаков кодового обозначения классификационных группировок основных признаков и переменная часть - восемь знаков кодового обозначения классификационных, группировок, характеризующих вид детали по методу её изготовления.

Классификация и кодирование технологических операций  переходов и деталей   обеспечивает в масштабах отрасли единообразие технологической  документации при разработке технологических процессов изготовления изделий, а также возможность её автоматизации с помощью ЭВМ.

Разработка технологических процессов предусматривает множество решений, в определенной мере удовлетворяющих техническим требованиям, поэтому для выбора наилучшего варианта важным условием являются показатели стандартизации и эффективности производства.

Типизация технологических процессов является важнейшим этапом стандартизации, которая предусматривает проведение следующих работ: группирование деталей и сборочных единиц по конструктивно-технологическим признакам; анализ возможных технологических решений при изготовлении деталей и сборочных единиц каждой классификационной группы; проектирование с учётом новейших достижений науки и техники оптимальных для данного предприятия типовых технологических процессов изготовления деталей и сборочных единиц, решая одновременно весь комплекс технологических задач.

Основным методом типизации технологических процессов является метод технологической последовательности, в основе которого лежит общность элементов технологического процесса (операций, переходов) применение однотипного оборудования, оснастки, инструмента и т.п., определяющих рациональные условия организации производства.

4. ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ СБОРКИ ИЗДЕЛИЙ ЭВС.

4.1. Характеристика и критерии оптимизации технологических процессов сборки изделий ЭВС

Технологический процесс сборки изделия ЭВС следует рассматривать как сложную технологическую систему, которая предназначена для выполнения заданных функций и может быть разделена на элементы, выполняющие определённые функции.

Технологическая система - это динамическая система, в которой в единый комплекс объединены оборудование, средства контроля, технологическая оснастка, инструмент, объекты производства (заготовки детали, сборочные единицы, готовые изделия), а также люди, осуществляющие процесс изготовления изделия.

Анализ технологической системы сборки изделия ЭВС необходимо осуществлять с изучения его структуры и взаимосвязей отдельных элементов, которые определяют её надёжное функционирование.

Информацию об изделии ЭВС можно представить множеством свойств конструкторско-технологических параметров входящих в него сборочных единиц и характеристик материалов.

При проектировании технологических процессов сборки изделия ЭВС и её анализе должны быть выбраны критерии оценки качества функционирования технологической системы сборки, оценена значимость выбранных критериев и установлены этапы их использования при проектировании. На ранних этапах проектирования целесообразно в виде критериев выбирать производительность, надёжность функционирования и срок окупаемости. На более поздних этапах проектирования в виде критериев выбирают технико-экономические показатели (себестоимость, повышение качества, улучшение условий труда и т.п.). При выборе критериев целесообразно сопоставлять различные варианты с учётом изделий аналогов.

Сравнение характеристик показателей технологической системы сборки изделия между собой по нескольким критериям можно осуществлять двумя методами - расчетным (аналитическим) и статическим. Выбор того или иного метода зависит от временных и стоимостных затрат, необходимых для обеспечения сборки, регулировки и контроля заданного изделия.

Оптимизацию технологических процессов сборки изделий ЭВС можно вести по следующим этапам:

- общий анализ оптимизации сборки;

- выбор критериев оптимизации;

-	выбор и анализ влияния технико-экономических показателей на критерии оптимизации;

- составление математической модели технологической системы;

- выбор метода расчёта показателей критериев оптимизации;

- исследование и анализ полученных результатов;

- выбор метода оптимизации;

- оптимальный расчёт показателей технологичности изделия.

В общем случае  критерии оптимизации следует рассматривать как случайные переменные величины. Выбор оптимальных характеристик технологических процессов может быть выполнен согласно теории вероятностей.

В настоящее время в связи с широким внедрением в проектирование технологических процессов вычислительной техники получили распространение численные методы оптимизации: метод итераций, метод градиента, метод Ньютона, симплексный метод и др., которые широко освещены в технической литературе, например [8,15].

4.2. Принципы построения и схемы технологических процессор сборки ЭВС.

Сборка изделий ЭВС представляет собой совокупность технологических операций механического соединения деталей и ЭРЭ в изделии, выполненных в определённой последовательности. Выбор последовательности операций сборочного процесса зависит от конструкции изделия и организации процесса сборки.

Технологическим процессом сборки изделия называют совокупность операций, в результате которых детали соединяют в сборочные единицы, блоки, рамы, шкафы, стойки.

В соответствии с последовательностью технологических операций процесс сборки изделия может делиться на сборку отдельных сборочных единиц (плата, блок, панель, стойка) и общую сборку изделия. В зависимости от принципа организации сборочного процесса сборка может быть стационарной, концентрированной или дифференцированной.

Стационарная сборка - это сборка, при которой собираемое изделие неподвижно, а к нему в определённые промежутки времени подаются сборочные единицы. Сборка изделия по принципу концентрации технологических операций заключается в том, что на одном рабочем месте производится весь комплекс работ по сборке изделия в целом. Дифференцированная сборка изделия строится по принципу расчленения сборочных единиц на ряд простых законченных операций и применяется для серийного и массового производства.

Любой технологический процесс сборки изделия ЭВС может быть представлен многоуровневой иерархической системой, на верхнем уровне которой собирается готовое изделие, а на промежуточных уровнях - сборочные единицы. На нижнем уровне располагаются детали. Расчленение изделий ЭВС на сборочные элементы производят путём построения схем сборочного состава и технологических схем сборки. Построение таких схем позволяет установить последовательность сборки, взаимную связь между сборочными единицами и наглядно представать проект технологического процесса. Схема сборочного состава служат основой для составления технологической схемы сборки, поэтому в ней должны быть указаны последовательность сборки, базовый элемент, уровень сборки и т.д. Технологическая схема сборки представляет собой структуру и описание сборочных операций, устанавливает их последовательность и является основным документом, фиксирующим технологический процесс сборки изделия. На практике распространение получило два типа схем сборки с базовой деталью (рис.4.1.) и схемы веерного типа (рис.4.2.).

Рис. 4.1. Схема сборки изделия с базовой деталью

Рис. 4.2. Схема сборки изделия «веерного» типа.

В настоящее время разработаны следующие основные принципы построения схем сборочного состава изделия

- исходные схемы, служащие основой для последующей разработки рабочих схем сборочного состава, составляют при условии их независимости от программы выпуска изделий;

- сборочные единицы исходных схем образуются при условии независимости их сборки, хранения, контроля и транспортирования;

- минимальное число деталей, необходимое для образования сборочной единицы первого уровня сборки, должно быть равно двум;

- минимальное число деталей, присоединяемых к сборочной единице данной группы, необходимое для образования сборки следующего уровня, должно быть равно единице;

- исходная схема сборочного состава строится при условии образования наибольшего числа сборочных единиц и должна обладать свойством непрерывности, т.е. каждый последующий уровень сборки не может быть осуществлён без предыдущей.

Схему сборочного состава изделия в начале составляют для отдельных сборочных единиц, а затем, после её анализа, составляют общую схему сборки всего изделия.

Оптимальная последовательность технологических операций зависит от их содержания, используемого оборудования, оснастки и экономической эффективности. В первую очередь выполняются неподвижные соединения, затем собирают подвижные части изделия, разъёмные с единения, устанавливают детали и ЭРЭ, требующие замены в процессе регулировочных операций.

Разработанная схема сборки позволяет проанализировать весь технологический процесс с учётом технико-экономических показателей и выбрать оптимальный технологический процесс сборки изделия в целом.

4.3. Проектирование технологических процессов сборки изделий ЭВС.

Сборка изделий ЭВС является заключительным этапом производственного процесса, который в значительной степени влияет на конечное качество изделий. Удельный вес сборочных единиц в общей трудоёмкости изготовления изделий ЭВС колеблется от 40 до 70%, поэтому необходим тщательный анализ технологических процессов сборки с привлечения количественных математических методов, а также методов оптимизации отдельных технологических процессов, которые позволяют выявить резервы по снижению трудоёмкости и повышению качества изготовления изделии.

Центральным звеном технологической подготовки производства сборочно-монтажного производства ЭВС является разработка технологических процессов, а её конечная задача состоит в получении единой системы взаимосвязанных технологических операций сборки, монтажа, контроля, расположенных в логической последовательности с учётом специфических особенностей изделия и производства.

Проектирование технологических процессов сборки и монтажа изделий ЭВС начинается с анализа исходных данных, к которым относятся: назначение и технические требования изделия; технические условия; конструкторская документация; программа и плановые сроки выпуска; базовая, руководящая и справочная документация. Основные этапы разработки технологических процессов рассмотрены в § 3.3. К указанным данным добавляются требования, в которых предполагается изготавливать изделия: новое или действующее предприятие, имеющее на нём оборудование, кооперацию с другими предприятиями, обеспечение материалами и комплектующими изделиями.

В разработку технологических процессов сборки входит следующий комплекс взаимосвязанных работ: I) выбор возможного типового или группового технологического процесса и его доработка в соответствии с требованиями, приведёнными в исходных данных; 2) составление маршрута единичного технологического процесса общей сборки и установление технологических требований к конструкции входящих в нее блоков, ТЭЗов и сборочных единиц; 3) составление маршрутов единичных технологических процессов сборки блоков, ТЭЗ и установление технологических требований к входящим в них сборочным единицам и деталям; 4) определение необходимого технологического оборудования, оснастки, средств механизации и автоматизации; 5) моделирование и оптимизация технологического процесса сборки изделия ЭВС по экономической эффективности; б) разбивка технологического процесса на законченные операции; 7) определение технологических режимов, техническое нормирование работ; 8) разработка технологических процессов и выбор средств контроля и регулировки; 9) выдача технического задания на проектирование и изготовление технологической оснастки; 10) разработка плакировки цеха и участков, а также операций перемещения изделий и выбор транспортных средств; II) оформление технологической документации на технологический процесс в соответствии с требованиями ЕСТД; 12) выпуск опытной партии изделий ЭВС; 13) проведение испытаний изделий; 14) корректировка технологической документации по результатам изготовления и испытания опытной партии.

Наряду с указанным комплексом работ при разработке техпроцессов сборки изделий ЭВС необходимо определить следующие условия: I) степень расчленения изделия и техпроцесса; 2) характер конструктивных и технологических соединений в изделии; 3) обеспечение электрической, физической и размерной взаимозаменяемости в процессе сборки; 4) вид регулировочных работ, возможность их совершенствования; 5) последовательность сборки, зависящей от конструкции изделия 6) технико-экономическую целесообразность применения новых и известных способов соединения деталей.

После сборки осуществляется монтаж элементов ЭЗС. На монтажные работы затрачивается значительная часть времени, требуемого для изготовления изделия.

Проектирование технологических процессов сборки и монтажа изделий ЭВС имеет многовариантный и итерационный характер, поэтому при выборе того или иного техпроцесса необходимо тщательно анализировать существующие и новые варианты техпроцессов сборки изделий ЭВС.

При системном проектирование технологических процессов сборки изделий ЭВС применение ЭВМ позволяет их автоматизировать. В настоящее время различают следующие методы системного проектирования технологических процессов, основанные на базе:

- индивидуальных техпроцессов, разработанных ранее;

- типовых и групповых техпроцессов.

В условиях серийного производства целесообразно использовать метод типовых и групповых техпроцессов, который позволяет более рационально осуществлять не только проектирование техпроцессов, но и организовать производство изделий ЭЗС.

Исходными данными на системное проектирование технологических процессов сборки изделий ЭВС являются:  I) номенклатура изделие и объём выпуска; 2) типовые техпроцессы, применяемые на предприятии, отрасли и классификаторы типовых технологических процессов (переходов); 3) критерии оценки и ограничения на выбор вариантов ехпроцессов; 4) перечень взаимозаменяемого основного технологического оборудования и технологической оснастки; 5) конструкторская документация на изделие.

При разработке системы автоматизированного проектирования технологических процессов необходимо придерживаться принципа разумной унификации и преемственности решений. Разрабатывая алгоритмы необходимо учитывать, чтобы предлагаемые решения имели максимальную область использования. Однако создание универсальных программ решения сложных технологических задач, как правило, не дают желаемого эффекта, так как они слишком сложны и неоперативны.

Схема алгоритма системного проектирования технологических процессов сборки изделий ЭВС представлена  на рис. 4.3. Рассмотрим работу этого алгоритма более подробно.

На первом этапе выбираются исходные данные для разрабатываемого технологического процесса, проводится тщательный анализ конструкторской документации, программы выпуска, базовой и справочной документации.

Нa втором этапе производятся классификация и предварительное группирование сборочных единиц изделия. При системном проектировании конструкторско-технологический классификатор обеспечивает связь между ЕСКД, ЕСТД и ЕСТПП. На основании конструкторско-технологического классификатора в соответствии с конструкторско-технологическими, плановыми и технико-экономическими данными, производится кодирование и предварительное группирование сборочных единиц для закрепления за ними типовых или групповых технологических процессов сборки [3,11].  Окончательное группирование осуществляется по результатам проектирования технологических процессов сборки.

На следующем этапе производится оценка показателей технологичности конструкции, определяется степень подготовленности конструкции сборочных единиц к возможности автоматизации их изготовления. Требования к конструкциям сборочных единиц условно можно разделить на три группы:

- к номенклатуре комплектующих ЭРЭ;

- к методам и средствам реализации связей между ЭРЭ;

- к общей компоновке конструкции сборочных единиц.

Первая группа включает требования к конструкции ЭРЭ - корпусам, выводам и т.п. Основными требованиями к конструкциям ЭРЭ для сборки в целом являются: простая форма

Рис.4.3. Схема алгоритма системного проектирования ТП сборки

(цилиндр, прямоугольник и т.п.), позволяющая использовать несложные конструкции захватов

манипуляторов технологического оборудования сборки; удобная ориентация корпуса ЭРЭ относительно базовой детали, выводов крепления, обеспечивающая простоту установки ЭРЭ.

Вторая группа включает требования к методам и средствам реализации связей (электрических и механических) между ЭРЭ и другими деталями, которые должны характеризоваться:

минимальным количеством и длиной связей между ЭРЭ;

простотой используемых методов соединения, закрепления ЭРЭ и деталей;

минимальным количеством вспомогательных материалов и деталей.

Аналогичные и другие требования могут быть предъявлены к третьей группе - общей компоновке конструкции сборочных единиц.

В целом сборочные единицы л изделие должны отличаться минимальным количеством ЭРЭ, типоразмеров, вариантов установки, методов соединения и защиты от внешних воздействий, минимальным количеством г. номенклатурой используемых материалов.

При автоматизации технологических процессов сборки особое значение имеет отработка конструкции на технологичность, которая определяет способность конструкции к достижению минимальных затрат ресурсов при производстве и эксплуатации для заданных показателей качества и объёма выпуска.

Показатель технологичности конструкции сборочной единицы или изделия на соответствие требованиям автоматизированного производства может быть определён по формуле

где Kij - оценка технологичности конструкции по i-ому признаку j-ой сборочной единице.

Такая оценка уровня технологичности позволяет сравнивать между собой варианты конструкций, а также выявлять конструкции сборочных единиц и изделий, которые должны быть конструктивно усовершенствованы.

Комплексная оценка технологичности может быть представлена в виде средней относительной величины,

полученной с учётом оценок технологичности конструкции отдельных составляющих изделия и оценок технологичности по признакам, характеризующим технологичность изделия в целом. Такая оценка может быть определена по формуле

где   Kn - оценка технологичности сборочной единицы или изделия по отдельным признакам сборки;

Gmax-максимальные оценки технологичности по признакам, характеризующим сборочную единицу или изделия в целом.

Методика расчёта основных показателей технологичности изделия ЭЗС приведена в § 2.2.

Важнейшим вопросом автоматизации сборки изделий ЭВС является определение оптимальной последовательности, степени дифференциации и концентраций технологических процессов сборки. Последовательность сборочных операций определяет выбор технологических схем сборки изделия, которые определяют методы соединения деталей и сборочных единиц, а также выбор технологического и вспомогательного оборудования и оснастки.

Задача определения оптимальной последовательности сборки и выбора автоматизированного оборудования решается методом математического моделирования. Получение оптимальной последовательности технологических процессов сборки возможно лишь при условии анализа всех, возможных маршрутов для всех сборочных единиц заданной номенклатуры изделий. Поэтому для каждой группы сборочных единиц на основе перечня рекомендованных типовых технологических процессов необходимо составить несколько последовательностей технологических операций сборки, обеспечивающих заданные показатели качества изделия, провести их анализ и выдать из множества наиболее оптимальную последовательность.

Следующий этап алгоритма заключается в выборе варианта технологического процесса сборки, определения базирования деталей при их установке. При выборе технологических баз необходимо ориентироваться на обеспечение устойчивого положения деталей и возможность соблюдения единства конструкторских и технологических баз.

Выбор технологического оборудования - этап предварительный и зависит от степени автоматизации процессов сборки, специализации цехов и участков. Выбор технологического оборудования производится на этапе разработки технологических процессов и может включать следующие этапы:

1)	формирование требований к технологическому оборудованию;

- классификация технологического оборудования и распределение его по технологическим операциям;

- выбор вариантов состава технологического оборудования и привязка его к технологическим операциям.

При формировании требований к технологическому оборудованию необходимо учитывать реализацию выполнения операции их очередность.

Классификацию технологического оборудования проводят по конструктивным признакам сборочных единиц и элементов, наличие которых необходимо для выполнения технологических операций.

Выбор вариантов состава технологического оборудования производится из оптимально допустимого состава оборудования. Задача выбора эффективных вариантов состава технологического оборудования в соответствии   со структурой участка или цеха, должна сводиться к привязке соответствующих технологических операций к оборудованию. При решении данной задачи следует пользоваться следующими организационно-технологическими рекомендациями:

- целесообразно выбирать оборудование, отвечающее одинаковым требованиям    обеспечивающим решение одинаковых задач в конкретных производственных условиях, так как в этом случае расходы на эксплуатацию оборудования будут ниже;

- целесообразно использовать технологическое оборудование с максимальным разделением возможностей по технологическим операциям, что позволяет сократить время на его переналадку, а, следовательно, увеличить коэффициент загрузки оборудования.

Обычно решение задачи выбора эффективных вариантов состава технологического оборудования начинается с определения требуемого фонда рабочего времени по технологическим операциям, что позволит выявить необходимое количество оборудования для выполнения заданной производственной программы.

Определение требуемого фонда рабочего времени для технологическое операции вида N, где N - указывает вид

технических характеристик операции, которыми должно обладать технологическое оборудование для её выполнения, производится по следующей формуле

где   Мi - количество деталей, сборочных единиц с     группы, выпуск которых обеспечивается в течение определенного времени;

tiNmax - максимальное время, которое требуется на выполнение операции вида   N при изготовлении	i-ой детали, i-oй сборочной единицы.

Выбор состава технологического оборудования можно решать следующим образом. Имеется множество сборочных технологических операции N={n1,n2,…,ni}, используемых при сборке изделия ЭВС и множество технологического оборудования   ϴ={q1,q2,…qm},каждому элементу множества соответствует технологическое оборудование, реализующее некоторые технологические операции из множества  N т.е. qi={n1i,n2i,…nki} и имеет некоторую стоимость С. В данном случае задача выбора состава технологического оборудования сводится в нахождении множества ϴ,которые реализуют множества N

qi ᴄ N ,

т.е. необходимо определить набор технологического оборудования          ϴ={q1i,q2i,…qmi},

который полностью реализует множество сборочных технологических операций N={n1,n2,…,ni}, минимальной его стоимости, т.е.

при

Технологическое оборудование характеризуется некоторыми параметрами, например

Y = {Z=(Z1,Z2,…Zn)}U X=(x1,x2,…,xi)},

где  Z=(Z1,Z2,…Zn)- параметры показателей качества технологического оборудования (точность, уровень автоматизации, надёжность и т.п.);

X = (X1,X2,…,Xm)- параметры показателей экономичности технологического оборудования (производительность, стоимость и т.п.

Конкретные значения параметров Z и X определяют из допустимого состава технологического оборудования.

Выбор данных для проектирования технологических процессов включает:  выбор деталей и комплектующий, сборочных единиц; назначение технологических баз; определение последовательности и содержание технологических операций; разработку необходимого технологического оборудования и оснастки; назначение и расчёт операций сборки и регулировке; нормирование материальных и трудовых ресурсов технологического процесса; установление квалификации исполнителя; оформление рабочей технологической документации. Существуют различные методологические подходы к проектированию технологических процессов. Одним из наиболее прогрессивных направлений проектирования технологии на предприятиях, выпускающих изделия ЭВС, является типизация технологических процессов. При проектировании технологических процессов необходимо учитывать ряд условий  программу выпуска; объём сборочных единиц; оснащённость производства оборудованием и оснасткой; организацию участков и цехов и т.п.

4.4. Построение технологических операций общей сборки и монтажа изделий ЗЗС.

Сборка изделий является наиболее ответственным, этапом производственного процесса. Технология сборки деталей отличается большим разнообразием в зависимости от последовательности выполнения сборочных операций, способов их осуществления, применяемого оборудования и оснастки. К основным условиям, определяющим технологию сборки, можно отнести тип производства, конструктивно-технологическую характеристику изделия и условия эксплуатации.

Технологические операции сборки, будут более эффективными, если конструкция изделия удовлетворяет следующим требованиям: а) допускает параллельную И независимую сборку и её контроль; б) позволяет осуществлять сборку с полной взаимозаменяемостью деталей и сборочных единиц; в) обеспечивает простоту сборки, доступность к узким местам; г) обеспечивает применение высокопроизводительного оборудования. Сборка сборочных единиц должна производиться независимо и параллельно. Общая схема типового технологического процесса сборки изделий ЭВС приведена на рис. 4.4.

Общая сборка изделия включает сборку каркаса (панели, рамы, стойки) и монтаж при помощи жгутов и кабелей.

57

Основание собирают с применением разъёмных и неразъёмных соединений. На его плоскости устанавливают соединители, контактные колодки, укладывают и закрепляют жгуты согласно монтажной схеме. При размещении жгутов учитывают требования технологичности и удобства при ремонте изделия. В смонтированный каркас изделия последовательно вставляют отдельные блоки через направляющие в разъем с остальными ТЭЗ и блоками. После завершения сборочных операций приступают к выполнению технологических операций регулировки и настройки изделия.

Рис. 4.4. Типовой технологический процесс общей сборки и монтажа изделий ЭВС.

Основным технологическим документом является маршрутная карта, однако если необходимо подробно изложить содержание операции, то используют операционные карты и карты технологических процессов.

Технологический процесс сборки в зависимости от степени детализации  содержания можно изложить тремя способами:

маршрутным;

маршрутно-операционным, когда операционные карты разрабатываются лишь на некоторые операции, а в маршрутных картах делается ссылка на операционный технологический процесс;

оперативным, когда на все операции технологического процесса разрабатываются операционные карты и (или карты технологического процесса.

Примеры заполнения маршрутной карты на сборочные операции приведены в приложении I, технологической инструкции в приложении 2.

Отметим, что при выполнении дипломного и курсового проектирования нет необходимости заполнять некоторые графы документов, которые используются в производственных условиях.

5. ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ  ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ РЕГУЛИРОВКИ И КОНТРОЛЯ В ПРОЦЕССЕ СБОРКИ издай ЭВС.

5.1. Технологические процессы регулировочных операции изделий ЭВС.

Под регулировочными процессами понимают комплекс работ по доведению параметров изделия до величия соответствующих требованиям технической документации [13].

Целью регулировочных работ является обеспечение параметров с заданной точностью изделий при наименьших затратах на обнаружение и устранение всех неисправностей допущенных при сборке, монтаже или разработке электрических схем.

Характер и объём регулировочных работ определяется назначением, конструкцией изделия, оснащенностью технологическим и специальным оборудованием. В процессе регулировки можно устанавливать методом подбора, заранее предусмотренные в электрической схеме для этой цели, резисторы, конденсаторы и другие ЭРЭ. Подбор электронных, полупроводниковых, механических и других комплектующих для получения необходимых параметров не допускается в серийном производстве, так как это затрудняет ремонт изделия в процессе эксплуатации.

При разработке технологических процессов регулировки изделия ЭВС используют в основном два метода: I) метод регулировки по измерительным приборам (метод инструментальной регулировки); 2) метод регулировки путём сравнения настраиваемого изделия с образцом (метод электрического копирования).

Схема регулировки изделия по измерительным приборам приведена на рис. 5.1.

Рис 5.1. Схема регулировки изделия по измерительным приборам.

Сущность метода регулировки ло измерительным приборам заключается в следующем: на вход регулируемого изделия подастся с имитатора сигнала определённое значение параметра в соответствии с технической документацией на регулируемый объект. С помощью регулировочных элементов, заложенных в схеме, добиваются того, чтобы на выходе регулируемого объекта получить необходимое значение параметра, оговоренного в технической документации;

Общая погрешность настройки объекта при данном методе (рис.5.1) можно определить по следующему выражению

где погрешность измерительных приборов;  темпера-турная погрешность при измерении параметра;  погрешность источника питания; -погрешность производственного процесса регулировки;

К1 - коэффициент, учитывающий одновременность действия всех факторов.

Схема регулировки методом электрического копирования показана рис. 5.2

Рис. 5.2. Схема регулировки методом электрического копирования.

Сущность метода электрического копирования заключается в следующем:  на вход образцового и регулируемого объекта одновременно подаются с имитатора сигналы определённых параметров, и на выходе производится сравнение эффекта воздействия входных сигналов как на регулируемый, так и на образцовый объекты.

При регулировке данным методом (рис. 5.2) общую погрешность настройки можно определить следующим выражением

где  δ1’ - погрешность образцового объекта;  - погрешность имитатора и измерительных приборов;   - температурная погрешность измерения; - погрешность источника питания; - погрешность производственного процесса регулировки;

Кη - коэффициент одновременности действия всех факторов.

Стоимость регулировочных работ можно определить по следующему выражению

где Тр - время затраченное на регулировочные операции и измерение параметров; Tn – время, затраченное на подготовительные операции (установка и т.д.) ; 3г.p - почасовая заработная плата регулировщика.

В серийном производстве технологические операции регулировки разбивают на мелкие операции (сборочные единицы) и максимально их оснащают необходимым оборудованием. Это позволяет организовать параллельно операции регулировки и сократить продолжительность цикла регулировки сборочных единиц. Затем отрегулированные сборочные единицы поступают на комплексную регулировку изделия.

5.2. Оптимизация регулировочных операций в технологическом процессе сборки ЭВС.

Регулировку сложных изделий ЭВС. состоящих из большого количества ТЭЗ проводят в два этапа: на первом этапе регулировочные операции проводят на отдельных сборочных единицах, ТЭЗах; на втором этапе осуществляют комплексную регулировку изделия [1]. Технологический процесс регулировки состоит в том, что в электрическую схему искусственно вводят малые регулировочные параметры ∆Р1, ∆Р2,… ∆Рm,вызывающие дополнительные отклонения параметров на выходе схемы ∆Up(t). Если регулируемое изделие имеет некоторую погрешность ∆U(t), то задача регулировки изделия состоит в таком выборе величин регулируемых параметров

∆Р1, ∆Р2,… ∆Рm, при которых отклонение ∆Up(t) максимальным

образом компенсирует фактическую погрешность изделия ∆U(t) т.е.

В виду малых значений регулировочных параметров ∆Рi,  величина ∆Up(t) может быть определена следующим математическим выражением

Сущность регулировочных операций изделия сводится к следующему. Имеется заданная функция зависящая от многих переменных   ξ=ϕ(x, y, z,…). Каждый из выходных параметров изделия представляет собой функцию многих переменных, т.е.

ξ1=ϕ(x1, y1, z1,…),

ξ2=ϕ(x2, y2, z2,…),

.  .   .   .   .  ,

ξn=ϕ(xn, yn, zn,…),

где x, y, z - параметры деталей, сборочных единиц, входящих в изделие.

Целью регулировки является достижение по всем параметрам следующего условия

| ξni - ξi|≤δдоп ,

где ξni - номинальное значение выходного параметра, оговоренного в технической документации; ξi - фактическое значение  i-го параметра, полученное в результате регулировки; δдоп - допустимое значение погрешности i-го параметра, оговоренного в технической документации.

Рассматривая изделие в целом в качестве объекта регулировки можно представить регулировочные операции как процесс оптимизации, осуществляющий поиск экстремума некоторой заданной функции качества Q изделия j, определяемой совокупностью значений переменных параметров ξj=ϕ(xj, yj, zj,…) или совокупность частных функций качества g к которым можно отнести, среднеквадратичную погрешность, быстродействие, надежность и т.д

Функцию качества регулировочных операций Q изделия j     можно оптимизировать из условия

Все регулировочные операции можно классифицировать по признакам, которые применяются в качестве критериев оптимизации, включая задачи проектирования технологических процессов регулировки и способов их выполнения.

Классификация регулировочных операций приведена на рис. 5.3.

Рис. 5.3. Классификация регулировочных операций по признакам

По виду оптимизируемой функции качества регулировочные процессы подразделяются на процессы, оптимизирующие общие, частные и комбинированные функции качества изделия, подвергающиеся регулировки.

Частные функции качества изделия являются логической или аналитической зависимостью, между параметрами изделия и информационными сигналами, поступающими в изделие.

Эта зависимость оптимизируется в процессе регулировочных работ. Общие функции качества изделия составляют логическую зависимость, например параметров длительности импульсов временной диаграммы и информационными сигналами изделия. Эта зависимость также оптимизируется в процесс регулировки изделия.

Комбинированные функции качества являются сочетаниями общих и частных функций качества изделия.

В зависимости от метода поиска функции качества изделия, регулировочные операции разделяют на процессы, использующие принципы поисковой регулировки, аналитической регулировки и комбинированной регулировки, включающей принципы поисковой и аналитической регулировки.

При регулировке с поиском изменение варьируемых параметров настраиваемого изделия производится в результате поиска условий экстремума оптимизируемой функции качества изделия.

В качестве пробных изменений параметров изделия и последующего анализа результатов этих изменений необходимо вводить тестовые сигналы.

При аналитической регулировке изменение варьируемых параметров-настраиваемого изделия производится на основе аналитического определения условий, обеспечивающих заданное значение функций качества без применения специальных поисковых сигналов. Для получения информации о состоянии настраиваемого изделия при аналитической регулировке используют сигналы, имитирующие реальные сигналы, поступающие в изделие в процессе функционирования.

5.3. Проектирование и автоматизация технологических операций контроля в процессе сборки изделий ЭВС.

Для обеспечения требуемого качества изделий в процессе сборки, важными являются технологические операции контроля. Операции контроля проводятся практически во время всего жизненного цикла производства и эксплуатации изделий ЭВС. Целью операций контроля является определение качественных и количественных характеристик изделия, оценка соответствия параметров контроля требованиям конструкторской и технологической документации, действующим ГОСТ и т.п. Поэтому в условиях современного производства контроль качества изделий стал обязательной функцией систем управления

качеством труда и продукции.   Проблема управления качеством тесно связана с задачами повышения, эффективности производства, снижением себестоимости, повышением надежности изделий и т.п.

Проектирование технологических процессов регулировочных работ изделий ЗВС включает: разработку и изготовление технологической оснастки для регулировки; разработку и организацию рабочих мест для регулировки; разработку технологической документации.

При проектировании технологических процессов предусматриваются выполнение следующих работ:

- Анализ функциональных узлов и сборочных единиц, входящих в изделие ЗВС, с целью определения возможности автономной регулировки

- Разработка технологической документации на регулировочные работы, определяющие последовательность и методику регулировки. При этом учитываются виды операций и испытательное оборудование;

- Определение состава измерительного оборудования для регулировочных операций и проектирование рабочих мест;

- Нормирование технологических операций регулировки изделий ЭВС, с учётом квалификации регулировщиков.

Постоянное увеличение функциональной сложности и интеграции элементной базы, широкое внедрение методов цифровой обработки микропроцессорных устройств, привели к коренному изменению технологических операций контроля изделий ЭВС и потребовало широкого внедрения ЭВМ и контрольно-измерительной аппаратуры.

По данным предприятий выпускающих изделия ЭВС, трудоёмкость контрольно-испытательных операций составляют 3545% общей трудоёмкости изготовления изделий. Поэтому автоматизация контрольных операций является одним из важнейших направлений в повышении качества и эффективности изготовления изделий.

Создание автоматизированных систем контроля (АСК) позволит сократить трудоёмкость контрольно-измерительных операций изделия, повысить и достоверность полученных результатов.

Для реализации автоматизированной регулировки изделий ЭВС необходимо: постоянное наблюдение и измерение характеристик входного и выходного сигналов изделия в процессе его регулировки; преобразование данных в некоторый текущий критерий регулировки; изменение параметра настройки в зависимости от отклонения регулировочного критерия от оптимального.

Автоматизированные системы контроля и регулировки (АСК) можно разделить на следующие группы: АСК изделий ЭВС по образцу; АСК по входным и выходным параметрам изделий ; АСК по динамическим параметрам изделия. Безусловно, деление АСК по указанным группам не является исчерпывающим и может развиваться дополнительно в каждом конкретном случае.

Для проектирования оптимального процесса автоматизированной регулировки и контроля необходимо аналитическое исследование процесса с учётом случайных факторов. Это связано с высокими требованиями по точности, реализация которых только с позиций различных внешних факторов, действующих на изделие, не позволяет обеспечить высокую эффективность производства изделий ЭВС, с одной стороны, и высокой степенью сложности физико-химических процессов, используемых в технологии изделий ЭВС, с другой стороны. Описание процесса регулировки часто приводит к необходимости составления системы математических уравнений, решение которых бывает сложным, однако и в этом случае удаётся получить необходимый материал для построения алгоритма процессов регулировки и создания АСК. В качестве критерия оптимальности могло использовать точностные и стоимостные показатели операций регулировки и контроля изделий ЭВС.

Обобщенная структурная схема АСК представлена на рис. 5.4.

Рис. 3.4. Структурная схема АСК

В состав технических средств АСК входят системы сбора, преобразования и обработки информации о контролируемых параметрах изделия ЭВС, по которым можно судить о технологическом состоянии объекта контроля на этапе его изготовления или эксплуатации. Под техническим состоянием будем понимать совокупность свойств объекта контроля, подвергающихся изменению в процессе изготовления или эксплуатации [10]. Описание технического состояния объекта контроля осуществляется конечной совокупностью параметров x=(x1,x2,x3,…xn). Каждому сочетанию знаний контролируемых параметров        соответствует параметрическая оценка технического состояния.

К внешним и внутренним возмущающим факторам  ξ(t),под воздействием которых изменяется техническое состояние объекта контроля, можно отнести изменение климатических условий, старение ЭРЭ с течением времени и т.п.

Система сбора и преобразование информации выдаёт значение вектора контролируемых параметров	Х*к в систему обработки информации, где она анализируется и принимается решение о техническом состоянии объекта контроля о необходимости и характере управляющих воздействий  Ук позволяющих удерживать контролируемые параметры в пределах допустимых значений Zk.     Процесс оценки технического состояния сложного объекта контроля представляет собой развитую систему преобразования информации. Этот процесс можно условно разделить на две части. Результатом первой является оценка каждого из
контролируемых параметров, а во второй части осуществляется формирование по выбранному критерию оценки технического состояния контролируемого объекта в Целом.

Реализация всех преимуществ автоматизированной системы контроля изделий ЭВС в серийном производстве возможна при наличии эффективных программ контроля. Существующие методы построения программ контроля - тестов контроля,  требуют громоздких преобразований математических уравнении, описывающих работу контролируемой схемы, построения больших таблиц, проверок параметров схемы и громоздких вычислений. Поэтому в результате контроля схемы могут появляться различные ошибки, что привело к необходимости разработки, программ для автоматизированного контроля электронных схем. Вкратце рассмотрим методику составления тестов контроля и диагностики изделий ЭВС.

В процессе контроля электронных схем следует различать режимы проверки и диагностики. Функции проверяющего теста (программы проверки) состоят в том, чтобы отличить исправную электрическую схему от схемы с любой неисправностью.

Исходя их технических требований и логических функций, выполняемых электронной схемой, максимальное количество тестов, необходимых для проверки одной схемы (при последовательном опросе её выходов), может быть оценено выражением:

где   n - число входов электронной схемы; q - число выходов электронной схемы;  z - число внутренних состояний схемы; b -число входных параметров схемы;  %  - число измеряемых динамических параметров; S - число измеряемых статических параметров.

Реальное число тестов используемых при проверке электронных схем обычно меньше  Nmax за счёт совмещения ряда проверок. Число тестов особенно в программах диагностики, в электронных схемах средней сложности может достигать нескольких тысяч. Диагностические тесты расcчитываются на обнаружение местонахождения и характера неисправностей в электронных схемах.

Предположим, что электронная схема реализует функцию f(a1,a2,…,an) то, при наличии неисправности схема будет характеризоваться функцией f’(a1,a2,…,an), называемой функцией неисправности схемы. Для т обнаруженных неисправностей получим m функций неисправностей.

Задача обнаружения неисправности в схеме сводится к тому, чтобы различать функции f1’, f2’,…, fm’.

Наборы входных переменных f1’,f2’,…,fm’составляют проверочный тест для заданной электронной схемы, если по значениям выхода схемы на этих наборах можно судить о соответствии схемы техническим параметрам, заложенным в документации. Диагностический тест можно составить из набора входных переменных f, f1’, f2’,…, fm’	для заданной схемы, если по значениям параметров выхода схемы на этих наборах выяснить характер и место неисправности схемы.

Наличие автоматизированных систем контроля и полноты диагностических тестов позволит получить статистический материал о возможных неисправностях схемы, контролировать качество технологического процесса, выявлять и устранять его недостатки в процессе изготовления и эксплуатации изделий ЗВС.

СПИСОК   ЛИТЕРАТУРЫ

- Буловский П.И., Миронов В.М. Технология радиоэлектронного аппаратостроения - М.: Энергия, 1974.

- Буловский П.И., Ларин В.П., Павлова А.В. Проектирование и оптимизация технологических процессов и систем сборки радиоэлектронной аппаратуры. - М.: Радио и связь, 1989.

- Баринов И.Г. Обеспечение технологичности изделий на основе конструкторско-технологического классификатора. Вопросы радиоэлектроники. Сер. ТПО-1984. Вып.З. - с.90-95,

- Вейцман 3.3., Венбрин З.Д. Технологическая подготовка производства радиоэлектронной аппаратуры. М.: Радио и связь,1989.

- Классификатор технологических операций машиностроения и приборостроения. - М.: Изд-во стандартов, 1987.

- Классификатор ЕСКД. Классы 71-76: в У1 ч. - М.: Госстандарт СССР,1980.

- Методика разработки информационной модели, системы технологической подготовки производства, -М.: Изд-во стандартов,1978.

- Митрапольский А.К. Техника статистических вычислений -М.: Наука, 1971.

- ОСТ 4.091.175-84. Отраслевая система технологической подготовки производства. Методы количественной оценки технологичности конструкций изделий радиоэлектронной аппаратуры.

- Проектирование внешних средств автоматизированного контроля радиоэлектронного оборудования. Под ред. Н.Н. Пономарёва. - М. : Радио и связь, 1981.

- Технологический классификатор деталей машиностроения и приборостроения. -М.: Изд-во стандартов, 1987.

12. Технология ЭВА, оборудование и автоматизация: 7чеб.пособие. -М.: Высш. шк., 1084.

- Технология и автоматизация производства радиоэлектронной аппаратуры: Згчебник для Вузов / Бушминский И.П., Даутов О.Ш., Достанко А.П.и др. Под ред. Достанко А.П.Дабдарова Ш.М. -М.: Радио и связь, 1989.

- Технологичность конструкций изделий. Справочник  Т.К. Алферова, Ю.Д. Амров. П.Н. Волков и др. Под ред. Ю.Д. Амирова. -М.: Машиностроение, 1085.

- Фишберн П. Теория полезности принятия решений. -М.: Наука, 1978.

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

УДК 681.31.002.001.63 (07)

Утверждено

учёным советом института в качестве учебного пособия

Прасов М.Т., Голенков В.А., Мысловский Э.В. Проектирование и оптимизация технологических процессов изделий ЭБС. Учебное пособие для вузов. - 0.: ОФМИП. 1991.

Рассмотрены основные вопросы проектирования и оптимизации технологических процессов сборки, регулировки и контроля изделий ЭВС

Учебное пособие предназначено для студентов специальностей 2205 и 2303 при выполнении курсового и дипломного проектирования

Ил. 12. Табл. 3, библиогр. 15   назв.

© Московский институт приборостроения,1991