ВВЕДЕНИЕ

Необходимость концентрированной обработки сложных деталей за минимальное число установок на станках с числовым программным управлением, при котором осуществляется и автоматическая смена инструментов, привела к созданию специальных миогооперационных станков. Станки с программным управлением и автоматической сменой инструментов получили разнообразные названия; так, например, широко применяют термины «обрабатывающий центр» (machining center), «центр механической обработки», «станочный центр» или «машинный центр», название «многоцелевой станок с цифровым программным управлением» и «производственный центр» (production center), а в последнее время часто встречается название «многооперационный станок». Эти станки включают в группу станков интегрального класса.

Из всех приведенных названий в дальнейшем будем пользоваться термином «многооперационные станки». Многооперационные станки обычно имеют следующие характерные признаки: программное управление, автоматическую смену инструмента, поворотные индексирующиеся столы.

Наряду с программным управлением, автоматической сменой инструментов, индексацией поворотного стола, устройствами для контроля изменения режимов резания применяют автоматическую смену загрузочных плит с приспособлениями для закрепления обрабатываемых деталей. Применение плит делает возможным осуществить установку обрабатываемых деталей вне рабочей позиции, когда обрабатывается предыдущая деталь, а затем произвести автоматическую смену плит на столе станка. Взамен предзагрузочных плит можно применять сдвигающиеся столы.

Для автоматической смены инструментов используют револьверные головки, магазинные устройства, сменные шпиндельные гильзы и различные комбинированные устройства. Иногда многооперационные станки объединяют в обрабатывающие системы.

Многооперационные станки имеют большие технологические, конструктивные, экономические и организационные преимущества но сравнению с обычными станками. Их использование открывает

2     Зак.   1129	3

широкую возможность применения ЭВМ в управлении производством и создает условия для автоматизации производственного процесса.

Однако эти станки обладают и недостатками: высокой стоимостью, сложностью ремонта, необходимостью в подготовке квалифицированных кадров не только наладчиков и ремонтников, но и программистов и др.

С экономической точки зрения высокая производительность многооперационных станков, а также замена ими нескольких видов станков создают благоприятные условия их применения с учетом сравнительно малых затрат на обслуживание и производственную площадь. Многооперационные станки позволяют, как указывалось выше, осуществить полную автоматизацию процесса обработки деталей в мелкосерийном и серийном производствах. На этих станках увеличивается удельный вес основного времени (более чем в 2 раза), в несколько раз сокращается вспомогательное время, достигается гибкость управления. Такие станки могут заменить несколько обычных станков с программным управлением и еще больше традиционных универсальных неавтоматизированных станков. Сокращается потребность в приспособлениях,    а конструкция последних значительно упрощается.

Материал данной брошюры является развитием темы, опубликованной в вышедшей в 1972 г. брошюре Р. Б. Марголита, А. С. Цубаренко «Обработка на станках многоцелевого назначения с числовым программным управлением», в которой приведены первоначальные обзорные сведения по этим станкам.

По мере совершенствования многооперационных станков, которые находят применение в отечественной промышленности, и возрастания спроса на этот вид оборудования возникла необходимость обобщенного, сжатого освещения вопросов, связанных с конструктивными особенностями и использованием указанных станков.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ МНОГООПЕРАЦИОННЫХ СТАНКОВ

Отечественные многооперационные станки с револьверными головками производят Львовский завод фрезерных станков (6520РФЗ), Черенцаванский завод расточных станков (6540РФЗ), Ульяновский завод тяжелых и уникальных станков (654РФЗ), Горьковский завод фрезерных станков (6Р13РФЗ), Стерлитамак-ский станкостроительный завод им. Ленина  (2Р135Ф2).

Технические характеристики отечественных и наиболее распространенных зарубежных многооперационных станков приведены соответственно в табл. 1 и 2.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ МНОГООПЕРАЦИОННЫХ СТАНКОВ

Многооперационные станки можно классифицировать по: общей компоновке (горизонтальные, вертикальные, комбинированные); устройству смены инструмента (автоматической смены шпинделей АСШ, автоматической смены инструмента АСИ, комбинированными устройствами); размеру обрабатываемых деталей (малые, средние, крупные); системе программного управления [позиционные, (координатные), контурные, контурно-позиционные, адаптивные]; типу стола (с прямоугольным столом, с поворотным   столом,   с  глобусным  столом,  с   поворотным   многопо-

Рис.   1.   Горизонтальный   фрезерно-сверлнльно-расточный   станок

зицонным барабаном, с комбинированным столом); количеству шпинделей (одношпиндельные, двухшпиндельные, многошпиндельные); числу осей или управляемых координат (трехкоординатные, четырехкоординатные, пятнкоординатные, многокоординатные); характеру регулирования вращения шпинделя и изменения величин подачи (ступенчатое, бесступенчатое, комбинированное); количеству рабочих позиций (с одной позицией, с двумя позициями, с тремя позициями); степени точности (нормальные, повышенной точности, прецизионные). Более подробные сведения о многоопе-рьционных станках содержатся в ранее выпущенных брошюрах [2, 5].

Из гаммы многооперационных станков (243ВМФ2, 243ВМФ4, 245ВМФ2, 6906ВМФ2, 6А76ПМФ2, 6904ПФ4), выпущенных Одесским заводом и подлежащих дальнейшему выпуску (6904ПМФ2, 6904ВМФ2, 6906ВМФ2, 6А76ПМФ2), на рис. 1 показан станок 6904ВМФ2, предназначенный для многосторонней обработки деталей средних размеров типа корпусов. Операции сверления, зен-керования, развертывания, фрезерования дисковыми, концевыми и торцовыми  фрезами  и  нарезание  резьбы  метчиком выполняются

3     Зак.   1129	7

автоматически сменяемыми 30 инструментами из барабанного магазина. Станок может работать как в автоматическом режиме от перфоленты, так и от пульта управления вручную.

На станине станка установлены салазки с крестовым поворотным столом. В поперечном направлении салазки перемещаются по горизонтальным направляющим станины, а в продольном направлении стол перемещается по горизонтальным направляющим салазок. На станке для приводов главного движения и подач применяют электродвигатели постоянного тока, которые позволяют сократить длину кинематических цепей и получить широкий диапазон регулирования. Вертикальные направляющие колонны представляют собой накладные планки на замкнутых направляющих качения типа танкеток. Привод перемещает шпиндельную бабку с помощью шариковинтовой пары. Применение этих элементов повышает плавность перемещений и долговечность станков.

Для точного отсчета прямолинейных и поворотных движений использована электроиндуктивная отсчетно-измерительная система. На ходовом винте расположены фотоимпульсные датчики для отсчета перемещения салазок, а для угловых поворотов планшайбы стола использован электроиндуктнвный и фотоимпульсный датчики. При электроиндуктивной отсчетно-измерительной системе с обратной связью получается точность позиционирования 0,02 мм, а при фотоимпульсной ±0,05 мм. Система программного управления станком «Размер 2М» позиционная, осуществляет управление по пяти координатам, что делает возможным установить дополнительно на станке наклонный стол с горизонтальной осью или поворотное устройство.

На станке можно получить точность растачиваемых отверстий обычно по 2-му классу, точность межосевых расстояний1 отверстий в направлении координатных перемещений 0,02 мм,; точность геометрической формы  (постоянство диаметра отверстия,

10

в любом сечении) 0,012 мм, плоскостность обрабатываемых поверхностей достигает 0,008 мм, перпендикулярность плоской поверхности к основанию 0,008 мм.

Рис.   2.     Горизонтальный     сверлилыю-фрезерно-расточный станок  2А622Ф4   (СССР)

Горизонтальный сверлильно-фрезерно-расточной станок с числовым программным управлением и автоматической сменой инструмента 2А622Ф4 (рис. 2). на котором обрабатывают крупные корпусные детали, выпускает Ленинградский станкостроительный завод им. Свердлова. На станке имеется поворотный стол, который может перемещаться относительно оси шпинделя в поперечном и продольном направлениях, выдвижной шпиндель, совершающий продольное движение, и бабка, осуществляющая вертикальное перемещение. Станок управляется от программы, заданной на восьмидорожечной перфоленте кодом ISO, при котором возможно программирование движения по всем трем управляемым координатам, автоматической смены инструмента, скоростей перемещения  и  частоты  вращения  шпинделя.  Кроме  задания  про-

11

граммы обработки на программоносителе, которую выполняют в абсолютной системе, используют также ручной ввод информации и ручное управление.

Оригинальное конструктивное выполнение станка, в магазине которого вмещаются до 100 инструментов, позволяет вести точную обработку, при этом точность установки координат линейных перемещений составляет ±0,04 мм. Система программного управления для станка «Размер 2» предназначена для позиционного и прямоугольного формообразования.

Рис. 3. Многооперацноннын   станок «Horizon-2» фирмы   Olivetti (Италия)

Итальянская фирма Olivetti производит многооперационные станки с вертикальным расположением шпинделя с автоматической сменой инструмента и станки с горизонтальным шпинделем (серии «Horizon», «Horizon-2», 3-411С, 4-411С).

На станках «Horizon-2» с числовым программным управлением можно вести операции сверления, расточки, резьбонареза-ния, пространственное фрезерование профилей и поверхностей. Станок (рис. 3) имеет горизонтальный шпиндель, установленный на высокопрецизионных радиально-упорных роликоподшипниках, имеющих частоту вращения до 3500 об/мин. На станке обеспечивается высокая точность позиционирования: линейные оси ±0,01 мм по всей длине хода, ось вращения ±7,5" и точности по-

12

вторяемости: линейные оси ±0,0035 мм, ось вращения ±3,5". Вертикально вращающийся магазин с радиально расположенными резцедержателями содержит 30 инструментов, выбор которых осуществляется автоматически.

Станок снабжен системой программного управления с автоматическим, полуавтоматическим и ручным функционированием. Программоносителем служит восьмидорожечная перфолента с кодом перфорирования EIA или ISO. Станок снабжен круговым интерполятором для круглых профилей с интерполированием по любой из трех плоскостей координат.

При оснащении многооперациокного станка «Horizon-2» специальным плансуппортным устройством «Varibor» можно обработать резцом канавки в отверстиях и торцы. На станке можно обрабатывать картеры редукторов, головки цилиндров, воздухозаборники компрессоров реактивных двигателей, крыльчатки компрессоров реактивных двигателей и т. д.

Многооперационный станок MCR100-A60 фирмы Makino (Япония) с устройством автоматической смены инструмента и числовым программным управлением (рис. 4) обеспечивает точность позиционирования ±0,01 мм, точность повторяемости ±0,005 мм, точность индексирования поворотного стола 5" для 180°, для остальных углов 10". Станок снабжен инструментальным магазином барабанного типа, вмещающим вместе с патро- ' ном 60 инструментов, а в случае необходимости — до 100 инструментов.

Станок управляется системой числового программного управления «Fanyk 260» с помощью программы, записанной в коде EIA на восьмидорожную перфоленту.

В США получили распространение многооперационные станки фирмы Kearney & Trecker, станки ЮНС-1000, ЮНС-1500, 10НС-2500 фирмы Cincinnati, VMC-100, НМС-200 фирмы Monarch, ОМ-1 OMHUMUL фирмы Sundstrand, «Hydrotape» фирмы Brown & Sharpe и др.

Станкостроительный завод «Fritz Werner» (ФРГ) изготовляет многооперационные станки MC5RV вертикальной компоновки и MC5RH горизонтальной компоновки (рис. 5), которые имеют оригинальные комбинированные устройства автоматической сме' ны инструментов, состоящие из револьверной головки, магазина с 30 иль7 45 инструментами и гидравлического загрузочного приспособления. Смена инструмента в шпинделе, находящемся в верхнем положении, выполняется во время работы нижнего шпинделя. На этих станках обеспечивается точность позиционирования ±0,015 мм, стабильность ±0,005 мм. Желающие более подробно ознакомиться с многооперационными станками могут обратиться к литературе [5].

Устройства автоматической смены инструментов (АСИ) можно разделить на устройства АСИ со сменой шпинделей с предварительной установкой инструментов; устройства АСИ в шпинделе с магазинами   инструментов   и   комбинированные  устройства  АСИ.

13

В начальной стадии внедрения устройств автоматической смены инструментов применяли револьверные шпиндельные головки (рис. 6, а). Револьверные шпиндельные головки просты по конструкции и надежны в эксплуатации, однако позволяют устанавливать малое количество инструментов (до восьми), имеют ограниченный  рабочий  ход в  осевом  направлении     (ввиду    наличия

Рнс. 6. Способы автоматической смены шпинделей	*

соседних инструментов). В револьверных головках осп рабочих инструментов могут быть расположены перпендикулярно, параллельно и под углом к оси головки. Для увеличения числа одновременно работающих инструментов в револьверную головку укрепляют многошпиндельные насадки.

Другой разновидностью устройств автоматической смены инструментов с использованием определенного количества шпиндельных узлов являются устройства автоматической смены шпиндельных гильз. Шпиндельные гильзы устанавливают в магазине, который  перемещает определенный  шпиндель с  нужным  инстру-

4     Зак.  1129

15

ментом в позицию загрузки (рис. 6,6). В этой позиции шпиндель вводится в головку, где производятся его фиксация, зажим и соединение с кинематической цепью главного движения. Применение такого способа смены инструмента требует более сложных, а поэтому и дорогих устройств. Точность при этом может снижаться даже при использовании прецизионных гильз из-за частых смен последних. Однако исключается неточность смены инструмента в самом шпинделе. Количество шпинделей в магазинах шпиндельных гильз больше, чем в револьверных головках (доходит до 32). Автоматическую смену шпинделя (рис. 5, в) применяют как в вертикальных, так и в горизонтальных компоновках. В устройствах автоматической смены шпинделей в них предварительно устанавливают инструменты.

Многооперацпонный станок фирмы Wyssbrood типа MC20S (рис. 7) имеет двадцать рабочих шпинделей, которые установлены на управляемом барабане с тарельчатым зацеплением. Необходимый шпиндель устанавливается в рабочую позицию путем поворота барабана. Точность установки пиноли 0,002 мм, точность позиционирования ±0,025 мм, точность повторяемости ±0,01 мм. Автоматическая смена и крепление инструмента в одном шпинделе с использованием инструментальных магазинов являются хорошим решением при необходимости большого количества инструментов. Магазин с инструментами, в которых последние закрепляются в гильзах, представляет собой один из промежуточных вариантов между магазинами со сменными шпиндельными гильзами и инструментами.

Магазины с инструментами могут быть расположены на шпиндельной бабке, на столе и на станине (колонне). В первых двух случаях не исключена опасность загрязнения оправок. Кроме того, в первом случае во время работы станка затруднена замена изношенного инструмента. Во втором случае устройства смены инструментов конструктивно проще, но при этом затрачивается время на дополнительное позиционирование шпинделя.

Автоматическая смена инструментов в шпинделе осуществляется с использованием поворотных, стеллажных или секционных магазинов. Инструменты с оправками устанавливаются в гнездах магазина, при перемещении которых инструмент переносится в загрузочную позицию. Инструментальные гнезда в магазине делают с учетом необходимости свободного извлечения инструментов с наибольшими диаметрами. Поворотные магазины дискового, барабанного и цепного типов располагаются на шпиндельной бабке, на столе станка, на станине (колонне) станка, рядом со станком (со своим основанием).

Место расположения инструментального магазина и его тип выбирают, учитывая удобство обслуживания, надежность и точность выполнения смены инструмента при стремлении использовать более простые и дешевые средства.

Устройства АСИ с индексированием инструментального магазина относительно шпинделя или шпинделя относительно магазина

16

встречаются в двух вариантах: револьверные магазины с индексированием относительно шпинделя (рис. 8); устройства АСИ с индексированием инструментов дополнительным позиционированием магазина или шпинделя (рис. 9). В этих устройствах нет механизмов, передающих инструменты от магазина к шпинделю, а последний должен иметь необходимую длину, обеспечивающую

Рис.   7.   Многооперационным     станок MC20S    фирмы     Wyssbrood     (Швейцария)

Рис.   8.   Револьверный   инструментальный   магазин

достаточную жесткость. В инструментальных магазинах револьверного типа (рис. 8) смена инструмента осуществляется поворотом револьверной головки до совпадения оси необходимого инструмента с осью шпинделя и выдвижением его для соединения с оправкой инструмента. Для освобождения от данной оправки с инструментом шпиндель возвращает оправку в гнездо. Рабочий ход в указанных устройствах меньше, чем у револьверных шпиндельных головок, однако количество инструментов в магазине ограничено (до 16).

Устройство АСИ с индексированием инструментов дополнительным позиционированием магазина имеется на станке «Hydro-tape» (фирмы Brown & Sharpe, США), который имеет шпиндель с гидростатическими подшипниковыми опорами и магазин емкостью в 15 инструментов. Цикл смены инструмента (рис. 9, а) выполняется за  5 с.

Смена инструмента без транспортирующих устройств из магазина стеллажного типа, установленного на столе станка, выполняется перемещением шпинделя или стола (рис. 9,6) или того и другого в положение, соосное с необходимым инструментом и соответствующим поступательным движением для установки инструмента в шпиндель. Оправка с использованным инструментом оставляется в свободном гнезде стеллажа после подвода к нему шпинделя.   Простота   этого  способа   сочетается   с  значительными

4*     17

(рис. 10, а); устройства АСИ с механическими руками, выполняющими загрузку и разгрузку, а также промежуточную транспортировку, когда инструментальные магазины удалены от шпинделей (рис. 10, б),

В устройствах АСИ с механизмами первой группы магазин с инструментами расположен на шпиндельной бабке или вблизи нее, а в устройствах второй группы — на столе станка, на станине, на колонне рядом со станком или встречается их конструктивное сочетание. В инструментальных магазинах, установленных на шпиндельной бабке, количество инструментов ограничено.

Применяют поворотные магазины дискового, барабанного и цепного типов. Последние могут быть переустановлены в другое место на станке. Они обладают большой емкостью, что делает их удобными для эксплуатации.

В инструментальном магазине цепного типа станка «Manarch VMC-100» (США) инструменты находятся в перевернутом положении. Автоматическая смена инструмента выполняется за 5,5 с, при этом не требуется большого пространства над обрабатываемой деталью (25—30 мм от рабочей поверхности до кончика инструмента) (рис. 10, а). Хранящиеся в 20-, 30- или 40-позицион-ном магазине, расположенном вне рабочей зоны, инструменты выбираются в произвольном порядке.

Выбор инструментов в поворотных инструментальных магазинах осуществляется по порядку установления инструментов в магазине; в любой последовательности по необходимому кодированному гнезду инструмента; по необходимой кодированной оправке инструмента; в любой последовательности по коду специального ключа.

19

Первый способ имеет недостаток, заключающийся в том, что возможно только однократное использование каждого инструмента в течение цикла. При втором способе выбора инструмента гнездо с необходимым инструментом может многократно в течение цикла устанавливаться на загрузочную позицию. Инструмент, окончивший обработку, возвращается в свое же гнездо. При этом способе установка инструмента в другое гнездо может привести к аварии.

Третий способ заключается в том, что оправки инструментов кодируются с помощью определенного количества упоров, часто изготовленных в виде колец. Магазин инструментов вращается, и инструменты поочередно проходят загрузочную позицию. Когда упор, нажимая на контакт, дает сигнал, который соответствует программе, магазин фиксируется в позиции загрузки необходимого инструмента и выполняется перенос инструмента в шпиндель. Этот способ выбора инструмента позволяет произвольно устанавливать инструменты в гнезда, а цикл работы проще, чем при втором способе, так как в загрузочной позиции при смене инструмента может находиться одно гнездо. Здесь часто выполняется одновременная смена мест отработанного и нового инструмента. Когда оправка не входит в отверстие шпинделя, увеличивается вылет инструмента. В этом случае невозможно использовать инструменты   большого  диаметра,  перекрывающие  соседние   гнезда.

При четвертом способе выбора инструмента выступы ключа, который установлен рядом с гнездом инструмента, действуют на пластины патрона. Пластины при поиске инструмента воздействуют на контакты кодовых датчиков.

При стеллажных магазинах может применяться любой из этих способов выбора инструмента. Оптимальным методом кодирования инструментов следует считать непосредственное кодирование оправок (инструмента). Безотказное считывание кода инструментов и бесконтактные схемы совпадения повышают надежность. Нашли применение также секционные магазины, каждую секцию из которых можно применять в работе самостоятельно.

Обычно в устройствах АСИ с загрузочно-разгрузочнымн авто-операторами передающие механизмы имеют два захвата: один для захвата отработавшего инструмента из шпинделя, находящегося в положении разгрузки, другой для захвата нового инструмента из магазина, индексированного в позиции загрузки. Механизм зажима освобождает оправку с инструментом из шпинделя, и автооператор перемещается в осевом направлении с захваченным инструментом, затем поворочивается на 180°. После обратного осевого перемещения инструменты меняются своими местами, и новая оправка с инструментом зажимается в шпинделе, а автооператор поворотом  возвращается в исходное  положение.

Инструменты в гнезда магазина устанавливаются режущей частью наружу или режущей частью внутрь (хвостовиком наружу), станок фирмы Edlund. В последнем случае необходим дополнительный поворот инструмента для правильного расположения его относительно оси шпинделя.

20

Инструменты со стандартным хвостовиком, с конусом и лапкой могут быть установлены в патрон, находящийся на шпинделе без переходных оправок, тогда используется специальный механизм АСИ. Если имеются инструменты с разными типоразмерами хвостовика для автоматической смены инструмента, используются патроны с инструментами, сменяемые в шпинделе. Большая емкость магазина, расположенного на шпиндельной бабке, утяжеляет последнюю и снижает точность.

Удаление магазина от зоны резания не влияет на время смены инструмента, так как оно частично осуществляется во вре«1я процессов резания, а простой станка при этом длится несколько секунд. Когда магазин с инструментами расположен в удалении от рабочей зоны станка, то становится удобным его обслуживание: осмотр, замена изношенных инструментов, чистка оправок, наладка инструментов на размер и т. д. Имеет значение высота расположения магазина и легкий доступ к нему.

Устройства АСИ с механическими руками (рис. 11), с помощью которых выполняются загрузка, разгрузка и транспортировка оправок с инструментами от магазина к шпинделю, представляют собой более сложные механизмы, чем устройства с автооператорами загрузки и разгрузки. Однако этот способ смены инструмента имеет ряд преимуществ, некоторые из которых указаны выше.

Цикл АСИ имеет следующие составные части.

21

- Передающее   (транспортирующее)   устройство    в    позиции
ожидания   (рис.   11, а).  Барабанный  магазин,  поворачиваясь,  вы
бирает отработавший  инструмент   (т.  е.  освобожденное гнездо, в
котором  он  находился).

- Подача команды на смену инструмента. Передающее устрой
ство  подводится  в  позицию  смены.   Шпиндель  перемещается   по
осям   Y и  Z  в  позицию  смены  инструмента,   механическая  рука
разгрузки  выдвигается  и  захватывает отработавший  инструмент,
происходит    вывод    отработавшего    инструмента    из    шпинделя
(рис. 11,6).

- Механическая  рука  разгрузки  выносит  инструмент,  другая
механическая рука подводит к шпинделю новый инструмент, пере
дающее устройство устанавливает новый инструмент (рис.   11, в).

- Механическая   рука,   вставившая   новый   инструмент,   отво
дится  обратно,  передающее устройство  возвращается в  позицию
барабана.   Шпиндель   отводится   от   позиции   смены   инструмента
(начинается обработка); механическая рука разгрузки отработав
шего   инструмента   выдвигается   к  гнезду  барабана,   передающее
устройство   перемещается   и   устанавливает   инструмент   в   гнездо
барабанного магазина (рис. 11,г).

- Механическая рука разгрузки отводится от магазина. Бара
бан,   поворачиваясь,   выбирает   следующий   необходимый   инстру
мент, другая  (загрузочная)  механическая рука подводится к вы
бранному инструменту и захватывает его. Передающее устройстве
выдвигается, при этом инструмент выводится из гнезда (рис. 11, д).

- Загрузочная    механическая   рука   отводится   от   магазина.
Передающее устройство отводится обратно   (рис.   И, с).

Иногда многооперационные станки снабжаются двумя (параллельными) шпинделями (один для сверлильных, другой для фрезерных работ) с отдельными магазинами, работающими поочередно. Однако при последовательной обработке точность одно-шпиндельной конструкции выше точности двухшпнндельной. Оправки с инструментами могут быть установлены в шпиндель в постоянном угловом положении либо в нефиксированном угловом положении. Увеличивается количество комбинированных устройств АСИ, сочетающих определенные типы указанных разновидностей (например, револьверные шпиндельные головки и инструментальные магазины), которые позволяют сократить время смены инструмента.

Программное управление, используемое на многооперационных станках, обеспечивает, кроме управления перемещениями рабочих органов, автоматическую смену инструмента и другие действия, связанные с ней, индексирование поворотного стола (если он имеется), изменение частоты вращения шпинделя н скоростей подач, автоматическое ускорение и замедление перемещений, подачу СОЖ при обработке, а на некоторых станках осуществление автоматической смены детали и т. п.

На многооперационных станках используют системы координатного (позиционного), контурного (функционального управления) и

22

контурно-позиционного управления. Программоносителем для станка обычно служит перфолента, что связано с записью большого числа команд управления. Увеличение возможностей системы усложняет ее, повышает требования обеспечения надежности и гибкости работы.

Многооперационные станки оснащают в основном системами координатного (позиционного) или контурно-позиционного (комбинированного) управления с встроенным линейным или линейно-круговым интерполятором. На станках применяют системы программного управления, имеющие кодированную систему программирования, т. е. задание программы на программоноситель в определенной системе счисления. Системы программного управления, которые имеют многооперационные станки, по принципу управления бывают замкнутые (с обратной связью) и самонастраивающиеся (адаптивные), разомкнутые системы применяют редко.

Управление, при котором не проверяется и не сопоставляется соответствие действительного перемещения перемещению, заданному программой, является разомкнутым, а система — с жесткой или разомкнутой цепью.

Системы программного управления, в которых действительное перемещение через обратную связь сравнивается с заданной по программе, непрерывно или дискретно и по мере рассогласования осуществляется перемещение пропорционально отклонению, представляют собой замкнутые системы или системы с обратной связью, обеспечивающие более высокую точность обработки. В последнее время разрабатывают и применяют более совершенные самонастраивающиеся или адаптивные системы программного управления металлорежущими станками. Под самонастраивающейся понимается система, которая способна автоматически настраиваться на определенные условия обработки и при этом сохранять заданный режим, даже когда возникают непредусмотренные изменения параметров резания.

На многооперационных станках могут выполняться различные виды адаптивного контроля: компенсация размерного износа режущего инструмента; регулирование температуры; изменение скорости резания в зависимости от изменения припуска, твердости материала; регулирование размеров исходя из фактического замера обрабатываемого размера; быстрый автоматический отвод режушего инструмента от обрабатываемой поверхности при вынужденной остановке станка и др.

Автоматическая оптимизация рабочего процесса, возможное наилучшее осуществление его, т. е. такое осуществление, при котором характерный параметр, обусловливающий производительность обработки, оптимизируется соответствующим регулированием, представляет собой «оптимизирующее регулирование». Применяют системы самонастраивающегося регулирования на станках только для отдельных и простых параметров (температура  резания,  мощность,  крутящий   момент).  Системы  с  комби-

23

нированными параметрами пока не нашли широкого применения.

Из отечественных систем ПУ наиболее часто на многооперационных станках применяют системы «Размер 2М», УМС2, из иностранных распространены системы Siemens, Fanuc (Япония), Alcatel (Франция) и др.

Система «Размер 2М» наряду с точным позиционированием рабочих органов по пяти координатам обеспечивает автоматическую смену инструмента, работу по стандартным циклам, выполнение других вспомогательных команд, а также может быть задано 35 коррекций по длине и 5 по радиусу инструмента. Введенная в систему информация, запрограммированная на восьмидорожеч-ной перфоленте в коде ISO, в объеме кадра вместе с данными о фактическом состоянии показывается на светящемся экране. В отраженной информации слева даются значения текущих координат рабочих подвижных органов по осям, справа — величины заданных значений координат, а также показываются коды подготовительных и вспомогательных функций. На экране слева указывается с индексом «Т» номер инструмента, который находится в магазине в позиции напротив автооператора (в позиции загрузки на магазине), с правой стороны соответственно номер инструмента в автооператоре, в шпинделе и запрограммированного. При возникновении неисправности появляется сигнал с цифровым указанием места неисправности системы. Наличие цифровой индикации облегчает процесс наладки станка, позволяет осуществить контроль с пульта управления за выполнением заданной программы.

Многооперационные станки комплектуют различными типами столов: прямоугольными, поворотными, глобусными, прямоугольными с многопозиционным поворотным барабаном, комбинированными. Прямоугольные могут быть двух типов; перемещаемые в одном направлении и перемещаемые в двух направлениях. Поворотные бывают квадратные или круглые. Комбинированные столы могут быть прямоугольные и поворотные, с двумя сдвигающимися рабочими столами либо с двумя поочередно загружаемыми поворотными столами и т. д.

Прямоугольные поворотные столы с двусторонним поворотным устройством применяют как в вертикальных компоновках, так и в горизонтальных, а прямоугольные с многопозиционным барабаном используют для обработки малых деталей на горизонтальных станках. Поворотные столы в основном применяют на горизонтальных многооперационных станках. Когда шпинлель станка расположен горизонтально и на станке имеется поворотный стол, за одну установку возможна четырехсторонняя обработка корпусной детали, а для шестисторонней полной обработки детали необходимы две установки.

Применение глобусных или наклонных столов позволяет повысить технологические возможности многооперационных станков вертикальной    компоновки    и    сократить    число    установок.    На

24

рис. 12, а показаны примеры обработки корпусных деталей / с нескольких сторон, обработки пазов дисковых и барабанных кулачков и других деталей при использовании поворотных устройств 3 и поворотных столов 2 на многооперационных станках с вертикальной компоновкой. При горизонтальном расположении шпинделя станка применение наклонных поворотных устройств вместе с поворотным столом самого станка увеличивает возможность многосторонней и пространственной обработки   (рис.  12,6).

Рис. 12. Виды обра- ботки деталей с использованием поворотных, глобусных и  наклонных         столов:

а — при	вертикальной

компоновке:    0 — при   горизонтальной     компоновке       ммогооперациопкого станка

По числу шпинделей многооперационные станки делят на одно-шпиндельные (один универсальный шпиндель), двухшпиндельные (из которых часто один предназначен для легких работ, другой для тяжелых) и многошпиндельные. По числу осей или управляемых перемещений станки бывают трехкоординатные, в которых управление перемещениями осуществляется по трем взаимно перпендикулярным осям: четырехкоординатные, в которых к трем координатам добавляется индексация поворотного стола; пятикоор-динатные, включающие поворот шпиндельной головки или опрокидывание поворотного стола; с шестью управляемыми перемещениями, имеющие радиальную подачу расточного резца; с семью управляемыми перемещениями, включающими круговую подачу стола; с восемью управляемыми перемещениями, на которых осуществляется двойной ход шпиндельной бабки или стола.

Регулирование частоты вращения шпинделя и подачи может быть ступенчатым и бесступенчатым. Ступенчатое регулирование выполняется с одним диапазоном частот вращения шпинделя и одним или несколькими диапазонами подач. Для бесступенчатого регулирования скорости и подачи применяют бесступенчатые при-

25

воды, осуществляющие плавный переход с одной скорости или подачи на другую. Обычно бесступенчатый привод частот вращения шпинделя не применяют вместе со ступенчатым приводом подач.

Установку и снятие обрабатываемых деталей выполняют как без совмещения времени установки и снятия с основным временем работы станка, так и с совмещением их в зависимости от наличия

отдельных загрузочно-разгрузочных позиций. Загрузочно-разгрузочной позицией для детали может служить один конец стола, если размеры детали таковы, что возможна последовательная установка одной детали во время обработки другой, установленной на другом его конце. В этом случае могут быть установлены два или три приспособления. Когда детали имеют небольшие размеры, то на поворотном столе устанавливают три и более приспособлений, а детали меняют во время работы станка.

Для малых деталей применяют индексирующиеся поворотные барабаны, на которых в приспособлениях устанавливаются несколько деталей.

Перечисленные методы смены детали применяют тогда, когда не имеется специальных загрузочных и разгрузочных позиций. Для совмещения смены обрабатываемой детали с временем обработки используют один стол с двумя поворотными участками либо два одинаковых поворотных стола.

Наиболее эффективно применение автоматической смены пред-загрузочных плит с приспособлениями (рис. 13), на которых установка следующей детали осуществляется во время обработки предыдущей. Передающим устройством производятся подача загрузочной плиты в зону обработки и снятие разгрузочной плиты с обработанной деталью. Имеются также и другие оригинальные системы автоматической смены деталей.

Многооперациоиные станки обычно состоят из трех основных частей: многооперационного металлорежущего станка, системы числового программного управления (СЧПУ) и шкафа электроаппаратуры. Многооперационный металлорежущий станок содержит несущие опорные элементы: станину, основание, стойки, колонны, приводы главного движения и подач, устройства автоматической смены инструмента, направляющие салазки, столы, шпиндельные узлы с механизмами крепления инструментов, зажимные и прочие механизмы рабочих органов, устройства отсчета и блокировки с датчиками, смазочную и охладительную системы. Система числового программного управления служит для управления

26

работой станка (выполнения перемещений, подготовительных и вспомогательных функций). Шкаф электроаппаратуры, являющийся промежуточным звеном между системой ЧПУ и станком, включает только силовые цепи управления двигателями.

Базовой деталью многооперационных станков классов точности В и П мод. 6906ВМФ2, 6906ПМФ2 —6906ВМФ4, 60906ПМФ4 Одесского завода прецизионных станков является основание. На нем закреплена одностоечная колонна, по вертикальным направляющим которой перемещается шпиндельная головка, установленная в полости колонны. Это повышает жесткость и точность станка. На левой стороне колонны установлены магазины инструментов и автооператор загрузки и разгрузки. На основании монтируется крестовый поворотный стол, перемещающийся в поперечном и продольном направлениях и вращающийся на 360° вокруг своей оси.

Электродвигатель главного движения расположен в задней части основания, редуктор — в передней части, а привод главного движения прикреплен к передней плоскости колонны. В верхней части колонны размещен привод вертикального перемещения, а привод продольного и поперечного перемещений стола и механизм зажима расположены внутри стола. Устройство отсчета перемещения шпиндельной головки находится на боковой стенке колонны вместе с пультом управления, отсчетное устройство горизонтальных перемещений — внутри стола. В шкафу электроаппаратуры помешают пускорегулирующую аппаратуру и систему числового программного управления станком «Размер 2М».

Приводы главного движения и приводы подач многооперационных станков отличаются от приводов подач универсальных станков тем, что, обладая большой мощностью для более производительной работы и выполнения широкого многообразия операций, ими можно управлять дистанционно от системы ЧПУ. Приводы подач обладают теми же особенностями, что и приводы главного движения, и в то же время имеют расширенный диапазон регулирования и высокую плавность перемещения. Приводы главного движения и приводы подач могут иметь бесступенчатое либо ступенчатое регулирование, в последнем случае коэффициент ряда частот вращения шпинделя устанавливается невысоким (до 1,41). В приводах многооперационных станков используют в основном асинхронные электродвигатели, гидравлические двигатели (реже в приводах подач применяют гидроцилиндры) и двигатели постоянного тока.

В зависимости от класса точности станка величина подачи имеет минимальное значение от 1 до 5 мм'мнн, предельные значения подач бывают от 1:600 до 1:10 000 мм/мин, а значение ускоренного хода (подачи) в зависимости от максимальных величин возможных перемещений 3000— 10 000 мм/мин.

Инструменты и механизмы крепления инструментов, применяемые на многооперационных станках, разнообразны. Как правило, используют стандартные режущие инструменты и реже специаль-

27

ные. Для закрепления стандартных инструментов в шпинделе необходимо иметь соответствующее количество переходных втулок, подходящих по своим размерам к хвостовикам, применяемым инструментам и отверстиям шпинделя.

В основном применяют цилиндрические втулки или втулки с несамотормозящимися коническими частями под отверстие шпинделя. Промежуточные втулки имеют элементы, служащие для захвата устройством АСИ, в виде кольцевых пазов или других типов, а радиальная фиксация производится специальными защелками или пружинами. В зависимости от формы хвостовиков (цилиндрических или конических) инструменты крепят с помощью цанговых и трехкулачковых патронов либо в соответствующих конических отверстиях промежуточных втулок с зажимом винтами. Инструмент в шпинделе закрепляется механизмами зажима обычно с пружинами, в которых отжатие производится шомполами.

Зажимные устройства рабочих органов многооперационных станков бывают различных видов: электромеханические, гидравлические, пневматические, простые эксцентриковые, винтовые и т. д.

Датчики положения перемещения рабочих органов многооперационных станков, имеющих замкнутую систему ЧПУ, бывают линейные и круговые, которые делят в зависимости от преобразования величины перемещения на фазовые — преобразующие величину перемещения в разность фаз переменного тока, идуктивные — преобразующие в напряжение или ток, индукционные — индуктирующие переменную э.д. с. от изменения зазора в магнитопроводе, фотоэлектрические — в зависимости от перемещения изменения интенсивности освещенности фотоэлемента.

Точность измерения линейных фазовых датчиков, из которых наиболее распространены индуктосины, 0,005—0,01 мм, индукционных датчиков 0,002 мм, фотоэлектрических датчиков 0,001 мм, а круговых фотоэлектрических датчиков 0,0001 оборота.

ТОЧНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Погрешность обработки зависит от точности программирования, точности станка и системы программного управления погрешностей базирования и закрепления детали, точности используемых инструментов, которые в основном настраиваются вне станка на приспособлениях и устройствах предварительной настройки инструментов, и погрешностей, возникающих в процессе работы. Повышению точности обработки способствует уменьшение числа перебазирования. Точность обработки на многооперационных станках зависит от точности установки инструмента в шпинделе, при этом используют переходные оправки, поэтому требуется строгая взаимная    соосность    инструмента-оправки   и   оправки-шпинделя.

В большинстве случаев оправка в шпинделе центрируется цанговым зажимом или с помощью конуса, иногда крутящий момент передается шпонками и шлицами. Имеются станки, на которых инструмент устанавливается в фиксированном угловом положении,  что  позволяет  предупредить  и  стабилизировать  радиальное

28

биение оправки при наладке. Для повышения точности обработки ступенчатых отверстий рекомендуется смену инструмента осуществлять осевым перемещением шпинделя без координатных перестановок.

Средние значения точностных данных многооперационных станков следующие: точность системы программного управления ±0,005ч-±0,025 мм (часто ±0,01 мм), повторная точность позиционирования ±0,01 мм (±0,0025-f-±0,025 мм), точность углового позиционирования поворотного стола ±2^-±30", на периферии стола :±.0,01-^±0,03 мм, совокупная точность обработки 0,02ч-4-0,05 мм.

В производственных условиях на многооперационных станках можно получить следующие параметры обработки: точность растачиваемых отверстий 2-й класс, точность межосевых расстояний, обработанных в направлении координатных перемещений, ±0,015ч-Ч-±0,05 мм, точность взаимного расположения поверхностей — плоскостность 0,012—0,025 мм на длине 250 мм, неперпендикуляр-ность 0,008—0,02 мм на длине 250 мм, точность расположения отверстий при обработке на поворотном столе 12—40", точность геометрической формы отверстий — постоянство диаметра отверстия в поперечном сечении 0,007—0,025 мм, шероховатость поверхности обработки по параметру Ra достигает 2,5—0,63 мкм. Многооперационные станки можно подразделить на следующие группы точности: с точностью позиционирования по координатам до ±0,02 мм, с точностью позиционирования ±0,02ч-±0,01 мм, с точностью позиционирования ±0,01ч-±0,005 мм и с точностью позиционирования ±0,005 мм и выше.

Точность обработки зависит от конструкции станка, точности изготовления основных узлов, плавности перемещений управляемых органов и др., поэтому возникает необходимость усовершенствования механизмов и повышения качества обработки деталей станков и сборки их, применения гидростатических направляющих, новых конструкций шпинделей и т. д.

Существенное значение имеет способность станка сохранять первоначальные точностные показатели. Исследование технологической надежности станков позволяет не только накапливать статистические данные о точности операции, но и разработать рекомендации по улучшению конструкции. Отсюда ясно, почему большое внимание уделяется разработке и проектированию адаптивных систем контроля для многопозиционных станков.

ПОДГОТОВКА ПРОГРАММ ДЛЯ МНОГООПЕРАЦИОННЫХ СТАНКОВ

Программирование обработки на многооперацирнном станке заключается  в переработке первичной  информации,  получаемой из .   чертежа детали с учетом технических и технологических данных о станке, и записи рассчитанной программы с помощью кодовых обозначений на программоноситель.

29

Подготовка программ для многооперационных станков производится следующими методами: ручным с использованием арифмометров; полуавтоматическим с использованием специальных устройств (интерполяторов, программаторов), малых клавишных вычислительных машин («Вильнюс», «Вега» и др.); автоматическим с использованием ЭВМ.

Процесс ручного програмирования для многооперационных станков включает следующие основные этапы: технологическую подготовку, математическую подготовку пли обработку данных, кодирование и запись программы, контроль программы, ее корректировку и отладку на станке.

Указанные этапы во многом аналогичны этапам подготовки программ для обычных станков с ЧПУ типа сверлильных, фрезерных и расточных [J], поэтому дальнейшее изложение ведется с учетом того, что слушатель знаком с программированием процессов обработки на станках с программным управлением.

Этап технологической подготовки, выполняемый на основе анализа информации, полученного из чертежа детали, технологических возможностей многооперационного станка, включает:

- выбор заготовки и установление ее размеров;

- разработку  маршрутного  технологического  процесса   и  чу-
мерапшо обрабатываемых поверхностей:

- выбор базовых поверхностей,    способа    базирования  и за
крепления обрабатываемой детали;

- определение  методов  и  видов  обработки   (черновая,  полу
чистовая, чистовая);

- выбор типа, материала, размеров каждого из используемых
инструментов  и   порядок  их  расположения   на   рабочих  органах
п устройствах АСИ;

- определение траекторий движения рабочих органов и рабо
чих циклов для выбранных инструментов, а также установление
исходного, конечного положения и траектории движения инстру
мента относительно обрабатываемой детали;

- установление  последовательности смены  инструментов;

- назначение  режимов   резания   (частоты   вращения,   подачи,
глубины);

- определение точности обработки, способа  контроля детали
и используемого измерительного инструмента;

- выбор вспомогательного инструмента;

- установление вспомогательных команд.

Для более эффективного использования этих станков к конструкциям обрабатываемых на них деталей часто предъявляют специальные требования, например; возможность их установки и закрепления с помощью простых приспособлений на столе станка; возможность выполнения за одну установку максимального количества операций; исключение длинных расточек, а также внутренних «обратных» подрезов и «карманов» в отверстиях;  приме-

30

нение фрезерования и зенкования вместо торцовых подрезок расточным инструментом; унификация размеров отверстий, резьб и и т. п. с целью уменьшения числа инструментов, участвующих в процессе обработки. Выбор заготовки и установление ее размеров  выполняются  так  же,  кпк  и  для  обычных  станков  с  ЧПУ.

Подлежащие обработке на данном многооперационном станке детали должны входить в рабочую зону, определяющуюся пространством, в которой возможно нормальное выполнение обработки и автоматической смены инструмента.

Для многооперационных станков с механической рукой высота рабочей зоны

где Н — максимальная высота детали над плоскостью стола; Н\ — высота пространства над деталью, в которой действует механическая рука.

Особо тщательно необходимо продумать технологический процесс обработки. Правильный выбор последовательности процесса обработки существенно влияет на точность и экономичность последней. Вначале обрабатываемые поверхности или группу поверхностен нумеруют. Затем выбирают базовые поверхности, способ базирования и закрепление обрабатываемой детали. Детали на многооперацпоных станках следует обрабатывать с наименьшим количеством перестановок.

Исходя из положения обрабатываемой детали относительно исполнительных органов станка и учитывая последовательность назначенных переходов, выбирают установочные базы в зависимости от конфигурации детали. Обрабатываемую деталь можно устанавливать на столе станка с закреплением ее болтами и планками; в приспособлениях, устанавливаемых на столе и на координатной плите. Обрабатываемую деталь без приспособления или в приспособлении устанавливают на столе станка обычно так, чтобы заданные размеры по направлению совпадали с направлением какой-либо оси станка (при этом ликвидируется погрешность по взаимно перепендикулярпой оси) и чтобы обрабатываемые поверхности оказались в рабочем поле станка.

Количество и содержание наладок определяется степенью универсальности станка, которая зависит от его типа и компоновки, от направления расположения шпинделя и от количества управляемых координат. Когда необходимо межоперациоиное пролежи-ваппе (операция старения) для высокоточных детален или когда невозможна пли нецелесообразна обработка детали за один уста-нов, последняя производится в несколько наладок, для каждой из которых требуется своя программа управления.

Выбор типа, материала, размеров каждого установленного инструмента и их расположения на рабочих органах и устройствах производится так же, как и для обычных станков с ЧПУ с учетом автоматической смены его. Необходимые режущие инструменты для ведения рабочего цикла назначают-исходя из  их

конструктивных параметров (диаметр, длина и масса инструмента для каждого многооперационного станка имеют соответствующие предельные значения).

Заранее определяют наладочную длину инструмента L, установленного в шпиндель с определенным резцедержателем, оправкой и т. п. Исходя из конфигурации детали и длины инструментов с резцедержателями, устанавливают начальную позицию шпиндельной гильзы относительно оси Z при вертикальной компоновке (рис. 14) или начальную позицию стола по оси Z при горизонтальной компоновке станка. Это положение определяют также для инструмента с более точным рабочим ходом по оси Z, определяющим расстояние L\ от конца инструмента до обрабатываемой поверхности, плоскости приспособления или стола.

Координата  начальной  позиции

где L — наладочная длина инструмента; L\ — расстояние между поверхностью детали и концом инструмента; Li = R + L3, здесь R—величина ускоренного хода; L%—расстояние от соответствующей поверхности детали до основания детали (до поверхности стола).

Длина обработки   (глубина  отверстия,  толщина  фрезерования

ЦТ        ГТ   ^

где Z-з — минимальное расстояние между концом инструмента и поверхностью обработки; z— перемещение по оси Z.

При /? = 0 z = L + L3 + L2 или при Z.2 = ^2ou zQ=L + z.

В общем случае начальная позиция z0 определяется как наибольшее значение из выражений

где Z-'max — наибольшая длина наладки инструмента; /Лmax — расстояние наиболее отдаленной поверхности детали от основания или максимальная длина обработки; z'o, z0, L'3, Сй—соответствующее значение этих величин для двух вариантов: при инструменте с максимальным наладочным размером; для наиболее отдаленной поверхности детали или максимальной длины обработки; Z.2 и L" — максимальные значения этих величин при соответствующих указанных выше двух случаях.

32

Предельное значение гп ограничивается максимальной величиной возможного перемещения инструмента по оси Z

где Z9(,6rii-]\ — максимальная длина обработки; L\ max — максимальное расстояние между поверхностью детали и концом инструмента.

Комплект инструментов подбирают исходя из назначенных переходов. Высокая точность позиционирования рабочих узлов станка выдвигает повышенные требования к точности изготовления режущего инструмента и оснастки.

Изношенный или поломанный инструмент обычно заменяют вручную. Для станков, на которых инструменты выбираются из магазина по порядку установления, необходим учет их расположения. При других способах выбора инструмента последние устанавливаются в любой последовательности. Когда инструмент должны менять вручную, что возможно при недостаточном количестве инструментов в магазине, остановка станка на время смены должна быть предусмотрена при составлении программы.

Для восполнения недостатка инструментов в магазине около станка устанавливают стеллаж, в ячейках которого располагают инструменты. Обрабатывающие инструменты предварительно устанавливают на размер вне станка с помощью шаблонов и различных устройств. Предварительно настроенный инструмент может отличаться по размерам (длине и диаметру) от запрограммированного, поэтому на многих станках имеется возможность скорректировать его.

При программировании обработки на многооперационном станке часто составляется карта инструментов, на которой указывают расстояния от инструмента до детали, профиль детали, номер и тип инструмента, корректировку радиуса или длину инструмента, исходную точку, установку нулевой точки по оси Z, патрон, держатель патрона и т.п. При указании всех этих данны-: в карте наладки обычно отпадает необходимость составления карты инструментов.

Определение методов и видов обработки (черновая, получистовая, чистовая). Операция разбивается на черновые переходы, которыми являются предварительное растачивание, черновое фрезерование и др., и чистовые переходы. Последовательность обработки определяют из условия достижения минимальной затраты времени на холостые ходы.

Обрабатываемые поверхности и отверстия нумеруют в порядке последовательности обработки.

Все одинаковые отверстия могут быть обработаны либо последовательно одним инструментом, затем последующим, либо одно отверстие будет обработано комплектом инструментов, а после таким же образом каждое из остальных. При сверлении предварительно необработанного отверстия, а также отверстий с

33

отношением длины к диаметру l/d>5 необходима центровка центровочным сверлом.

Отверстия обычно обрабатывают без направления по кондукторным втулкам, однако имеются и такие станки, на которых их используют, например станок с револьверной головкой и с много-шпиндельными насадками.

Затем необходимо выбрать оптимальную последовательность переходов, выполняемых одним инструментом, а смену его по возможности должны производить после выполнения им всего объема обработки.

Автоматическая смена инструмента — менее надежная и точная операция по сравнению с индексацией поворотного стола, поэтому обычно необходимо закончить обработку детали одним инструментом с разных сторон, а затем произвести смену инструмента.

Схемы обработки, применяемые на многооперациониых станках, устанавливают в зависимости от возможностей управления по соответствующим координатам, т. е. от числа управляемых перемещений. Инструменты и траектории их движения должны быть выбраны с учетом конструктивных особенностей станка, определяющих возможность выполнения данной работы определенным комплексом инструментов, которые не мешают друг другу при обработке, например, наличие револьверной головки ограничивает размеры инструментов и их перемещений.

Исходя из характера выполняемых операций, составляют никлы обработки на станке. Цикл обработки должен учитывать особенности станка, вытекающие из наличия системы управления и автоматической смены инструментов, заключающиеся в возможности автоматически изменить частоту вращения шпинделя, скорость подачи и реверса этих движений, в обеспечении выполнения многочисленным комплектом инструментов черновых и чистовых проходов. Определенный цикл обработки обычно может быть задан с помощью программы, записанной па программоносителе, а размерные данные возможно установить также и на пульте управления.

В основном обработка на многооперационных станках ведется по типовым циклам.

Процесс программирования упрощается, когда многооперационный станок имеет устройство, которое отрабатывает технологические команды и фиксированные циклы (сверление, зенкерова-ния, растачивания, резьбопарезания), а также устройство плавающего нуля. Например, при задании стандартного цикла сверления, когда станок имеет вертикальное расположение шпинделя, может быть выполнена следующая работа: быстрое перемещение по горизонтальной плоскости, опускание шпинделя с рабочей скоростью до достижения запрограммированного размера, после чего быстрый отвод в исходную позицию.

Наличие на станке различных устройств коррекции (длины и радиуса  инструмента,  режимов  резания),  ручного  ввода   ннфор-

34

мации с пульта, устройств индикации номера кадра, поиска, установки «нулевой точки» позволяет уменьшить время и трудоемкость отладки программы. Выбирается исходная точка, в которую устанавливается инструмент перед началом обработки, и вычерчивается траектория движения каждого инструмента (при сверлении л фрезеровании траектории движения центра инструмента). После обработки каждый инструмент должен возвращаться обычно в исходное положение, поэтому необходимо совпадение начальной и конечной позиций инструмента.

Величина ускоренного хода инструмента

где 20 — координата начальной позиции; L — наладочная длина инструмента; L2 — расстояние от поверхности детали до основания (высота детали в данном сечении); L3 — минимальное расстояние между   концом   инструмента    и   поверхностью   обработки.

При абсолютной системе общая величина перемещения по оси

где 12об — длина обработки.

где s'— подача, мм/об; / — шаг резбы, мм, или

Величина рабочего и ускоренного хода по осп Z при использовании резьбонарезного инструмента с компенсирующим устройством

где s — минутная подача, мм/мин; п'—частота вращения шпинделя, об/мин.

Режимы резания для многооперационного станка назначают на основании информации, полученной из чертежа, с учетом технологических возможностей станка и требований к обработке таким же образом, как и станков с ЧПУ. Режимы резания обычно определяют с помощью таблиц нормативов режимов резания, которые постоянно корректируют на основе опыта эксплуатации станков.

Одним из важных требований, предъявляемых к технологическим процессам обработки деталей на станках, является требование точности. Технологический процесс проектируют с учетом требований точности, но действительная точность обработки отлична от проектируемой, поэтому лишь исследование практической реализации процесса дает возможность определить фактическую точность.

Обработка деталей на многооперациониых станках требует лишь выборочного периодического производственного контроля, при этом возрастают значения точностных требований. На многих

35

заводах точность взаимного расположения обрабатываемых поверхностей деталей контролируют с помощью плоскопараллельных концевых мер, рычажных индикаторов часового типа, штан-генинструментов и т. д.

Точности межосевых расстояний, неплоскостности и взаимной перпендикулярности поверхностей проверяют на координатно-из-мерительной машине-кругломере КИМ-600 (СССР); трехмерной измерительной машине «Mikro-Cord A-1» (Япония),'измерительном аппарате «Inspektor» (Италия), оптической трехкоординатно-измерительной машине «Superoptik 7AM» (Швейцария) и др. Эти машины оснащены большим комплектом вспомогательной оснастки и приспособлений, что позволяет выполнить различные контрольные операции за достаточно короткое время, при этом обеспечивается высокая точность измерения, например, трехмерная измерительная машина «Mikro-Cord A-21» имеет наименьший отсчет 0,001 мм.

Для получения подробной характеристики точности технологического процесса необходимо произвести определенную статистическую обработку данных, полученных в результате измерения обработанных деталей. Всевозможные оправки, патроны, цанги, втулки, удлинители выбирают из числа имеющихся в наличии, а также возможно проектирование специального вспомогательного инструмента. Применение простых и универсальных приспособлений ускоряет переналадку, сокращает ее стоимость. Исходя из способа базирования и закрепления детали, проектируют и изготавливают приспособление, необходимое для данной обработки. Предварительно проверяют возможность использования УСП.

В вспомогательные команды входят команды иа смены режущего инструмента, изменение частоты вращения шпинделя и подачи, подачу смазочно-охлаждающей жидкости в зону обработки и  т.  п.

Этап математической обработки программы для многооперационных станков аналогичен этому этапу для других станков с ЧПУ и включает:

- выбор начала координат и преобразование координат, в ко
торых   задана   деталь,   в   координаты      исполнительных   органов
станка; аппроксимацию криволинейных участков контура с опре
деленным   интервалом   интерполяции   в  случае,     когда     порядок
программируемой   кривой   выше   порядка   функции,   используемой
в интерполяторе;

- проверку  возможности  совместной   работы     инструментов,
т. е. возможность выполнения данной работы определенным ком
плектом  инструментов,  смена  которых  и  обработка  ими  данной
детали осуществима;

- расчет приращений по координатам в миллиметрах и пере
счет их в импульсы;

- определение требуемых данных для выполнения  вспомога
тельных команд;

- установление  частот  интерполятора,   при   которых  должна;

36

быть зафиксирована на программоноситель необходимая информация (эти данные необходимо занести в специальную таблицу расчета к программе).

В зависимости от типа станка и возможностей системы ЧПУ при программировании могут иметь место различные варианты математической обработки программы.

Рис.  15. Направление осе» координат для   мпогооперационных   станков:

о — вертикально!"!     компоновки;     б — горизонтальной   компоновки;   в — с   поворотным шпинделем

Оси координат для вертикального, горизонтального станков и для станков с поворотным шпинделем (рис. 15, а — в) должны иметь соответствующие направления, определяющие простановку направлений координатных осей на чертеже детали. Для много-операционных станков с универсальной шарнирной головкой направления  осей   координат    выбирают     аналогично,     при     этом

37

шпиндель может располагаться  как горизонтально, так и вертикально.

Направления перемещения инструмента обозначаются X, У, Z, А, В, С, а детали соответственно X', У, Z', А', В', С, причем положительные направления перемещения инструмента противоположны положительным направлениям перемещения детали, так как эти перемещения должны на перфоленте быть противоположны направлениям движения инструмента. Ось Z направляется параллельно оси шпинделя многооперационного станка от заготовки к инструменту. Ось X всегда имеет горизонтальное положение и направлена вправо, если смотреть с лицевой стороны станка при вертикальной компоновке или если смотреть от инструмента к детали при горизонтальной компоновке. Направление осп У определяют по правилу винта с правой резьбой, т. е. если смотреть от направления оси Z, то поворот оси X в сторону оси У должен быть против часовой стрелки. Для вращательных движений А, В, С положительное направление принимается по прапилу правого винта относительно соответствующеп осп.

Полученные данные согласно определенному методу в соответствующем виде (коде) заносят на программные бланки. Затем согласно бланку программы выполняется запись информации в определенном коде (БЦК-5, EIA или ISO) на программоноситель с помощью перфоратора. На рис. 16 даны обозначения цифровых и буквенных символов на  перфоленте в коде  ISO и EIA.

Контроль программы. При программировании процессов обработки на многооперационном станке могут быть допущены ошибки, для выявления которых используют различные методы контроля программ. Возможно возникновение погрешностей подготовки программ на разных этапах программирования: на этапе технологической подготовки; при математической обработке данных; при кодировании и записи программы.

Окончательный контроль программы, записанной на программоноситель,  выполняют сличением  с помощью специальных контрольно-считывающих  устройств   двух  программоносителей     или осуществляют  при  пробной  обработке  заготовки.  Ошибки,  допущенные   при   технологической   подготовка   программы,   выявляют только во время обработки опытных образцов детали, а погрет ностп математической обработки данных обнаруживают при веде ;пш тех же расчетов двумя программистами.

Правильность записи (перфорации) программы иа программоноситель проверяют сравнением бланка программы и печатной перфоленты или сличением двух отдельно изготовленных перфолент. Когда одновременно с перфорированием ленты перфоратором выдается (печатается) контрольный бланк (бумажная лента), то сверяют бланк программы с контрольным бланком.

При кодировании программ цифровыми кодами используют различные виды контроля: построчный, покадровый, контроль по модулю и др. Программу при записи на магнитную ленту проверяют  на   координатографе.   Применяют  также   разные  методы

38

Основными технологическими документами, составляемыми при подготовке программ работы, являются операционная карта, карта наладки, расчеты к программе, бланк программы и программоноситель (перфолента). На операционной карте дают эскизы обработки вместе с необходимыми данными об операции с установлением режимов резания.

В карте наладки наносят координаты нулевой точки, указывают расстояния от торцов режущих инструментов до определенной базы детали приспособления или стола, назначают режущие инструменты (шифр, наименование, размеры), вспомогательные инструменты и оснастку. В расчеты к программе входят вычисления по определению необходимых координат траекторий движений режущих инструментов (холостых и рабочих ходов).

Все требуемые данные о стандартных и вспомогательных функциях, о режущих инструментах (номер инструмента), значения перемещений по соответствующим осям X, Y и Z (X, Y — перемещения стола, Z — перемещение пиноли), о частоте вращения и направления вращения шпинделя и скоростях подач (записанные определенным кодом), о командах на подачу смазочно-охлаждающен жидкости и др., а также номера кадров заносят в бланк программы; при наличии углового перемещения заносят и ее значение.

Для сокращения времени программирования и облегчения работы программиста наиболее трудоемкая часть или весь процесс подготовки программы передается электронной вычислительной машине. Далее будут коротко рассмотрены различные виды автоматического программирования работы многооперационных станков [5].

Программист-расчетчик выполняет трудоемкую и утомительную работу, при которой часто появляются ошибки, что вызывает необходимость тщательного контроля программы. Подготовка программы, как правило, занимает больше времени, чем машинное время. При обработке сложных деталей, имеющих пространственные криволинейные поверхности, время, затрачиваемое на переработку цифровой информации, становится настолько велико, что приходится использовать электронные вычислительные машины (ЭВМ). Используют различные способы автоматического программирования.

- Автоматическое   программирование   с   применением   специ
альных вычислительных машин.

- Автоматическое  программирование  с  применением  универ
сальных  числовых  вычислительных   машин:   по    программам,  со
ставленным каждый раз при программировании детали; по типо
вым программам из библиотеки стандартных программ.

- Автоматизация  процесса   подготовки  программ  с  примене
нием систем автоматического программирования, при котором ис
пользуются специальные языки.

Последовательность составления программы механической обработки на станках с ЧПУ при способе 2 такова.

40

- Составляют технологию обработки детали на станке с ЧПУ
и схемы программирования ее обработки.

- Из библиотеки стандартных программ  выбирают стандарт
ные программы,  соответствующие технологии  обработки  и схеме
программирования.

- Из стандартной программы составляют программу для уни
версальной   ЦВМ,   с   помощью   которой   получается   информация,
необходимая для работы интерполятора.

- На входном перфораторе УЦВМ производится запись исход
ных данных на программоноситель.

- С помощью устройства ввода программа вводится в УЦВМ.

- Информация, полученная с УЦВМ, записывается на второй
программоноситель.

- Производится дальнейшая  переработка  информации  управ
ления в интерполяторе.

- Вводится  программа обработки детали  на  станке с число
вым программным управлением.

- Обрабатывается деталь.

Процесс программирования механической обработки деталей на станках с контурной системой ЧПУ является сложным процессом преобразования информации, поэтому остро необходимо применение быстродействующих УЦВМ и интерполяторов, а также наличие библиотеки стандартных, типовых карт.

Работа программиста при способе 3 заключается в составлении мнемонической программы, которая в зависимости от принятого языка программирования должна состоять из терминов или слов русского, английского или другого языка, из математических и условных знаков. Математическое обеспечение, представляющее собой комплекс алгоритмов для решения геометрических, технологических задач, и язык для записи и ввода программы объединяют в систему автоматизации, применяемую обычно для определенной группы станков с ЧПУ.

ПРИМЕР ПРОГРАММИРОВАНИЯ ОБРАБОТКИ КОРПУСНОЙ ДЕТАЛИ

На многооперационном станке 40А/800 CNZ-2 (Италия), кме-тошем магазин на 12 режущих инструментов (рис. 17), обрабатывается корпусная деталь (рис. 18). Станок обеспечивает одновременное непрерывное управление по трем осям X, Y, Z. а при необходимости перемещение по оси Y переключается на четвертую ось А — вращения поворотного стола вокруг оси Z. Управление выполняется системой числового программного управления CNZ (Olivetti), изготовленной на транзисторных схемах, от восьми дорожечной   перфоленты  со  считыванием   120  знаков  в  секунду.

Многооперационный станок CNZ-2 (Италия) имеет встроенный линейный интерполятор, позволяющий интерполяцию криволинейной поверхности в зависимости от ее кривизны с определенной точностью.  Криволинейные профили заменяются посредством  ку-

41

сочно-линейной аппроксимации с заданным отклонением прямолинейными отрезками, а трехмерные поверхности образуются аппроксимированным многогранником (векторными секторами). Наличие встроенного линейного интерполятора облегчает программирование, обеспечивает полуавтоматическую подготовку программ.

Рис.   18.  Обрабатываемая  корпусная деталь

Устройство автоматической смены сделано в виде револьверного инструментального магазина барабанного типа. Цикл автоматической смены инструмента состоит из нескольких элементов. Отработавший инструмент возвращается обратно в магазин при подъеме и ориентации шпинделя, после чего оправка с инструментом зажимается на барабане и разжимается в шпинделе. Пиноль шпинделя поднимается в своем гнезде на 70 мм, что позволяет магазину поворачиваться до совпадения осп нужного инструмента с осью шпинделя. Затем пиноль опускается на указанную величину, захватывает новый инструмент, при этом оправка зажимается в шпинделе и раз жнмается на 'барабане. Инструменты выбираются .по кодированному гнезду магазина при повороте его в сторону с меньшим углом поворота. Благодаря перемещению шпинделя в точном отверстии точность обработки по сравнению со станками с револьверными шпиндельными головками увеличивается.

На станке выполняются автоматические циклы сверления, расточки, фрезерования, нарезания резьбы метчиком. Для осуществления одинаковых последовательно повторяющихся операций установлены стандартные циклы (рис. 19), которые позволяют упростить программирование обработки и повысить производительность труда. При использовании стандартных циклов программируется только весь цикл соответствующей обработки первого отверстия, а для других отверстий задаются лишь координаты -V И у.

Салазки и стол станка приводятся в движение с помощью шариковых винтов с предварительным натягом. Датчики типа индуктосин обеспечивают достаточно высокую точность управления по осям X и У. На станке имеется автоматический компенсатор температурной деформации по оси Y. Регулирование скорости подачи стола по осям X, Y и гильзы шпинделя по оси Z бесступенчатое с возможными наименьшими приращениями в 1 мм/мин.

Использование комбинированных инструментов обеспечивается возможностью задания по программе нескольких различных величин подач рабочего хода. Имеется возможность торцовой обработки, головками с ручным управлением, расточки отверстий и

внутренних канавок автоматически раздвижными приспособлениями. Значения координат х, //, г можно вводить вручную набором на пульте управления, а также при записи в программе, заданной на перфоленте.

Программирование производится либо абсолютным способом, либо но приращениям. При составлении программы используют условные обозначения, которые располагают в установленном порядке.  Последовательные записи семи типов следующие.

- Номер последовательности, который служит для нумерации
блоков  (кадров)  или операций и имеет кодовое обозначение «Н»
или «:» с последующими тремя цифрами.

- Подготовительные функции (G).

- Координаты  соответствующих  опорных  точек  движения  со
своими  знаками,  показывающими  направление  движения.

- Скорости   подач   стола   и   пиноли   (коды   скоростей   подач).

- Частота вращения шпинделя.

- Кодовый помер инструмента.

- Другие вспомогательные функции, не указанные в предыду
щих пунктах  (смена инструмента, подача смазочно-охлаждающей
жидкости и др.).

Информация, содержащаяся в программе, записывается в определенной последовательности в виде кадров (блоков), в которые входят слова в буквенно-цифровой системе кодирование, ос-

45

нованной на стандарте ISODR 1318. При кодировании информации в указанном порядке используют следующие кодовые символы при обозначении различных функций, связанных с работой ■обрабатывающего центра.

Программирование угловых перемещений поворотного стола по отношению к предварительно выбранному началу координат осуществляется адресом А, при этом невозможно одновременное перемещение по оси У, так как ось У переключается на ось А. Поворотный стол, угловые положения которого определяются в градусах и десятичных долях градуса, может быть наклонен относительно вертикальной либо горизонтальной оси вращения. Запись на программном листе выполняется с заданием подготовительной функции G 50, а при повторном переходе к перемещению по оси У опять пишется функция G 50 с прежней координатой по оси  У.

На этапе технологической подготовки технологом-программистом разрабатывается технологический процесс обработки. На чертеже обрабатываемой детали устанавливается точка начала координат х, у, г. Разрабатывают операционные карты (табл. 3), на которых вычерчивают эскизы обрабатываемых отверстий и поверхностен с нанесением размеров и допусков, заносят содержание переводов, частоты вращения шпинделя (об/мин), величину подачи (мм/мин), а в примечании дают требуемые указания. Для составления операционных карт обработки определяют содержание переходов, частоту вращения шпинделя, подачу, последовательность обработки различными инструментами для каждого обрабатываемого отверстия и обрабатываемой поверхности. На операционной карте (для каждой позиции сечения) указывают расстояние от оси фиксатора (базового отверстия). Устанавливают очередность выполнения обработки, т. е. выбирают выгодную последовательность обработки обрабатываемых отверстий и поверхностей.

Составляют карту наладки (табл. 4) с указанием необходимых размеров, нулевого положения пиноли, т. е. расстояния от режущего инструмента до базовой поверхности приспособления или оси фиксатора. На карте дают координаты базового отверстия, приводят наименования, шифр и размеры режущего инструмента, указывают данные о вспомогательном инструменте (патрон, резцедержатель, переходная втулка, оправка, цанга), длины наладки и хода пннолн для каждого режущего инструмента. Вспомогательные инструменты подбирают по нормали патронов и резцедержателей для данного станка. В графах «Вспомогательный инструмент: патрон, оправка, цанга, переходная втулка» указывают соответствующие подобранные из нормали цифры. Необходимую технологическую оснастку — плиту, приспособление, ложемент — указывают на карте наладки шифром, принятым на заводе.

Таблица     4

Длину наладки L устанавливают на приборе предварительной наладки (рис. 20, а). Значения координат базового отверстия фиксатора, определенные относительно принятого начала координат, также заносят в карту наладки. Исходное положение шпиндельной гильзы устанавливают, как указывалось выше, с учетом достижения минимального расстояния для быстрого подвода инструмента к детали и определяют исходя из конфигурации детали

и длины режущего инструмента (рис. 20, б). На рисунке это положение установлено для инструмента № 4 (комбинированного зенкера, имеющего более точный ход по оси Z и большую длину наладки).

Координата исходного положения шпиндельной гильзы относительно базового отверстия фиксатора

где L — наибольшая длина наладки инструмента с более точным ходом по оси Z; L\ — минимальное расстояние между поверхностью детали и концом инструмента; L[=3,5 mm; L2 — расстояние от оси фиксатора до наиболее отдаленной поверхности детали, 7.2 = 28,5 мм; тогда го = 260 + 28,5 + 3,5 = 292 мм.

Ускоренную подачу инструмента (пиноли) R и рабочую подачу по оси Z устанавливают в зависимости от расстояния инструмента до поверхности детали. Например, наладочная длина инструмента № 6 — сверла диаметром 8,5 мм для восьмого отверстия. Расстояние инструмента от поверхности детали равно разности координаты г0 базового отверстия длины наладки инструмента и расстояния от поверхности детали до оси фиксатора: 292—(170+12) = 110 мм.

Ускоренный ход инструмента должен прекращаться, когда инструмент находится на расстоянии 2 мм от детали, т. е. #=108 мм (рабочий ход см. в расчетах координат для инструмента № 6). На рис. 20, в показано расположение детали на столе станка относительно начала отсчета координат.

50

В любых точках, расположенных на осях Л" и Y, отстоящих друг от друга на расстоянии 2 мм, а на оси Z на расстоянии 8 мм, можно зафиксировать исходную нулевую точку (начало координат), потому что смещение исходной точки (подвижного нуля G50) осуществляется на определенное число шагов индуктосина (по оси Z шаг 8 мм, а по осям X и Y — 2 мм).

В порядке очередности выполнения обработки производится расчет координат, требуемых для составления программы. Когда несколькими инструментами обрабатывается только одно отверстие или одна поверхность, то расчеты выполняют в последовательности работы этих инструментов. Если одним и тем же режущим инструментом обрабатывается несколько отверстий или поверхностей, то расчеты производят в последовательности обработки указанным инструментом отверстий и поверхностей. В такой же очередности составляют программы. В случае необходимости (обычно при контурной обработке) вычерчивают траекторию движения каждого режущего инструмента с простановкой узловых опорных точек и рассчитывают их координаты. После окончания обработки каждый из режущих инструментов должен возвращаться в исходное положение.

Расчет необходимых координат. Вычисление координат х и у обрабатываемых отверстий. Позиция / (см. табл. 4)

где 226 мм — координата х базового отверстия диаметром 4,5 мм, а размер 22 мм указан на чертеже (см. рис. 18).

где 120 мм — координата у базового отверстия диаметром 4,5 мм, а размер 51 мм указан на чертеже.

Координаты хну для остальных отверстий определяют аналогично.

Далее рассчитывают перемещения пиноли по оси Z для каждого режущего инструмента в последовательности обработки всех отверстий. Рабочие перемещения пиноли по оси Z обозначаются через Z, а перемещения при ускоренной подаче через R.

51

Инструмент № 1 — комбинированный зенкер диаметрами 42/58/59/60 мм.

Позиция № 1 (отверстие) # = 292— (16 + 2 + 260) = 14 мм', где 292 мм — координата базового отверстия диаметром 4,5 мм; размер 16 мм — расстояние от оси фиксатора, до торцовой поверхности отверстия (взят из эскиза обрабатываемого отверстия — расстояние от поверхности до оси фиксатора); 260 мм — длина наладки режущего инструмента.

где размер 120,4 мм определяют по эскизу обрабатываемого отверстия  (0,1  мм оставляется на чистовую обработку).

Подобным образом определяют перемещения по оси Z и перемещения других режущих инструментов и отверстий.

Для позиции № 3 ускоренная подача и рабочий ход инструмента № 5 соответственно равны

Так как инструментом №. 5 выполняется центрирование отверстий, находящихся в одной плоскости, на позициях № 3—6, то значения R и z для них всегда одинаковы, поэтому можно использовать стандартный цикл G81, записываемый в программе только для позиции № 1   (см. кадры 20—24 на бланке программы):

где добавлено 2 мм для учета конической части отверстия сверла. Инструмент № 6 — сверло диаметром 8,5 мм:

где 2,46 мм назначают в зависимости от конструкции комбинированного инструмента.

Инструмент № 7 — комбинированный зенкер диаметром 8,5, (10,5), 20 мм.

Инструмент № 8 — метчик М10Х 1,5 мм.

Ускоренная  подача  при  нарезании  резьбы для  позиции №  2

где  / — длина  нарезания  на  чертеже,  мм;  / — шаг;  s — подача, мм/об;

52

Действительная длина  перемещения  метчика    при нарезании

Инструмент № 12 —развертка диаметром 11,0 мм: позиция № 6:

R = 17 мм,   z= 17+ 2 +22+ 5 + 2 = 48 мм; позиция № 5:

Я =17 мм,    г= 17 + 2 + 37 + 5 + 2 = 63 мм. позиция № 4:

Я = 292 — (29 + 2 + 244)= 17 мм,    г= 17+2+111+5+2=137 мм. позиция № 3:

#=17 мм,    z= 17 + 2 + 27 + 5 + 2 = 53 мм.

После окончания расчетов составляют программу, которую записывают на бланк (табл. 5) условными обозначениями стандартных циклов, вспомогательных и дополнительных функций, кодов подач и т. д.

В данном примере смена инструмента выполняется после обработки им всех поверхностей, для которых он требуется. Последовательность позиций обработки каждым инструментом указана в первой колонке бланка программы; она должна быть строго соблюдена.

Программа может быть записана на нескольких листах бланка, который содержит следующие графы.

- Графа,  в  которой  указывают операцию  или  режущий  ин
струмент со своими  размерами и номер обрабатываемого отвер
стия—позиции или поверхности (контура).

- Графа №     кадра, где в начале и в конце программы ставят
знак «%»; при смене инструмента или корректировке, т. е. когда
задается функция Т, то в графе № ставят знак «:», а обычно в
ней указывают номера кадров.

- G — графа  функции,  в которой  заносят кодовые обозначе
ния   (символы)   подготовительных   (стандартных)   функций,  начи
нающихся с символов G.

4 и 5. Графы X и Y — в них заносят значения перемещений стола по осям X и }'.

- Графа Z — в ней дают значения рабочих z    и ускоренных
перемещений (R) пиноли по оси Z.

- F — графа кода подачи, в которой указывают скорость по
дачи стола по осям X и Y от 0 до 4000 мм/мин  (F 0000—F 4000).

- В  графе  S  записывают  код  частоты     вращения  шпинделя
(S 01—S 14).

- В  графе   Т    указывают    номер    сменяемого    инструмента
(Т00101—Т01212)  или корректировку длины или радиуса инстру
мента (Т01—Т05).

10.	В   графе  М  задают  вспомогательные     и  дополнительные
функции, имеющие кодовые обозначения с символом М.

Можно программировать и зажим пинолп, салазок или стола.

54

При записи программы на бланк функцию с символом «Т» заносят в блоки (кадры), в которых не содержатся функции, связанные с движением, а также функции G50. Составление программы осуществляется согласно ранее указанной последовательности, при которой кадры (блоки) информации образуются из определенных слов.

Например, блок № 001 (см. бланк программы) состоит из номера блока (№ 001), подготовительной функции G54, означающей быстрое перемещение по осям X и Y координат х и у со знаками, указывающими направление движения (Х020400, Y017100), кода частоты вращения шпинделя S05, соответствующего 240 об/мин, и дополнительной функции М13, указывающей на вращение шпинделя по часовой стрелке и включение охлаждения.

Блок (кадр) № 002 содержит: номер (последовательности) блока (№ 002); подготовительную функцию G55, указывающий на стирание предыдущей функции G54 и перемещение по оси Z; координату z со знаком направления (г означает перемещение с рабочей подачей Z013640); скорость перемещения пиноли F00900 по оси, что соответствует скорости, равной 90 мм/мин.

В блоке № 003 имеется функция G49 (R — индекс ускоренной подачи пиноли), R000000 означает перемещение в исходное (нулевое) положение по оси Z, вспомогательная функция М05, указывающая на останов вращения шпинделя.

Блок № 004 состоит из номера последовательности блока (№ 004); функции G54 ускоренного перемещения по осям X и У координаты Y000000, т. е. перемещение в исходное положение. В начале программы, в строчке после знака   %, записан номер

Рис. 21. Контрольный бланк программы  (а) до 16-го кадра с перфолентой (б) с записью первого кадра

Olivetti. При перфорировании ленты одновременно фиксируемая программа печатается на контрольный бланк (рис. 21, а), служащий для контроля записанной на перфоленте (рис. 21, б) программы.

При отработке симметричных деталей можно отражать с помощью устройства «зеркального отражения» запрограмированные размеры относительно осей X или Y, что позволяет обработать деталь посредством одного и того же программоносителя (перфоленты с записанной на ней программой). На станке также можно изменять величины подачи без перемены программы. Кроме того, можно  программировать  сверление  с  остановами     подачи   (для

57

дробления стружки), время между остановами и йремя выдержки при подрезке торцов и цековке. Запрограммированные размеры (длину и радиус) инструмента можно изменить с помощью коррекции, осуществляемой вручную на пульте управления.

Станком можно управлять четырьмя способами: ручным, с пульта управления, при котором необходимы стандартные и вспомогательные функции перемещения и т. п., их набирают вручную на пульте управления и заносят в память блока управления; полуавтоматическим управлением, когда имеется готовая программа, записанная на программоносителе (перфоленте), а циклы работы выполняются последовательно при каждом нажатии кнопки one-ратором; автоматическим управлением, т. е. управлением, осуще^ ствляемым от перфоленты по заданной программе.

Имеется возможность в любое время остановить автоматический цикл для введения коррекции и продолжать прерванный цикл управления с пульта или снова автоматическим управлением.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ

- По  каким   характерным   признакам   можно   классифицировать     многоопе
рационные станки?

- Назовите  основные  виды  устройств   автоматической   смены   инструмента.
Каковы возможности их использования?

- Как могут быть расположены инструментальные магазины и каких типов
они бывают?

4.	Какими  способами    осуществляется    выбор  инструмента   из    магазинов?

- Какие  системы   программного  управления    используются   на   многоопера-
мионных станках?

- Какие типы столов  применяют  на  многооперационных  станках  и  каково
их влияние на технологические возможности?

- Какие бывают  многооперационные станки по  числу шпинделей,  по  числу
управляемых координат, по расположению шпинделя?

- Как выполняются установка заготовок  и снятие деталей  на  многоопера
ционных станках?

- От каких факторов зависит точность  обработки   на   многооперационных
станках?

10.	Назовите группы  точности,  на  которые  можно  подразделить  многоопе
рационные станки.

П. Назовите методы и этапы подготовки программ.

12.	Изложите этап технологической подготовки программы.

13.	Какие  основные требования  предъявляются  к  конструкции  обрабатыва
емых деталей?

- Какими  средствами  выполняется   контроль  точности  обработки?

- Что включает этап математической обработки программы?

- Каким  образом    направляются   оси  координат    на    многооперационных
станках?

- Как выполняется контроль программы?

- Изложите   содержание  основной   технологической   документации,   состав
ляемой при подготовке программ.

- Какие способы  автоматического программирования существуют и в чем
заключается при этом работа программиста?

- Как  выполняется   запись   информации   па   программоноситель     и    какие
коды при этом используются?

- Какими  технологическими  возможностями  обладают  многооперационные
станки?