## Slide 1: Лекция 10. Административные функции
Назначение административных ролей
Уровень привилегий
Доступ к CLI на основе ролей

## Slide 2: Ограничение доступности команды
Специалисты ИТ-отдела в крупных организациях выполняют самые разные должностные обязанности. Уровень доступа для выполнения разных должностных обязанностей тоже должен быть разным .

## Slide 3: Ограничение доступности команды
ПО Cisco IOS предусматривает два способа предоставления доступа к инфраструктуре:
уровень привилегий
интерфейс командной строки (CLI) на основе ролей.

## Slide 4: Ограничение доступности команды

## Slide 5: Ограничение доступности команды

## Slide 6: Ограничение доступности команды
Оба способа позволяют определить, кому разрешается подключаться к устройству и что этот специалист может делать на этом устройстве.
Доступ с использованием CLI на основе ролей обеспечивает большую точность и контроль.

## Slide 7: Ограничение доступности команды
По умолчанию интерфейс CLI программного обеспечения Cisco IOS имеет два уровня доступа к командам:
Пользовательский режим (уровень привилегий)
Обеспечивает самые низкие привилегии режима ввода и позволяет использовать только команды пользовательского уровня в командной строке маршрутизатора router>.

## Slide 8: Ограничение доступности команды
Привилегированный режим (уровень привилегий 15).
Включает все команды уровня enable в командной строке маршрутизатора router#.
Всего имеется 16 уровней привилегий.

## Slide 9: Ограничение доступности команды

## Slide 10: Ограничение доступности команды
Чем выше уровень привилегий, тем больше прав доступа к маршрутизатору есть у пользователя.
Команды, доступные на нижних уровнях привилегий, также выполняются на более высоких уровнях.
Чтобы присвоить команды индивидуальному уровню привилегий, воспользуйтесь командой privilege в режиме глобальной конфигурации

## Slide 11: Ограничение доступности команды

## Slide 12: Конфигурирование и присвоение уровней привилегий
Чтобы сконфигурировать уровень привилегий с помощью определенных команд, используйте команду privilege exec level level [command].
На слайде показаны примеры трех разных уровней привилегий.

## Slide 13: Конфигурирование и присвоение уровней привилегий

## Slide 14: Конфигурирование и присвоение уровней привилегий
Уровень привилегий 5 разрешает доступ ко всем командам, доступным для предварительно заданного уровня 1, и команде ping.
Уровень привилегий 10 разрешает доступ ко всем командам, доступным для уровня 5, а также команде reload.
.

## Slide 15: Конфигурирование и присвоение уровней привилегий
Уровень привилегий 15 предварительно задан, и его нет необходимости конфигурировать в явной форме.
Этот уровень привилегий разрешает доступ ко всем командам, включая команды просмотра и изменения конфигурации.
.

## Slide 16: Конфигурирование и присвоение уровней привилегий
Для присвоения паролей разным уровням привилегий используется два способа:
Для пользователя, которому предоставлен специальный уровень привилегий, воспользуйтесь командой username name privilege level secret password, в режиме глобальной конфигурации.
Для уровня привилегий используйте команду enable secret level level password в режиме глобальной конфигурации.

## Slide 17: Конфигурирование и присвоение уровней привилегий
Примечание. Обе команды, username secret и enable secret, сконфигурированы для шифрования типа 9.

## Slide 18: Конфигурирование и присвоение уровней привилегий
Используйте команду username, чтобы присвоить уровень привилегий определенному пользователю.
Используйте команду enable secret, чтобы присвоить уровень привилегий определенному паролю в режиме ввода.
Например, пользователю SUPPORT присвоен уровень привилегий 5 с паролем cisco5.
Также мы видем, что с уровнем привилегий 5 нельзя перезагрузить маршрутизатор.

## Slide 19: Конфигурирование и присвоение уровней привилегий

## Slide 20: Конфигурирование и присвоение уровней привилегий
На следующем слайде пользователь активирует уровень привилегий 10, который предоставляет доступ к команде reload . Однако пользователи с уровнем привилегий 10 не могут просматривать текущую конфигурацию.

## Slide 21: Конфигурирование и присвоение уровней привилегий

## Slide 22: Конфигурирование и присвоение уровней привилегий
На слайде пользователь активирует уровень привилегий 15, на котором предоставляется полный доступ для просмотра и изменения конфигурации, включая текущую конфигурацию.

## Slide 23: Конфигурирование и присвоение уровней привилегий
.

## Slide 24: Ограничения уровней привилегий
Использование уровней привилегий имеет свои ограничения:
Не обеспечивается управление доступом к определенным интерфейсам, портам, логическим интерфейсам и слотам на маршрутизаторе.
Команды, доступные на нижних уровнях привилегий, всегда выполняются на более высоких уровнях.

## Slide 25: Ограничения уровней привилегий
Команды, для которых специально задан более высокий уровень привилегий, недоступны для пользователей с более низкими привилегиями.
Присвоение команды с несколькими ключевыми словами открывает доступ ко всем командам, использующим эти ключевые слова.
Например, разрешив доступ к команде show ip route, вы открываете доступ пользователю ко всем командам show и show ip .

## Slide 26: Ограничения уровней привилегий
Если администратор должен создать учетную запись пользователя, который имеет доступ к большинству, но не всем командам, операторы привилегированного режима должны быть сконфигурированы для каждой команды, которая должна выполняться на уровне привилегий ниже 15-го.
Воспользуйтесь программой проверки синтаксиса чтобы сконфигурировать уровни привилегий на маршрутизаторе R2.

## Slide 27: Ограничения уровней привилегий

## Slide 28: Доступ к CLI на основе ролей
Чтобы обеспечить больше гибкости, чем это позволяют уровни привилегий, в версии Cisco IOS 12.3(11)T компания Cisco внедрила функцию доступа CLI.
Эта функция обеспечивает более точный, детальный доступ за счет контроля того, какие команды доступны определенным ролям, как показано на слайдах.
.

## Slide 29: Доступ к CLI на основе ролей

## Slide 30: Доступ к CLI на основе ролей

## Slide 31: Доступ к CLI на основе ролей
Доступ к CLI на основе ролей позволяет сетевому администратору создавать разные представления конфигураций маршрутизатора для разных пользователей.
Каждое представление определяет те команды CLI, которые доступны для конкретного пользователя.
.

## Slide 32: Доступ к CLI на основе ролей
Безопасность
Доступ к CLI на основе ролей повышает безопасность устройства за счет определения набора команд CLI, доступных конкретному пользователю.
Кроме того, администраторы могут контролировать доступ пользователя к конкретным портам, логическим интерфейсам и слотам на маршрутизаторе.
.

## Slide 33: Доступ к CLI на основе ролей
Таким образом предотвращается случайное или намеренное изменение конфигурации пользователем или сбор им информации, к которой у него не должно быть доступа.
.

## Slide 34: Доступ к CLI на основе ролей
Доступность
Доступ к CLI на основе ролей предотвращает ненамеренное выполнение команд CLI неуполномоченным персоналом и сокращает время простоя.

## Slide 35: Доступ к CLI на основе ролей
Операционная эффективность
Пользователи могут видеть только те команды CLI, которые доступны для портов, и интерфейс CLI, к которому у них есть доступ.
Таким образом маршрутизатор становится не таким сложным, а команды легче идентифицировать при использовании функции справки на этом устройстве.

## Slide 36: Представления команд на основе ролей
Интерфейс CLI на основе ролей представляет три типа представлений, определяющих доступность команд:
Корневое представление
Чтобы сконфигурировать любое представление для системы, администратор должен находиться в корневом представлении. Корневое представление имеет те же привилегии доступа, что и пользователь с уровнем привилегий 15.

## Slide 37: Представления команд на основе ролей
Однако корневое представление – это не то же самое, что пользователь уровня 15.
Только пользователь корневого представления может сконфигурировать новое представление и добавить или удалить команды из имеющихся представлений.

## Slide 38: Представления команд на основе ролей
Представление CLI
В представлении CLI имеется определенный набор команд.
В отличии от уровней привилегий, представление CLI не имеет иерархии команд и более высоких или более низких уровней.

## Slide 39: Представления команд на основе ролей
Каждому представлению должны быть присвоены все команды, связанные с этим представлением.
Представление не наследует команды ни из какого другого представления.
Кроме того, одни и те же команды могут использоваться в нескольких представлениях.

## Slide 40: Представления команд на основе ролей
Суперпредставление
Суперпредставление состоит из одного или нескольких представлений CLI.
Администраторы могут определять, какие команды применимы и какая информация о конфигурации доступна.
.

## Slide 41: Представления команд на основе ролей
В суперпредставлениях сетевой администратор может присваивать пользователей и группы пользователей сразу нескольким представлениям CLI, вместо того чтобы присваивать по одному представлению CLI каждому пользователю со всеми командами, связанными с этим одним представлением CLI.
.

## Slide 42: Представления команд на основе ролей
Суперпредставления отличаются несколькими особенностями:
Одно представление CLI может совместно использоваться несколькими суперпредставлениями.
Для суперпредставления нельзя конфигурировать команды.

## Slide 43: Представления команд на основе ролей
Администратор должен добавлять команды в представление CLI, а затем добавлять это представление CLI в суперпредставление.
Пользователи, которые вошли в суперпредставление, получают доступ ко всем командам, которые сконфигурированы для любого из представлений CLI, входящих в это суперпредставление.

## Slide 44: Представления команд на основе ролей
Каждое суперпредставление имеет пароль, который используется для переключения между суперпредставлениями или с представления CLI на суперпредставление.
При удалении суперпредставления связанные с ним представления CLI не удаляются. Эти представления CLI по-прежнему можно присваивать другому суперпредставлению.

## Slide 45: Представления команд на основе ролей

## Slide 46: Конфигурирование представлений команд на основе ролей
Прежде чем администратор сможет создать представление, необходимо активировать ААА с помощью команды aaa new-model .
Чтобы сконфигурировать и отредактировать представления, администратор должен войти в корневое представление с помощью команды enable view в привилегированном режиме.

## Slide 47: Конфигурирование представлений команд на основе ролей
Синтаксис команды enable view показан на слайде.
Можно также использовать команду enable view root .
При появлении приглашения введите пароль enable secret .

## Slide 48: Конфигурирование представлений команд на основе ролей
Для создания и управления представлением необходимо выполнить пять шагов.
Шаг 1. Включите ААА с помощью команды aaa new-model в режиме глобальной конфигурации. Выйдите из корневого представления и войдите в него с помощью команды enable view .

## Slide 49: Конфигурирование представлений команд на основе ролей

## Slide 50: Конфигурирование представлений команд на основе ролей
Шаг 2. Создайте представление с помощью команды parser view view-name в режиме глобальной конфигурации.
Таким образом включится режим конфигурации представлений.
Исключая корневое представление, действует максимальное ограничение – всего 15 представлений.

## Slide 51: Синтаксис для команд parser view и secret .

## Slide 52: Конфигурирование представлений команд на основе ролей
Шаг 3. Присвойте представлению секретный пароль с помощью команды secret encrypted-password в режиме конфигурации представлений.

## Slide 53: Конфигурирование представлений команд на основе ролей
Шаг 4. Присвойте команды выбранному представлению с помощью команды commands parser-mode в режиме конфигурации представлений.

## Slide 54: Синтаксис для команд command.

## Slide 55: Конфигурирование представлений команд на основе ролей
Шаг 5. Выйдите из режима конфигурации представления, введя команду exit .
На слайде представлен пример конфигурирования трех представлений. Обращаем внимание, что в примере команда secret поддерживает только шифрование MD5 (тип 5).
Кроме того, заметьте, что когда команда добавлялась в представление до присвоения пароля, возникала ошибка.

## Slide 56: Конфигурирование представлений команд на основе ролей

## Slide 57: Сконфигурированные представления в текущей конфигурации

## Slide 58: Конфигурация представления на маршрутизаторе R2.

## Slide 59: Конфигурация представления на маршрутизаторе R2.

## Slide 60: Конфигурация представления на маршрутизаторе R2.

## Slide 61: Конфигурация представления на маршрутизаторе R2.