## Slide 1: Лекция 8. Подходы к защите граничных маршрутизаторов
Защита доступа к устройствам
Подходы к защите граничных маршрутизаторов
Обеспечение защиты административного доступа

## Slide 2: Обеспечение безопасности сетевых устройств
Обеспечение безопасности проходящего сетевого трафика и внимательное изучение входящего трафика являются критически важными аспектами сетевой безопасности. Защита граничного маршрутизатора, который подключается к внешней сети, – это важный первый шаг в обеспечении безопасности сети.

## Slide 3: Обеспечение безопасности сетевых устройств
Защищая сеть, не менее важно защищать сами устройства.
Это включает использование интерфейса командной строки Cisco IOS для внедрения проверенных способов физической защиты маршрутизатора и защиты административного доступа к маршрутизатору.

## Slide 4: Обеспечение безопасности сетевых устройств
Некоторые из этих способов включают обеспечение безопасности административного доступа, в том числе: ведение паролей, конфигурирование расширенных функций виртуальной учетной записи и внедрение протокола Secure Shell (SSH).

## Slide 5: Обеспечение безопасности сетевых устройств
Так как не все ИТ-специалисты должны иметь одинаковый уровень доступа к устройствам инфраструктуры, определение административных ролей с точки зрения доступа – это еще один важный аспект защиты устройств инфраструктуры.
Кроме того, важно обеспечить безопасность функций управления и отчетности устройств Cisco IOS.

## Slide 6: Обеспечение безопасности сетевых устройств
Мы рассмотрим рекомендуемые практические методики для обеспечения безопасности системных журналов (syslog) с использованием простого протокола управления сетью (Simple Network Management Protocol, SNMP) и конфигурирование протокола сетевого времени (Network Time Protocol, NTP).

## Slide 7: Обеспечение безопасности сетевых устройств
Большинство сервисов маршрутизаторов включены по умолчанию.
Некоторые из этих функций были включены изначально, но сейчас уже не нужны. Рассмотрим несколько из этих сервисов, а также режим One-Step Lockdown команды auto secure, который может использоваться для автоматизации задач по защите устройств.

## Slide 8: Обеспечение безопасности сетевых устройств
Аутентификация протокола маршрутизации – это обязательный лучший способ предотвращения спуфинга протокола маршрутизации.
Мы рассмотрим аутентификацию на основе конфигурирования открытого протокола кратчайшего пути (Open Shortest Path First, OSPF) с шифрованием Message Digest 5 (MD5) и Secure Hash Algorithm (SHA).

## Slide 9: Обеспечение безопасности сетевых устройств
Плоскости управления, менеджмента и данных рассматриваются с точки зрения использования ограничения плоскости управления (Control Plane Policing, CoPP).
Защита сетевой инфраструктуры крайне важна для безопасности сети в целом.

## Slide 10: Защита сетевой инфраструктуры
Сетевая инфраструктура включает маршрутизаторы, коммутаторы, серверы, оконечные устройства и другое оборудование.
Представьте невежливого сотрудника, который заглядывает через плечо сетевого администратора, когда тот выполняет вход в маршрутизатор.

## Slide 11: Защита сетевой инфраструктуры
Злоумышленнику на удивление просто получить несанкционированный доступ.
Если злоумышленник получает доступ к маршрутизатору, то могут быть скомпрометированы безопасность и управление всей сети.

## Slide 12: Защита сетевой инфраструктуры

## Slide 13: Защита сетевой инфраструктуры
Злоумышленник стер начальную конфигурацию и заставил маршрутизатор перезагрузиться через пять минут.
Когда маршрутизатор загрузится снова, начальной конфигурации на нем уже не будет.

## Slide 14: Защита сетевой инфраструктуры
Для предотвращения несанкционированного доступа ко всем инфраструктурным устройствам необходимо внедрять соответствующие политики безопасности и средства управления.
Маршрутизаторы являются основными целями для злоумышленников, потому что эти устройства играют роль «дорожной полиции», регулируя перемещение трафика между сетями.

## Slide 15: Защита сетевой инфраструктуры
Граничный маршрутизатор– это последний маршрутизатор между внутренней сетью и не доверенной сетью, например Интернетом.
Весь интернет-трафик организации проходит через граничный маршрутизатор, который зачастую выполняет роль первой и последней линии обороны сети.

## Slide 16: Защита сетевой инфраструктуры

## Slide 17: Защита сетевой инфраструктуры
Граничный маршрутизатор помогает защитить периметр сети и выполняет действия по защите на основе политик безопасности организации. Именно поэтому так важно обеспечивать защиту сетевых маршрутизаторов.

## Slide 18: Подходы к защите граничных маршрутизаторов
Внедрение граничного маршрутизатора отличается в зависимости от размера сети и сложности требуемого дизайна сети. Маршрутизатор можно внедрять как отдельное устройство, защищающее всю внутреннюю сеть, или как устройство первой линии обороны в случае так называемого подхода «эшелонированной обороны».

## Slide 19: Подход с использованием одного маршрутизатора

## Slide 20: Подход с использованием одного маршрутизатора
Такой подход обычно применяется на небольших площадках, например в небольших офисах, домашних офисах (SOHO) или офисах филиалов.
В небольших сетях требуемые функции безопасности могут быть реализованы с использованием маршрутизаторов с интеграцией сервисов (Integrated Services Routers, ISR), без снижения производительности маршрутизатора.

## Slide 21: Подход «эшелонированная оборона»
Подход «эшелонированная оборона» более надежен, чем подход с использованием одного маршрутизатора.
До того как трафик попадет в защищаемую локальную сеть, он должен будет пройти через несколько уровней обороны.

## Slide 22: Подход «эшелонированная оборона»

## Slide 23: Подход «эшелонированная оборона»
Здесь три основных уровня обороны:
граничный маршрутизатор,
межсетевой экран
внутренний маршрутизатор, который подключается к защищаемой локальной сети.

## Slide 24: Подход «эшелонированная оборона»
Граничный маршрутизатор выполняет роль первой линии обороны и называется также экранирующим маршрутизатором.
Выполнив первоначальную фильтрацию трафика, граничный маршрутизатор передает все подключения, которые предназначены для внутренней локальной сети, на вторую линию обороны, коей служит межсетевой экран.

## Slide 25: Подход «эшелонированная оборона»
Обычно межсетевой экран начинает свою работу с того момента, на котором ее заканчивает граничный маршрутизатор, и выполняет дополнительную фильтрацию.
Он обеспечивает дополнительный контроль доступа за счет отслеживания состояния подключения и выполняет роль контрольно-пропускного устройства.

## Slide 26: Подход «эшелонированная оборона»
По умолчанию, межсетевой экран запрещает подключения с внешних (недоверенных) сетей к внутренней (доверенной) сети.
Однако он позволяет внутренним пользователям устанавливать подключения к не доверенным сетям и разрешает проходить через него обратным ответам.

## Slide 27: Подход «эшелонированная оборона»
Межсетевой экран может также выполнять аутентификацию пользователей (аутентификацию прокси-сервера), когда пользователи должны аутентицифироваться, чтобы получить доступ к сетевым ресурсам.

## Slide 28: Подход «эшелонированная оборона»
Маршрутизаторы не единственные устройства, которые можно использовать для эшелонированной обороны.
Можно также развертывать и другие инструменты защиты, такие как системы предотвращения вторжений (IPS), устройства защиты веб-трафика (прокси-серверы) и устройства защиты электронной почты (фильтрации спама).

## Slide 29: Подход DMZ
Этот подход подразумевает наличие промежуточной зоны, которую обычно называют демилитаризованной зоной (DMZ).
DMZ может использоваться серверами, которые должны быть доступны из Интернета или каких-либо других внешних сетей.

## Slide 30: Подход DMZ
DMZ можно настроить:
между двумя маршрутизаторами,
с внутренним маршрутизатором, подключенным к защищаемой сети,
внешним маршрутизатором, подключенным к незащищенной сети.
В качестве альтернативы, DMZ может быть просто дополнительный выключенный порт одного маршрутизатора.

## Slide 31: Подход DMZ

## Slide 32: Подход DMZ
Межсетевой экран располагается между защищенной и незащищенной сетями. Межсетевой экран настраивается таким образом, чтобы разрешать требуемые подключения, например HTTP, от внешних (не доверенных) сетей к публичным серверам в DMZ.
Межсетевой экран служит основной защитой для всех устройств в DMZ.

## Slide 33: Три области защиты маршрутизатора
Защита маршрутизатора периметра – это критически важный первый шаг для обеспечения безопасности сети.
В случае наличия других внутренних коммутаторов, они также должны быть безопасно сконфигурированы.
Защиту маршрутизатора необходимо обеспечивать в трех областях.

## Slide 34: Три области защиты маршрутизатора

## Slide 35: Обеспечение физической безопасности маршрутизаторов.
Маршрутизатор и физические устройства, к которым он подключается, должны находиться в запертом помещении, доступ в которое разрешен только уполномоченному персоналу.
В помещении не должно быть электростатических и магнитных помех, должна быть система пожаротушения и регуляторы температуры и влажности.

## Slide 36: Обеспечение физической безопасности маршрутизаторов.
Установите бесперебойный источник питания (ИБП) или дизельный резервный генератор, а также всегда имейте в наличии запасные детали.
Таким образом можно уменьшить риск выхода сети из строя в случае отключения электроснабжения.

## Slide 37: Защита операционной системы
Для защиты операционных систем маршрутизаторов следует выполнить несколько действий.
Сконфигурируйте маршрутизатор так, чтобы в нем был доступен максимальный объем памяти.
Чем больше свободной памяти, тем меньше риск выхода сети из строя при воздействии атак типа «отказ в обслуживании», а также больше возможностей использования широкого ряда функций безопасности.

## Slide 38: Защита операционной системы
Используйте самую последнюю, надежную версию операционной системы, удовлетворяющую техническим характеристикам функций маршрутизатора или сетевого устройства.
Функции безопасности и шифрования в операционной системе постоянно совершенствуются и обновляются, поэтому критически важно иметь самую последнюю обновленную версию.

## Slide 39: Защита операционной системы
Создавайте резервную копию образов ОС маршрутизатора и файлов конфигурации маршрутизатора.

## Slide 40: Укрепление защиты маршрутизатора
Устранение потенциального неправомерного использования незадействованных портов и сервисов:
Обеспечьте защиту административного управления.
Проверьте, что только уполномоченный персонал может иметь соответствующий доступ и что этот уровень доступа контролируется.

## Slide 41: Укрепление защиты маршрутизатора
Отключите неиспользуемые порты и интерфейсы.
Уменьшите число способов, с помощью которых осуществляется доступ к устройству

## Slide 42: Укрепление защиты маршрутизатора
Отключите ненужные сервисы.
По аналогии с большинством компьютеров, в маршрутизаторе также есть сервисы, включенные по умолчанию.
Некоторые из этих сервисов не применяются и могут использоваться злоумышленником для сбора информации о маршрутизаторе и сети, которая затем будет использована в атаке-эксплойте.

## Slide 43: Обеспечение защиты административного доступа
Защита административного доступа – это чрезвычайно важная задача безопасности.
Если неуполномоченный сотрудник получает административный доступ к маршрутизатору, он может изменить параметры маршрутизации, отключить функции маршрутизации или обнаружить и получить доступ к другим системам в сети.

## Slide 44: Обеспечение защиты административного доступа

## Slide 45: Обеспечение защиты административного доступа
Ограничение доступности устройства. Ограничьте число доступных портов, ограничьте разрешенные коммуникации и способы доступа.
Фиксация и учет всех попыток доступа. В целях аудита записывайте всех, кто и когда входит в устройство, и что он на нем делает.

## Slide 46: Обеспечение защиты административного доступа
Аутентификация доступа. Обеспечьте предоставление доступа только уполномоченным пользователям, группам и сервисам. Ограничьте число неудачных попыток входа и время между входами.
Авторизация действий. Ограничьте доступность действий и представлений только уполномоченными пользователями, группами или сервисами.

## Slide 47: Обеспечение защиты административного доступа
Предоставление официальных уведомлений. При интерактивных сеансах отображайте официальное уведомление, разработанное в сотрудничестве с юристами компании.

## Slide 48: Обеспечение защиты административного доступа
Обеспечение конфиденциальности данных. Защищайте локально сохраняемые конфиденциальные данные от просмотра и копирования. Не забывайте, что данные, передающиеся по коммуникационному каналу, могут быть прослушаны, перехвачены и подвержены атакам «человек посередине» (man-in-the-middle, MITM).

## Slide 49: Безопасный локальный и удаленный доступ
Доступ к маршрутизатору в административных целях может осуществляться локально или удаленно.

## Slide 50: Локальный доступ.
Доступ ко всем устройствам сетевой инфраструктуры может выполняться локально.
Для локального доступа к маршрутизатору обычно требуется прямое подключение к консольному порту на маршрутизаторе Cisco, а также использование компьютера, на котором запущено ПО эмуляции терминалов.

## Slide 51: Локальный доступ.
Администратор должен иметь физический доступ к маршрутизатору и использовать консольный кабель для подключения к консольному порту.
Локальный доступ обычно используется для первоначальной конфигурации устройства.

## Slide 52: Локальный доступ.

## Slide 53: Удаленный доступ.
Администраторы могут также входить на инфраструктурные устройства удаленно.
Хотя для этого доступен вариант со вспомогательным (aux) портом, наиболее распространенными видами доступа являются подключения к маршрутизатору по протоколам Telnet, SSH, HTTP, HTTPS или SNMP с компьютера. Компьютер может быть как в локальной сети, так и в удаленной.

## Slide 54: Удаленный доступ.

## Slide 55: Удаленный доступ.

## Slide 56: Удаленный доступ.
Некоторые протоколы удаленного доступа отправляют на маршрутизатор данные, включая имена пользователей и пароли, в виде простого текста.
Если злоумышленник может собрать сетевой трафик, когда администратор удаленно входит на маршрутизатор, то этот злоумышленник может завладеть паролями или данными о конфигурации маршрутизатора.

## Slide 57: Удаленный доступ.
Поэтому предпочтительно разрешать только локальный доступ к маршрутизатору.
Однако в некоторых случаях удаленный доступ может быть также необходим

## Slide 58: Удаленный доступ.
При удаленном доступе к маршрутизатору необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:
Шифруйте весь трафик между компьютером администратора и маршрутизатором. Например, вместо Telnet используйте SSH версии 2 или вместо HTTP используйте HTTPS.

## Slide 59: Удаленный доступ.
Создайте выделенную сеть управления.
Сеть управления должна включать только идентифицированные административные хосты и подключения к выделенному интерфейсу на маршрутизаторе.

## Slide 60: Удаленный доступ.

## Slide 61: Удаленный доступ.
Сконфигурируйте фильтр пакетов, чтобы доступ к маршрутизатору могли иметь только идентифицированные административные хосты и предпочтительные протоколы. Например, для инициирования подключения к маршрутизаторам к сети разрешите только SSH-запросы с IP-адреса хоста администрирования.

## Slide 62: Удаленный доступ.
Сконфигурируйте и установите VPN-подключение к локальной сети до подключения к интерфейсу управления маршрутизатором.
Эти меры предосторожности важно предпринимать, но они не смогут полностью защитить сеть.
Также необходимо использовать и другие способы защиты.
Одним из базовых и важных способов является использование надежных паролей.