## Slide 1: Лекция 9. Обеспечение безопасности сетевых устройств
Конфигурирование безопасного административного доступа
Подходы к защите граничных маршрутизаторов
Шаги для настройки SSH

## Slide 2: Надежные пароли
Злоумышленники применяют разные методы для обнаружения административных паролей. Они могут заглядывать пользователю через плечо, стараться угадать пароль, владея личной информацией пользователя, или перехватывать пакеты, содержащие файлы конфигурации в виде простого текста.
Для получения паролей злоумышленник может также воспользоваться взломщиком паролей, например программой L0phtCrack или Cain & Abel.

## Slide 3: Надежные пароли

## Slide 4: Надежные пароли
Администраторы должны гарантировать применение надежных паролей во всей сети. Следуйте рекомендациям по созданию надежных паролей для защиты таких ресурсов, как маршрутизаторы и коммутаторы

## Slide 5: Надежные пароли

## Slide 6: Надежные пароли

## Slide 7: Надежные пароли

## Slide 8: Надежные пароли
На маршрутизаторах Cisco и во многих других системах пробелы в качестве первого символа пароля игнорируются, но пробелы после первого символа – нет.
Один из способов создания надежного пароля – использование пробела в пароле или формирование фразы, состоящей из нескольких слов.
Это называется «парольной фразой».
Парольную фразу обычно проще запомнить, чем сложный пароль. Парольная фраза длиннее, а угадать ее значительно сложнее, чем пароль.

## Slide 9: Повышение безопасности доступа
Для повышения безопасности паролей можно воспользоваться разными командами конфигурации маршрутизатора.

## Slide 10: Повышение безопасности доступа

## Slide 11: Повышение безопасности доступа
По умолчанию минимальная длина пароля – 6 символов.
Для увеличения минимальной длины пароля воспользуйтесь командой режима глобальной конфигурации security passwords min-length length .

## Slide 12: Повышение безопасности доступа
По умолчанию, за исключением пароля, сгенерированного командой enable secret, все пароли маршрутизаторов Cisco хранятся в виде простого текста в файлах конфигурации загрузки и запуска маршрутизатора.
Для шифрования всех паролей, передаваемых простым текстом, используйте команду service password-encryption в режиме глобальной конфигурации.

## Slide 13: Повышение безопасности доступа
Как показано далее, шифрование очень просто взламывается, если использовать подходящий инструмент.
Поэтому эта команда не должна использоваться с целью зашиты файлов конфигурации от серьезных атак.

## Slide 14: Повышение безопасности доступа

## Slide 15: Повышение безопасности доступа
По умолчанию интерфейс администратора остается активным, с выполненным входом, в течение 10 минут с момента активности последнего сеанса.
Чтобы отключить неконтролируемые подключения, воспользуйтесь командой exec-timeout minutes [seconds] в режиме конфигурации линий для каждой из линий, которые конфигурируются для доступа.

## Slide 16: Повышение безопасности доступа
Можно также отключить процесс EXEC для определенной линии, например порта aux, используя команду no exec в режиме конфигурации линий.
Эта команда разрешает только исходящее подключение по линии, отключая процесс EXEC для подключений, которые могут пытаться отправлять незатребованные данные на маршрутизатор

## Slide 17: Алгоритмы пароля Secret
Хеши MD5 больше не считаются безопасными, так как злоумышленники могут воссоздавать сертификаты подлинности.
После этого злоумышленники могут сфальсифицировать любой веб-сайт.

## Slide 18: Алгоритмы пароля Secret

## Slide 19: Алгоритмы пароля Secret
Показанная команда enable secret password, использует хеш MD5 по умолчанию.
Поэтому сегодня рекомендуется, чтобы все секретные пароли конфигурировались с использованием паролей типа 8 или 9.

## Slide 20: Алгоритмы пароля Secret
Тип 8 и тип 9 были представлены в ОС Cisco IOS 15.3(3)M.
В них используется шифрование SHA.
Так как тип 9 несколько надежнее, чем тип 8, он будет использоваться в качестве примера в этом курсе (всегда, когда это разрешено Cisco IOS).

## Slide 21: Алгоритмы пароля Secret

## Slide 22: Алгоритмы пароля Secret
Показано, что конфигурирование шифрования типа 9 не так просто, как может показаться. Нельзя просто ввести команду enable secret 9 и незашифрованный пароль.
Чтобы воспользоваться этой формой команды, нужно вставить зашифрованный пароль, который можно скопировать из конфигурации другого маршрутизатора.

## Slide 23: Алгоритмы пароля Secret
Чтобы ввести незашифрованный пароль, воспользуйтесь синтаксисом команды enable algorithm-type.

## Slide 24: Алгоритмы пароля Secret

## Slide 25: Пример конфигурации
Обратите внимание, что текущая конфигурация теперь показывает enable secret password типа 9.

## Slide 26: Алгоритмы пароля Secret
Шифрование типов 8 и 9 было также представлено в ОС Cisco IOS 15.3(3)M для команды username secret .
Аналогично команде enable secret, если вы просто введете пользователя с командой username secret, шифрование по умолчанию будет MD5.
Используйте команду username name algorithm-type для задания шифрования типа 9.

## Slide 27: Алгоритмы пароля Secret

## Slide 28: Алгоритмы пароля Secret
В целях обратной совместимости, в Cisco IOS доступны команды enable password, username passwordи line password .
Эти команды не используют шифрование по умолчанию.
В лучшем случае они могут использовать шифрование типа 7, как показано далее.
Поэтому эти команды мы в данном курсе рассматривать не будем.

## Slide 29: Алгоритмы пароля Secret

## Slide 30: Защита доступа к линии
По умолчанию консольный и aux-порты не требуют пароля для административного доступа. Кроме того, команда password, сконфигурированная на консоли, vty и вспомогательные (aux) линии могут использовать только тип 7.

## Slide 31: Защита доступа к линии
Таким образом, для аутентификации по имени пользователя/паролю консольную и вспомогательную линии нужно конфигурировать с помощью команды login local .
Кроме того, vty-линии должны конфигурироваться только для SSH-доступа, как показано далее.

## Slide 32: Защита доступа к линии

## Slide 33: Защита доступа к линии
Воспользуйтесь программой проверки синтаксиса , чтобы защитить административный доступ к маршрутизатору R2.

## Slide 34: Защита доступа к линии

## Slide 35: Защита доступа к линии
Некоторые устройства Cisco имеют более пяти vty-линий.
Прежде чем настроить пароль, проверьте количество vty-линий в текущей конфигурации. Например, коммутаторы Cisco одновременно поддерживают до 16 vty-линий, пронумерованных от 0 до 15.

## Slide 36: Усовершенствование процесса входа в систему
Применение паролей и локальной аутентификации не может предотвратить целевую атаку на устройство. Усовершенствованные возможности входа в систему Cisco IOS, позволяют обеспечить усиленную защиту за счет замедления таких атак, как словарные атаки и DoS-атаки.

## Slide 37: Усовершенствование процесса входа в систему

## Slide 38: Усовершенствование процесса входа в систему
Включения профиля обнаружения позволяет сконфигурировать сетевое устройство так, чтобы оно отказывало в дальнейших запросах на подключение (или блокировало вход в систему) в случае повторных неудачных попыток входа.

## Slide 39: Усовершенствование процесса входа в систему
Такую блокировку можно задать на некоторый период времени, который называется «период тишины».
Списки контроля доступа (access control lists, ACL) могут использоваться для разрешения легитимных подключений с адресов известных системных администраторов.

## Slide 40: Усовершенствование процесса входа в систему
По умолчанию баннеры отключены и должны включаться явным образом.
Используйте команду banner в режиме глобальной конфигурации, чтобы задать соответствующие сообщения.
Баннеры защищают организацию с юридической стороны.

## Slide 41: Усовершенствование процесса входа в систему

## Slide 42: Усовершенствование процесса входа в систему
Важно правильно формулировать сообщения, которые будут отображаться на баннере, поэтому до размещения баннеров на сетевых маршрутизаторах рекомендуется проконсультироваться с юристами.
Никогда не используйте слова «добро пожаловать» или любое другое известное приветствие, которое можно интерпретировать как приглашение к использованию сети.

## Slide 43: Конфигурирование расширенных функций входа в систему
Команды усовершенствованного входа в систему Cisco IOS, позволяют повысить безопасность виртуального входа.
Далее показан пример конфигурации.
Команда login block-for может обеспечивать защиту от DoS-атак за счет отключения входа в систему в случае повторных неудачных попыток входа (количество неудачных попыток задается предварительно).

## Slide 44: Конфигурирование расширенных функций входа в систему

## Slide 45: Конфигурирование расширенных функций входа в систему
Команда login quiet-mode выполняет сопоставление со списком ACL, в котором указаны разрешенные хосты.
Таким образом гарантируется, что попытки входа на маршрутизатор могут идти только со стороны авторизованных хостов.

## Slide 46: Конфигурирование расширенных функций входа в систему
Команда login delay определяет, сколько секунд пользователь должен подождать до новой попытки после неудачной попытки входа. Команды login on-success и login on-failure фиксируют удачные и неудачные попытки входа.

## Slide 47: Конфигурирование расширенных функций входа в систему

## Slide 48: Конфигурирование расширенных функций входа в систему
Такие возможности усовершенствованного входа не применяются для консольных подключений. Для таких подключений подразумевается, что только авторизованный персонал имеет физический доступ к устройствам.

## Slide 49: Конфигурирование расширенных функций входа в систему
Такие функции усовершенствованного входа могут быть включены только в том случае, если для аутентификации для локального и удаленного доступа используется локальная база данных.
Если же линии сконфигурированы для аутентификации только по паролю, функции усовершенствованного входа включить нельзя.

## Slide 50: Включение расширенных функций входа в систему
Чтобы устройство Cisco IOS смогло обнаружить DoS-атаку, воспользуйтесь командой login block-for .
Все остальные функции усовершенствованного входа отключены до тех пор, пока не будет сконфигурирована команда login block-for

## Slide 51: Пример конфигурации команды login block-for

## Slide 52: Включение расширенных функций входа в систему
В частности, команда login block-for выполняет мониторинг входа на устройство и работает в двух режимах:
Обычный режим. Также называется режимом наблюдения. Маршрутизатор считает число неудачных попыток входа за указанный период времени.

## Slide 53: Включение расширенных функций входа в систему
Режим тишины Также называется периодом «тишины». Если число неудачных попыток входа превышает заданное пороговое значение, все попытки входа с использованием протоколов Telnet, SSH и HTTР блокируются на время, указанное для команды login block-for.

## Slide 54: Включение расширенных функций входа в систему
Когда режим «тишины» включен, все попытки входа, включая действующий административный доступ, запрещены.
Однако чтобы обеспечить постоянный доступ (например, административный доступ к определенным хостам) к критически важным хостам, такое поведение можно изменить с помощью списка ACL.

## Slide 55: Включение расширенных функций входа в систему
Список ACL создается и определяется с использованием команды login quiet-mode access-class,
Во время режима «тишины» доступ к устройству будут иметь только хосты, указанные в списке ACL.

## Slide 56: Включение расширенных функций входа в систему

## Slide 57: Включение расширенных функций входа в систему
При использовании команды login block-for между попытками входа автоматически устанавливается задержка в одну секунду.
Чтобы осложнить жизнь злоумышленнику, время задержки между попытками входа можно увеличить с помощью команды login delay.

## Slide 58: Включение расширенных функций входа в систему

## Slide 59: Включение расширенных функций входа в систему
Эта команда позволяет задать одинаковую задержку между последовательными попытками входа.
Задержка устанавливается для всех попыток входа, как удачных, так и неудачных.

## Slide 60: Включение расширенных функций входа в систему
Команды login block-for, login quiet-mode access-class, и login delay позволяют блокировать неудачные попытки входа на ограниченный период времени.
Однако они не могут помешать злоумышленнику снова пытаться войти в систему.

## Slide 61: Неудачные попытки входа
Существует три команды, которые можно сконфигурировать, чтобы помочь администратору обнаружить атаку с подбором пароля.
Каждая команда позволяет устройству генерировать syslog-сообщения для удачных или неудачных попыток входа.

## Slide 62: Неудачные попытки входа

## Slide 63: Неудачные попытки входа
Первые две команды, login on-success log и login on-failure log,генерируют syslog-сообщения для удачных и неудачных попыток входа.
Число попыток входа до того, как будет сгенерировано сообщение о входе, можно указать с использованием синтаксиса [every login], где значение по умолчанию = 1 попытка. Допустимый диапазон от 1 до 65535.

## Slide 64: Неудачные попытки входа
В качестве альтернативного варианта команде login on-failure log можно сконфигурировать команду security authentication failure rate, чтобы создавать сообщение о входе в случае превышения частоты неудачных попыток входа.
Используйте команду show login, чтобы проверить параметры команды login block-for и текущий режим.

## Slide 65: Неудачные попытки входа

## Slide 66: Неудачные попытки входа
Маршрутизатор R1 был сконфигурирован таким образом, чтобы блокировать хосты входа на 120 секунд в случае, если в течение 60 секунд произошло более пяти неудачных попыток входа. Маршрутизатор R1 также подтверждает, что текущий режим является обычным (normal) и что за прошедшие 55 секунд произошло четыре неудачных попытки входа, так как в обычном режиме еще остается 5 секунд.

## Slide 67: Неудачные попытки входа
На следующих слайдах показано, что происходит в случае превышения порогового значения неудачных попыток.

## Slide 68: Неудачные попытки входа

## Slide 69: Неудачные попытки входа

## Slide 70: Неудачные попытки входа
Итоговый статус показывает команда show login . Обращаем внимание, что теперь маршрутизатор находится в режиме «тишины» и будет оставаться в нем еще 105 секунд. R1 также определяет, что ACL-список PERMIT-ADMIN содержит список хостов, к которым можно подключаться во время режима «тишины».

## Slide 71: Неудачные попытки входа

## Slide 72: Неудачные попытки входа
Команда show login failures отображает дополнительную информацию о неудачных попытках, например IP-адрес, с которого происходили неудачные попытки входа.

## Slide 73: Пример результата команды show login failures

## Slide 74: Неудачные попытки входа
Воспользуемся программой проверки синтаксиса чтобы защитить усовершенствованный доступ к маршрутизатору R2.

## Slide 75: Неудачные попытки входа

## Slide 76: Шаги для настройки SSH
Прежде чем сконфигурировать SSH, маршрутизатор должен обеспечить соответствие четырем требованиям:
Запустить версию Cisco IOS, поддерживающую SSH.
Использовать уникальное имя хоста.
Использовать правильное имя домена сети.
Поддерживать конфигурацию для локальной аутентификации или сервисов ААА.

## Slide 77: Шаги для настройки SSH

## Slide 78: Шаги для настройки SSH
Рассмотрим пример пяти шагов, необходимых для конфигурирования маршрутизатора Cisco для поддержки SSH с локальной аутентификацией
Шаг 1. Сконфигурируйте имя IP-домена сети, используя команду ip domain-name domain-name в режиме глобальной конфигурации.

## Slide 79: Шаги для настройки SSH
Шаг 2. Необходимо сгенерировать односторонние секретные ключи, чтобы маршрутизатор смог зашифровать SSH-трафик.
Эти ключи называются ассиметричными ключами.
Для генерации ключей ПО Cisco IOS использует алгоритм Rivest, Shamir, and Adleman (RSA).
Чтобы создать RSA-ключ, используйте команду crypto key generate rsa general-keys modulus modulus-size в режиме глобальной конфигурации.

## Slide 80: Шаги для настройки SSH
Числовая характеристика определяет размер RSA-ключа и может быть настроена в диапазоне от 360 до 4096 бит.
Чем больше эта характеристика, тем надежнее RSA-ключ.
Однако ключи с большими числовыми значениями дольше генерировать, шифровать и расшифровывать.
Минимальная рекомендуемая длина ключа 1024 бита.
Примечание. После того как RSA-ключи сгенерированы, SSH включается автоматически.

## Slide 81: Шаги для настройки SSH
Шаг 3. Хотя это технически и не требуется, так как на маршрутизаторах Cisco по умолчанию используется протокол SSH версии 2, версию 2 можно настроить вручную с помощью команды ip ssh version 2 режима глобальной конфигурации.
В первоначальной версии есть известные уязвимости.

## Slide 82: Шаги для настройки SSH
Шаг 4. Проверьте, что имеется действительная запись имени пользователя локальной базы данных.
Если ее нет, создайте ее с помощью команды username name algorithm-type scrypt secret secret .

## Slide 83: Шаги для настройки SSH
Шаг 5. Активируйте входящие сеансы vty SSH с помощью команд vty-линии, login local и transport input ssh.
Для проверки SSH и отображения сгенерированных ключей используйте команду show crypto key mypubkey rsa в привилегированном режиме.
Если пары ключей уже есть, рекомендуется перезаписать их с помощью команды crypto key zeroize rsa .

## Slide 84: Шаги для настройки SSH
Если пары ключей уже есть, рекомендуется удалить их с помощью команды crypto key zeroize rsa .
На слайде показан пример проверки шифроключей SSH и удаления старых ключей.

## Slide 85: Шаги для настройки SSH

## Slide 86: Изменение настроек SSH
Для проверки дополнительных параметров команды SSH используйте команду show ip ssh. Можно также изменить период ожидания SSH и количество попыток аутентификации.

## Slide 87: Изменение настроек SSH

## Slide 88: Изменение настроек SSH
Используйте команду ip ssh time-out seconds в режиме глобальной конфигурации, чтобы изменить период ожидания по умолчанию, равный 120 секундам.
Таким образом можно настроить, за сколько секунд протокол SSH должен аутентифицировать пользователя.
После аутентификации запускается сеанс ввода, и для vty конфигурируется стандартный период ожидания сеанса ввода.

## Slide 89: Изменение настроек SSH
По умолчанию пользователю дается три попытки, чтобы ввести правильный пароль.
Затем он будет отключен.
Чтобы настроить другое число последовательных попыток для SSH, используйте команду ip ssh authentication-retries integer в режиме глобальной конфигурации.
Воспользуйтесь программой проверки синтаксиса чтобы включить SSH на маршрутизаторе R2.

## Slide 90: Изменение настроек SSH

## Slide 91: Подключение к маршрутизатору со включенным протоколом SSH
Чтобы проверить статус подключений клиента, используйте команду show ssh .
Для подключения к маршрутизатору со включенным протоколом SSH существует два способа.

## Slide 92: Подключение к маршрутизатору со включенным протоколом SSH
По умолчанию, когда SSH включен, маршрутизатор Cisco может работать как SSH-сервер или как SSH-клиент.
Как сервер, маршрутизатор может принимать подключения SSH-клиента.
Как клиент, маршрутизатор может подключаться по протоколу SSH к другому маршрутизатору со включенным протоколом SSH

## Slide 93: Подключение к маршрутизатору со включенным протоколом SSH

## Slide 94: Подключение к маршрутизатору со включенным протоколом SSH

## Slide 95: Подключение к маршрутизатору со включенным протоколом SSH

## Slide 96: Подключение к маршрутизатору со включенным протоколом SSH
Подключение с использованием SSH-клиента, запущенного на хосте, как показано на следующих слайдах.
Примеры таких клиентов включают PuTTY, OpenSSH и TeraTerm.

## Slide 97: Подключение к маршрутизатору со включенным протоколом SSH

## Slide 98: Подключение к маршрутизатору со включенным протоколом SSH

## Slide 99: Подключение к маршрутизатору со включенным протоколом SSH

## Slide 100: Подключение к маршрутизатору со включенным протоколом SSH

## Slide 101: Подключение к маршрутизатору со включенным протоколом SSH
Процедура подключения к маршрутизатору Cisco отличается в зависимости от используемого приложения SSH-клиента.
Обычно SSH-клиент инициирует SSH-подключение к маршрутизатору. SSH-сервис маршрутизатора запрашивает действительную комбинацию имени пользователя и пароля. После того как вход подтвержден, маршрутизатором можно управлять так же, как если бы администратор использовал стандартный сеанс Telnet.