## Slide 1
Функция | Динамическая маршрутизация | Статическая маршрутизация
Сложность конфигурирования | Не зависимость от размера сети | Повышается с увеличением размера сети
Изменения топологии | Изменяется автоматически в соответствии с изменениями топологии | Требуется участие администратора
Масштабируемость | Подходит для простых и сложных топологий | Подходит для простых топологий
Информационная безопасность | Безопасность должна быть настроена | Безопасность является неотъемлемым элементом
Потребление ресурсов | Использует центральный процессор, память, пропускную способность канала | Никаких дополнительных ресурсов не требуется
Предсказуемость пути | Маршрут зависит от используемой топологии и протокола маршрутизации | Явно определяется администратором

## Slide 3
Протоколы внутренней маршрутизации |  |  |  | Протоколы внешнего шлюза
Вектор расстояния |  | Состояние канала |  | Вектор пути
RIPv2 | EIGRP | OSPFv2 | IS-IS | BGP-4
RIPng | EIGRP для IPv6 | OSPFv3 | IS-IS для IPv6 | BGP-MP

## Slide 5
Протокол маршрутизации | Метрика
Протокол маршрутной информации (RIP) | Метрика - «количество переходов». Каждый маршрутизатор вдоль пути добавляет единицу к количеству переходов. Допустимо максимум 15 прыжков.
Алгоритм выбора кратчайшего пути (OSPF) | Метрика - это «стоимость», которая основана на стоимости (на основе совокупной пропускной способности канала от источника до места назначения) Более быстрым каналам назначаются более низкие цены по сравнению с более медленными (более высокая стоимость каналов).
Усовершенствованный протокол внутренней маршрутизации между шлюзами (EIGRP) | Он вычисляет метрику на основе самой медленной полосы пропускания и задержки . Он также может включать нагрузку и надежность в расчет метрики.

## Slide 9
Параметр | Описание
network-address | Определяет сетевой адрес назначения IPv4 удаленной сети, чтобы добавить в таблицу маршрутизации.
subnet-mask | Определяет маску подсети удаленной сети. Маска подсети может быть изменена при объединении группы сетей и создает суммарный статический маршрут.
ip-address | Определяет адрес IPv4 маршрутизатора следующего прыжка. Обычно используется с широковещательными сетями (например, Ethernet). Может создать рекурсивный статический маршрут, где маршрутизатор выполняет дополнительный поиск, чтобы найти интерфейс выхода.
exit-intf | Определяет интерфейс выхода для пересылки пакетов. Статический маршрут с прямым подключением. Обычно используется при подключении к сети в конфигурации «точка-точка».
exit-intf ip-address | Создает полностью определенный статический маршрут, поскольку он указывает выход и адрес IPv4 следующего перехода.
distance | Опциональная команда, которая может использоваться для назначения административного расстояния значение от 1 до 255. Обычно используется для настройки плавающего статического маршрута, административное расстояние, которое выше, чем динамически изученный маршрут.

## Slide 10
Параметр | Описание
ipv6-prefix | Определяет сетевой адрес назначения IPv6 удаленной сети чтобы добавить в таблицу маршрутизации.
/prefix-length | Определяет длину префикса удаленной сети.
ipv6-address | Определяет IPv6-адрес маршрутизатора следующего перехода. Обычно используется с широковещательными сетями (например, Ethernet) Может создать рекурсивный статический маршрут, где маршрутизатор выполняет дополнительный поиск, чтобы найти интерфейс выхода.
exit-intf | Определяет интерфейс выхода для пересылки пакетов. Статический маршрут с прямым подключением. Обычно используется при подключении к сети в конфигурации «точка-точка».
exit-intf ipv6-address | Создает полностью определенный статический маршрут, поскольку он указывает выходной интерфейс и адрес IPv6 следующего перехода.
distance | Опциональная команда, которая может использоваться для назначения административного расстояния в значении от 1 до 255. Обычно используется для настройки плавающего статического маршрута, административное расстояние, которое выше, чем динамически изученный маршрут.

## Slide 12
Таблица IPv4-маршрутизации маршрутизатора R1
IPv4 таблица маршрутизации R2

## Slide 13
IPv4 таблица маршрутизации R3
R1 может пинговать R2
R1 не удается выполнить пинг до локальной сети R3

## Slide 14
IPv6 таблица маршрутизации R1
IPv6 таблица маршрутизации R2

## Slide 15
IPv6 таблица маршрутизации R3

## Slide 16
R1 может пинговать R2
R1 не удается выполнить пинг до локальной сети R3

## Slide 19
Для настройки R1 со статическим маршрутом IPv4 к трем удаленным сетям используются следующие команды:
Таблица маршрутизации для R1 теперь содержит маршруты к трем удаленным сетям IPv4.

## Slide 20
Для настройки R1 со статическим маршрутом IPv6 к трем удаленным сетям используются следующие команды:
Таблица маршрутизации для R1 теперь содержит маршруты к трем удаленным сетям IPv6.

## Slide 21
Три напрямую подключенных статических маршрута настроены на маршрутизаторе R1 с использованием выходного интерфейса.
В таблице маршрутизации R1 показано, что когда пакет адресован сети 192.168.2.0/24, маршрутизатор R1 ищет совпадения в таблице маршрутизации
и обнаруживает, что он может переслать пакет из своего интерфейса Serial 0/0/0.

## Slide 22
Три напрямую подключенных статических маршрута настроены на маршрутизаторе R1 с использованием выходного интерфейса.
Таблица маршрутизации IPv6 для R1 в выходных данных примера показывает, что когда пакет предназначен для сети 2001:db8:cafe: 2::/64,
R1 ищет совпадение в таблице маршрутизации и обнаруживает, что он может переслать пакет из его последовательного интерфейса 0/1/0.

## Slide 24
Если выходной интерфейс является сетью Ethernet, рекомендуется использовать полностью заданный статический маршрут,
включая как выходной интерфейс, так и IP-адрес следующего перехода.
Вы также можете использовать полностью указанный статический маршрут, который включает в себя как интерфейс выхода,
так и адрес следующего перехода.
При пересылке пакетов на маршрутизатор R2 выходной интерфейс является интерфейсом GigabitEthernet 0/1,
а IPv4-адрес следующего перехода равен 172.16.2.2, как показано на выводе show ip route.

## Slide 25
Пример записи в таблице маршрутизации IPv6 для этого маршрута.

## Slide 26
Эти выходные данные показывают только статические маршруты IPv4 в таблице маршрутизации.
Эта команда покажет выходные данные только для указанной сети в таблице маршрутизации.
Эта команда фильтрует текущую конфигурацию только для статических маршрутов IPv4.

## Slide 27
Эти выходные данные показывают только статические маршруты IPv6 в таблице маршрутизации.
Эта команда покажет выходные данные только для указанной сети в таблице маршрутизации.

## Slide 30
Синтаксис основной команды статического маршрутизатора по умолчанию следующий:
Основной синтаксис команды для статического маршрута по умолчанию для IPv6 выглядит следующим образом: