## Slide 1
Машинно-зависимые языки и основы компиляции
МГТУ им. Н.Э. Баумана
Факультет Информатика и системы управления
Кафедра Компьютерные системы и сети
Лектор: д.т.н., проф.
Иванова Галина Сергеевна
2018
Notes: <number>

## Slide 2
<number>
Структура дисциплины
Лекции (34 часа):
структура процессора IA-32 и система машинных команд;
язык ассемблера (среда RADAsm для Masm32);
связь разноязыковых модулей;
основы построения компиляторов;
макросредства ассемблера
Семинары (8 занятий): подготовка к лабораторным работам.
Лабораторные работы: 4 занятия по 4 часа – 5 лабораторных работ.
Домашние задания: 1-е – 10 неделя, 2-е – 16 неделя.
Контроль знаний:
Рк1: Структура машинной команды (6 неделя) – 6..10 баллов.
КР1: Ветвления и циклы (10 неделя) – 15..25 баллов.
Рк2: Правила передачи параметров (13 неделя) – 6..10 баллов.
КР2: Основы конструирования компиляторов (16 нед.) – 15..25 баллов.
Экзамен - 18..30 баллов.
Notes: <number>

## Slide 3
<number>
Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины:
изучение программирования на языках низкого уровня и основ конструирования компиляторов
Задачи дисциплины:
знакомство с программной моделью и системой машинных команд процессора семейства IA-32;
освоение основ программирования на ассемблере (Masm32);
изучение основ связи разноязыковых модулей;
изучение основ конструирования компиляторов;
изучение макросредств ассемблера.
Notes: <number>

## Slide 4
<number>
Литература не покрывает курса!
Основная литература
Г.С. Иванова, Т.Н. Ничушкина. Главы 1-4. Учебные пособия в эл. виде.
Дополнительно:
Юров В.И. Assembler. Учебник для вузов. – СПб.: Питер, 2010. – 637 с.
Пирогов В.Ю. Ассемблер. Учебный курс. – СПб.: БХВ-Петербург, 2003.
Пирогов В.Ю. Ассемблер для Windows. – СПб.: БХВ-Питербург, 2007.
Ирвин К. Язык ассемблера для процессоров Intel. – М.: ИД «Вильямс», 2005.
Грис Д. Конструирование компиляторов для цифровых вычислительных машин. – М.: Мир, 1975.
Ахо А., Ульман Дж. Теория синтаксического анализа, перевода и компиляции.
Аблязов Р. Программирование на ассемблере на платформе х86-64. – М.: ДМК Пресс, 2011.
Зубков С.В. Assembler. Для Dos, Windows и Unix. – М.: ДМК Пресс, 2015. Assembler. Для DOS, Windows и Unix
Notes: <number>

## Slide 5
Глава 1 Организация ядра ЭВМ на базе IA-32
МГТУ им. Н.Э. Баумана
Факультет Информатика и системы управления
Кафедра Компьютерные системы и сети
Лектор: д.т.н., проф.
Иванова Галина Сергеевна
2018
Notes: <number>

## Slide 6
<number>
1.1 Архитектура вычислительной системы на базе процессоров IA-32
Архитектурой ВС называют совокупность основных характеристик системы, определяющих особенности ее функционирования.
Архитектура «с общей шиной» предполагает, что основные устройства ВС взаимодействуют че-рез единственную шину, называемую системной, которая включает:
шину адреса;
шину данных;
шину управления.
Центральный процессор:
IA-32, IA-64 и другие.
Notes: <number>
<number>
Ядром любой вычислительной системы являются процессор и оперативная память.
В памяти во время выполнения хранятся программы и данные, которые эти программы обрабатывают.
Процессор выполняет команды программы, осуществляя преобразования ее данных.
Шиной (bus) называют совокупность параллельных проводников, по которым сигналы передаются от одного устройства к другому.
Шиной данных называют шину, по которой передаются команды и данные между оперативной памятью и процессором или другими устройствами.
Шиной адреса – шина, по которой адрес извлекаемых или записываемых данных передается в оперативную память.
Шиной управления – шина, по которой ко всем устройствам системы передаются синхронизирующие сигналы, инициирующие необходимую обработку.
Архитектурное решение «с общей шиной» изначально позволило существенно упростить систему, а следовательно снизить ее стоимость. Но это же решение привело к ограничению скорости обмена данными между устройствами, поскольку устройства для обмена информацией используют одну и ту же шину попеременно.

## Slide 7
<number>
64 разрядные процессоры
Различают 2 совершенно разные, несовместимые друг с другом, микропроцессорные архитектуры:
Intel 64 – это Pentium 4 (последние модели), ряд моделей Celeron D, семейство Core 2 и некоторые модели Intel Atom;
IA-64 – это семейства Itanium и Itanium 2, предназначены для серверов.
Процессоры архитектуры Intel 64 поддерживают два режима работы:
Long mode — позволяет выполнять 64-битные программы; есть поддержка выполнения 32-битных приложений, но устранены сегментная модель памяти, аппаратная поддержка мультизадачности и т.п.;
Legacy mode («наследственный», режим совместимости с x86) —предоставляет полную совместимость с 32/16-битным кодом и операционными системами.
Таблица - Процессоры (февраль 2010)
Notes: <number>
<number>
x86-64 (также x64/AMD64/Intel64/EM64T) — 64-битная аппаратная платформа: архитектура микропроцессора и соответствующий набор инструкций и чипсет, разработанные компанией AMD. Это расширение архитектуры x86 с полной обратной совместимостью. Набор инструкций x86-64 в настоящее время поддерживается процессорами AMD Athlon 64, Athlon 64 FX, Athlon 64 X2,Phenom, Phenom II, Turion 64, Opteron, последними моделями Sempron. Этот набор инструкций поддержан компанией Intel (с незначительными дополнениями) под названием Intel 64 (ранее известные как EM64T и IA-32e) в поздних моделях процессоров Pentium 4, а также в Pentium D, Pentium Extreme Edition, Celeron D, Core 2 Duo, Core 2 Quad, Core i5, Core i7 и Xeon. Корпорации Microsoft и Sun Microsystems используют для обозначения этого набора инструкций термин "x64", однако каталог с файлами для архитектуры в дистрибутивах Microsoft называется "amd64" (ср. "i386" для архитектуры x86).
Intel 64 и IA-64 это совершенно разные, несовместимые друг с другом, микропроцессорные архитектуры. Представители Intel 64 - это Pentium 4 (последние модели), ряд моделей Celeron D, семейство Core 2 и некоторые модели Intel Atom. Представители IA-64 - это семейства Itanium и Itanium 2.
Процессоры архитектуры X86-64 поддерживают два режима работы: Long mode («длинный» режим) и Legacy mode («наследственный», режим совместимости с x86).
«Длинный» режим — «родной» для процессоров AMD64. Этот режим позволяет воспользоваться всеми дополнительными возможностями, предоставляемыми архитектурой AMD64. Для использования этого режима необходима 64-битная операционная система. Этот режим позволяет выполнять 64-битные программы; также (для обратной совместимости) предоставляется поддержка выполнения 32-битного кода, например, 32-битных приложений, хотя 32-битные программы не смогут использовать 64-битные системные библиотеки, и наоборот. Чтобы справиться с этой проблемой, большинство 64-разрядных операционных систем предоставляют два набора необходимых системных файлов: один — для родных 64-битных приложений, и другой — для 32-битных программ. В «длинном» режиме упразднен ряд «рудиментов» архитектуры x86, таких, как режим виртуального 8086, сегментированная модель памяти (однако, осталась возможность использования сегментов FS и GS, что полезно для быстрого нахождения важных данных потока при переключении задач), аппаратная мультизадачность, а также ряд команд, как реализующих упраздненные возможности, так и работающие с BCD-числами, которые в новых программах практически не использовались. Среди особенностей «длинного» режима, следует отметить тот факт, что он активируется установкой флага CR0.PG, который используется для включения страничного MMU (при условии что такое переключение разрешено (EFER.LME=1), в противном случае просто произойдет включение MMU в «наследственном» режиме). Таким образом, невозможно исполнение 64-битного кода с запрещенным страничным преобразованием. Это создает определенные трудности в программировании, поскольку при переключении из «длинного» в «наследственный» режим и обратно (например, для вызова функций BIOS или DOS, монитором виртуальной машины, и т. д.) требуется двойной сброс MMU, для чего код переключения должен находиться в тождественно отображённой странице.
«Наследственный» режим позволяет процессору AMD64 выполнять инструкции, рассчитанные для процессоров x86, и предоставляет полную совместимость с 32/16-битным кодом и операционными системами. В этом режиме процессор ведёт себя точно так же, как x86-процессор, например Pentium 4, и дополнительные функции, предоставляемые архитектурой AMD64 (например, дополнительные регистры) недоступны. В этом режиме 64-битные программы и операционные системы работать не будут.
Особенности архитектуры
Разработанный компанией AMD набор инструкций x86-64 (позднее переименованный в AMD64) — расширение архитектуры Intel IA-32 (x86-32). Основной отличительной особенностью AMD64 является поддержка 16-ти 64-битных регистров общего назначения (против 8-и 32-битных в x86-32), 64-битных арифметических и логических операций над целыми числами и 64-битных виртуальных адресов. Для адресации новых регистров для команд введены так называемые «префиксы расширения регистра», для которых был выбран диапазон кодов 40h-4Fh, использующихся для команд INC <регистр> и DEC <регистр> в 32- и 16-битных режимах. Команды INC и DEC в 64-битном режиме должны кодироваться в более общей, двухбайтовой форме.
Архитектура x86_64 имеет:
16 целочисленных 64-битных регистра общего назначения (RAX, RBX, RCX, RDX, RBP, RSI, RDI, RSP, R8 — R15),
8 80-битных регистров с плавающей точкой (ST0 — ST7),
8 64-битных регистров Multimedia Extensions (MM0 — MM7, имеют общее пространство с регистрами ST0 — ST7),
16 128-битных регистров SSE (XMM0 — XMM15),
64-битный указатель RIP и 64-битный регистр флагов RFLAGS.

## Slide 8
<number>
Оперативная память
Оперативная память ВС организована как последовательность байт, которым соответствуют номера – целые числа от 0: 0,1,2 и т.д.
Номер байта является его физическим адресом.
Для данного класса систем приняты следующие обозначения:
слово (word) – 2 байта = 16 бит;
двойное слово (double word - dword) – 2 слова = 32 бита;
учетверенное слово (qword) – 2 двойных слова = 64 бита.
Кроме этого используются:
параграф – 16 байт;
страница – 256 (512, 4096) байт.
Младшие части чисел в оперативной памяти располагаются в младших адресах.
Младший байт
Старший байт
7 6 5 4 3 2 1 0 7 6 5 4 3 2 1 0
7 6 5 4 3 2 1 0 15 14 13 12 11 10 9 8
Номера бит в байте:
Номера бит в слове:
Notes: <number>

## Slide 9
<number>
Типы обрабатываемых данных
целые числа – представляются в двоичной системе счисления, со знаком или без знака, длиной 1, 2, 4 байта, если число – со знаком, то старший бит содержит знак;
вещественные числа – представляются в двоичной системе счисления в виде мантиссы со знаком и порядка общей длиной от 4 до 10 байт;
двоично-кодированные десятичные числа со знаком, длиной до 16 байт – тип больше не используется;
символы (ASCII, ANSI, Unicode), длиной 1 или 2 байта
Notes: <number>

## Slide 10
<number>
1.2 Программная модель процессора i8086
Под программной моделью процессора понимается совокупность его характеристик, существенных для разработки программного обеспечения.
В общем случае, программная модель процессора включает описание:
способов адресации памяти;
регистров;
форматов данных;
системы команд
Notes: <number>

## Slide 11
<number>
Структура процессора i8086
Notes: <number>
<number>
Устройство управления (УУ) – устройство, осуществляющее дешифрацию машинных команд и выработку всех необходимых управляющих сигналов.
Блок формирования адресов – устройство, осуществляющее вычисление физического адреса следующей команды или данных в оперативной памяти с использованием сегментного адреса и смещения.
Арифметико-логическое устройство (АЛУ) – устройство, выполняющее все арифметические и логические операции по обработке данных, например сложение, вычитание и т.п. Признаки, характеризующие результаты операции, записываются в специальный регистр слова состояния программы (PSW) (в младших моделях – флажковый регистр).
Регистры – внутренняя память процессора. Регистр является устройством временного хранения данных и используется с целью облегчения арифметических, логических и пересылочных операций. Обращение к регистрам осуществляется по именам. Все регистры 16-ти разрядные, однако регистры данных позволяют отдельно обращаться к каждому байту.
a) четыре регистра общего назначения - регистры данных:
AX - регистр-аккумулятор, включает однобайтовые регистры AL и AH;
BX - базовый регистр, включает однобайтовые регистры BL и BH;
СХ - счетчик, включает однобайтовые регистры CL и CH;
DX - регистр-расширитель аккумулятора, включает однобайтовые регистры DL и DH;
б) четыре адресных регистра – могут содержать части адреса (смещения):
SI - регистр индекса источника,
DI - регистр индекса результата,
BP - регистр-указатель базы,
SP - регистр-указатель стека;
в) два управляющих регистра:
IP - регистр-счетчик команд,
PSW - регистр флагов (слово состояния программы);
г) четыре сегментных регистра:
CS - регистр сегмента кодов,
DS - регистр сегмента данных,
ES - регистр дополнительного сегмента данных,
SS - регистр сегмента стека.

## Slide 12
<number>
Сегментная модель 16-ти разрядной адресации памяти
0 1 2 3 4 5 6 7 …
Адрес базы
Смещение
Схема адресация «база +смещение»: Aф = Aб + Асм
Сегментная схема адресации микропроцессора i8086:
16-разрядный сегментный адрес
0 0 0 0
16-разрядное смещение в сегменте
20-ти разрядный физический адрес
Добавляются аппаратно
Сегмент при 16-ти разрядной адресации – фрагмент памяти размером не более 64 кбайт, который начинается с адреса, кратного 16.
Notes: <number>
<number>
Оперативная память организована как последовательность байт. Номер байта считается его физическим адресом.
Первоначально программы писались с указанием физических адресов, а потому могли загружаться только в те адреса памяти, для которых были написаны, что приводило к неэффективному использованию оперативной памяти.
Для обеспечения возможности загрузки программ в любые области памяти была предложена схема адресации по принципу «база + смещение», при которой программы пишутся в относительных адресах – смещениях, к которым при вычислении физического адреса прибавляется адрес базы (адрес загрузки). Адрес базы при этом определялся в процессе загрузки программы в память. Таким образом программы стали перемещаемыми.
При разработке процессора i8086 на базе процессора i8080, имеющего 16-ти разрядную шину адреса и потому адресующего всего 216 = 64 Кб памяти, была поставлена задача увеличения адресного пространства до 1 Мб, что требовало увеличения адреса до 20 бит. Чтобы полностью не переделывать процессор было предложено использовать сегментную адресацию.
В случае сегментной адресации в качестве базовых используют адреса, кратные 16. Такие адреса при двоичной записи в младших разрядах содержат как минимум четыре нуля: 16 = 100002, 32 = 1000002, 48 = 1100002 и т.д. Это позволяет не хранить младшие четыре нуля базового адреса, а дописывать их аппаратно при вычислении 20-ти битного физического адреса. Старшая часть базового адреса, сохраняемая в специальных (сегментных) регистрах, получила название сегментного адреса.
При условии 16-ти битных смещений относительно одного базового адреса можно адресовать не более 64 кбайт памяти.
Таким образом сегментом называется фрагмент памяти размером не более 64 кбайт, который начинается с адреса, кратного 16.

## Slide 13
<number>
Адресация сегментов различных типов
Программа размещается в сегментах трех типов, каждый из которых адресуется одним из сегментных регистров и регистром или регистрами, содержащими смещение.
1. Сегмент кода: CS: IP
2. Сегмент стека: SS:SP
3. Основной и дополнительный сегменты данных:
BX + DI + <Непосредственное смещение>
BX + SI + <Непосредственное смещение>
BP + DI + <Непосредственное смещение>
DS: BP + SI + <Непосредственное смещение>
ES: BX + <Непосредственное смещение>
BP + <Непосредственное смещение>
SI + <Непосредственное смещение>
DI + <Непосредственное смещение>
Сегментный адрес
Смещение в сегменте
Сегм.
База
Сегм.
Индекс
Notes: <number>
<number>
Сегмент кода содержит коды машинных команд. Каждый раз во время выполнения команды содержимое регистра IP автоматически увеличивается на размер предыдущей команды и таким образом содержит адрес следующей команды.
Сегмент стека используется при организации вызова подпрограмм: в него помещаются параметры или их адреса, адрес возврата в вызывающую программу и в нем отводится место для размещения локальных переменных подпрограммы. В процессе использования стек растет в сторону уменьшения адреса.
Для адресации данных можно одновременно использовать два сегмента основной (адресуется DS) и дополнительный (адресуется ES). Для формирования смещений могут использоваться 8 схем адресации, в которых применяются 1-2 регистра адреса. Кроме этого часть смещения, называемая непосредственным смещением, может записываться в машинной команде.

## Slide 14
<number>
Схема 16-ти разрядной адресации памяти
Исполнительный адрес
(смещение в сегменте)
База
Индекс
Непосред.
смещение
+
Блок преобразования
адресов
Сегментный регистр
SS
Сегментный регистр
ES
Сегментный регистр
DS
Сегментный регистр
CS
Физический
адрес (20)
ОП
Исполнительный
адрес (16)
Сегментный
адрес (16)
SI, DI
BX, BP
Disp
Указатель
(32)
1Мб
Notes: <number>

## Slide 15
<number>
Система машинных команд i8086. Форматы команды MOV
Рег-р/память  регистр | 100010DW | Mod Reg R/M | Смещение млад. байт | Смещение стар. байт | 
D - 1- в регистр, 0 - из регистра
W - 1- операнды-слова, 0 - байты
W=1 W=0 Sr
Reg 000 AX 000 AL 00 ES
001 CX 001 CL 01 CS
010 DX 010 DL 10 SS
011 BX 011 BL 11 DS
100 SP 100 AH
101 BP 101 CH
110 SI 110 DH
111 DI 111 BH
Префиксы
Код
операции
1 байт
адресации
2 байта
смещения
2 байта
данных
Mod - 00 – смещение Disp=0 байт
01 – смещение Disp=1 байт
10 – смещение Disp=2 байта
11 – операнды-регистры
Литерал рег-р/память | 1100011W | Mod 000 R/M | Смещение млад. байт | Смещение стар. байт | Данные
M = 000 EA=(BX)+(SI)+Disp
001 EA=(BX)+(DI)+Disp
010 EA=(BP)+(SI)+Disp
011 EA=(BP)+(DI)+Disp
100 EA=(SI) + Disp
101 EA=(DI) + Disp
110 EA=(BP) + Disp *
111 EA=(BX) + Disp
Notes: <number>
<number>
Машинная команда i8086 имеет размер от 1 до 8 байт. При этом каждая команда имеет несколько форматов в зависимости от расположения операндов.
В качестве примера рассмотрим команду пересылки данных. Команда имеет мнемонику MOV и может использовать шесть разных форматов.
Первый формат используется, если необходимо переслать данные из регистра в память, из памяти в регистр или из регистра в регистр. (Пересылка с помощью команды MOV из памяти в память невозможна.)
Второй – если необходимо переслать литерал в память или в регистр.

## Slide 16
<number>
Примеры машинных команд
Примеры:
1) mov BX,CX
100010DW Mod Reg Reg
10001001 11 001 011
2) mov CX,6[BX]
100010DW Mod Reg Mem См.мл.байт
10001011 01 001 111 00000110
3) mov byte ptr 6[BX],10
1100011W Mod 000 Mem См.мл.байт Данные
11000110 01 000 111 00000110 00001010
8 9
C B
8 B
4 F
0 6
C 6
4 7
0 6
0 A
Команды с регистрами AL,AX имеют особый формат!
Notes: <number>

## Slide 17
<number>
Семейство процессоров IA-32
Модель (Intel) | РОНы/ Данные/ Адрес | Основные характеристики
I8086 (1978) - I80186 | 16/16/20 | 4-8 МГц, 1 Мб
I80286 (1982) | 16/16/24 | 8-20 МГц,защищенный режим
I80386 (1985) | 32/32/32 | 20-40 МГц, виртуальный режим
I80486 (1989) | 32/32/32 | 20-100 МГц, внутренний сопроцессор
Pentium (1993) | 32/64/32 | 60-150 МГц, конвейерные и суперскалярные схемы
Pentium Pro (1995) | 32/64/32 | 100-200 МГц
Pentium II (1997) | 32/64/32 | 233-300 МГц
Pentium III (1999) | 32/64/36 | 450-500 МГц
Pentium IV (2001) | 32/64/36 | 2.8 ГГц
Pentium IV 3,2 (2003) | 32/64/36 | 3.2 ГГц
Pentium Core 2 Extreme QX9775 (2008) | 32/64/36 | 3.2 (до 3.73) ГГц, двухядерные, частота системной шины до 1.6 ГГц
Pentium 4 670 |  | 3.8 ГГц, одноядерный
Pentium Core i7 970 Extreme |  | 3.33 (до 3.6) ГГц, шестиядерный, частота системной шины 6.400 ГГц
Notes: <number>
<number>
Архитектура микропроцессоров IA-32 представляет собой продукт нескольких независимых групп разработчиков, которые развивали эту архитектуру более 15 лет, добавляя новые возможности к первоначальному набору команд.
В 1978 году была анонсирована архитектура МП Intel 8086 как развитие в то время успешного 8-битного микропроцессора 8080. 8086 представляет собой 16-битовую архитектуру, все внутренние регистры которой имеют разрядность 16 бит. Микропроцессор 8080 был просто построен на базе накапливающего сумматора (аккумулятора), но архитектура 8086 была расширена дополнительными регистрами. Поскольку почти каждый регистр в этой архитектуре имеет определенное назначение, 8086 по классификации лишь частично можно отнести к машинам с накапливающим сумматором, а частично - к машинам с регистрами общего назначения. МП 8086 (точнее его версия 8088 с 8-битовой внешней шиной) стал основой, завоевавшей в последствии весь мир серии компьютеров IBM PC, работающих под управлением операционной системы MS-DOS.
В 1980 году был анонсирован математический сопроцессор 8087, который добавил к архитектуре 8086 почти 60 команд вещественной арифметики. Разработчики 8087 отказались от расширенных накапливающих сумматоров для того, чтобы создать некий гибрид стеков и регистров - расширенную стековую архитектуру. Полный набор стековых команд дополнен ограниченным набором команд типа регистр-память.
Анонсированный в 1982 году микропроцессор 80286, еще дальше расширил архитектуру 8086. Была создана сложная модель распределения и защиты памяти, расширено адресное пространство до 16Мбайт, а также добавлено небольшое число дополнительных команд. Поскольку очень важно было обеспечить выполнение без изменений программ, разработанных для 8086, в 80286 был предусмотрен режим реальных адресов, позволяющий машине работать почти как 8086. В 1984 году компания IBM объявила об использовании этого процессора в своей новой серии персональных компьютеров IBM PC AT.
В 1987 году появился микропроцессор 80386, который расширил архитектуру 80286 до 32 бит. В дополнение к 32-битовой архитектуре с 32-битовыми регистрами и 32-битовым адресным пространством, в микропроцессоре 80386 появились новые режимы адресации и дополнительные операции. Все эти расширения превратили 80386 в машину, по идеологии близкую к машинам с регистрами общего назначения. В дополнение к механизмам сегментации памяти, в микропроцессор 80386 была добавлена также поддержка страничной организации памяти. В микропроцессоре 80386 улучшены встроенные средства многозадачности, появившиеся в архитектуре 80286. Переключение задач совершенно прозрачно для прикладных программ. Также как и 80286, микропроцессор 80386 имеет режим выполнения программ, написанных для 8086. Хотя в то время базовой операционной системой для этих микропроцессоров оставалась MS-DOS, 32-разрядная архитектура и страничная организация памяти послужили основой для переноса на эту платформу операционной системы UNIX. Следует отметить, что для процессора 80286 была создана операционная система XENIX (сильно урезанный вариант системы UNIX).
Процессоры i486SX и i486DX - это 32-битовые процессоры с внутренней кэш-памятью емкостью 8 Кбайт и 32-битовой шиной данных. Основное отличие между ними заключается в том, что в процессоре i486SX отсутствует интегрированный FPU (модуль вещественной арифметики). Поэтому он имеет меньшую цену и применяется в системах, для которых не очень важна производительность при обработке вещественных чисел. Для этих систем обычно возможно расширение с помощью внешнего сопроцессора i487SX.
Все процессоры Intel до Intel486 включительно являются скалярными, то есть это процессоры с единственным конвейером.
Появившийся в 1993 году процессор Pentium ознаменовал собой новый этап в развитии архитектуры IA-32, связанный с адаптацией многих свойств процессоров с архитектурой RISC. Именно с процессоров Pentium фирмы Intel началось пятое поколение процессоров семейства IA-32. Он изготовлен по 0,8-микронной БиКМОП технологии и содержит 3,1 млн. транзисторов. Первоначальная реализация была рассчитана на работу с тактовой частотой 60 и 66 МГц. Затем были выпущены процессоры, работающие с тактовой частотой 75, 90, 100, 120, 133, 150 и 200 МГц. По базовой регистровой архитектуре и системе команд процессоры Pentium являются 32-разрядными процессорами, но имеют 64-битную шину данных, шина адреса позволяет адресовать 4 Гбайт физической памяти. Главными его особенностями являются:
двухпотоковая суперскалярная организация, допускающая параллельное выполнение пары простых команд;
наличие двух независимых 2-входовых множественно-ассоциативных кэшей для команд и для данных, обеспечивающих выборку данных для двух операций в каждом такте;
динамическое прогнозирование переходов;
конвейерная организация устройства плавающей точки с 8 ступенями;
двоичная совместимость с существующими процессорами семейства IA-32.
Прежде всего, новая микроархитектура процессора Pentium базируется на идее суперскалярной обработки. Основные команды распределяются по двум независимым исполнительным устройствам (конвейерам U и V). Конвейер U может выполнять любые команды семейства IA-32, включая целочисленные команды и команды с плавающей точкой. Конвейер V предназначен для выполнения простых целочисленных команд и некоторых команд с плавающей точкой. Команды могут направляться в каждое из этих устройств одновременно, причем при выдаче устройством управления в одном такте пары команд более сложная команда поступает в конвейер U, а менее сложная - в конвейер V. Такая попарная выдача команд возможна только для ограниченного подмножества целочисленных команд. Команды арифметики с плавающей точкой не могут запускаться в паре с целочисленными командами. Одновременная выдача двух команд возможна только при отсутствии зависимостей по регистрам.
По интерфейсу шина процессора Pentium стала развитием шины процессора Intel486. Если шина Intel486 ориентирована на максимальную гибкость и простоту подключения устройств с различной разрядностью, то шина Pentium - на достижение максимальной производительности. Интерфейс рассчитан на применение внешнего вторичного кэша и внутреннего первичного с возможностью работы как со сквозной (write-through), так и с обратной (write-back) записью. Интерфейс позволяет объединять до 2 процессоров на одной шине для реализации SMP (симметричные мультипроцессорные системы) или FRC (системы с избыточным контролем функциональности).
Процессор Pentium MMX - последний из процессоров пятого поколения Pentium. Он дополнен расширением MMX, ориентированное на приложения мультимедиа, 2D/3D-графику и коммуникации, (основная идея заключается в одновременной обработке нескольких элементов данных за одну инструкцию), и ряд усовершенствований, повышающих производительность на обычных операциях.
К шестому поколению процессоров Intel относятся Pentium Pro, все разновидности процессоров Pentium II/III, а также Celeron. Процессоры этого поколения имеют обобщенное название P6. С точки зрения принципа организации вычислений, главное отличие этого поколения заключается в динамическом исполнении, при котором внутри процессора инструкции могут исполняться не в том порядке, который предполагает программный код. Это решение призвано повысить производительность процессора за счет улучшения архитектуры, а не повышения тактовой частоты.
Динамическое исполнение резко повышает частоту запросов процессорного ядра к шине за данными и инструкциями, поскольку ядро одновременно обрабатывает несколько инструкций. Для обхода узкого места - внешней шины - в P6 применена архитектура двойной независимой шины DIB (Dual Independent Bus), реализующая, по сути, две отдельные шины. Одна из этих шин используется только для связи с кристаллом вторичного кэша, расположенным в том же корпусе микросхемы, что и процессор. Эта шина является локальной и в геометрическом смысле - проводники имеют длину порядка единиц сантиметров, что позволяет использовать ее на высокой частоте тактирования, вплоть до частоты ядра. Вторая шина процессорного кристалла выходит на внешние выводы микросхемы, она и является системной, или "фасадной" шиной FSB (Front-Side Bus) процессора Р6. Эта шина работает на внешней частоте независимо от внутренней шины.
Процессоры Pentium Pro появились в 1995 году, выполнялись по технологии 0,5мкм, впоследствии 0,35мкм. Они выпускались с частотами ядра 150, 166, 180 и 200МГц и объемом вторичного кэша 256 и 512Кбайт (1024Кбайт в специальных моделях). Раздельный первичный кэш инструкций и данных имеет объем 8+8 Кбайт. Вторичный кэш работает на частоте ядре. Частота системной шины - 60 или 66 МГц. Достоверность данных вторичного кэша в некоторых модификациях контролируется с помощью ЕСС. Процессоры могут работать в симметричных мультипроцессорных системах (SMP) - до четырех процессоров на общей шине. Объединяемые процессоры должны иметь одинаковые коэффициенты умножения частоты и единые тактовые частоты шин. Для этих процессоров был разработан разъем Socket 8.
Процессоры Pentium II сочетают архитектуру Pentium Pro с технологией MMX. По сравнению с Pentium Pro удвоен размер первичного кэша (16+16 Кбайт), размер вторичного кэша варьируется от 0,5 до 2 Мбайт. В процессоре используется новая технология корпусов - картридж с печатным краевым разъемом, на который выведена системная шина (Single Edge Contact Cartridge - SECC). На картридже размером 14х6,2х1,6см установлена микросхема ядра процессора (CPU Core), несколько микросхем, реализующих вторичный кэш, и вспомогательные дискретные элементы (резисторы и конденсаторы). Снятие вторичного кэша с микросхемы процессора позволяет использовать для кэш-памяти и памяти тегов микросхемы сторонних производителей, специализирующихся на выпуске сверхбыстродействующей памяти. Объем вторичного кэша определяется емкостью и числом установленных микросхем памяти. В то же время сохраняется независимость шины вторичной кэш-памяти, которая тесно связана с ядром процессора собственной локальной шиной.
Первые процессоры Pentium II (до выпуска имели кодовое название Klamath), появившиеся весной 1997 года, насчитывали около 7,5 млн транзисторов только в процессорном ядре и выполнялись по технологии 0,35мкм, питание 2,8В. Они имели тактовые частоты ядра 233, 266 и 300МГц при частоте системной шины 66МГц. При этом вторичный кэш работал на поовине частоты ядра и кэшировал только первые 512Мбайт оперативной памяти. Для этих процессоров был разработан разъем Slot 1, по составу сигналов сильно напоминающий Socket 8. Однако Slot 1 позволяет объединять только пару процессоров для реализации SMP или FRC. Таким образом, этот процессор представляет собой более быстрый Pentium Pro с поддержкой MMX, но урезанными возможностями построения мультипроцессорных систем.
Следующее поколение Pentium II, имевшие кодовое название Deshutes, появилось в 1998 году и выполнялось уже по технологии 0,25мкм, питание 2,0В. Это позволило поднять тактовую частоту (чем мельче элементы, тем меньше они рассеивают мощность, что особенно критично на высоких частотах). Процессор на 333МГц имеет частоту шины 66МГц, а процессоры на 350, 400 и 450МГц уже имеют частоту системной шины 100МГц. Для работы на такой частоте эффективна оперативная память на микросхемах SDRAM (синхронная динамическая память). Эти процессоры также устанавливаются в Slot 1. Объем памяти, кэшируемой на L2, был увеличен до 4Гбайт.
Процессоры Pentium III появились в 1999 году и являются дальнейшим развитием Pentium II. Кодовое название до выхода - Katmai. Их главное отличие - раширение набора SIMD-инструкций SSE (Streaming SIMD Extensions, другое название - KNI - Katmai New Insructions), основанное на новом блоке 128-разрядных регистров ХММ. Этот блок позволяет одной инструкцией выполнять операции сразу над четырьмя комплектами 32-разрядных операндов в формате с плавающей точкой (одинарная точность). При выполнении новых инструкций оборудование традиционного FPU/MMX не используется, что позволяет эффективно смешивать инструкции ММХ с инструкциями над операндами с плавающей точкой. Инструкции с регистрами ММХ могут работать и в скалярном режиме (с одним комплектом операндов). Кроме арифметических, есть и логические инструкции. Появились и новые возможности управления кэшированием. По возможностям мультипроцессорных конфигураций эти процессоры аналогичны своим предшественникам Pentium II и Pentium II Xeon. Возможность избыточных конфигураций есть только у Pentium III Xeon. Частота ядра начинается с 500 МГц, частота системной шины - 100 и 133МГц. Вторичный кэш в первых моделях Pentium III - 512Кбайт с ЕСС-контролем - работает на половине частоты ядра, расположен на картридже в виде отдельных микросхем (собственно память и память тегов).
Процессоры с ядром Coppermine тоже называются Pentium III. Несмотря на слово copper (медь) в названии, медные проводники в них не используются. Технология 0,18мкм, 28 млн транзисторов, площадь кристалла 106мм². Первичный кэш 32Кбайт (16+16), на кристалле ядра расположен улучшенный вторичный кэш (Advanced Transfer Cache) размером 256Кбайт с ЕСС-контролем, который работает на частоте ядра. Вторичный кэш связан с ядром шиной разрядностью 256 бит (у предыдущих Р6 с отдельно расположенным кэшем и процессоров Celeron с интегрированным кэшем разрядность шины данных кэша составляла 64 бит). По сравнению с Celeron и первыми моделями Pentium III, вторичный кэш Coppermine имеет меньшую латентность (задержку от запроса до начала пересылки данных), а пропускная способность его шины выросла в 4 раза. Набор инструкций включает SSE и выдачу серийного номера процессора. Частота системной шины 100 и 133МГц. Коэффициенты умножения фиксированы изготовителем. Анонсированы модели с частотами 500 (100х5), 533 (133х4), 550 (100х5,5), 600 (100х6 или 133х4,5), 650 (100х6,5), 667 (133х5), 700 (100х7), 733 (133х5,5), 750 (100х7,5), 800, 850, 866, 933, 1000МГц. В обозначении процессора, например Pentium III-533ЕВ, буква Е означает улучшенный кэш, буква В - частоту шины 133МГц (без буквы В - 100МГц).
Для малобюджетных компьютеров весной 1998 года выпустили облегченный вариант процессора Pentium II, названный Celeron. Процессоры Celeron с ядром Covington (технология 0,25мкм, питание 2,0В) имеют частоты 266 и 300МГц (частота шины 66МГц) и тоже устанавливаются в Slot 1, но их картриджи несколько проще и называются иначе - SEPP (Single Edge Processor Package). Они не имеют микросхем вторичного кэша и это исключение заметно отразилось на производительности.
Летом 1998 года вышла следующая модель Celeron, известная также под названием Mendocino. Сюда относятся процессоры Celeron 300А (с частотой 300МГц) и Celeron 333-533 МГц. Процессоры имеют небольшой (128Кбайт) вторичный кэш, установленный на кристалле ядра и работающий на полной частоте ядра (как у Pentium Pro, но несколько с большой латентностью). Процессоры с частотами 300-433МГц выпускались под Slot 1 по технологии 0,25мкм, питание 2,0В.
Весной 2000 года появились процессоры Celeron на ядре Coppermine (технология 0,18мкм, питание 1,5В). Как и у всех последних процессоров подсемейства Celeron, вторичный кэш имеет размер 128Кбайт, а частота шины равна 66МГц. Главное отличие - поддержка инструкций SSE. Частота ядра - начиная с 533МГц (Celeron 533А). Начиная с частоты 800МГц поднята частота шины до 100 МГц.
В целом отличия процессоров Celeron от Pentium II/III следующие:
кэш второго уровня отсутствует или имеет меньший размер (128КБайт) и большую латентность;
разрядность шины адреса сокращена с 36 до 32 бит (адресуемая память - 4 Гбайт);
контроль паритета шины адреса и шины запроса, ЕСС-контроль шины данных и контроль неисправимых ошибок шины отсутствует, как и сигнал инициализации шины;
процессоры предназначены только для одиночных конфигураций: из сигналов запросов шины официально остался только BR0#, что не позволяет реализовать симметричные двухпроцессорные конфигурации. Реально сигнал BR1# в некоторых моделях присутствует, что позволяет использовать Celeron в двухпроцессорных SMP-системах;
коэффициенты умножения частоты фиксированы. Внешняя частота - 66МГц.
Для мощных компьютеров (серверов) предназначено семейство Xeon - "утяжеленные" варианты процессоров Pentium II и Pentium III. Для них был разработан новый разъем - Slot 2, который (вместе с интерфейсом процессора) позволяет строить как избыточные системы с FRC, так и симметричные 2-, 4- и даже 8-процессорные системы. Вторичный кэш, как и в Pentium Pro, работает на частоте ядра. Объем вторичного кэша - 512Кбайт, 1 или 2Мбайт при кэшировании до 64Гбайт (все адресное пространство при 36-битной адресации). Процессоры Xeon отличаются не только большей мощностью, но и большими размерами - 15,2х12,7х1,9 см.
Процессоры Xeon имеют новые средства хранения системной информации. Постоянная (только для чтения) память процессорной информации PIROM (Processor Information ROM) хранит такие данные, как электрические спецификации ядра процессора и кэш-памяти (диапазоны частот и питающих напряжений), S-спецификацию и серийный 64-битный номер процессора. Энергозависимая память Scratch EEPROM предназначена для занесения системной инфомации поставщиком процессора (или компьютера с этим процессором) и может быть защищена от последующей записи. Процессор оборудован термодатчиком (термодиод на кристалле ядра) с программируемым устройством контроля температуры. Это устройство имеет аналого-цифровой преобразователь, калибруемый по термодиоду конкретного процессора на этапе тестирования картриджа. Константа настройки термометра заносится в PIROM. Устройство термоконтроля программируется - задается частота преобразования и пороги температуры, по достижении которых вырабатывается сигнал прерывания. Для взаимодействия с PIROM, Scratch EEPROM и устройством термоконтроля процессор имеет дополнительную последовательную шину SMBus (System Management Bus).
Процессоры Pentium II Xeon на ядре Deshutes (технология 0,25мкм) имеют частоту шины 100МГц, частота ядра - 400-500МГц. Набор инструкций - Р6+ММХ.
Процессоры Pentium III Xeon под кодовым названием Tanner (технология 0,25мкм) имеют частоту шины 100МГц, частота ядра - от 500МГц. Вторичный кэш - 512Кбайт, 1 или 2Мбайт (для 550МГц только 512 Кбайт), кэш работает на частоте ядра. Набор инструкций - Р6+ММХ+SSE. Этот процессор позиционируется как серверный (поддерживает 4/8-процессорные кофигурации SMP).
Процессоры Pentium III Xeon под кодовым названием Cascades (технология 0,18мкм) имеют частоту шины 133МГц, частота ядра - от 600МГц. Вторичный кэш - 256Кбайт, расположен на кристалле ядра, работает на частоте ядра. Первые модели работают только в двухпроцессорных конфигурациях. Планируется увеличение вторичного кэша до 2Мбайт и повышение частоты до 866МГц. Эти процессоры позиционируются для мощных рабочих станций.
Мобильные процессоры семейства Р6 предназначены для установки в ноутбуки и другие малогабаритные системы с автономным питанием. Эти процессоры выпускаются в нескольких конструктивных исполнениях: миниатюрный корпус BGA1 и BGA2 с выводами для припаивания, Micro-PGA2 со штырьковыми выводами, мини-картридж с 240-штырьковым разъемом и модули с коннекторами MMC-1 и MMC-2. В этих исполнениях могут быть процессоры четырех типов: мобильный Pentium III, мобильный Pentium II с внешним вторичным кэшем, мобильный Celeron с кэшем 128Кбайт и мобильный Pentium II со встроенным кэшем 256Кбайт. Мобильные процессоры имеют ряд отличий от обычных Pentium II/III:
не поддерживается FRC и SMP;
понижено напряжение питания (на некоторых процессорах напряжение питания ядра <1В);
понижена нагрузочная способность интерфейсных схем;
введено новое состояние пониженного потребления Quick Start, которое отличается от состояния Stop Grant тем, что в нем не отслеживаются транзакции симметричных агентов (другого процессора), слежение ведется только за приоритетными агентами шины, поэтому потребление в состоянии Quick Start существенно меньше, чем Stop Grant.
Процессор Pentium 4 является 32-разрядным представителем семейства IA-32, по микроархитектуре принадлежащей к новому, седьмому (по классификации Intel) поколению. С программной точки зрения он представляет собой процессор IA-32 с очередным расширением системы команд - SSE2. По набору программно-доступных регистров Pentium 4 повторяет процессор Pentium III. С внешней аппаратной точки зрения это процессор с системной шиной нового типа, в которой кроме повышения тактовой частоты применили ставшие уже привычными принципы двойной (2х) и четырехкратной (4х) синхронизации, а также предпринят ряд мер по обеспечению работоспособности на высоких частотах. Микроархитектура процессора, получившая название NetBurst, разработана с учетом высоких частот как ядра (>1,4ГГц), так и системной шины (400МГц). Название микроархитектуры указывает на сетевую направленность процессора - его мощь необходима для ресурсоемких мультимедийных Интернет-приложений. Расширение системы команд ориентировано на задачи, которые становятся доступными для обычных настольных компьютеров:
потоковые приложения, включая обработку видеоинформации в реальном времени, подразумевающую как декодирование сжатой информации, так и более сложные задачи кодирования;
редактирование видеоизображений;
трехмерная визуализация;
обработка видеосигнала в качестве источника данных;
связь с телевидением высокой четкости (HDTV);
распознавание речи;
Интернет-телефония.
Процессор Pentium 4 является по-настоящему однокристальным. На одном кристалле размещено около 42 млн транзисторов, выполненных по технологии с разрешением 0,18мкм (в Pentium III Coppermine всего 28 млн транзисторов). Частота ядра первых моделей составляет 1,4 или 1,5ГГц. Процессор кроме собственно вычислительного ядра имеет кэш-память двух уровней. Вторичный кэш, общий для инструкций и данных, имеет размер 256Кбайт и разрядность шины 256 бит (32 байта), как и в последних процессорах Pentium III. Шина вторичного кэша работает на частоте ядра, что обеспечивает ее пропускную способность 32х1,4=44,8Гбайт/сек на частоте 1,4ГГц. Вторичный кэш имеет ЕСС-контроль, позволяющий обнаруживать и исправлять ошибки. Первичный кэш данных имеет такую же высокую пропускную способность (44,8Гбайт/сек), но его объем сократился вдвое (8Кбайт против 16 в Pentium III). Первичный кэш инструкций в привычном понимании отсутствует, его заменил кэш трассы (trace cache). В нем хранятся последовательности микроопераций, в которые декодированы инструкции. В этом кэше могут помещаться до 12К микроопераций.
Интерфейс системной шины процессора рассчитан только на однопроцессорные конфигурации, отсутствует также возможность избыточного функционального контроля (FRC). Интерфейс во многом напоминает шину Р6 - протокол также ориентирован на одновременное выполнение нескольких транзакций. Принят ряд мер по обеспечению высокой пропускной способности. В процессоре Pentium 4 частота шины 400МГц с "четырехкратной накачкой" (quad pumped) - тактовая частота системной шины составляет 100МГц, но частота передачи адресов и данных выше. Новая информация по линиям с общей синхронизацией может передаваться на каждом такте с частотой 100МГц. Для 2х- и 4х-кратной передачи используется синхронизация от источника данных. По шине адреса информация передается в режиме 2х-кратной передачи, стробами являются два сигнала ADSTB0# и ADSTB1#. По спаду этих стробов передается адрес, а по фронту - информация о типе транзакции. Таким образом, в каждом такте шины (за 10нс) передается и адрес, и тип транзакции (у Р6 на это требовалось 2 такта, что занимало 15-30нс). По шине данных информация передается с четырехкратной частотой, для чего используются пары стробирующих сигналов DSTBp[0:3]# и DSTBn[0:3]# с периодом 5нс (частота 200МГц). Стробы сдвинуты относительно друг друга на 2,5нс (половину своего маленького такта), синхронизация по их спадам и дает учетверенную частоту передачи.
Разрядность шины данных, как и в предыдущих двух поколениях процессоров, составляет 64 бита (8 байт), что в режиме 4х-кратной передачи дает максимальную пропускную способность 100х4х8=3,2Гбайт/сек. У процессоров Pentium III шина обеспечивала 133х8=1,06Гбайт/сек, так что по этому параметру у Pentium 4 наблюдается троекратное улучшение. Шина адреса имеет разрядность 36 бит, что позволяет адресовать те же 64 Гбайт памяти, из которых кэшируются только первые 4 Гбайт.
Микроархитектура NetBurst будет иметь максимальную производительность исполнения предсказуемых (линейных и циклических) участков программы, характерных для приложений, на которые ориентирован новый процессор. На непредсказуемо ветвящихся программах, к которым относятся, например, офисные приложения, длинный гиперконвейер оказывается менее эффективным, чем конвейер Р6, если бы тот удалось разогнать до частот 1,4 ГГц и выше.

## Slide 18
<number>
1.3 Программная модель процессоров IA-32
Процессоры IA-32 могут функционировать в одном из трех режимов:
реальной адресации (Real address mode) – процессор работает как процессор i8086, адресует только 1 Мб памяти, с использованием 32-х разрядных расширений, например, 32-х разрядных регистров или команд перехода в защищенный режим;
защищенном (Protected mode) – процессор работает с 32-х разрядными адресами и при этом использует сегментную и, как правило, страничную модели памяти;
управления системой (System Management mode) – для выполне-ния действий с возможностью их полной изоляции от прикладного программного обеспечения и операционной системы. Переход в ре-жим возможен только аппаратно. Используется для выполнения таких операции, как переход в энергосберегающее состояние.
Notes: <number>
<number>
IA-32 – семейство процессоров фирмы Intel, родоначальником которого является процессор Intel 386. Несмотря на то, что с момента выпуска Intel 386 внутренняя структура и быстродействие процессоров существенно изменились, для программиста это не имеет значения, поскольку программная модель процессоров этой серии в основном сохранилась.

## Slide 19
<number>
Эффективный адрес
Схема 32-х разрядной адресации
База
Индекс
Непосредственное
смещение
Масштаб
x
+
Блок сегментации
Селектор
(Сегментный регистр)
Селектор
Селектор
Таблица локальных
дескрипторов
Селектор
Селектор
Таблица глобальных
дескрипторов
Блок
разбивки
на страницы
Виртуальный
адрес (46)
Эффективный
адрес (32)
Линейный
адрес (32)
ОП
Физический
адрес (32)
Страницы
по 4 Кб
2 0
Индекс
сегмента (14)
Базовые адреса
сегментов
Notes: <number>
<number>
Используются сегментная и страничная модели организации оперативной памяти.
Сегментация памяти приложений.
В процессе работы непосредственно используемые приложением сегменты доступны с использованием селекторов (сегментных регистров).
С каждым сегментным регистром ассоциирован программно-недоступный кэш дескриптора соответствующего сегмента, содержащий:
базовый адрес сегмента в линейном адресном пространстве (32 бита),
предел сегмента – 20 бит – в байтах или страницах;
тип сегмента: чтение и исполнение, чтение и запись и т.п.;
признак присутствия в памяти;
признак размера операндов по умолчанию (16 или 32 бита);
уровень привилегий: 0 – системные, 1-2 – разделяемые, 3 – приложения;
и другие атрибуты сегмента.
Кеш заполняется при загрузке значения в сегментный регистр. В реальном режиме предел сегмента всегда 0FFFFh, атрибуты игнорируются, а базовый адрес вычисляется сдвигом значения селектора на 4 бита влево. В защищенном режиме кэш заполняется соответствующими значениями из дескрипторной таблицы.
Приложению доступны две таблицы дескрипторов – локальная и глобальная.
Локальная – содержит адреса сегментов приложения, а глобальная – компонентов операционной системы.
Индекс дескриптор сегмента в таблице определяется содержимым 14 старших бит сегментного регистра (селектора).
Различают 3 адресных пространства:
1) логическое – виртуальный адрес – 46 бит – 246 = 64 Гб :
а) индекс селектора 14 бит – 214 = 16 Кб;
б) смещение 32 бита – 232 = 4 Гб;
2) линейное – линейный адрес – 32 бита;
3) физическое – физический адрес – 32 бита
Каждая задача в защищенном режиме может иметь до 16383 сегментов, размером до 4 Гбайт каждый, таким образом, общий объем памяти, адресуемый программой, составляет 64 Тбайт.

## Slide 20
<number>
Плоская модель памяти Flat
Модель памяти Flat используется в приложениях Windows:
база = 0;
граница совпадает с объемом доступной оперативной памяти;
сегмент кода, сегмент данных и сегмент стека располагаются в одном и том же пространстве адресов, которое разделено между указанными сегментами.
Начальные адреса памяти отводятся для размещения операционной системы. В связи с этим все модули компонуются не с начальных адресов, а с базового адреса в сегменте - 0x400000. в PE формате, несмотря на то, что сам формат позволяет выравнивать секции на 512 байт, используется выравнивание секций на границу 4 кб, меньшее выравнивание в Windows не считается корректным.
Адресное пространство приложения
Поскольку аналогично адресуются все приложения, защита сегментов не работает (нельзя писать в сегмент кода, но можно в сегмент данных, расположенный в том же пространстве). Работает только защита страниц.
Сегмент стека
Сегмент данных
Сегмент кода
0
Windows
Notes: <number>
<number>

## Slide 21
<number>
Страничная организация памяти
4 Кбайта
4 Кбайта
4 Кбайта
4 Кбайта
4 Кбайта
4 Кбайта
4 Кбайта
4 Кбайта
4 Кбайта
4 Кбайта
4 Кбайта
Линейное адресное
пространство
Физическое адресное
пространство
Линейное пространство отображается в физическое пространство посредством специальной таблицы, отдельной для каждого приложения
Notes: <number>
<number>
При использовании сплошной или сегментированной модели памяти линейное адресное пространство может быть отображено на пространство физических адресов либо непосредственно (линейный адрес есть физический адрес), либо при помощи механизма страничной трансляции. Во втором случае линейное адресное пространство делится на страницы одинакового размера (обычно 4 Кбайт), которые составляют виртуальную память. Страничная трансляция обеспечивает отображение требуемых страниц виртуальной памяти в физическое адресное пространство. Только при использовании страничной трансляции на процессорах Pentium III и выше доступны 36-битные физические адреса (до 64 Гбайт).

## Slide 22
<number>
Схема страничной адресации
Адрес таблицы страниц
Адрес таблицы страниц
Адрес таблицы страниц
Адрес таблицы страниц
Адрес страницы
Адрес страницы
Адрес страницы
Адрес страницы
Адрес страницы
Адрес страницы
Индекс
каталога
Индекс
страницы
Смещение
Таблица страниц
CR3
Адрес страницы
(страничный кадр)
Смещение
31 2221 1211 0
31 1211 0
Таблица страниц (1024 адреса)
Линейный адрес
Физический адрес
Каталог таблиц
(1024 4-х байтовых поля)
1024*1024*4 Кб = 4 Гб
Notes: <number>
<number>
В страничном преобразовании участвуют два типа структур: каталоги таблиц (Page Directory) и таблицы страниц (Page Table). Эти структуры состоят из 1024 32-битных элементов. Элементы содержат старшие 20 бит физического адреса адресуемых объектов. Элементы таблицы страниц (Page Table Entry - PTE) адресуют страницы, а элементы каталога таблиц (Page Directory Entry - PDE) адресуют таблицы страниц. Старшие 20 бит физического адреса каталога таблиц хранится в регистре CR3 (Page Directory Base Register - PDBR). (Это единственный регистр процессора, который содержит физический адрес памяти). Все структуры выравниваются по границе страницы.
В процессе страничной трансляции адресов полученный линейный адрес разбивается на три части. Старшие десять бит (Directory) линейного адреса являются индексом элемента из каталога таблиц. По этому элементу определяется физический адрес таблицы страниц. Биты 21-12 (Table) линейного адреса выбирают элемент из этой таблицы страниц. Выбранный элемент определяет физический адрес страницы. Младшие 12 бит (Offset) линейного адреса определяют смещение от начала страницы.
Страницы начинаются на границах 4 Кбайт областей памяти, поэтому младшие 12 бит адреса страницы всегда равны нулю. В каталоге таблиц элементы хранят физические адреса таблиц страниц. В таблице страниц элементы хранят физические адреса самих страниц.
Элементы каталогов таблиц и таблиц страниц в битах 12-31 содержат старшие 20 бит физического адреса объекта (для PDE - таблицы страниц, для PTE - страницы).
В процессорах Pentium фирма Intel реализовала новую возможность - расширение размера страниц (Page Size Extension - PSE). PSE позволяет использовать страницы размером 4Мбайт и одноуровневый механизм страничной трансляции.
В подсемействе P6 шина адреса была расширена до 36 бит. Соответственно, процессоры Pentium Pro, Pentium II, Pentium III и более поздние способны адресовать до 64 Гбайт физической памяти. Эта возможность называется расширением физического адреса (Physical Address Extension - PAE) и доступна только при использовании страничной трансляции.

## Slide 23
<number>
Основные блоки процессора IA-32
Блок
декодирова-
ния команд
Блок
предвыборки
команд
Исполнитель-
ный блок
Блок
управления
сегментами
Блок
разбиения
на страницы
Блок
интерфейса с
магистралью
32-разрядная
шина адреса
32-разрядная
шина данных
Notes: <number>
<number>
Блок интерфейса с магистралью (BIU) принимает внутренние запросы от для выборки команд от блока предварительной выборки и для обмена данными от исполнительного блока (EU).
Блок предвыборки команд использует циклы магистрали, не занятые для получения операндов и записи результатов в оперативную память, для последовательной выборки из памяти байтов команд.
Блок декодирования команд преобразует байты команд в микрокод и в таком виде они хранятся в ожидании обработки в исполнительном блоке.
Исполнительный блок (EU) выполняет микрокод, формируя на его основе необходимые управляющие сигналы.
Блок управления сегментами преобразует логические адреса в линейные по запросу исполнительного блока.
Блок разбиения на страницы преобразует линейные адреса в физические и пересылает их в блок интерфейса с магистралью.

## Slide 24
<number>
Регистры процессоров семейства IA-32
1. Регистры данных (32-х разр.): 2. Селекторы (16-ти разр.):
3. Регистр указатель команд (32):
4. Слово системных флагов (32):
5. Управляющие регистры: CR0..CR3
6. Регистры системных адресов:
GDTR – регистр адреса таблицы глобальных дескрипторов;
LDTR – регистр адреса таблицы локальных дескрипторов;
IDTR – регистр адреса таблицы дескрипторов прерываний;
TR – регистр состояния задачи;
7. Отладочные регистры
8. Тестовые регистры
AH
AL
EAX
BH
BL
EBX
CH
CL
ECX
DH
DL
EDX
SI
DI
BP
SP
ESI
EDI
EBP
ESP
CS
SS
DS
ES
FS
GS
IP
EIP
FLAGS
EFLAGS
Notes: <number>
<number>
Регистры 32-битных моделей IA-32 являются расширением регистров 16-битных моделей семейства.
Регистры общего назначения
Восемь регистров общего назначения имеют длину в 32 бит и содержат адреса или данные. Они поддерживают операнды-данные длиной 1, 8, 16, 32 и (при использовании двух регистров) 64 бит; битовые поля от 1 до 32 бит; операнды-адреса длиной 16 и 32 бит. Эти регистры называются EAX, EBX, ECX, EDX, ESI, EDI, EBP, ESP. Доступ к младшим 16 битам этих регистров выполняется независимо при использовании соответствующих имен 16-битных регистров: AX, BX, CX, DX, SI, DI, BP и SP. Также могут использоваться индивидуально младший (биты 0-7) и старший (биты 8-15) байты регистров AX, BX, CX, DX. Им соответствуют обозначения AH, DH, CH, BH и AL, DL, CL, BL.
Хотя регистр ESP тоже относится к регистрам общего назначения, он содержит указатель на вершину стека и его не стоит использовать для других целей.
Регистры при использовании определенных инструкций могут иметь специальное значение:
EAX - аккумулятор, операнд-источник или приемник результата (некоторые инструкции могут быть короче на один байт при использовании EAX);
EBX - указатель на данные в сегменте DS;
ECX - счетчик для цепочечных (например, MOVS) и циклических (с префиксом REP и т.п.) инструкций;
EDX - адрес порта ввода-вывода для инструкций IN/INS, OUT/OUTS;
ESI - указатель на операнд-источник в сегменте DS для цепочечных инструкций;
EDI - указатель на операнд-приемник в сегменте ES для цепочечных инструкций;
EBP - указатель на данные в сегменте SS.
Сегментные регистры
Микропроцессор включает шесть непосредственно доступных 16-битных регистров селекторов сегментов.
Регистр CS хранит селектор сегмента кода. Процессор извлекает очередную инструкцию для исполнения, формируя логический адрес из селектора в CS и смещения в регистре EIP. Значение этого регистра нельзя изменить непосредственно, оно меняется в командах межсегментного перехода (FAR JMP), межсегментного вызова (FAR CALL), при вызове обработчика прерывания (INT) и при возврате из дальней процедуры (RETF) или обработчика прерывания (IRET).
Регистр SS хранит селектор сегмента стека. Стек используется для передачи параметров подпрограммам и для сохранения адреса возврата при вызове подпрограммы или обработчика прерывания. Вершиной стека считается байт, логический адрес которого образуется из селектора в регистре SS и смещения в регистре ESP. Программа может непосредственно изменить значение SS, что дает ей возможность переключаться между несколькими стеками. Причем на время выполнения команды MOV SS,xxxx и одной команды следующей за ней (обычно это MOV ESP,xxxx) запрещаются маскируемые и блокируются немаскируемые прерывания.
Регистры DS, ES, FS и GS хранят селекторы сегментов данных. Если инструкция обращается к памяти, но содержит только смещение, то считается, что она обращается к данным в сегменте DS. Сегмент ES может использоваться без явного указания в цепочечных командах. Сегменты FS и GS используются при обращении к памяти только при явном использовании в инструкции префиксов этих сегментов.
Указатель команд
Указатель команд (EIP) является 32-разрядным регистром. Он содержит смещение следующей команды, подлежащей выполнению. Относительный адрес отсчитывается от начала сегмента исполняемой задачи. Указатель команд непосредственно недоступен программисту, но он управляется явно командами управления потоком, прерываниями и исключениями (JMP, CALL, RET, IRET, команды условного перехода). Получить текущее значение EIP можно, если выполнить команду CALL, а затем прочитать слово на вершине стека.
Младшие 16 бит регистра EIP обозначаются IP и могут быть использованы процессором независимо при исполнении 16-битного кода.
Регистр системных флагов
Регистр EFLAGS содержит группу флагов состояния, управления и системных флагов. Младшие 16 бит регистра представляют собой 16-разрядный регистр флагов и состояния МП 8086, называемый FLAGS, который наиболее полезен при исполнении программ для МП 8086 и 80286. Структура регистра флагов показана на рисунке. Неопределенные биты зарезервированы, то есть на данный момент они не имеют значения, однако могут быть использованы для специальных целей в последующих версиях микропроцессора. Далее термин "установлен" означает значение 1, а термин "сброшен" - значение 0.
Регистры управления сегментированной памятью
Эти регистры также известны как регистры системных адресов. Четыре регистра указывают на структуры данных, которые управляют механизмом сегментированной памяти. Они определены для ссылок на таблицы или сегменты, поддерживаемые моделью защиты микропроцессора.
Регистр глобальной дескрипторной таблицы (GDTR). Содержит 32-разрядный линейный адрес и 16-разрядную границу глобальной дескрипторной таблицы. Значение этого регистра можно загрузить/сохранить при помощи привилегированных инструкций LGDT/SGDT. В реальном режиме этот регистр не используется. Перед переходом в защищенный режим в этот регистр следует загрузить корректные значения.
Регистр локальной дескрипторной таблицы (LDTR). Содержит 16-разрядный селектор локальной дескрипторной таблицы. С регистром связан программно-недоступный кэш дескриптора для хранения базового адреса, предела и атрибутов соответствующей дескрипторной таблицы. Значение этого регистра можно загрузить/сохранить при помощи привилегированных инструкций LLDT/SLDT. В реальном режиме этот регистр не используется и попытка обращения к нему генерирует особый случай "недействительный код операции" (исключение #6). С каждой задачей в защищенном режиме может быть связана своя локальная дескрипторная таблица, поэтому селектор LDT хранится в TSS и автоматически загружается при переключении задач.
Регистр таблицы дескрипторов прерываний (IDTR). Указывает на таблицу точек входа в программы обработки прерываний. Регистр содержит 32-разрядный линейный базовый адрес и 16-разрядный предел таблицы. Значение этого регистра можно загрузить/сохранить при помощи привилегированных инструкций LIDT/SIDT. При инициализации процессора базовый адрес IDT устанавливается в 0, а предел - 0FFFFh. В реальном режиме эта таблица хранит 4-байтные вектора прерываний, а в защищенном - дескритпоры шлюзов обработчиков прерываний и исключений. Это единственный регистр среди перечисленных, который используется в реальном режиме.
Регистр задачи (TR). Указывает на информацию, необходимую процессору для определения текущей задачи. Регистр содержит 16-разрядный селектор дескриптора сегмента состояния задачи. С регистром связан программно-недоступный кэш дескриптора TSS для хранения базового адреса, предела и атрибутов соответствующего сегмента состояния задачи. Значение этого регистра можно загрузить/сохранить при помощи привилегированных инструкций LTR/STR. В реальном режиме этот регистр не используется и попытка обращения к нему генерирует особый случай "недействительный код операции" (исключение #6).
Регистры управления
Микропроцессор имеет четыре 32-разрядных регистра управления CR0-CR4 (CR1 - зарезервирован), в которых хранятся флаги состояния процессора или глобальные флаги. Вместе с регистрами системных адресов эти регистры хранят информацию о состоянии процессора, которое влияет на все задачи в системе. Системным программистам регистры управления доступны только через варианты команды MOV, которые позволяют их загружать или сохранять в регистрах общего назначения.
Регистры отладки
Шесть доступных регистров отладки (DR0-DR3, DR6, DR7) расширяют возможности отладки МП. Они устанавливают точки останова по данным и позволяют устанавливать точки останова по командам без модификации сегментов программ. Регистры DR0-DR3 предназначены для хранения четырех линейных адресов точек останова. Регистры DR4 и DR5 зарезервированы.

## Slide 25
<number>
Системные флаги
Флаги статуса CF, PF, AF, ZF, SF и OF отражают статус выполнения арифметических инструкций (таких как ADD, SUB, MUL, DIV).
CF – флаг переноса (Carry Flag).
PF – флаг четности (Parity Flag).
AF – флаг вспомогательного переноса (Adjust Flag).
ZF – флаг нуля (Zero Flag).
SF – флаг знака (Sign Flag).
OF – флаг переполнения (Overflow Flag).
DF – флаг направления (Direction Flag)
Системные флаги и поле IOPL влияют на процесс исполнения задачи, и поэтому не должны изменяться прикладной программой.
Notes: <number>
<number>
Флаги статуса CF, PF, AF, ZF, SF и OF отражают статус выполнения арифметических инструкций (таких как ADD, SUB, MUL, DIV).
CF - флаг переноса (Carry Flag). Установлен, если операция привела к переносу из старшего бита при сложении или к займу для старшего бита при вычитании, иначе сброшен. Для 8-, 16-, 32-разрядных операций этот бит устанавливается при переносе из битов 7, 15 и 31 соответственно. Для беззнаковых операций флаг сигнализирует о переполнении. Значение этого флага может быть изменено непосредственно при помощи инструкций: CLC - сбросить CF в 0, STC - установить CF в 1, CMC - инвертировать CF. Также используется в операциях сдвига.
PF - флаг четности (Parity Flag). Установлен, если младшие восемь бит операнда содержат четное число единиц (проверка на четность) иначе сброшен. На этот флаг влияют только младшие восемь бит независимо от длины операнда.
AF - флаг вспомогательного переноса (Adjust Flag). Используется для упрощения сложения и вычитания упакованных двоично-десятичных чисел. Независимо от длины операнда (8, 16 или 32 бит) флаг AF установлен, если операция привела к займу из бита 3 при вычитании или переносу из бита 3 при сложении, иначе он сброшен.
ZF - флаг нуля (Zero Flag). Установлен, если все биты результата равны нулю, иначе сброшен.
SF - флаг знака (Sign Flag). Установлен, если установлен старший бит результата, иначе он сброшен. Для 8-, 16- и 32-разрядных операций этот флаг отражает состояние 7, 15 и 31 бита соответственно. Для знаковых чисел старший бит отражает знак числа: 0 - неотрицательное, 1 - отрицательное.
OF - флаг переполнения (Overflow Flag). Флаг установлен, если операция привела к переносу (займу) в знаковый (самый старший) бит результата, но не привела к переносу (займу) из самого старшего бита, или наоборот. Для операций над числами со знаком сигнализирует о переполнении.
DF - флаг направления (Direction Flag) управляет поведением цепочечных инструкций (MOVS, CMPS, SCAS, LODS, STOS). Когда флаг сброшен, при выполнении цепочечной команды происходит автоинкремент адресов источника и приемника. Когда флаг установлен - автодекремент. Флаг можно непосредственно установить при помощи инструкции STD и сбросить при помощи CLD.
Системные флаги и поле IOPL влияют на процесс исполнения задачи, и поэтому не должны изменяться прикладной программой. Назначение этих флагов следующее:
TF - флаг ловушки (Trap Flag). Установка флага TF переводит МП в пошаговый режим для отладки. Процессор автоматически генерирует исключение #1 после каждой команды, что позволяет проверить программу на исполнение каждой команды. Когда флаг TF сброшен, то ловушка по исключению #1 возникает в точках адресов останова, загружаемых в регистры отладки DR0-DR3.
IF - флаг разрешения прерываний (Interrupt enable Flag). Установка флага IF позволяет МП воспринимать запросы внешних маскируемых прерываний. Очистка этого бита запрещает такие прерывания. Флаг не влияет на обработку, как немаскируемых внешних прерываний, так и исключений.
IOPL - уровень привилегий ввода-вывода (I/O Privilege Level field, 286+). Это двухбитное поле используется в защищенном режиме. Биты IOPL показывают наивысшее значение текущего уровня привилегий (CPL), позволяющее выполнять команды ввода-вывода, не приводя к исключению #13 или обращению к битовой карте разрешения ввода-вывода. Это поле показывает также наивысшее значение CPL, которое позволяет изменять бит IF с помощью команд STI или CLI, а также при выборке нового значения из стека в регистр EFLAGS. Это поле может быть изменено инструкциями POPF или IRET только, если текущий уровень привилегий задачи равен 0.
NT - флаг вложенной задачи (Nested Task flag, 286+). Если при переключении задач происходит вложение задач, то этот флаг устанавливается в 1. Совместно с полем "Связь TSS" в сегменте состояния задачи обеспечивает корректное вложение задач.
RF - флаг возобновления (Resume Flag, 386+). Временно приостанавливает обработку исключений отладки (т.е. возвращает к нормальному исполнению программы) так, что исполнение команды может быть повторено после обработки исключения для отладки, не вызывая немедленно обработку другого исключения для отладки.
VM - режим виртуального МП 8086 (Virtual-8086 Mode flag, 386+). Бит обеспечивает для задачи функционирование в режиме виртуального МП 8086. Бит VM может быть установлен только двумя способами: при восстановлении флагов из стека по инструкции IRET на нулевом уровне привилегий и переключением на задачу, в TSS которой в образе EFLAGS бит VM выставлен.
AC - флаг контроля выравнивания (Alignment Check flag, 486+). Разрешает контроль выравнивания для текущей задачи. Контроль выравнивания производится, если CR0.AM=1 и EFLAGS.AC=1 и CR0.PE=1 и CPL=3. Контроль выравнивания тебует, чтобы при обращениях к памяти двойное слово обязательно должно начинаться с адреса, кратного 4, а 16-битное слово - с адреса, кратного 2, иначе генерируется нарушение контроля выравнивания (исключение #17).
VIF - виртуальный флаг прерывания (Virtual Interrupt Flag, Pentium+). Виртуальный образ флага IF, используется совместно с флагом VIP. Процессор распознает VIF, если CR4.VME=1 или CR4.PVI=1 (разрешено расширение виртуального режима) и IOPL<3.
VIP - виртуальный флаг задержки прерывания (Virtual Interrupt Pending flag, Pentium+). Системное ПО устанавливает этот флаг, если требуется отложить обработку прерывания. Используется совместно с VIF. Процессор читает этот флаг, но никогда не изменяет его. Флаг распознается, если CR4.VME=1 или CR4.PVI=1 (разрешено расширение виртуального режима) и IOPL<3.
ID - флаг поддержки CPUID (Identification flag). Если программа может изменить этот флаг (т.е. процессор хранит то значение, которое программа запишет в этот флаг), то процессор поддерживает инструкцию CPUID. Инструкцию CPUID поддерживают не только Pentium и P6, но и некоторые модели i486.

## Slide 26
<number>
Система команд семейства процессоров IA-32
Размер команды от 1 до 15 байт:
d – направление: 1 – в регистр, 0 – из регистра;
w – 1 – операнды - двойные слова, 0 – байты;
mod - 00 - Disp=0 – смещение в команде 0 байт;
01 - Disp=1 – смещение в команде 1 байт;
10 - Disp=2 – смещение в команде 4 байта;
11 - операнды-регистры.
Sib присутствует, если:
операнд находится в памяти;
поле m = 100.
Команды с регистрами AL,AX,EAX имеют особый формат!
Notes: <number>
<number>
Префикс - необязательная часть инструкции, позволяет изменить некоторые особенности ее выполнения. В команде может быть использовано сразу несколько префиксов разного типа. Типы префиксов:
префиксные команды повторения REP, REPE/REPZ, REPNE/REPNZ – используются с командами обработки цепочек символов;
префикс блокировки шины;
префиксы изменения размера операндов 66h или адреса 67h (см. след. слайд);
префиксы замены сегмента – в явной форме указывает, какой сегментный регистр используется в данной команде для адресации стека или данных. Префикс отменяет выбор сегментного регистра по умолчанию. Префиксы замены сегмента имеют следующие значения:
2eh — замена сегмента cs;
36h — замена сегмента ss;
3eh — замена сегмента ds;
26h — замена сегмента es;
64h — замена сегмента fs;
65h — замена сегмента gs.
Код операции – обязательная часть команды, определяет выполняемое действие.
Байт "Mod R/M" определяет режим адресации, регистр, а также иногда дополнительный код операции. Необходимость байта зависит от типа инструкции. Значения этого байта определяет используемую форму адреса операндов. Если операнд находится в памяти, то байт modr/m определяет компоненты (смещение, базовый и индексный регистры), используемые для вычисления его эффективного адреса. В защищенном режиме для определения местоположения операнда в памяти может дополнительно использоваться байт sib (Scale-Index-Base — масштаб-индекс-база). Байт modr/m состоит из трех полей:
поле mod определяет количество байт, занимаемых в команде полем смещения. Поле mod используется совместно с полем r/m, которое указывает способ модификации адреса операнда смещение в команде. К примеру, если mod = 00, это означает, что поле смещение в команде отсутствует, и адрес операнда определяется содержимым базового и (или) индексного регистра. Какие именно регистры будут использоваться для вычисления эффективного адреса, определяется значением этого байта. Если mod = 01, это означает, что поле смещение в команде присутствует, занимает один байт и модифицируется содержимым базового и (или) индексного регистра. Если mod = 10, это означает, что поле смещение в команде присутствует, занимает два или четыре байта (в зависимости от действующего по умолчанию или определяемого префиксом размера адреса) и модифицируется содержимым базового и (или) индексного регистра. Если mod = 11, это означает, что операндов в памяти нет: они находятся в регистрах. Это же значение байта mod используется в случае, когда в команде применяется непосредственный операнд;
поле reg/коп определяет либо регистр, находящийся в команде на месте первого операнда, либо возможное расширение кода операции;
поле r/m используется совместно с полем mod и определяет либо регистр, находящийся в команде на месте первого операнда (если mod = 11), либо используемые для вычисления эффективного адреса (совместно с полем смещение в команде) базовые и индексные регистры.
Байт SIB (Scale-Index-Base) определяет способ адресации при обращении к памяти в 32-битном режиме. Необходимость байта SIB зависит от режима адресации, задаваемого полем "Mod R/M". На наличие байта sib в машинной команде указывает сочетание одного из значений 01 или 10 поля mod и значения поля r/m = 100. Байт sib состоит из трех полей:
поля масштаба ss. В этом поле размещается масштабный множитель для индексного компонента index, занимающего следующие три бита байта sib. В поле ss может содержаться одно из следующих значений: 1, 2, 4, 8. При вычислении эффективного адреса на это значение будет умножаться содержимое индексного регистра;
поля index — используется для хранения номера индексного регистра, который применяется для вычисления эффективного адреса операнда;
поля base — используется для хранения номера базового регистра, который также применяется для вычисления эффективного адреса операнда. Напомню, что в качестве базового и индексного регистров могут использоваться практически все регистры общего назначения.
Поле смещения в команде. 8, 16 или 32-разрядное целое число со знаком, представляющее собой, полностью или частично (с учетом вышеприведенных рассуждений), значение эффективного адреса операнда.
Поле непосредственного операнда. Необязательное поле, представляющее собой 8, 16 или 32-разрядный непосредственный операнд. Наличие этого поля, конечно, отражается на значении байта modr/m.

## Slide 27
<number>
Регистровые команды
W=1 W=0
000 EAX 000 AL
001 ECX 001 CL
010 EDX 010 DL
011 EBX 011 BL
100 ESP 100 AH
101 EBP 101 CH
110 ESI 110 DH
111 EDI 111 BH
Примеры:
1) mov EBX,ECX
100010DW Mod Reg Reg
10001001 11 001 011
2)mov BX,CX
префикс1 100010DW Mod Reg Reg
01100110 10001001 11 001 011
8 9
C B
В режиме use32 префикс 66h определяет
16-ти разрядный операнд
8 9
C B
6 6
Notes: <number>

## Slide 28
<number>
Определение размера операнда
Размер операнда или адреса определяется на основе режима работы, бита размера операнда D дескриптора используемого сегмента и наличия в инструкции префиксов:
RM, V86, SMM |  |  |  |  |  |  | 
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
нет | нет | есть | есть | нет | нет | есть | есть
нет | есть | нет | есть | нет | есть | нет | есть
16 | 16 | 32 | 32 | 32 | 32 | 16 | 16
16 | 32 | 16 | 32 | 32 | 16 | 32 | 16
Бит размера операнда
Префикс размера оп. (066h)
Префикс размера адр. (067h)
Размер операнда
Размер адреса
PM
Режимы работы:
Notes: <number>
<number>
RM – реальный режим;
V86 – виртуальный режим 8086;
SMM – режим управления;
PM – защищенный режим

## Slide 29
<number>
Схемы адресации памяти без байта Sib
1) mov ECX,DS:6[EBX]
100010DW Mod Reg m См.мл.байт
10001011 01 001 011 00000110
2) mov CX,DS:6[EBX]
префикс 100010DW Mod Reg m См.мл.байт
01100110 10001011 01 001 011 00000110
3) mov CX,ES:6[EBX]
префикс1 префикс2 100010DW Mod Reg m Смещение мл.байт
01100110 00100110 10001011 01 001 011 00000110
8 B
4 B
0 6
8 B
4 B
0 6
6 6
8 B
4 B
0 6
2 6
6 6
Notes: <number>

## Slide 30
<number>
Схемы адресации памяти с байтом Sib
ss – масштаб;
index – индексный регистр;
base – базовый регистр
Пример:
mov ECX,6[EBX+EDI*4]
100010DW Mod Reg Mem SS Ind Base См.мл.байт
10001011 01 001 100 10 111 011 00000110
4C
B B
0 6
8B
Особый случай: адрес операнда не зависит от содержимого EBP (прямая адресация)
Notes: <number>

## Slide 31
<number>
Notes: <number>