## Slide 1: Глава 2 Язык ассемблера IA-32
<number>
МГТУ им. Н.Э. Баумана
Факультет Информатика и системы управления
Кафедра Компьютерные системы и сети
Лектор: д.т.н., проф.
Иванова Галина Сергеевна
2018
Notes: <number>

## Slide 2: 2.1 Основные элементы языка ассемблера
<number>
Предложения ассемблера бывают четырех типов:
команды, представляющие собой символические аналоги машинных команд. В процессе трансляции они преобразуются в машинные команды процессора;
директивы, являющиеся указанием транслятору ассемблера на выполнение определенных действий. У директив нет аналогов в машинном представлении;
макрокоманды — оформляемые определенным образом предложения текста программы, замещаемые во время трансляции другими предложениями из специальной библиотеки;
строки комментариев, содержащие любые символы, в том числе и буквы русского алфавита, начинаются символом «;»
Notes: <number>
В качестве символа завершения можно использовать любой символ, отсутствующий в тексте комментария.

## Slide 3: Виды лексем
<number>
При записи предложений языка используются:
служебные слова и символы – мнемоники машинных команд, имена регистров процессора, имена директив и их атрибуты, знаки операций, встроенные идентификаторы и т.д.;
идентификаторы – имена полей данных, метки команд, имена сегментов, имена процедур и т.п. – длина не должна превышать 247 байт, строчные и прописные буквы не различаются, первый символ – буква, символ подчеркивания «_», коммерческое «@» или знак «$», например: k234, _delay;
литералы – числа или строки в специальных ограничителях «’» или «”», например: 25, ‘Пример’
Notes: <number>

## Slide 4: Типы литералов
<number>
целые константы:
[<знак>] <целое> [<основание системы счисления>]
например:
  -43236, 236d – целые десятичные,
  23h, 0ADh – целые шестнадцатеричные (если шестнадцатеричная константа начинается с буквы, то перед ней указывается 0),
  0111010b – целое двоичное;
вещественные константы:
  [<знак>] <целое> . [E|e [<знак>] <целое>],
  например: -2., 34E-28;
символы в кодировке ASCII или ANSI, например: ‘A’ или “A”;
строковые константы: ‘ABCD’ или “ABCD”.
Notes: <number>

## Slide 5: Правила переноса предложений языка
<number>
Предложения языка ассемблера разрешается переносить. При этом в месте разрыва ставится символ «\», например:
asdf \
DB ′ Пример использования символа переноса ″\″.′
Notes: <number>

## Slide 6: 2.2 Структура программы на языке ассемблера
<number>
Программа на ассемблере для Win32 состоит из нескольких сегментов следующих типов:
сегмент кода, содержащий команды ассемблера;
сегменты данных:
  сегмент констант, содержащий директивы объявления данных, изменение которых не предполагается;
  сегмент инициализированных данных, содержащий директивы объявление данных, для которых заданы начальные значения – память под эти данные распределяется во время ассемблирования программы;
  сегмент неинициализированных данных, содержащий директивы объявление данных – память под эти данные отводится во время загрузки программы на выполнение;
сегмент стека, определяемый для ассемблера Win32 по умолчанию.
Сегменты описываются полными или сокращенными директивами
Notes: <number>

## Slide 7: Директива описания сегмента
<number>
<Имя сегмента> SEGMENT <Выравнивание><Тип><Класс><Размер>
…
<Имя сегмента> ENDS
Атрибуты:
<Выравнивание>: BYTE — выравнивание не выполняется;
WORD — выравнивание на границу слова;
DWORD — выравнивание на границу двойного слова;
PARA — выравнивание на границу параграфа (по умолчанию);
PAGE — выравнивание на границу 256-байтной страницы;
MEMPAGE — выравнивание на границу 4-Кб страницы (для 32 разр.).
<Тип>: PUBLIC – объединение сегментов с одинаковыми именами,
STACK – объединение сегментов в общий стек,
COMMON – размещение всех сегментов по одному адресу,
AT <адрес> – расположение сегмента по абсолютному адресу;
<Класс> – идентифицирующая информация: ‘STACK’, ‘CODE’, ‘DATA’;
<Размер> – тип адресации по умолчанию: use16 или use32.
Директива специализации сегментов:
ASSUME CS:<Имя сегмента>, DS:<Имя сегмента>, …
Notes: <number>
При описании сегментов транслятору передается информация об особенностях компоновки этих сегментов.
Все сегменты сами по себе равноправны, так как директивы SEGMENT и ENDS не содержат информации о функциональном назначении сегментов. Для того чтобы использовать их как сегменты кода, данных или стека, необходимо предварительно сообщить транслятору об этом, для чего используют специальную директиву ASSUME. Эта директива сообщает транслятору о том, какой сегмент к какому сегментному регистру привязан. В свою очередь, это позволит транслятору корректно связывать символические имена, определенные в сегментах.

## Slide 8: Упрощенные директивы сегментации
<number>
.MODEL <Модель>[Модиф.][,<Язык>][,<Модификатор языка>]
где
  <Модель> – определяет набор и типы сегментов:
    32-х разрядная адр.: FLAT ;
  <Модификатор> – определяет тип адресации: use16, use32, dos
  <Язык>и <Модификатор языка>– определяют особенности передачи параметров при использовании разноязыковых модулей:
С, PASCAL, BASIC, FORTRAN, SYSCALL, STDCALL;
.CODE [<Имя сегмента>] – начало или продолжение сегмента кода;
.STACK [<Размер>] – начало или продолжение сегмента стека;
.DATA – начало или продолжение сегмента инициализированных данных;
.DATA? – начало или продолжение сегмента неинициализированных данных;
.CONST – начало или продолжение сегмента неизменяемых данных
Notes: <number>
Для простых программ, содержащих по одному сегменту для кода, данных и стека, хотелось бы упростить ее описание. Для этого в трансляторы MASM и TASM ввели возможность использования упрощенных директив сегментации. Но здесь возникла проблема, связанная с тем, что необходимо было как-то компенсировать невозможность напрямую управлять размещением и комбинированием сегментов. Для этого совместно с упрощенными директивами сегментации стали использовать директиву указания модели памяти MODEL, которая частично стала управлять размещением сегментов и выполнять функции директивы ASSUME (поэтому при использовании упрощенных директив сегментации директиву ASSUME можно не использовать). Эта директива связывает сегменты, которые в случае использования упрощенных директив сегментации имеют предопределенные имена, с сегментными регистрами (хотя явно инициализировать ds все равно придется).

## Slide 9: Пример 2.1 Консольное приложение
<number>
.586 ; разрешает использование набора команд i80586
.MODEL flat, stdcall ; определяет модель памяти
; и тип связи процедур
OPTION CASEMAP:NONE
; устанавливает чувствительность к регистру
Include kernel32.inc ; подключает файлы со стандартной
Include masm32.inc ; частью исходного текста
IncludeLib kernel32.lib ; подключает библиотеки
IncludeLib masm32.lib ; на этапе компоновки
.DATA ; сегмент инициализированных данных
Msg1 DB "Please Type Something: ",0AH,0DH,0
Msg2 DB "Press Enter to Exit",0AH,0DH,0
.DATA? ; сегмент неинициализированных данных
inbuf DB 100 DUP (?)‏
Notes: <number>

## Slide 10: Пример 2.1 Консольное приложение (2)‏
<number>
.STACK 4096 ; сегмент стека – 4096 байт
.CODE ; сегмент кода
Start:
XOR EAX,EAX ; очистка регистра
Invoke StdOut,ADDR Msg1 ; вызов процедуры вывода
Invoke StdIn,ADDR inbuf,LengthOf inbuf
; вызов процедуры ввода
Invoke StdOut,ADDR inbuf; вызов процедуры вывода
Invoke StdOut,ADDR Msg2 ; вызов процедуры вывода
Invoke StdIn,ADDR inbuf,LengthOf inbuf
; вызов процедуры ввода
Invoke ExitProcess,0 вызов процедуры завершения
END Start
Notes: <number>

## Slide 11: 2.3 Директивы объявления данных
<number>
80-разрядное расширенное вещественное
REAL10
64-разрядное длинное вещественное
REAL8
32-разрядное короткое вещественное
REAL4
80-разрядное целое
TBYTE
64-разрядное целое
QWORD
48-разрядное целое или дальний указатель PM
FWORD
32-разрядное целое со знаком
SDWORD
32-разрядное целое без знака или ближний указатель PM
DWORD
16-разрядное целое со знаком
SWORD
16-разрядное целое без знака или ближний указатель RM
WORD
8-разрядное целое со знаком
SBYTE
8-разрядное целое без знака
BYTE
Описание типа данных
Директива
[<Имя>] <Директива>[<Число>DUP(]<Инициализатор[,Инициализатор] …>[)]
Примечание: Также могут использоваться директивы DB, DW, DD, DQ, DT, но в этом случае знаковые и беззнаковые, целые и вещественные типы транслятор не различает.
Notes: <number>

## Slide 12: Примеры директив объявления данных
<number>
Инициализатор - константа соответствующего типа или символ ?.
Примеры:
value1 BYTE 255 ; целое без знака
value2 BYTE ′A′ ; символ
value3 SBYTE -1 ; целое со знаком
value4 BYTE ? ; неинициализированное
value5 BYTE 10h ; шестнадцатеричное
BYTE 100101B ; двоичное
DB -128 ; целое со знаком
beta BYTE 23,23h,0ch
sdk BYTE Hello,0
value1
4 1
value2
F F
value3
?
value4
F F
value5
2 5
1 0
0 С
8 0
23
1 7
0 0
6 А
6 С
6 С
6 5
4 8
beta
sdk
Notes: <number>

## Slide 13: Примеры директив объявления данных (2)‏
<number>
Примеры:
chart WORD 256 ; целое без знака
min SWORD -32767 ;целое со знаком
ar DWORD 12345678h
valar BYTE 5 DUP (?)‏
rt REAL4 -2.1
de REAL10 4.6E+4096
vbn REAL4 20 DUP (0.0)‏
DT 4.8E-56
chart
F F
0 0
?
valar
0 1
F E
Младший байт
min
1 2
3 4
5 6
7 8
ar
?
?
?
?
Notes: <number>
При размещении чисел длиной более, чем 1 байт в памяти используется обратный порядок байт. При этом младший байт числа хранится по меньшему адресу в памяти, т.е. перед старшим.

## Slide 14: Символическая адресация данных
<number>
Если для некоторого поля данных, определяемого директивой, задано имя (имя поля данных), то в программе на ассемблере можно использовать это имя для указания поля, например:
A BYTE 25
. . .
mov AL,A ; поместить в регистр данное из A
В процессе трансляции ассемблер сопоставит имени смещение относительно начала сегмента данных и заменит все использования этого имени в качестве адреса данных на полученное смещение.
Сегмент
данных
Начало сегмента
данных
A
mov AL,DS:[36]
36
1 9
Notes: <number>

## Slide 15: 2.4 Основные команды ассемблера
<number>
Формат команды ассемблера:
[<Метка>:] <Код операции> [<Список операндов>][;<Комментарий>]
Примеры:
1) m1: mov AX,BX ; пересылка числа
2) cbw ; преобразование байта в слово
3) ; суммы по месяцам
Метка – идентификатор, отмечающий адрес команды в памяти. В процессе трансляции ассемблер сопоставит метке смещение относительно начала сегмента кодов и заменит все использования метки в качестве адреса перехода на это смещение.
Сегмент
кода
Адрес сегмента кода
met
jmp met
25
jmp CS:[25]
met: mov EAX,EDX
. . .
met = 25
Notes: <number>

## Slide 16: Операнды команд ассемблера
<number>
Операнды команд ассемблера могут:
быть заданы неявно самой командой;
задаваться непосредственно в коде команды:
  mov EAX,25
находиться в регистрах процессора – в команде указывается имя регистра:
mov EAX,EBX
храниться в оперативной памяти – указывается адрес операнда:
mov EAX,45[EBX+ECX*4]
Непосредственный операнд
Операнд в регистре
Операнд в регистре
Адрес операнда в памяти
База
Индекс
Масштаб
Непосредственно заданное смещение
Notes: <number>
Операнд задается неявно на микропрограммном уровне. В этом случае команда явно не содержит операндов. Алгоритм выполнения команды использует некоторые объекты по умолчанию (регистры, флаги в eflags и т. д.). Например, команды cli и sti неявно работают с флагом прерывания if в регистре eflags, а команда xlat неявно обращается к регистру al и строке в памяти по адресу, определяемому парой регистров ds:bx.
Операнд задается в самой команде (непосредственный операнд). Операнд находится в коде команды, то есть является ее частью. Для хранения такого операнда в команде выделяется поле длиной до 32 бит. Непосредственный операнд может быть только вторым операндом (источником). Операнд получатель может находиться либо в памяти, либо в регистре.
Операнд находится в одном из регистров. Регистровые операнды указываются именами регистров. В качестве регистров могут использоваться:
32-разрядные регистры EAX, EBX, ECX, EDX, ESI, EDI, ESP, EBP;
16-разрядные регистры AX, BX, CX, DX, SI, DI, SP, BP;
8-разрядные регистры AH, AL, BH, BL, CH, CL, DH, DL;
сегментные регистры CS, DS, SS, ES, FS, GS.
Операнд располагается в памяти. Это наиболее сложный и в то жe время наиболее гибкий способ задания операндов.

## Slide 17: Размер операндов команд ассемблера
<number>
Длина операнда может определяться:
кодом команды – если команда работает с единственным типом операндов, например,
movsb ; работает только с байтами
регистром, используемым для хранения данных, например:
mov EAX,A ; операнд - 4 байта
посредством использования специальных описателей:
  BYTE PTR – для операндов размером 1 байт,
  WORD PTR – для операндов размером 2 байта,
  DWORD PTR – для операндов размером 4 байта и т.д.
Описатели используют, если размер операнда
не определяется первым или вторым способами:
mov WORD PTR 0[EBX],10
отличен от указанного при резервировании памяти:
A WORD 2 dup (?)‏
. . .
mov AL,byte ptr A+3
Notes: <number>

## Slide 18: Адресация операндов в памяти
<number>
Адрес операнда (исполнительный) считается по формуле:
EA = (База) + (Индекс)*Масштаб + Непосредственное смещение
База Индекс Масштаб Смещение
EAX
CS: EBX EAX
SS: ECX EBX 1 отсутств.,
DS: EDX + ECX * 2 + 8,16 или
ES: EBP EDX 4 32 бита
FS: ESP EBP 8
GS: ESI ESI
EDI EDI
Примеры:
inc word ptr[500] ; непосредственный адрес
mov ES:[ECX], EDX ; задана только база
mov EAX, TABLE[ESI*4] ; заданы индекс и масштаб
Notes: <number>
Для получения операнда из памяти процессору необходимо знать селектор сегмента и смещение в сегменте. В некоторых командах селектор может быть указан непосредственно в коде инструкции. В других случаях процессор может явно или неявно использовать значение одного из сегментных регистров. Под неявным использованием сегментных регистров подразумевается то, что в зависимости от предназначения операнда процессор использует определенный сегментный регистр для обращения к памяти: CS - для выборки инструкций; SS - для работы со стеком или обращения к памяти через регистры ESP или EBP; ES - для получения адреса операнда-приемника в цепочечных командах; DS - при всех остальных обращениях к памяти. Явное использование сегментных регистров возможно, если в код инструкции включается префикс смены сегмента. Указание префикса смены сегмента допустимо не для всех команд: нельзя менять сегмент для команд работы со стеком (всегда используется SS), для цепочечных команд можно менять сегмент только операнда-источника (операнд-приемник всегда адресуется через ES).
Смещение в сегменте (эффективный или исполнительный адрес - EA) может быть вычислено на основе значений регистров общего назначения и/или указанного в коде инструкции относительного смещения, при этом любой или даже несколько из указанных компонентов могут отсутствовать:
EA = BASE + (INDEX*SCALE) + DISPLACEMENT
Такая схема позволяет в языках высокого уровня и на языке ассемблера легко реализовать работу с массивами.
Различают два основных вида адресации: прямую и косвенную.
При прямой адресации исполнительный адрес включает только непосредственное смещение, содержимое регистров в вычислении адреса не участвует.
При косвенной адресации – исполнительный адрес получается при участии содержимого одного или двух регистров.
В свою очередь, косвенная адресация имеет следующие разновидности:
косвенная базовая адресация; другое ее название — регистровая косвенная адресация;
косвенная базовая адресация со смещением;
косвенная индексная адресация со смещением;
косвенная базовая индексная адресация;
косвенная базовая индексная адресация со смещением.

## Slide 19: Условные обозначения к описанию команд
<number>
r8 – один из 8-ми разрядных регистров: AL,AH,BL,BH,CL,CH,DL,DH;
r16 – один из 16-ти разрядных регистров: AX,BX,CX,DX,SI,DI,SP,BP;
r32 – один из 32-х разрядных регистров:
EAX,EBX,ECX,EDX,ESI,EDI,ESP,EBP;
reg – произвольный регистр общего назначения;
sreg – один из 16-разрядных сегментных регистров:CS,DS,ES,SS,FS,GS;
imm8 – непосредственно заданное 8-ми разрядное значение;
imm16 – непосредственно заданное 16-ти разрядное значение;
imm32 – непосредственно заданное 32-х разрядное значение;
imm – непосредственно заданное значение;
r/m8 – 8-ми разрядный операнд в регистре или в памяти;
r/m16 – 16-ти разрядный операнд в регистре или в памяти;
r/m32 – 32-ти разрядный операнд в регистре или в памяти;
mem – 8-ми, 16-ти или 32-х разрядный операнд в памяти;
rel8, rel16, rel32 – 8-ми, 16-ти или 32-х разрядная метка.
Notes: <number>

## Slide 20: 2.4.1 Команды пересылки / преобразования данных
<number>
1. Команда пересылки данных
MOV Приемник, Источник
Допустимые варианты:
mov reg, reg
mov mem, reg
mov reg, mem
mov mem, imm
mov reg, imm
mov r/m16, sreg
mov sreg, r/m16
Примеры:
а) mov AX, BX
б) mov SI, 1000
в) mov 0[EDI], AL
г) mov AX, code
mov DS, AX
Литерал
Сегментные
регистры
AX,BX,CX,DX,
SI, DI. SP, BP,
а также 8 и
32-х разрядные
регистры данных
Оперативная
память
Дополнительные ограничения:
приемник и источник должны иметь один и тот же размер;
в качестве приемника нельзя указывать CS, EIP и IP.
Notes: <number>

## Slide 21: Команды пересылки / преобразования данных (3)‏
<number>
2. Команда обмена данных
ХCHG Операнд1, Операнд 2
Допустимые варианты:
xchg reg, reg
xchg mem, reg
xchg reg, mem
3. Команда загрузки исполнительного адреса
LEA r32, mem
Примеры:
а) lea EBX, exword
б) lea EDI, 6[EBX,ESI*2] ; EA = (EBX) + (ESI)*2 +6
Примеры:
а) xchg EBX, ECX
б) xchg BX, 0[DI]
Адрес
сегмента
Смещение – исполнительный адрес
exword
Notes: <number>

## Slide 22: Команды пересылки / преобразования данных (4)‏
<number>
4-5. Команды записи слова или двойного слова в стек и извлечения из стека
PUSH imm16 / imm32 / r16 / r32 / m16 / m32
POP r16 / r32 / m16 / m32
Если в стек помещается 16 разрядное значение, то значение ESP := ESP-2, если помещается 32 разрядное значение, то ESP := ESP-4.
Если из стека извлекается 16 разрядное значение, то значение ESP := ESP+2, если помещается 32 разрядное значение, то ESP := ESP+4.
Примеры:
push SI
pop word ptr [EBX]
Notes: <number>

## Slide 23: Команды пересылки / преобразования данных (5)‏
<number>
6-7. Команды сложения
ADD Операнд1, Операнд2
ADC Операнд1, Операнд2
Допустимые варианты:
add reg, reg
add mem, reg
add reg, mem
Складывает операнды и результат помещает по адресу первого операнда. В отличие от ADD команда ADС добавляет к результату значение бита флага переноса CF.
8-9. Команды вычитания
SUB Операнд1, Операнд2
SBB Операнд1, Операнд 2
Вычитает из первого операнда второй и результат помещает по адресу первого операнда. В отличие от SUB команда SBB вычитает из результата значение бита флага переноса CF. Ограничение то же.
Ограничение:
операнды должны быть
одинаковыми по размеру.
Notes: <number>

## Slide 24: Пример 2.2 Сложение 32 разрядных чисел
<number>
.DATA
A SDWORD -10
B SDWORD 23
.DATA?
D SDWORD ?
.CODE
...
mov EAX,A
add EAX,B
mov D,EAX
...
Тип (длина) данных при описании и использовании совпадает, следовательно дополнительный описатель не нужен
Notes: <number>

## Slide 25: Пример 2.3 Сложение 64-х разрядных чисел
<number>
.DATA
A QWORD -10
B QWORD 23
.DATA?
D QWORD ?
.CODE
...
mov EAX,dword ptr A
add EAX,dword ptr B
mov dword ptr D,EAX
mov EAX,dword ptr A+4
adс EAX,dword ptr B+4
mov dword ptr D+4,EAX
...
младшие разряды
старшие разряды
CF
перенос в старшие разряды
Notes: <number>

## Slide 26: Команды пересылки / преобразования данных (6)‏
<number>
10. Команда сравнения
СМP <Операнд 1> , <Операнд 2>
Примеры:
а) cmp AX,5
б) cmp byte ptr 0[BX],’A’
11-12. Команды добавления/вычитания единицы
INC reg/mem
DEC reg/mem
Примеры:
inc AX
dec byte ptr 8[EBX,EDI]
13. Команда изменения знака
NEG reg/mem
Выполняется как вычитание без записи результата.
Устанавливает флаги CF,SF, ZF и др.
Notes: <number>

## Slide 27: Команды пересылки / преобразования данных (6)‏
<number>
14-15. Команды умножения
MUL <Операнд2>
IМUL <Операнд2>
Допустимые варианты:
mul/imul r|m8 ; AL * <Операнд2>  AX
mul/imul r|m16 ; AX * <Операнд2>  DX:AX
mul/imul r|m32 ; EAX * <Операнд2>  EDX:EAX
В качестве второго операнда нельзя указать непосредственное значение!!!
Регистры первого операнда в команде не указываются. Местонахождение и длина результата операции зависит от размера второго операнда (байт, слово или двойное слово).
Пример:
mov AX,4
imul word ptr A ; DX:AX:=AX*A
Команда MUL осуществляет беззнаковое умножение, а IMUL – знаковое.
Notes: <number>

## Slide 28: Команды пересылки / преобразования данных (7)‏
<number>
16-19. Команды «развертывания» чисел
CBW ; байт в слово AL -> AX
CWD ; слово в двойное слово AX -> DX:AX
CDQ ; двойное слово в учетверенное EAX -> EDX:EAX
CWDE ; слово в двойное слово AX -> EAX
Команды не имеют операндов. Операнд и его длина определяются кодом команды и не могут быть изменены.
При выполнении команды происходит расширение записи числа до размера результата посредством размножения знакового разряда.
Команды используются при необходимости деления чисел одинаковой размерности для обеспечения удвоенной длины делимого (см. далее).
Notes: <number>

## Slide 29: Команды пересылки / преобразования данных (8)‏
<number>
20-21. Команды деления
DIV <Операнд2>
IDIV <Операнд2>
Допустимые варианты:
div/idiv r|m8 ; AX:<Операнд2>  AL-результат, AH - остаток
div/idiv r|m16 ; (DX:AX):<Операнд2>  AX – рез. , DX - остаток
div/idiv r|m32 ; (EDX:EAX):<Операнд2>  EAX - рез. , EDX – ост.
В качестве второго операнда нельзя указать непосредственное значение!!!
Регистры первого операнда в команде не указываются.
Местонахождение и длина результата операции зависит от размера второго операнда.
Пример:
mov AX,40
cwd
idiv word ptr A; AX:=(DX:AX):A
Notes: <number>

## Slide 30: Пример 2.4 Вычисление выражения
<number>
.DATA
A SWORD 25
B SWORD -6
D SWORD 11
.DATA?
X SWORD ?
(D+8)‏
Х=
(A+D)(B-1)‏
.CODE
...
mov CX,D
add CX,8; CX:=D+8
mov BX,B
dec BX ; BX:=B-1
mov AX,A
add AX,D; AX:=A+D
imul BX ; DX:AX:=(A+D)*(B-1)‏
idiv CX ; AX:=(DX:AX):CX
mov X,AX
...
Notes: <number>

## Slide 31: 2.4.2 Команды передачи управления
<number>
1. Команда безусловного перехода
short rel8
JMP near ptr rel32 | r32 | m32
far ptr sreg:r32 | m48
Команда выполняет безусловную передачу управления по указанному адресу:
rel8 – короткий переход – на -128..127 байт в пределах сегмента,
rel32, r32, m32 – ближний переход – в пределах сегмента (по умолч.),
m48 – дальний переход – в другой сегмент.
Примеры:
а) jmp short Label1 ; адрес задан меткой rel8
в) jmp EBX ; адрес находится в регистре EBX
г) jmp [EBX] ; адрес находится в памяти по адресу в EBX
б) cycle: …
jmp cycle ; адрес задан меткой rel32 или rel8
Notes: <number>

## Slide 32: Команды передачи управления (2)‏
<number>
2. Команды условного перехода
<Команда> rel8
Все команды имеют формат short, т.е. переход на -128..127 байт.
Мнемоники условного перехода:
JZ – переход по "ноль";
JE – переход по "равно";
JNZ – переход по "не нуль";
JNE – переход по "не равно";
JL – переход по "меньше";
JNG, JLE – переход по "меньше или равно ";
JG – переход по "больше";
JNL, JGE – переход по "больше или равно ";
JA – переход по "выше" (беззнаковое “больше”);
JNA, JBE – переход по "не выше"(беззнаковое “не больше”);
JB – переход по "ниже" (беззнаковое “меньше”);
JNB, JAE – переход по "не ниже" (беззнаковое “не меньше”).
Notes: <number>

## Slide 33: Условный переход более чем на -128..127 байт
<number>
jz zero jnz continue
jmp zero
continue: ...

Если метка смещена относительно текущего адреса более, чем на -128..127 байт, то переход программируется специальным образом
Notes: <number>

## Slide 34: Программирование ветвлений
<number>
cmp ...
j<условие> ELSE
<Операции 1>
jmp COM
<Операции 2>
<Продолжение>
ELSE:
COM:
Notes: <number>

## Slide 35: Пример 2.5. Определение максимального из двух чисел
<number>
.DATA
A SDWORD 334
B SDWORD 745
.DATA?
X SDWORD ?
.CODE
Start: ...
mov EAX, A
cmp EAX, B ; сравнение A и B
jle LESS ; если первое меньше или равно
mov X, EAX
jmp short CONTINUE ; безусловный переход
LESS: mov EAX, B
mov X, EAX
CONTINUE: ...
Notes: <number>

## Slide 36: Пример 2.6 Определение НОД
<number>
.DATA
A SWORD 24
B SWORD 18
.DATA?
D SWORD ?
.CODE
Start:
mov AX,A
mov BX,B
cycle: cmp AX,BX
je kon
jl lit
sub AX,BX
jmp short com
lit: sub BX,AX
com: jmp cycle
kon: mov D,AX
...
com
kon
cycle
lit
Notes: <number>

## Slide 37: Команды передачи управления (3)‏
<number>
3. Команды организации циклической обработки
1) Команда организации цикла
LOOP rel8
Выполнение команды:
ECX:=ECX-1,
если ECX=0, то происходит переход на следующую команду,
иначе – короткий (-128..127 байт) переход на метку.
Пример:
mov ECX, loop_count
begin_loop: <Тело цикла>
...
loop begin_loop
Примечание – Если в качестве счетчика используется CX, то перед командой следует вставить префикс размера адреса (67h):
BYTE 67h
loop begin_loop
Notes: <number>

## Slide 38: Команды передачи управления (4)‏
<number>
2) Команда перехода по обнуленному счетчику
JCXZ rel8
Если при входе в цикл значения счетчика равно 0, то произойдет «зацикливание». Чтобы предотвратить зацикливание значение регистра ECX надо проверить. Команда jcxz проверяет значение счетчика и, если оно равно нулю, то осуществляет переход на указанную метку.
Пример:
mov ECX, loop_count
jcxz end_of_loop
begin_loop: < Тело цикла >
...
loop begin_loop
end_of_loop: ...
Notes: <number>

## Slide 39: Команды передачи управления (5)‏
<number>
3) Команды организации цикла с условием
LООРE rel8
LOOPNE rel8
Помимо регистра ECX команды проверяют значение флага ZF:
LOOPE осуществляет переход на метку, если ZF=1 & ECX0,
LOOPNE – если ZF=0 & ECX0,
иначе обе команды передают управление следующей команде.
Пример:
mov ECX, loop_count
jcxz end_of_loop
begin_loop:
< Тело цикла>
cmp al, 100
loopne begin_loop
end_of_loop: ...
EСX=n,1
...
AL=100
да
нет
Notes: <number>

## Slide 40: Пример 2.7 Циклическая обработка
<number>
Определить сумму натуральных чисел 1..n.
.DATA
n DWORD 18
.DATA?
S SWORD ?
.CODE
Start:
mov ECX,n
mov AX,0
cycle: add AX,CX
loop cycle
mov S,AX
S=0
i=1,n
S=S+i
mov ECX,n ; счетчик
mov AX,0 ; сумма=0
mov BX,1 ; индекс
cycle:add AX,BX
inc BX ; индекс++
loop cycle
mov S,AX
Notes: <number>

## Slide 41: Пример 2.8 Сумма элементов массива
<number>
A SWORD 4,6,-1,7,5
Вариант 1
mov AX,0
lea EBX,A ;смещение
mov ECX,5
cycle:add AX,0[EBX]
add EBX,2
loop cycle
mov S,AX
4
6
-1
7
5
A
S=0
i=1,n
S=S+A[i]
Вариант 2
mov AX,0
mov EBX,0 ;индекс
mov ECX,5
cycle:add AX,A[EBX*2]
inc EBX
loop cycle
mov S,AX
4
6
-1
7
5
A
Начало сегмента данных
4
6
-1
7
5
A
Начало сегмента данных
EBX
EBX
Notes: <number>

## Slide 42: Построчная обработка матрицы
<number>
A SBYTE 2,3,1,-1,8
SBYTE 6,-8,5,4,7
SBYTE 8,6,3,1,6
mov EBX,0
mov ECX,3
cycle1: push ECX
mov ECX,5
cycle2: ... A[EBX]
inc EBX
loop cycle2
pop ECX
loop cycle1
2
3
-1
-1
8
A
6
-8
5
4
7
8
6
-3
1
6
2
3
1
-1
8
A
6
-8
5
4
7
8
6
-3
1
6
DS
EBX – смещение элемента строки
j=1,m
…A[i,j]
i=1,n
Notes: <number>

## Slide 43: Обработка матрицы по столбцам
<number>
A SBYTE 2,3,1,-1,8
SBYTE 6,-8,5,4,7
SBYTE 8,6,3,1,6
2
3
-1
-1
8
A
6
-8
5
4
7
8
6
-3
1
6
2
3
-1
-1
8
A
6
-8
5
4
7
8
6
-3
1
6
DS
EBX – смещение элемента в столбце
mov EDI,0
mov ECX,5
cycle1: push ECX
mov ECX,3
mov EBX,0
cycle2: ... A[EBX,EDI]
add EBX,5
loop cycle2
pop ECX
inc EDI
loop cycle1
EDI – смещение первого элемента столбца
i=1,n
…A[i,j]
j=1,m
Notes: <number>

## Slide 44: 2.5 Команды обработки цепочек
<number>
Элемент: байт, слово или двойное слово
Установка/сброс флага направления:
STD ; установить флаг DF
CLD ; сбросить флаг DF
DS:ESI
ES:EDI
Источник
Приемник
DF =0
DF =0
Notes: <number>
Обработка цепочек может выполняться с автоматическим увеличением адреса на размер элемента в регистрах индекса источника и индекса приемника и с автоматическим уменьшением адреса. Это определяется флагом DF. Если DF=1, то выполняется автоматическое уменьшение адресов, иначе – увеличение. Для установки и сброса этого флага используются специальные команды.

## Slide 45: Команды обработки строк (2)‏
<number>
1. Команда загрузки строки LODS
LODSB ; загрузка байта
LODSW ; загрузка слова
LODSD ; загрузка дв. слова
2. Команда записи строки STOS
STOSB ; запись байта
STOSW ; запись слова
STOSD ; запись дв. слова
3. Команда пересылки MOVS.
MOVSB ;пересылка байта
МОVSW ;пересылки слова
МОVSD ;пересылки дв. слова
DS:ESI
AL|AX|EAX
ES:EDI
AL|AX|EAX
DS:ESI
ES:EDI
Notes: <number>

## Slide 46: Команды обработки строк (3)‏
<number>
4. Префиксная команда повторения
REP {LODS | STOS | MOVS}
Пример:
.DATA
A BYTE ″ABCDEFSRTQ″
.DATA?
B BYTE 10 DUP (?)‏
.CODE
Start:
cld ; сброс флага направления
mov ECX,10
lea ESI,A
lea EDI,B
rep movsb ; копирование строки из 10 символов
...
Notes: <number>

## Slide 47: Команды обработки строк (4)‏
<number>
5. Команда сканирования строки SCAS
SCASB ;поиск байта
SCASW ;поиск слова
SCASD ;поиск дв. слова
AL|AX|EAX - (ES:EDI) -> флаги
6. Команда сравнения строк CMPS
СMPSB ;сравнение байт
СMPSW ;сравнение слов
СMPSD ;сравнение дв. слов
(DS:ESI)-(ES:EDI) -> флаги
AL|AX|EAX
DS:ESI
ES:EDI
ES:EDI
Notes: <number>

## Slide 48: Команды обработки строк (5)‏
<number>
7. Префиксные команды "повторять, пока равно" и "повторять, пока не равно"
REPE {SCAS | CMPS}
REPNE {SCAS | CMPS}
Пример:
.DATA
A BYTE ″ABCDEFSRTQ″
B BYTE ″ABCDEFSRTQ″
.CODE
Start:
cld ; сброс флага направления
mov ECX,10
lea ESI,A
lea EDI,B
repe cmpsb ; сравнение строк из 10 символов
Notes: <number>

## Slide 49: Пример 2.9 Поиск строки в таблице
<number>
A B C D E
S F D Y E
D H F Y U
A B C D R
F Y E D K
A B C D E
S Y U F K
S
Table
DS:ESI
ES:EDI
Flaq=0
i = 1,6
S=Tabl[i]
Flaq=0
нет
да
Flaq=i
Notes: <number>

## Slide 50: Поиск строки в таблице (2)‏
<number>
.DATA
Flag BYTE 0
S BYTE 'ABCDE'
Table BYTE 'ARTYG'
BYTE 'FGJJU'
BYTE 'FGHJK'
BYTE 'ABCDY'
BYTE 'ABCDE'
BYTE 'FTYRG‘
.CODE
Start:
lea ESI,S
lea EDI,Table
mov ECX,6
mov BL,1
cld
Notes: <number>

## Slide 51: Поиск строки в таблице (3)‏
<number>
Cycle: push ESI
push EDI
push ECX
mov ECX,5
repe cmpsb
pop ECX
pop EDI
pop ESI
je Found
add EDI,5
inc BL
loop Cycle
jmp Not_Found
Found: mov Flag,BL
Not_Found: . . .
Notes: <number>

## Slide 52: 2.6 Команды манипулирования битами
<number>
1. Логические команды
NOT <Операнд> ; логическое НЕ
AND <Операнд 1>, <Операнд 2> ; логическое И
OR <Операнд 1>, <Операнд 2> ; логическое ИЛИ
XOR <Операнд 1>, <Операнд 2> ; исключающее ИЛИ
TEST <Операнд 1>, <Операнд 2> ; И без записи результата
Пример. Выделить из числа в AL первый бит:
and al, 10000000B
10110001
10000000
10000000
Операции выполняются поразрядно
Notes: <number>

## Slide 53: Команды манипулирования битами (2)‏
<number>
2. Команды сдвига
<Код операции> <Операнд>, {СL | 1}
Мнемоника команд сдвига:
SAL – сдвиг влево арифметический;
SHL – сдвиг влево логический;
SAR – сдвиг вправо арифметический;
SHR – сдвиг вправо логический;
ROL – сдвиг влево циклический;
ROR – сдвиг вправо циклический;
RCL – сдвиг циклический влево с флагом переноса;
RCR – сдвиг циклический вправо с флагом переноса
CF
0
CF
0
CF
0
CF
CF
CF
Notes: <number>

## Slide 54: Команды манипулирования битами (3)‏
<number>
Пример. Умножить число в AX на 10:
mov BX, AX
shl AX, 1
shl AX, 1
add AX, BX
shl AX, 1
Notes: <number>

## Slide 55
<number>
Notes: <number>