Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное  образовательное учреждение                             высшего профессионального образования

«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана»

(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

Факультет “Информатика и системы управления”

Кафедра “Компьютерные системы и сети”

УТВЕРЖДАЮ

Зав. кафедрой ИУ6,

д.т.н., проф.	Сюзев В.В.

“___”	200_  г.

ДИНАМИЧЕСКОЕ ОПЕРАТИВНОЕ ЗАПОМИНАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО БОРТОВОЙ ЭВМ

Техническое задание

на дипломный проект

Листов 13

Руководитель,

к.т.н., доц.	 И.О. Фамилия

Исполнитель,

студ.гр. ИУ6-Д4	 И.О. Фамилия

200_

# Введение

## 1.1 Техническое задание направлено на подготовку и выполнение дипломного проекта на тему «Динамическое оперативное запоминающее устройство бортовой ЭВМ» (шифр разрабатываемого изделия – «ДОЗУ»).

## 1.2 Тема дипломного проекта посвящена системной разработке аппаратно-программных компонентов изделия, предназначенного для предос-тавления периферийным подсистемам бортовой цифровой ЭВМ (БЦВМ) возможности оперативно размещать свои данные в ее оперативной памяти.

## 1.3 Области возможного применения ДОЗУ:

### 1.3.1 хранение видеоизображений, генерируемых бортовым графическим контроллером;

### 1.3.2 хранение данных, передаваемых по сетевому интерфейсу;

### 1.3.3 использование в качестве системной оперативной памяти ЭВМ иного назначения, например, персональной;

### 1.3.4 применение в других вычислительных устройствах, предъявляющих жесткие требования к объему оперативной памяти и ее быстродействию.

# 2 Основание для проведения работы

## 2.1 ДОЗУ разрабатывается в дипломном проекте в соответствии с:

## 2.2 учебным планом кафедры ИУ-6 («Компьютерные системы и сети») МГТУ им. Н.Э. Баумана;

## 2.3 методическими указаниями по дипломному проектированию кафедры ИУ6;

## 2.4 промышленными разработками бортовой аппаратуры, в том числе БЦВМ, для летательного аппарата 5-го поколения.

# 3 Исходные данные, цели и задачи

## 3.1 Исходные данные

### 3.1.1 Задание на дипломный проект.

### 3.1.2 Аналитический обзор предметной области (отчет по преддипломной практике).

### 3.1.3 Спецификация на Синхронное Динамическое ОЗУ с удвоенной скоростью передачи данных (DDR SDRAM - Double Data Rate Synchronous Dynamic Random Access Memory).

### 3.1.4 Документация  на  ПЛИС: Virtex-II Pro FPGA Handbook.

### 3.1.5 Угрюмов Е. П. Цифровая схемотехника: Учебное пособие. – СПб.: БХВ – Петербург, 2004. – 528 с.

### 3.1.6 Перельман Б. Л., Шевелев В. И. Отечественные микросхемы и зарубежные аналоги: Справочник. – М.: НТЦ Микротех, 1998. – 378 с.

### 3.1.7 Чанг К.С. Синтез цифровых систем при помощи языка VHDL: Пер. с англ. – Калифорния: Компьютерное сообщество, 1999. – 621 с.

### 3.1.8 ГОСТ 23123-82. Техническое задание на техническое обеспечение ЭВМ. Порядок построения, изложения и оформления. Переизд. 01.01.94.-М.: Издательство стандартов, 1993. - 7с.

3.1.9 ГОСТ 19.201-78. Техническое задание на программное обеспечение ЭВМ. Требования к содержанию и оформлению. Введ.01.08.82.-М.: Издательство стандартов, 1982. - 4с.

## 3.2 Цели работы

### 3.2.1 Обоснованные рациональные принципы построения оперативной памяти повышенного быстродействия для авиационной БЦВМ.

### 3.2.2 Разработанные аппаратно-программные средства ДОЗУ, обеспечивающие максимальную утилизацию шины данных посредством эффективного порядка подачи управляющих команд.

## 3.3 Задачи, решаемые в процессе работы

### 3.3.1 Формулирование и системный анализ требований к частям дипломного проекта.

### 3.3.2 Аналитический обзор аспектов проблемной области.

### 3.3.3 Синтез комплекса требований к ДОЗУ и системная разработка технического задания на дипломный проект.

### 3.3.4 Обоснование рациональных принципов построения, структурной схемы и алгоритма функционирования ДОЗУ.

### 3.3.5 Разработка функциональных схем ДОЗУ.

### 3.3.6 Разработка принципиальных схем аппаратной части ДОЗУ.

### 3.3.7 Проработка и создание на основе теории графов математической модели ДОЗУ.

### 3.3.8 Исследование производительности ДОЗУ в зависимости от разных типов обращения к памяти (по последовательно расположенным адресам и по произвольным адресам).

### 3.3.9 Разработка реализации аппаратных компонентов ДОЗУ, их тестирование.

### 3.3.10 Разработка и тестирование программных компонентов.

### 3.3.11 Составление алгоритма комплексного тестирования работоспособности ДОЗУ.

### 3.3.12 Составление технологической схемы сборки ДОЗУ.

### 3.3.13  Расчет показателя технологичности модуля ДОЗУ.

### 3.3.14 Оценки требований охраны труда к рабочему месту разработчика.

### 3.3.15 Составление сетевого графика и календарного плана проведения работ по проекту.

### 3.3.16 Разработка и оформление (по соответствующим ГОСТ) графической документации на проект.

### 3.3.17 Разработка и оформление (по соответствующим ГОСТ) текстовой документации на проект.

### 3.3.18 Подготовка доклада по теме дипломного проекта.

### 3.3.19 Предзащита и доработка проекта.

3.3.20 Защита дипломного проекта.

# 4 Требования к выполнению работы

## 4.1 В процессе выполнения дипломного проекта должен быть проведен цикл теоретических и экспериментальных исследований рациональных принципов построения, технических решений и параметров аппаратных и программных компонентов динамического оперативного запоминающего устройства (ДОЗУ) повышенного быстродействия для БЦВМ летательного аппарата 5-го поколения.

## 4.2 Аппаратная часть ДОЗУ должна быть реализована на современной вычислительной и элементной базе (типа ПЛИС*).

## 4.3 Программные компоненты ДОЗУ, размещаемые в ПЛИС, должны базироваться на языке моделирования аппаратуры VHDL.

## 4.4 Дипломный проект заканчивается:

### 4.4.1 Расчетно-пояснительной запиской, содержащей обязательные разделы: конструкторский, исследовательский, технологический, организационно-экономический, промышленная экология и безопасность.

### 4.4.2 Графическим материалом на 9-10 листах формата А1 (и его копиями в Приложениях к расчетно-пояснительной записке).

# 5 Технические требования

## 5.1 Рекомендуемый (*) состав изделия (ДОЗУ):

### 5.1.1 блок памяти (БП);

### 5.1.2 контроллер памяти;

### 5.1.3 контроллер прямого доступа к памяти;

### 5.1.4 интерфейс на шину AMBA AXI;

### 5.1.5 графический контроллер;

### 5.1.6 интерфейс на шину PCI;

### 5.1.7 интерфейс на сетевой интерфейс Fiber Chanel.

## 5.2  Требования к функциональным характеристикам БП

### 5.2.1 Количество блоков, шт.  …………………………………………1.

### 5.2.2 Количество банков в одном блоке, шт. …….………………….  4.

### 5.2.3 Объем памяти, Мб …………………………………………… ..  8.

### 5.2.4 Количество режимов работы, шт. ……………………………..   2.

#### 5.2.4.1 Первый режим:

- количество каналов доступа к БП	2,

- ширина шины данных (ШД) одного канала, бит	64.

#### 5.2.4.2 Второй режим:

- количество каналов доступа к БП	1,

- ширина ШД одного канала, бит	128.

### 5.2.5 Тип сетевого интерфейса …………………………. Fiber Channel.

### 5.2.6 Тип интерфейса с БЦВМ ……………………………….шина PCI.

### 5.2.7 Тактовая частота шины PCI, МГц…………………………….. 33.

### 5.2.8 Тактовая частота банка памяти, МГц ……………………….  100.

### 5.2.9 Длина пакета данных, слов ……………………………………. 8.

### 5.2.10  Тип интерфейса с компонентами на том же кристалле ……

### ……………………………………………………………… AMBA AXI.

### 5.2.11 Ширина шины данных AMBA AXI, бит	…………………...256.

## 5.3 Требования к надежности

### Наработка на отказ, ч, не менее …………………………………  20000.

## Принцип работы

Компоненты, которым необходим доступ к ДОЗУ (графический контроллер, контроллер сетевого интерфейса Fiber Channel, процессор - клиенты), контроллеры памяти (КП) и прямого доступа к памяти (КПДП) расположены на одном кристалле ПЛИС. Связь между ними осуществляется через шину AMBA AXI. Когда клиенту необходимо разместить данные в ДОЗУ или считать их оттуда, он в очередь задач КПДП помещает стартовый адрес, количество слов для передачи, тип и идентификатор передачи. КПДП разбирает свою очередь и загружает очередь задач КП, снабжая каждую запись тем же идентификатором и типом передачи, длиной передачи, не превышающей 8 слов, и начальным адресом. КП, разбирая свою очередь задач, подает команды БП, в результате чего данные могут поступать из или в БП. КП снабжает каждое слово данных соответствующим ему идентификатором и по шине AMBA AXI отправляет данные клиенту.

## 5.5  Технологические требования

### 5.5.1 Обоснование и расчет рационального типа производства ДОЗУ для заданного объема.

### 5.5.2 Технологичность ДОЗУ, %, не менее ………………………...  80.

### 5.5.3 Тип технологической схемы сборки …………………….. дерево.

### 5.5.4 Контроль работоспособности ДОЗУ	………………………

### ……………………………  по последовательной операционной схеме.

## 5.6 Требования к программному обеспечению

### 5.6.1 Создание модели ДОЗУ, язык …………………………..... VHDL.

### 5.6.2 Синтез битовой маски для ПЛИС, пакет	….. LeonardoSpectrum.

## Конструктивные требования к ДОЗУ

### 5.7.1 Тип платы ………………………………………… двухсторонняя.

### 5.7.2 Способ присоединения ………………………………. разъёмный.

### 5.7.3 Тип разъёма …………………………………………………… PCI.

### 5.7.4 Габаритные размеры платы, мм, не более……………….200x300.

### 5.7.5 Масса, кг, не более ……………………………………………. 0,5.

5.7.6  Питание, В ………………………………………………. +5±10%.

### 5.7.7  Потребляемая мощность, Вт, не более ………………………  20.

## 5.8  Требования к уровню помех, создаваемых изделием

Требования к уровню помех, создаваемых изделием, не предъявляются.

## 5.9  Эргономические требования

Должен быть разработан технологический переходник-удлинитель для крепления платы в БЦВМ и последующего контроля ее функционирования.

## 5.10 Требования технической эстетики

Требования технической эстетики не предъявляются.

## 5.11 Требования по эксплуатации изделия

### 5.11.1 Условия эксплуатации ДОЗУ…………………………………….

### ………………..в соответствии с требованиям по эксплуатации  БЦВМ (*).

### 5.11.2 Допустимые воздействия климатических условий

#### 5.11.2.1 Рабочий температурный режим, оС……………….....- 40(+80.

#### 5.11.2.2 Атмосферное давление, мм.рт.ст, не более ……………… 850.

#### 5.11.2.3 Влажность, при +25 оС, %, не более	80.

### 5.11.3 Безопасность эксплуатации – должна быть оценена по результатам анализа воздействующих опасных и вредных факторов.

### 5.11.4 Требования по охране труда и к рабочему месту разработчика – определяются по результатам оценки стандартных требований.

### 5.11.5 Электробезопасность – определяется по результатам расчета, исходя из типовых требований безопасности работы с низковольтной аппаратурой.

## 5.12  Механические нагрузки

Требования к механическим нагрузкам определяются по нормам для аппаратуры летательных аппаратов (*).

## 5.13 Воздействие электромагнитных волн на изделие

Требования к воздействию электромагнитных волн на изделие не предъявляются (*).

## 5.14 Виды обслуживания

Тип обслуживания …………………………………….. периодическое.

## 5.15 Требования к транспортированию и хранению

### 5.15.1 Транспортирование ……………..………… в составе БЦВМ (*).

### 5.15.2 Хранение	………………………   по условиям п. 5.11.1(5.11.2.

## 5.16  Требования к маркировке и упаковке

Требования к маркировке и упаковке не предъявляются.

## 5.17 Требования к патентной чистоте

Требования к патентной чистоте не предъявляются.

## 5.18 Специальные требования (к исследовательским аспектам)

### 5.18.1 Разработать на языке VHDL математическую модель ДОЗУ.

### 5.18.2 Исследование зависимости производительности ДОЗУ от альтернативных типов адресации БП.

### 5.18.3 Обосновать рациональный порядок (временные диаграммы) подачи управляющих команд.

# 6 Этапы работы

Таблица 1 - Этапы проекта

| Наименование этапа. Содержание работ | Срок, неделя | Выполнение, % | Отчетность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 Анализ и уточнение задания на дипломный проект. Обзор проблемной области. Подбор необходимых материалов | 2 | 5 | Аналитический обзор, реферат |
| 2 Составление и утверждение технического задания | 3 | 10 | Техническое задание на проект |
| 3 Выбор и обоснование структурной схемы ДОЗУ | 4 | 15 | Структурная схема ДОЗУ |
| 4 Проработка алгоритма функционирования, синтез функциональной схемы | 5 | 25 | Функциональная схема ДОЗУ |
| 5 Разработка принципиальных схем ДОЗУ | 6 | 40 | Принципиальная схема ДОЗУ |
| 6 Разработка программных компонентов ДОЗУ, размещаемых в ПЛИС | 7 | 35 | Цифровые автоматы и другие компоненты |
| 7 Выполнение исследовательской части проекта | 9 | 50 | Математическая модель ДОЗУ. Временные диаграммы. Численные оценки быстродействия |

Продолжение таблицы 1

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 Выполнение расчетов и разработка конструкции платы и модуля ДОЗУ. Комплексная отладка ДОЗУ | 10 | 60 | Чертеж платы. Сборочный чертеж модуля |
| 9 Выполнение технологического раздела проекта | 11 | 70 | Технологическая схема сборки модуля ДОЗУ. Показатель технологичности модуля. Алгоритм контроля работоспособности ДОЗУ |
| 10 Выполнение раздела проекта по охране труда | 12 | 75 | Требования к рабочему месту разработчика |
| 11 Выполнение организационно-экономического раздела проекта | 13 | 85 | Сетевой график и календарный план проведения работ по проекту |
| 12 Оформление графической части проекта | 13-14 | 90 | Графическая часть проекта |
| 13 Оформление расчетно-пояснительной записки | 14-15 | 95 | Расчетно-пояснительная записка |
| 14 Подготовка доклада и рецензирование проекта | 15-16 | 97 | Доклад, рецензия |
| 15 Защита дипломного проекта на ГАК | 16-17 | 100 | Защита проекта |

# 7 Требования к разрабатываемой документации

## 7.1 Дипломный проект должен состоять из двух частей: графической (листов) и расчетно-пояснительной (текстовой), оформленных согласно требований ЕСКД, ЕСПД и методических указаний по выполнению дипломного проекта кафедры ИУ6.

## 7.2 Расчетно-пояснительная записка (РПЗ) должна быть оформлена  на ~100 листах формата А4 в соответствии с ГОСТ 7.32-2001, 2.105-95 и 2.106-96, требований ЕСКД и ЕСПД.

## 7.3 Графическая документация проекта оформляется по ЕСКД и ЕСПД на 9-10 листах формата А1 и их копиях на листах формата А4 (А3) в приложениях к РПЗ:

### 7.3.1 Схема электрическая структурная БЦВМ……………….   1 лист.

### 7.3.2 Схема электрическая структурная ДОЗУ …………. ..   0,5 листа.

### 7.3.3 Схема электрическая функциональная канала ДОЗУ…..  1 лист.

### 7.3.4 Граф состояний цифрового автомата (ЦА) команд….   0,5 листа.

### 7.3.5 Граф состояний инициализирующего ЦА …………...   0,5 листа.

### 7.3.6 Граф состояний ЦА данных	 ………………………….0,5 листа.

### 7.3.7 Схема электрическая принципиальная платы ДОЗУ	…..1 лист.

### 7.3.8 Схемы соединений платы ………………………………..   1 лист.

### 7.3.9   Чертеж модуля сборочный……………………………….. 1 лист.

### 7.3.10 Диаграммы временные управляющих команд	………….1 лист.

### 7.3.11 Технологическая схема сборки ДОЗУ……………….. 0,5 листа.

### 7.3.12 Схема алгоритма контроля работоспособности ……   0,5 листа.

### 7.3.13 Сметы затрат и календарный график разработки ……… 1 лист.

### 8  Технико-экономические показатели

## 8.1 Технико-экономические требования

### 8.1.1 Провести обоснование этапности работ по созданию ДОЗУ.

### 8.1.2 Оценить численную потребность разработчиков ДОЗУ.

### 8.1.3 Разработать сетевой график и календарный план проведения работ по проекту.

## 8.2 Применение принципов построения и создания аппаратно-программных компонентов разработанного ДОЗУ обеспечит следующие технико-экономические эффекты:

### 8.2.1 максимальная утилизация шины данных, достигаемая путем рационального порядка подачи управляющих команд;

### 8.2.2 снижение риска создания сугубо специальной (узкого спектра использования) БЦВМ отечественного производства;

### 8.2.3 относительная универсальность характеристик и эксплуатационных параметров ДОЗУ и, как результат, возможность применения концепций его построения и реализации в различных ЭВМ.

# 9 Порядок рассмотрения и приемки дипломного проекта

## 9.1    Срок готовности дипломного проекта – 10 июня 200_   г.

## 9.2  Предзащита   проекта  производится 13-14 июня 200_  г.  на    кафедре ИУ6.

## 9.3   Защита  дипломного проекта  осуществляется  на  ГАК 15-25 июня 200_   г.

# 10 Примечание

В процессе выполнения дипломного проекта возможна корректировка отдельных требований Технического задания по взаимной договоренности Заказчика (руководителя проекта) и Исполнителя (студента).

ПОЯСНЕНИЯ

(в текст ТЗ  - не входят)

1 Правила оформления и рекомендуемое содержание ТЗ на дипломный проект аппаратно-программного изделия – результат системного обобщения информации ГОСТов 25132-82 (техническое обеспечение ЭВМ), 19.201-78 (программное обеспечение ЭВМ), 2.105-95 и 2.106-96 (текстовые документы) и Методических указаний к дипломному проектированию кафедры ИУ6.

2 Требования с * носят рекомендательный (ориентировочный) характер (при директивном типе требований - * отсутствуют).

3 Строки, отмеченные **, с номерами столбцов 1÷n  вводятся только при большом размере таблицы и ее переносе на следующую страницу    (см. Таблицу 1 и ее продолжение в разделе 6). Разбиение и перенос строк этапов – не рекомендуются.

4 Заголовки в конце страниц (без текста за ними: хотя бы 2-3 строки) не допускаются.

5 Терминология должна быть стандартной и единой по всему ТЗ     (например, наименование разработки: блок, или устройство, или изделие …..  – во всех его разделах).

6  Части проекта (по пунктам требований ТЗ):

5.1-5.4, 5.6-5.11.1, 5.12-5.17 – конструкторская,

5.5 – технологическая,

5.11.2-5.11.5 – промышленная экология и безопасность,

5.18 – исследовательская,

8.1, 8.2 – организационно-экономическая.

к.т.н., с.н.с., доц.                                         В.С. Маслов

Рекомендуемый пример ТЗ на дипломный проект утвержден на заседании кафедры ИУ6 14.02.05.

Техническая редакция – январь 2010 года.

# Text boxes

Пример содержания и оформления

**

**

**

**